Mikroskop BX43 z obiektywami klasy plan chromat 10x oraz 40x i 100x klasy plan fluorytowej x1 szt.

Model/typ

Producent/kraj

Rok produkcji

PARAMETRY TECHNICZNE

| Minimalne funkcje, parametry techniczne i warunki wymagane | Proszę o potwierdzenie parametrów sprzętu |
| --- | --- |
|  | Ergonomiczny statyw mikroskopu z nisko położonymi pokrętłami regulacji siły światła oraz przesuwu preparatów, współosiowa śruba mikro/makro do ustawiania ostrości. Wbudowana regulacja siły nacisku dla śruby makro, wbudowany pierścień blokady położenia stolika (wysokości), minimalna działka odczytu na śrubie mikrometrycznej 1 mikrometr. |  |
|  | Baza mikroskopu umożliwiająca rozbudowę o wyposażenie do pracy z polem widzenia 26.5mm |  |
|  | Oświetlenie LED |  |
|  | Kondensor o aperturze numerycznej 1.40 |  |
|  | Wymienny, kodowany, uchwyt rewolwerowy na 5 obiektywów |  |
|  | Stolik mechaniczny, bezkrawędziowy, z mechanizmem rolkowym przesuwu bez szyny zębatkowej o trwałej powłoce ceramicznej z uchwytem na dwa preparaty, z możliwością obrotu w płaszczyźnie poziomej w zakresie 250 stopni, prawostronne pokrętło przesuwu preparatów dla osi x, y z regulacją siły nacisku dla obu osi. Zakres przesuwu 76x52mm. W zestawie uchwyt na dwa preparaty z lewostronnym dociskiem |  |
|  | Okulary z osłonkami gumowymi powiększenie 10x, numer pola 22, jeden z regulacją dioptryjną w zakresie +/-5 dioptrii |  |
|  | Nasadka trinokularowa o stałym kącie nachylenia 30 stopni, z pionowym wyprowadzeniem obrazu z podziałem światła 100%/0%, 20%-80%, 0%, 100% dla okularów/fotografii, z regulacją rozstawu okularów w zakresie co najmniej 50-76 mm |  |
|  | Obiektywy o długości optycznej 45mm: • powiększenie10x, apertura numeryczna 0.25, odległość robocza 10.6mm • powiększenie 40x, apertura numeryczna 0.75, odległość robocza 0.51mm • powiększenie 100x, apertura numeryczna 1.30, odległości robocza 0.2mm |  |
|  | Wyposażenie uzupełniające : kabel zasilający, pokrowiec ochronny, gumowe ergonomiczne nakładki na pokrętła przesuwu stolika, olejek immersyjny, bibułki do czyszczenia optyki |  |
|  | Możliwość rozbudowy: o wyposażenie do badań w świetle spolaryzowanym i ciemnym polu o wyposażenie do pracy w kontraście fazowym o przystawkę konsultacyjną dla drugiego obserwatora z wbudowaną podświetlaną strzałką wskaźnikową, ruchomą w całym polu widzenia okularów/kamery, z wbudowanymi: regulatorem położenia strzałki, ze zmieniaczem kolorów strzałki (zielony, czerwony), z wbudowanym zasilaczem sieciowym. Konsultant siedzący po przeciwnej stronie lub po boku. o wyposażenie do obserwacji we fluorescencji ledowej o wyposażenie w zestaw do akwizycji i analizy obrazu mikroskopowego |  |

………………………

Podpis Wykonawcy