Opis Przedmiotu Zamówienia

„Opracowanie projektu do zgłoszenia budowy pn. Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej wraz z jej rozbudową przy ul. Stawnej i Przemysłowej w miejscowości Milicz”

- Zamawiający:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Dolina Baryczy” sp. z o.o. z siedzibą w Miliczu, Osiedle 35, 56-300 Milicz

- Nazwa Zamówienia:

„Opracowanie projektu do zgłoszenia budowy pn. Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej wraz z jej rozbudową przy ul. Stawnej i Przemysłowej w miejscowości Milicz”

- Oznaczenie według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

- 71242000-6 - przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

- 71245000-7 - plany zatwierdzające, rysunki robocze i specyfikacje

- 71248000-8 - nadzór nad projektem i dokumentacją

- Określenie przedmiotu i zakresu zamówienia:

  - Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu wymaganego przy zgłoszeniu budowy, o którym mowa w art. 30 ustawy Prawo budowlane oraz uzyskanie zaświadczenia o braku sprzeciwu do zgłoszenia.

Zakres projektu obejmuje następujące elementy:

- remont istniejącej sieci wodociągowej na odcinku o szacunkowej długości L = 275mb poprzez wymianę tej sieci na nową lub przebudowę tej sieci (zmianę jej lokalizacji), a następnie jej rozbudowę w działce nr 15, AM-9, obręb Milicz o długości około L = 70 mb, w celu zaopatrzenia w wodę budynków przy ul. Stawnej 8 i 8a. Do remontowanej/przebudowanej i rozbudowanej sieci należy zaprojektować przepięcia, wymianę lub przebudowę istniejących przyłączy w pasie drogowym oraz na terenie nieruchomości przyłączonych, wyłącznie w niezbędnym zakresie, uzgodnionym z Zamawiającym i właścicielami nieruchomości.

- nowe przyłącze do budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Przemysłowej nr 3, 5, 7 (aktualnie budynek zasilany jest z wewnętrznej sieci wodociągowej zlokalizowanej na terenie zakładu TEXSIM Spółdzielnia Inwalidów w Miliczu ul. Stawna 11a).

Prace projektowe należy realizować zgodnie z poniższymi wstępnymi warunkami technicznymi:

- Sieć wodociągową zarówno remontowaną jak i rozbudowywaną należy zaprojektować jako DN 125 PEHD z zasuwą odcinającą oraz hydrantami ppoż.

- Przyłącze do Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Przemysłowa 3,5,7 należy wykonać z rur DN90 PEHD poprzez wpięcie do rury PEHD za pomocą trójnika z żeliwa sferoidalnego oraz zasuwy. Należy przewidzieć wodomierz DN50 sprzężony – lokalizacja wodomierza do ustalenia z zarządcą budynku i Inwestorem tj. PGK „Dolina Baryczy” sp. z o.o.

- Pozostałe przyłącza należy zweryfikować i dobrać odpowiednią średnicę.

- Wszystkie przyłącza wykonać z PE/PEHD z osobnymi zasuwami wpiąć do sieci trójnikami. W przypadku mniejszych średnic należy przewidzieć nawiertki samonawiercąjące NCS z zaworami odcinającymi.

- Projektant zobowiązany jest do wykonania obliczeń hydraulicznych w celu potwierdzenia, że zaproponowane średnice są prawidłowe oraz potwierdzenia, że zapewniona będzie niezbędna wysokość ciśnienia. Obliczeń należy dokonać w oparciu o uzyskane od Zamawiającego dane dotyczące ilości zużywanej wody przez użytkowników sieci oraz dane dotyczące ciśnienia w okolicach miejsca wpięcia projektowanej sieci.

  - Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje poniżej określone elementy:

- Sporządzenie mapy do celów projektowych.

- Uzyskanie lub wykonanie według potrzeb – wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów, opinii, decyzji i uzgodnień, pozwoleń, warunków, inwentaryzacji, w tym uzyskanie zgody od właścicieli terenu na przebieg sieci.

- Uzgodnienie z właścicielami/zarządcami przyłączonych nieruchomości wymiany lub przebudowy istniejących przyłączy poprzez naniesienie ich na planie sytuacyjnym, który winien być podpisany przez właściciela/zarządcę nieruchomości i ma być częścią oświadczenia.

- Opracowanie projektu wymaganego do zgłoszenia budowy, o którym mowa w art. 30 ustawy Prawo budowlane, wraz z opisem technicznym (w tym zestawienie materiałów: nazwa materiału, jednostka, ilość) i odpowiednimi rysunkami.

- Pozostałe opracowania wymagane przepisami prawa oraz niezbędne dla prawidłowej realizacji robót budowlanych wynikające z wymagań jednostek opiniujących i uzgadniających bądź wynikające z przyjętych rozwiązań projektowych (m.in. projekt odtworzenia nawierzchni, inne).

- Skompletowanie dokumentacji formalno-prawnej obejmującej wszelkie niezbędne pozwolenia, decyzje, uzgodnienia, opinie, warunki techniczne, wypisy z ewidencji gruntów dla działek ewidencyjnych, po których przebiegać będzie trasa projektowanej sieci, zgody właścicieli nieruchomości na wejście w teren w celu wykonania robót oraz inne wymagane dokumenty dla robót objętych przedmiotem opracowania.

- Wykonanie wersji elektronicznej dokumentacji na płycie CD/DVD:

- projekt techniczny w formacie „*.pdf”,

Kompletne opracowanie wraz z uzgodnieniami, załącznikami należy skanować do jednego pliku. Opis poszczególnych plików na nośniku elektronicznym musi jednoznacznie określać, co dany plik zawiera.

- Opracowanie w uzgodnieniu z Zamawiającym i wystąpienie z wnioskiem do właściwego organu administracji oraz dokonanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego zgłoszenia budowy oraz uzyskanie zaświadczenia o braku sprzeciwu do zgłoszenia.

- Przedłożenie projektu do akceptacji Zamawiającemu przed złożeniem go do właściwego organu administracji publicznej.

- Wymagana ilość egzemplarzy:

- projekt techniczny (projekt zagospodarowania działki, opis techniczny, odpowiednie rysunki) – w wersji papierowej w 3 egzemplarzach,

- wersja elektroniczna dokumentacji na płycie CD/DVD – 1 szt.

  - Wymagania stawiane opracowanej dokumentacji w ramach przedmiotu zamówienia

- Na etapie wstępnym opracowania dokumentacji projektowej Projektant winien przedstawić roboczą wersję dokumentacji, ewentualne warianty - propozycje rozwiązań projektowych, celem uzyskania pisemnej akceptacji Zamawiającego. Wersja robocza projektu po zaakceptowaniu przez Zamawiającego będzie podstawą dalszego opracowania i wystąpień.

- Uzgadnianie na bieżąco z Zamawiającym dokumentacji w zakresie proponowanych rozwiązań technicznych, użytkowych, technologicznych, materiałowych i doboru urządzeń.

- Rozwiązania materiałowe i technologia wykonania sieci, musi być uzgodniona i zatwierdzona przez Zamawiającego. Rozwiązanie techniczne oraz przebieg projektowanej sieci muszą uwzględniać czynniki ekonomiczne, minimalizując koszty budowy.

  - Wykonawca w ramach przedmiotu umowy zobowiązany jest do sprawowania nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji, według potrzeb określonych przez Zamawiającego. Zakres nadzoru autorskiego obejmuje:

- stwierdzanie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem, w zakresie rozwiązań użytkowych, technicznych, technologicznych, materiałowych i doboru urządzeń,

- uzgadnianie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego, opracowanie i dostarczenie koniecznych rysunków dla zmian. W przypadku konieczności opracowania istotnych rozwiązań zamiennych, Strony określą w drodze odrębnej umowy przedmiot zmian, sposób ich wprowadzenia, termin realizacji oraz wysokość dodatkowego wynagrodzenia dla Wykonawcy.

- opiniowanie i kwalifikacja odstąpień od projektu wraz z uzasadnieniem,

- zapewnienie udziału projektantów poszczególnych branż budowlanych w sprawowaniu nadzoru autorskiego,

- niezwłoczne uzupełnienie dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań, w taki sposób, aby czynności te nie powodowały przeszkód, bądź opóźnień w realizacji inwestycji,

- pobyty na budowie na każde wezwanie Zamawiającego (w tym udział w naradach technicznych w siedzibie Zamawiającego, odbiorze inwestycji i innych czynnościach niezbędnych do realizacji celu umowy).

- Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

  - Termin wykonania zamówienia: 4 miesiące od dnia podpisania umowy.

  - Nadzór autorski będzie sprawowany w czasie przygotowania i realizacji inwestycji, dla której opracowano dokumentację projektową. Zakończenie realizacji inwestycji planowane jest w terminie do 31.12.2022 r.

Wskazany termin jest szacunkowy i zależy od okresu realizacji robót budowlanych, nad którymi sprawowany będzie nadzór autorski. W związku z powyższym okres realizacji nadzoru autorskiego może ulec zarówno wydłużeniu jak i skróceniu.

- Gwarancja jakości i rękojmia:

  - Okres gwarancji jakości wynosi 24 miesięcy i liczony jest od daty odbioru wykonanego przedmiotu zamówienia potwierdzonego protokołem bez uwag.

  - Wykonawca niezależnie od gwarancji jakości ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu umowy, która wygaśnie wobec niego wraz z wygaśnięciem odpowiedzialności ostatniego wykonawcy robót budowlanych z tytułu rękojmi za wady obiektów i robót wykonanych na podstawie dokumentacji projektowej.

- Załączniki: Plany sytuacyjny – 1 szt.