Dane Techniczne wchodzące w komplet Dron DJI Mavic 3 Thermal :
-ochrona dwuletnia producenta (tzw. Care)
-Oprogramowanie DJI Terra Electricity na 3 miesiące
- Szkolenie w bliskim sąsiedztwie klasy europejskiej NSTS-06 w ilości 3 osób
-Hub ładujący akumulatory
- 4 x Akumulator drona
-Aparatura sterująca DJI RC Pro Enterprise
-Ładowarka sieciowa USB-C
-2x kabel USB-C
-Kabel zasilania
-Osłona kamery
-Para zapasowych śmigieł
-Klucz imbusowy
- lądowisko
-KAMERA SZEROKOKĄTNA - Zakres ISO 100-25600
-KAMERE Z TELEOBIEKTYWEM
-KAMERA TERMOWIZYJNA
-GIMBALTyp 3-osiowy
-CZUJNIKI WYKRYWANIA PRZESZKÓD
-Typ Wielokierunkowy system wizyjny typu binokular, uzupełniony o czujnik podczerwieni umieszczony w dolnej części drona.
- Przednie Zakres pomiaru: 0.5-20 m
- Zakres detekcji: 0.5-200 m
- Efektywna prędkość wykrywania: Prędkość lotu ≤15 m/s
-TRANSMISJA WIDEO
System transmisji wideo DJI O3 Enterprise
Jakość podglądu na żywo Podgląd z aparatury zdalnego sterowania: 1080p/30fps
-Maksymalna odległość transmisji ( z przeszkodami) [8] Silne zakłócenia (gęsta zabudowa,osiedla mieszkaniowe itp.): 1,5-3 km (FCC/CE/SRRC/MIC)
- Średnie zakłócenia (tereny podmiejskie, parki miejskie itp.): 3-6 km (CE/SRRC/MIC)
- Niskie zakłócenia (otwarte przestrzenie, odległe obszary, itp.): 6-8 km (CE/SRRC/MIC)
-APARATURA STERUJĄCA DJI RC PRO ENTERPRISE
- System transmisji wideo DJI O3 Enterprise
Maksymalna odległość transmisji (bez przeszkód, bez zakłóceń) [7] CE/SRRC/MIC: 8 km
-Czas pracy-10 około 3 godziny
-Wbudowany akumulator -Li-ion (5000 mAh @ 7.2 V)
Sposób ładowania- Zalecane ładowanie za pomocą dołączonego DJI USB-C Power Adapter (100W) lub ładowarki USB o napięciu 12 V lub 15 V
- Pamięć wewnętrzna (ROM): 64 GB
- Obsługa karty microSD 128 GB extreme 4K w celu zwiększenia pojemności
- Walizka transportowa