Rozdział II

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WEDŁUG KLASYFIKACJI CPV:

50530000-9 Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Remont instalacji (wymiana poszyć przenośników, wymiana poszyć sita, wymiana poszyć rozrywarki worków, wymiana poszyć separatora balistycznego, wymiana poszyć zsypów instalacji) do rozdziału strumienia odpadów w Regionalnym Zakładzie Odzysku Odpadów w Sianowie

Cena musi być wyrażona w zł, loco Sianów, ul. Łubuszan 80,  Regionalny Zakład Odzysku Odpadów Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Koszalinie, siedziba zamawiającego. Cena musi obejmować wszystkie koszty dostawy np. transport, akcyza, cło, podatki itp.

1.Przedmiot dostawy:

Remont instalacji (wymiana poszyć przenośników, wymiana poszyć sita, wymiana poszyć rozrywarki worków, wymiana poszyć separatora balistycznego, wymiana poszyć zsypów instalacji) do rozdziału strumienia odpadów w Regionalnym Zakładzie Odzysku Odpadów w Sianowie.

2.Przeznaczenie:

Instalacja przeznaczona jest do transportowania zmieszanych odpadów komunalnych w Stacji Przeładunkowej Odpadów Komunalnych w Regionalnym Zakładzie Odzysku Odpadów 
w Sianowie.

3.Zakres remontu

Przedmiot zamówienia obejmuje:

  - Rozrywarki Worków Matthiessen SRIII K4 nr ser. 150310 (1-1)

- Wykonanie oraz montaż blach znajdujących się w strefie pracy wirnika (ściana za wirnikiem - oprowa). Grubość blach min. 4mm. Blacha wzmocniona profilami konstrukcyjnymi. Malowanie elementów na kolor zielony.

- Wykonanie oraz montaż blach leja zsypowego na taśmę tr2. Grubość blach min. 4mm. Malowanie elementów na kolor zielony.

  - Przenośnik poziomo – wznoszący łańcuchowy Tr2 (1-2).

- Wykonanie oraz montaż blach znajdujących się w strefie przemieszczania się odpadów po prawej stronie przenośnika (na całej długości przenośnika). Grubość blach min. 4mm. Blacha wzmocniona profilami konstrukcyjnymi. Malowanie elementów na kolor zielony.

- Wykonanie wzmocnień zbieraków przenośnika łańcuchowego wg. wzoru przedstawionego przez Zamawiającego. Uwaga dwa typy wzmocnień zbieraków. Wzmocnienia zbieraków wykonane z profila 60x40mm gr. 3mm. – 150szt. Malowanie elementów na kolor zielony.

- Wykonanie zbieraków przenośnika łańcuchowego wg. wzoru przedstawionego przez Zamawiającego. Malowanie elementów na kolor zielony

- Wykonanie oraz montaż ślizgów przenośnika poziomo – wznoszącego wg. wzoru przedstawionego przez Zamawiającego – 2szt. Ślizgi wykonane z dwuteownika pokrytego jednostronnie teflonem lub polamidem. Malowanie elementów na kolor zielony

  - Sito bębnowe 1-6

- Wykonanie oraz montaż blach leja zsypowego na taśmę tr10, ze ślizgami oraz przedłużeniem. Grubość blach min. 4mm. Malowanie elementów na kolor zielony.

- Wykonanie bez montażu blach bocznych sita – 10 szt. Malowanie elementów na kolor zielony.

- Wykonanie bez montażu blach górnych sita – 10 szt. Malowanie elementów na kolor zielony.

- Wykonanie oraz montaż blach leja zsypowego na taśmę tr40. Grubość blach min. 4mm. Malowanie elementów na kolor zielony.

  - Separator balistyczny Ballistor 6300 nr ser. 56023  (2-3).

- Wykonanie oraz montaż blach leja zsypowego w separatorze balistycznym (blacha lewa i prawa). Wykonanie oraz montaż blachy oporowej ze wzmocnieniem. Grubość blach min. 4mm. Malowanie elementów na kolor zielony.

  - Leje zsypowe małe.

- Wykonanie oraz montaż leja zsypowego małego wg. wzoru przedstawionego przez Zamawiającego – 6szt. Podwójna blacha na jednej ściany  leja (narażonej na abrazje). Grubość blach min. 4mm. Malowanie elementów na kolor zielony.

  - Podajnik do prasy Roczniak.

- Wykonanie oraz montaż płyt bocznych łatwo demontowalnych, podwyższających koryto przenośnika o 400mm. Grubość blach min. 4mm. Malowanie elementów na kolor niebieski.

  - Remont prasy Roczniak.

- Wykonanie oraz montaż nowych płyt bocznych, pleców oraz drzwi. Dopasowanie płyty dociskającej do nowych płyt bocznych. Grubość blach min. 4mm. Malowanie elementów na kolor niebieski.

  - Kosz zasypowy zewnętrzny.

- Wykonanie oraz montaż blach oporowych znajdujących się w strefie zasypy podajnika. Grubość blach min. 4mm. Blacha wzmocniona profilami konstrukcyjnymi. Malowanie elementów na kolor zielony.

  - Przenośnik zewnętrzny.

- Wykonanie oraz montaż nowych płyt bocznych w górnej część przenośnika (zaślepienie rewizji). Grubość blach min. 4mm. Malowanie elementów na kolor niebieski.

- Wykonanie oraz płyt skośnych w środkowej część przenośnika. Blacha wzmocniona profilami konstrukcyjnymi Grubość blach min. 4mm. Malowanie elementów na kolor niebieski.

- Wykonanie drzwiczek rewizyjnych -2szt. w dolnej części przenośnika

- Wykonanie oraz montaż blach leja zsypowego na taśmę. Grubość blach min. 4mm. Malowanie elementów na kolor zielony.

UWAGA!!!

- Przed przystąpieniem do realizacji zadania zaleca się odbycie wizji lokalnej przez Wykonawcę oraz dokonanie szczegółowych pomiarów naprawianych detali oraz zapoznanie się ze wzorami detali prezentowanych przez Zamawiającego

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za błędnie dokonane pomiary.

- Pozostałe wymagania

- Gwarancja co najmniej 12 miesięcy

- Dokładny termin dostawy i montażu taśm po uzgodnieniu z zamawiającym

- Demontaż i montaż blach, detali itp., które są w zakresie naprawy po stronie zleceniobiorcy.

- Przeprowadzenie prób potwierdzających poprawność działania naprawianych urządzeń po realizacji zadania przez zleceniobiorcę, z udziałem pracowników PGK

- Regulacja i spasowanie detali po realizacji zadania pozostają w gestii zleceniobiorcy

- Termin realizacji zamówienia

Termin wykonania zamówienia: do 30 dni od dnia podpisania umowy, ale nie później 
    niż 31.12.2023 r.

- Warunki umowy

Wzór umowy, jaka zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą, stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji i jest jej integralną częścią.

- Opis sposobu oceny kryteriów

1) cena – 100% - maksymalnie 100 pkt

Ad. 1)

Cena:

- cena najniższa otrzymuje maksymalną ilość punktów – 100

- ilość punktów ceny z drugiej oferty wyliczane jest według wzoru:

| wartość najniższej ceny | x 100 pkt = ilość otrzymanych punktów |
| --- | --- |
| wartość ceny rozpatrywanej |  |