Huśtawka wahadłowa podwójna- montaż w miejscowości Wiewierz (w miejscu wskazanym przez Zamawiającego)
Urządzenie zabawowe wolnostojące przeznaczone na plac zabaw dla dzieci 7-14 lat. Konstrukcja nośna wykonana z belek drewnianych, belka pozioma metalowa. Elementy drewniane impregnowane, zabezpieczone farbą podkładową oraz pokryte kolorową lakierobejcą odporną na UV.
Elementy metalowe wykonane ze stali nierdzewnej zabezpieczone antykorozyjnie, cynkowane ogniowo lub malowane proszkowo odporne na działanie warunków atmosferycznych oraz promieni UV.
Dane techniczne:
- wysokość: minimum 2,3 m
-szerokość: minimum 1,6 m
-długość: minimum 3,0 m
Minimalne wymiary strefa bezpieczeństwa: 6,0 m x 6,0 m
W skład urządzenia wchodzą: słupy drewniane o profilu kwadratowym 90x90 mm lub fi 100, belka pozioma metalowa. Dwa siedziska: jedno siedzisko to deska, drugie siedzisko kubełkowe.
Urządzenie powinno być zamontowane na nawierzchni bezpiecznej ( trawiastej, piaskowej, lub syntetycznej) betonowane bezpośrednio do gruntu lub na kotwach metalowych. Urządzenie należy montować na powierzchni płaskiej o maksymalnym spadku terenu 2%.
Norma bezpieczeństwa : PN-EN 1176-1