Załącznik nr 4 .

…………………….……………….….…...

Nazwa i adres Wykonawcy

INFORMACJA O OFEROWANYM PRODUKCIE.

„Dostawa wraz z montażem fabrycznie nowego żurawia samochodowego ”

| Marka / Typ: | ………………………………………………………………………………………………………………… |
| --- | --- |
| Numer fabryczny: | ………………………………………………………………………………………………………………… |
| Lp. | Parametry: | Tak/Nie* |
|  | Rok produkcji; 2021 roku. | …….. rok |
|  | Fabrycznie nowy. | Tak/Nie* |
|  | Nie eksploatowany. | Tak/Nie* |
|  | Żuraw zamontowany za kabiną, a przed skrzynią ładunkową. | Tak/Nie* |
|  | Charakterystyka techniczna żurawia samochodowego: |
|  | Parametry pracy żurawia: |
|  | Wysięg żurawia minimum 7,00 m | …….m |
|  | Ramiona teleskopowe wysuwane hydraulicznie - minimum dwa. | ……..szt. |
|  | Udźwig przy maksymalnie wysięgu ramionach teleskopowych minimum 800 kg | …….kg |
|  | System zwiększający prędkość wysuwu ramion teleskopowych. | Tak/Nie* |
|  | Parametry techniczne żurawia: |
|  | Podstawa kolumny żurawia odlewana. | Tak/Nie* |
|  | Obrót kolumny żurawia realizowany: za pomocą siłownika hydraulicznego i listwy zębatej. | Tak/Nie* |
|  | Nogi żurawia stałe: wypierane hydraulicznie wyposażone w uchylne talerzyki. | Tak/Nie* |
|  | Poziomice na kieszeniach belek podporowych, | Tak/Nie* |
|  | Dwie dodatkowe funkcje hydrauliczne do obsługi dodatkowego osprzętu żurawia zakończone szybkozłączami. | Tak/Nie* |
|  | Zamki hydrauliczne żurawia i nóg podporowych. | Tak/Nie* |
|  | Resurs: |
|  | Ilość cykli minimum 60 000 | …… cykli |
|  | Lata minimum 10. | ……..lat |
|  | Sterowanie urządzeniami: |
|  | Sterowanie radiowe żurawia + sterowanie manualne po obu stronach zabudowy. | Tak/Nie* |
|  | Pilot bezprzewodowy wyposażony w informację: wyłącznik awaryjny, dodatkowa bateria wraz z ładowarką. | Tak/Nie* |
|  | Wyświetlacz; informujący o kodach błędów, oraz o liczbie godzin pracy żurawia lub o liczbę wykonanych podniesień. | Tak/Nie* |
|  | Wyłączniki STOP na wszystkich stanowiskach sterowniczych. | Tak/Nie* |
|  | Elektroniczny system przed przeciążeniem. | Tak/Nie* |
|  | Osprzęt żurawia: |
|  | Hak do zawiesi z atestem. | Tak/Nie* |
|  | Łyżka czerpakowa o pojemności minimum 0,15 m3. | ……. m3 |
|  | Otwieracz do pojemników typu „dzwon”. | Tak/Nie* |
|  | Zawiesia z atestem minimum 2 komplety. | ……..kpl. |
|  | Wyposażenie: |
|  | Smarownica ręczna. | Tak/Nie* |
|  | Zestaw montażowy, | Tak/Nie* |
|  | Deklaracja zgodności WE. | Tak/Nie* |
|  | Decyzja UDT – żurawia. | Tak/Nie* |
|  | Deklaracja zgodności CE. | Tak/Nie* |
|  | Dokument potwierdzający spełnienie wymogów resursu. | Tak/Nie* |
|  | Instrukcje użytkowania obsług żurawia samochodowego w języku polskimi: Obsługi urządzeń dodatkowo zamontowanych. | Tak/Nie* |
|  | Karta gwarancyjna | Tak/Nie* |
|  | Książkę przeglądów serwisowych. (Zamawiający dopuszcza brak książki serwisowej, w przypadku gdy przeglądy będą zapisywane w centralnym systemie serwisowym). | Tak/Nie* ……………… |
|  | Wykaz czynności obsługowych: w ramach planowanych przeglądów technicznych oraz potrzebnych materiałów technicznych i części zamiennych. | Tak/Nie* |
|  | Katalog części: żurawia samochodowego w formie papierowej i elektronicznej. | Tak/Nie* |

*Skreślić niewłaściwe

……………………………………………………………..

(imię i nazwisko)

podpis wykonawcy lub uprawnionego przedstawiciela