1. Szafka stojąca przyścienna jednokomorowa – pod zlewozmywak, front: drzwi pełne dwuskrzydłowe

Wyposażenie: 1x zlewozmywak jednokomorowy bez ociekacza, 1x bateria, 1x zamek.

Wymiar szafki: 700x550x860 [mm] (szerokośćxgłębokośćxwysokość), głębokość blatu: 600 mm.

Wykonanie:

- stelaż z zamkniętych profili aluminiowych i złączek ABS, anodowany lub lakierowany proszkowo na kolor wg palety RAL,

- wypełnienie z płyty meblowej obustronnie laminowanej,

- blat z płyty wiórowej typu postforming o grubości 38 mm, laminowanej wysokociśnieniowym laminatem HPL odpornym na promieniowanie UV oraz dezynfekcję, z listwą przyścienną,

- nóżki o wysokości 100 mm z możliwością wypoziomowania.

2. Szafka stojąca przyścienna jednokomorowa, front: szuflady.

Wyposażenie: 4x szuflada, 1x zamek centralny szuflad.

Wymiary szafki: 600x550x860 [mm] (szerokośćxgłębokośćxwysokość), głębokość blatu: 600 mm.

Wykonanie:

- stelaż z zamkniętych profili aluminiowych i złączek ABS, anodowany lub lakierowany proszkowo na kolor wg palety RAL,

- wypełnienie z płyty meblowej obustronnie laminowanej,

- blat z płyty wiórowej typu postforming o grubości 38 mm, laminowanej wysokociśnieniowym laminatem HPL odpornym na promieniowanie UV oraz dezynfekcję, z listwą przyścienną,

- nóżki o wysokości 100 mm z możliwością wypoziomowania.

3. Szafka stojąca przyścienna jednokomorowa, front: drzwi pełne dwuskrzydłowe.

Wyposażenie: 1x półka, 1x zamek.

Wymiary szafki: 700x550x860 [mm] (szerokośćxgłębokośćxwysokość),głębokość blatu: 600 mm.

Wykonanie:

- stelaż z zamkniętych profili aluminiowych i złączek ABS, anodowany lub lakierowany proszkowo na kolor wg palety RAL,

- wypełnienie z płyty meblowej obustronnie laminowanej,

- blat z płyty wiórowej typu postforming o grubości 38 mm, laminowanej wysokociśnieniowym laminatem HPL odpornym na promieniowanie UV oraz dezynfekcję, z listwą przyścienną,

- półka z płyty meblowej obustronnie laminowanej,

- nóżki o wysokości 100 mm z możliwością wypoziomowania.

4. Szafka wisząca jednokomorowa, front: drzwi dwuskrzydłowe, przeszklone.

Wyposażenie: 1x półka, 1x zamek

Wymiary szafki: 900x300x600 [mm] (szerokośćxgłębokośćxwysokość)

Wykonanie:

- stelaż z zamkniętych profili aluminiowych i złączek ABS, anodowany lub lakierowany proszkowo na kolor wg palety RAL,

- szyba osadzona w aluminiowej ramce,

- wypełnienie z płyty meblowej obustronnie laminowanej,

- półka z płyty meblowej obustronnie laminowanej,

5. Szafa dwudrzwiowa na cokole, 4 półki szklane

Wymiary : 1000x435x1800 (szerokośćxgłębokośćxwysokość).

Wykonanie:

Korpus szafy wykonany z blachy gr. 0,8 mm. Drzwi szafy przeszklone, półki wykonane ze szkła, przestawne co 25 mm.

Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym ryglującym drzwi w dwóch punktach. Elementy stalowe lakierowane proszkowo na wybrany kolor wg palety RAL.