Formularz asortymentowo-cenowy- załącznik 1.1 – Pakiet 1

Endoprotezy stawu biodrowego.

Endoproteza tytanowa stawu biodrowego z trzpieniem przynasadowym.

| lp. | Nazwa artykułu | Jednostka | Cena jednostkowa netto za komplet | Ilość | Wartość netto | Wartość brutto | VAT 8% | Nazwa handlowa/ nr katalogowy | Wytwórca / Klasa wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Trzpień anatomiczny (prawy, lewy) bezkołnierzowy, tytanowy pokryty w 1/3 długości bliższej hydroksyapatytem, część dystalna polerowana. Długość trzpienia w zakresie od 100mm do 145mm, min. 8 rozmiarów dla każdej strony bądź Trzpień prosty, proporcjonalny wykonany ze stopu tytanu w cześci bliższej pokryty porowatym czystym tytanem i hydroksyapatytem. Trzpień musi posiadać wzdłużne rowki antyrotacyjne w 12 rozmiarach. Kąt szyjkowo trzonowy CCD w rozmiarach 127 i 132 stopnie dostępny w 12 rozmiarach dla każdego kąta CCD. Trzpień kompatybilny z głowami o stożku V40. Trzpień powinien posiadać zmieniające się krzywizny w części przyśrodkowej jak i bocznej. Wymaga się dostępności instrumentów do wykonania zabiegów metodą małoinwazyjną (MIS – metodą anterior). Głowa metalowa CoCr o średnicy 28mm, 32mm, 36mm, 40mm, 44mm w min. 3 rozmiarach długości szyjki. Hemisferyczna panewka bezcementowa typu press-fit w technologii 3D w rozmiarach 44-66 mm, z podwójnym mechanizmem zamykającym dająca możliwość zastosowania śródoperacyjnie wkładu ceramicznego lub polietylenowego, w dwóch rodzajach: bezotworowa oraz z 3 lub 5 otworami z możliwością dodatkowej stabilizacji za pomocą śrub. Wkładka polietylenowa z 0 i 10 stopniowym okapem, o średnicy wewnętrznej 28mm, 32mm, 36mm, 40mm, 44mm, z możliwością zastosowania wkładu ekscentrycznego dającego, co najmniej 6mm lateralizacji, oraz wkładu typu związanego (constrained) zapobiegającego dyslokacji. Możliwość zastosowania głowy ceramicznej 36 mm w rozmiarze panewki od 46 mm. Głowa ceramiczna 28mm,32mm,36mm w min. 3 rozmiarach długości szyjk | komplet |  | 60 |  |  |  |  |  |

Wymagania dodatkowe

Wykonawca gwarantuje udostępnienie zestawu narzędzi instrumentarium oraz  napędy chirurgiczne – piła oscylacyjna i wiertarka z osprzętem do zakładania ww. endoprotez z dostawą do 7 dni od daty podpisania umowy oraz wymianę zużytych lub uszkodzonych. Wykonawca gwarantuje stworzenie depozytu zawierającego pełny asortyment endoprotez  po 2 komplecie  z każdego rozmiaru Wykonawca zobowiązuje się do organizowania szkoleń personelu z zakresu operacyjnego.

zaoferowany przedmiot jest dopuszczony do obrotu w Polsce, zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych stanowi wyrób medyczny w rozumieniu przywołanej ustawy tj  posiada Certyfikat CE i deklarację zgodności

…………………………………………                                                                                              ………………………………………….

/miejscowość, data/                                                                                                      /podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy/

Formularz asortymentowo-cenowy- załącznik 1.2- Pakiet 2

Wkład antyluksacyjny do panewki osadzonej presfitowo.

| lp. | Nazwa artykułu | jednostka | Cena jednostkowa za komplet | Ilość | Wartość netto | Wartość brutto | VAT 8% | Nazwa handlowa/ nr katalogowy | Wytwórca / Klasa wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | System wkładek chromokobaltowych implantowanych w czaszach metalowych panewek bezcementowych dzięki zastosowaniu systemu Innerchange, umozliwających zastosowanie artykulacji dwupłaszczyznowej. Wkładki akceptujące głowy polietylenowe w rozmiarach 42 mm OD do 64 mm OD, wykonane z nowoczesnego ultra usieciowanego polietylenu o wzmocnionej odporności na ścieranie i zwiększonej wytrzymałości mechanicznej.Głowy polietylenowe umożliwiające jednocześnie artykulację wewnętrzną o średnicy 22,2 mm ID i 28 mm ID.Rozmiary wkładek chromokobaltowych : od 36 mm ID do 58mm ID , o możliwości zastosowania głowy polietylenowej o srednicy zewnętrznej 36 mm już w panewce o rozmiarze 44 mm . Zastosowanie możliwe z wkładami polietylenowymi kompatybilnymi z głowami 22 i 28 mm w dowolnej formie materiałowej. | Komplet |  | 10 |  |  |  |  |  |

Wykonawca gwarantuje udostępnienie zestawu narzędzi i depozytu zawierającego pełny asortyment implantów  po zgłoszeniu terminu zabiegu.

zaoferowany przedmiot jest dopuszczony do obrotu w Polsce, zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych stanowi wyrób medyczny w rozumieniu przywołanej ustawy tj  posiada Certyfikat CE i deklarację zgodności

…………………………………………                                                                                              ………………………………………….

/miejscowość, data/                                                                                                      /podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy/

Formularz asortymentowo-cenowy – załącznik nr 1.3- Pakiet 3

Endoproteza stawu biodrowego cementowana.

| lp. | Nazwa artykułu | Jednostka | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT 8% | Nazwa handlowa/ nr katalogowy | Wytwórca / Klasa wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trzpień wykonany ze stopu CoCr bezkołnierzowy. Trzpień zwężający się dystalnie, szeroki w części kielichowej, nie wymagający stosowania centralizera ( samocentrujący się w kanale szpikowym). Trzpień prosty spłaszczony gładki w minimum 5 rozmiarach .Stożek 12/14. | Szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Panewka antyluksacyjna w wersji cementowej .Średnica zewnętrzna panewki cementowej od 44mm-60mm. Zmienna co 2mm. | Szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Wkładka panewkowa z polietylenu wzbogacona wit.E. Nie zatrzaskująca się w czaszy (wkładka porusza się swobodnie w czaszy) umożliwiająca zatrzaśnięcia głowy 22,2mm oraz 28mm. | Szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Głowa ceramiczna do wyboru śródoperacyjnego 22,2mm w 3 długościach szyjki oraz 28mm w 5 długościach szyjki. | Szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Suma poszczególnych pozycji: | ……………… | …………………. |  |

Wymagania dodatkowe

Wykonawca gwarantuje udostępnienie zestawu narzędzi instrumentarium oraz  napędy chirurgiczne – piła oscylacyjna i wiertarka z osprzętem do zakładania ww. endoprotez z dostawą do 7 dni od daty podpisania umowy oraz wymianę zużytych lub uszkodzonych. Wykonawca gwarantuje stworzenie depozytu zawierającego pełny asortyment endoprotez  po 2 komplecie  z każdego rozmiaru .Wykonawca zobowiązuje się do organizowania szkoleń personelu z zakresu operacyjnego.

zaoferowany przedmiot jest dopuszczony do obrotu w Polsce, zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych, stanowi wyrób medyczny w rozumieniu przywołanej ustawy tj  posiada Certyfikat CE i deklarację zgodności

…………………………………………                                                                                              ………………………………………….

/miejscowość, data/                                                                                                      /podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy/

Formularz asortymentowo-cenowy – załącznik nr 1.4 – Pakiet 4

Endoproteza stawu biodrowego bezcementowa.

| lp. | Nazwa artykułu | Jednostka | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT 8% | Nazwa handlowa/ nr katalogowy | Wytwórca / Klasa wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Endoprotezy bezcementowe stawu biodrowego Trzpień tytanowy, bezcementowy , posiadający kształt klina zwężający się dystalnie , bez kołnierza w minimum 10 rozmiarach standardowych oraz dodatkowych 10 z offsetem lateralnym ,pokryty tytanową okładziną porowatą napyloną próżniowo. Stożek | Szt | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Panewka antyluksacyjna w wersji bezcementowej .Średnica zewnętrzna od 44mm do 64mm.Zmienna co 2mm. | Szt | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Wkładka panewkowa z polietylenu wzbogacona wit.E. Nie zatrzaskująca się w czaszy (wkładka porusza się swobodnie w czaszy) umożliwiająca zatrzaśnięcia głowy 22,2mm oraz 28mm. | Szt | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Głowa ceramiczna do wyboru śródoperacyjnego 22,2mm w 3 długościach szyjki oraz 28mm w 5 długościach szyjki. | Szt | 270 |  |  |  |  |  |  |
|  | Suma poszczególnych pozycji: |  | ……… | …………………. |  |

Wymagania dodatkowe:

Wykonawca gwarantuje udostępnienie zestawu narzędzi instrumentarium oraz  napędy chirurgiczne

– piła oscylacyjna i wiertarka z osprzętem do zakładania ww. endoprotez z dostawą do 7 dni od daty podpisania umowy oraz wymianę zużytych lub uszkodzonych. Wykonawca gwarantuje stworzenie depozytu zawierającego pełny asortyment endoprotez  po 2 komplecie  z każdego rozmiaru. Wykonawca zobowiązuje się do organizowania szkoleń personelu z zakresu operacyjnego.

zaoferowany przedmiot jest dopuszczony do obrotu w Polsce, zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych stanowi wyrób medyczny w rozumieniu przywołanej ustawy tj  posiada Certyfikat CE i deklarację zgodności

…………………………………………                                                                                              ………………………………………….

/miejscowość, data/                                                                                                      /podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy/

Formularz asortymentowo-cenowy – załącznik nr 1.5 – Pakiet 5

System do próżniowego mieszania cementu kostnego do endoprotez .

| lp. | Nazwa artykułu | Jednostka | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT 8% | Nazwa handlowa/ nr katalogowy | Wytwórca / Klasa wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Klej do endoprotez ( cement kostny 2x40g ) | Szt | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Mieszalnik podciśnieniowy do kleju składający się z: - dwóch pojemników do mieszania próżniowego i podawania cementu do kanału szpikowego wraz z długą dyszą podającą i do panewki wraz z krótką dyszą, - dociskacz krętarzowy do sprężania cementu w kanale szpikowym, - ochronny filtr ( do pochłaniania szkodliwych gazów polimeryzacyjnych ) | Kpl. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Korek kanałowy wykonany z polietylenu z metalowym znaczkiem rentgenowskim w zakresie rozmiarów od 11 – 23 mm. | Szt | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Szczotka do czyszczenia kanału | Szt | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Szczotka do czyszczenia panewki | Szt | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | Suma poszczególnych pozycji: | …….. | …………………. |  |

Wymagania dodatkowe:

Wykonawca gwarantuje stworzenie depozytu zawierającego po 2 komplety .

zaoferowany przedmiot jest dopuszczony do obrotu w Polsce, zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych, stanowi wyrób medyczny w rozumieniu przywołanej ustawy tj  posiada Certyfikat CE i deklarację zgodności.

…………………………………………                                                                                              ………………………………………….

/miejscowość, data/                                                                                                      /podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy/

Formularz asortymentowo-cenowy – załącznik nr 1.6 – Pakiet 6

Endoproteza stawu biodrowego rewizyjna .

| lp. | Nazwa artykułu | Jednostka | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT 8% | Nazwa handlowa/ nr katalogowy | Wytwórca / Klasa wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Endoproteza stawu biodrowego rewizyjna bezcementowa modularna, składająca się z trzpienia tytanowego w kształcie konikalnym oraz elementu krętarzowego pokrytego napylonym tytanem i hydroksyapatytem, min. cztery offsety z możliwością rotacji po założeniu trzpienia. Trzpienie długości 155, 195, 235 mm. Głowa metalowa CoCr o średnicy 28mm lub 32 mm w minimum 3 rozmiarach długości szyjki. Panewka becementowa typu press-fit pokryta porowatością tytanową i hydroksyapatytem, z podwójnym mechanizmem zamykającym dająca możliwość zastosowania śródoperacyjnie wkładu ceramicznego lub polietylenowego, w dwóch rodzajach: bezotworowa lub z 3 bądź 5 otworami, z możliwością dodatkowej stabilizacji za pomocą śrub, w rozmiarach średnicy zewnętrznej od 44 do 72mm. Wkładka polietylenowa z 0 i 10 stopniowym okapem, o średnicy wewnętrznej 28mm lub 32mm, z możliwością zastosowania wkładu ekscentrycznego dającego co najmniej 6mm lateralizacji, oraz wkładu typu związanego (constrained) zapobiegającego dyslokacji. Możliwość zastosowania hemisferycznej panewki w technologii 3D w rozmiarach 44-66 mm. W przypadku użycia kombinacji ceramika-ceramika średnica zewnętrzna głowy musi rosnąć wraz ze wzrostem średnicy zewnętrznej panewki. Możliwość zastosowania głów 36,40 i 44mm w wersji metalowej. Głowy kompatybilne z polietylenem w rozmiarach 36,44 i 44 mm. | Komplet | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Suma poszczególnych pozycji: | …………. | ………….. |  |

Wymagania dodatkowe:

Wykonawca gwarantuje udostępnienie zestawu narzędzi i depozytu zawierającego pełny asortyment implantów  po zgłoszeniu terminu zabiegu. Wykonawca zobowiązuje się do organizowania szkoleń personelu z zakresu operacyjnego.

zaoferowany przedmiot jest dopuszczony do obrotu w Polsce, zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych, stanowi wyrób medyczny w rozumieniu przywołanej ustawy tj  posiada Certyfikat CE i deklarację zgodności

…………………………………………                                                                                              ………………………………………….

/miejscowość, data/                                                                                                      /podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy/

Formularz asortymentowo-cenowy – załącznik nr 1.7 – Pakiet 7

Kosz rewizyjny panewki stawu biodrowego.

| lp. | Nazwa artykułu | Jednostka | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT 8% | Nazwa handlowa/ nr katalogowy | Wytwórca / Klasa wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tytanowy koszyk do panewki gap II. Koszyk anatomiczny prawy i lewy w rozmiarach 48,52, 56, 60, 64, 68 mm. Śruby tytanowe o długości 16, 20,25,30, 35,40,45,50,55, 60 mm. | Szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Śruby tytanowe o długości 16, 20,25,30, 35,40,45,50,55, 60 mm. | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Suma poszczególnych pozycji: | …….. | ………… |  |

Wymagania dodatkowe:

Komplet musi zawierać :

1 koszyk tytanowy prawy bądź lewy

5 śrub tytanowych 6,5 mm

Wykonawca gwarantuje udostępnienie zestawu narzędzi i depozytu zawierającego pełny asortyment implantów  po zgłoszeniu terminu zabiegu.

Zaoferowany przedmiot jest dopuszczony do obrotu w Polsce, zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych, stanowi wyrób medyczny w rozumieniu przywołanej ustawy tj  posiada Certyfikat CE i deklarację zgodności.

…………………………………………                                                                                              ………………………………………….

/miejscowość, data/                                                                                                      /podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy/

Formularz asortymentowo-cenowy – załącznik nr 1.8 –Pakiet 8

System do usuwania panewek endoprotez bezcementowych stawu biodrowego.

| lp. | Nazwa artykułu | Jednostka | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT 8% | Nazwa handlowa/ nr katalogowy | Wytwórca / Klasa wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | System elektromechaniczny do usuwania bezcementowych panewek stawu biodrowego Zestaw składa się z urządzenia roboczego, elektromechanicznego wraz z zestawem baterii i ładowarką oraz kompletem ostrzy we wszystkich rozmiarach. System wyposażony w przymiary pozwalające ocenić wielkość panewki oraz dobranie wielkości ostrza. System do resekcji zawiera 2 ostrza długie oraz krótkie, rozmiar rozliczany po zużyciu. Ostrza w wymiarach 42mm-74mm. | Zestaw | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | Suma poszczególnych pozycji: | ……….. | ………… |  |

Wykonawca gwarantuje udostępnienie zestawu narzędzi i depozytu zawierającego pełny asortyment implantów  po zgłoszeniu terminu zabiegu

Zaoferowany przedmiot jest dopuszczony do obrotu w Polsce, zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych, stanowi wyrób medyczny w rozumieniu przywołanej ustawy tj  posiada Certyfikat CE i deklarację zgodności

…………………………………………                                                                                              ………………………………………….

/miejscowość, data/                                                                                                      /podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy/

Formularz asortymentowo-cenowy – załącznik nr 1.9- Pakiet 9

System do zaopatrywania złamań okołoprotezowych biodra.

| lp. | Nazwa artykułu | Jednostka | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT 8% | Nazwa handlowa/ nr katalogowy | Wytwórca / Klasa wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kable stalowe o średnicy 1,6mm oraz 2,0mm i długości min.500mm z plecionki "49 drutów"ze stali w komplecie z zaciskiem | Szt | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Płyty proste do złamań okołoprotezowych min 4 długości | Szt | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Płyty krętarzowe w rozmiarach 100,110,150,160,200 i 210mm | Szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Suma poszczególnych pozycji: |  |  |  |

Wymagania dodatkowe:

Wykonawca gwarantuje udostępnienie zestawu narzędzi instrumentarium stworzenie depozytu zawierającego pełny asortyment .

zaoferowany przedmiot jest dopuszczony do obrotu w Polsce, zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych stanowi wyrób medyczny w rozumieniu przywołanej ustawy tj  posiada Certyfikat CE i deklarację zgodności

…………………………………………                                                                                              ………………………………………….

/miejscowość, data/                                                                                                      /podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy/

Formularz asortymentowo-cenowy – załącznik nr 1.10- Pakiet 10

Endoprotezy stawu kolanowego

a) Endoproteza stawu kolanowego.

| lp. | Nazwa artykułu | Jednostka | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT 8% | Nazwa handlowa/ nr katalogowy | Wytwórca / Klasa wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Endoproteza kłykciowa stawu kolanowego, cementowa i , z zachowaniem lub bez zachowania PCL. Element udowy jednoosiowy w osi A/P, anatomiczny ( prawy, lewy) wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego, przynajmniej w 8 rozmiarach dla każdej ze stron. Modularna, uniwersalna (jednakowa dla strony lewej i prawej) część piszczelowa wykonana ze stopu kobaltowo-chromowego, przynajmniej w 8 rozmiarach. Wkładka polietylenowa z polietylenu III generacji poddana trzykrotnemu procesowi wyżarzania (annealing), min. w 5 grubościach dla wkładki zachowującej PCL i min. w 7 grubościach dla wkładki bez zachowania PCL, o geometrii zapewniającej zwiększoną rotację komponentu udowego. W skład zestawu musi wchodzić cement kostny z erytromycyną i kolistyną, pulse lavage, mieszalnik próźniowy, ostrze do piły oscylacyjnej. Możliwość rozbudowy systemu o rewizyjny system. | komplet | 200 |  |  |  |  |  |  |
|  | Suma poszczególnych pozycji: | ………. | ……….. |  |

Wymagania dodatkowe:

Wykonawca gwarantuje udostępnienie zestawu narzędzi (instrumentarium poszerzone o napędy chirurgiczne – piła oscylacyjna i wiertarka z osprzętem) do zakładania ww. endoprotez z dostawą do 7 dni od daty podpisania umowy oraz wymianę zużytych lub uszkodzony.

Wykonawca gwarantuje stworzenie depozytu zawierającego pełny asortyment endoprotez oraz uzupełnienie po zużyciu poszczególnych implantów w ciągu maksymalnie do 3 dni roboczych. Płatność za endoprotezy zgodna z protokołem zużycia.

Depozyt po 2 komplety   z każdego rozmiaru strony lewej i strony prawej. Wykonawca zapewnia dostarczenie szafy medycznej na potrzeby przechowywania implantów i narzędzi ortopedycznych. Wykonawca zobowiązuje się do organizowania szkoleń personelu z zakresu operacyjnego.

b) Endoproteza stawu kolanowego bezcementowa tytanowa.

| lp. | Nazwa artykułu | Jednostka | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT 8% | Nazwa handlowa/ nr katalogowy | Wytwórca / Klasa wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Endoproteza kłykciowa stawu kolanowego, bezcementowa , z zachowaniem lub bez zachowania PCL. Element udowy jednoosiowy w osi A/P, anatomiczny ( prawy, lewy) wykonany ze stopu kobaltowochromowego, przynajmniej w 8 rozmiarach dla każdej ze stron. Modularna, uniwersalna (jednakowa dla strony lewej i prawej) część piszczelowa wykonana ze stopu kobaltowo-chromowego, przynajmniej w 8 rozmiarach. Wkładka polietylenowa z polietylenu III generacji poddana trzykrotnemu procesowi wyżarzania (annealing), min. w 5 grubościach dla wkładki zachowującej PCL i min. w 7 grubościach dla wkładki bez zachowania PCL, o geometrii zapewniającej zwiększoną rotację komponentu udowego. Możliwość zastosowania wkładek CR/PS/CS. Możliwość zastosowania wersjii 3d Tritanium w piszczeli. Pierwotna płyta piszczelowa modularna wykonana ze stopu tytanowego Ti64 oraz częściowo z powłoką z czystego tytanu Tritanium (komercyjnie czysty tytan- CpTi). Posiadająca 4 pegi zlokalizowane obwodowo, częściowo pokryte strukturą 3D poprawiające pierwotne umocowanie płyty w kości gąbczastej. Wkładki o geometrii zapewniającej poruszanie się elementu udowego po łuku rotacyjnym; w grubościach: 9mm, 11mm, 13mm, 16mm i 19mm mocowane do płyty piszczelowej za pomocą systemu zatrzaskowego. W instrumentarium dostępne prowadnice do pegów wraz z wiertłami w dwóch średnicach. Dostępna w ośmiu rozmiarach: od 1 do 8. Przeznaczona zarówno do zastosowania bezcementowego, jak i cementowanego. | komplet | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Suma poszczególnych pozycji: | ……….. | …………. |  |

Wymagania dodatkowe:

Wykonawca gwarantuje udostępnienie zestawu narzędzi (instrumentarium poszerzone o napędy chirurgiczne – piła oscylacyjna i wiertarka z osprzętem) do zakładania ww. endoprotez z dostawą do 7 dni od daty podpisania umowy oraz wymianę zużytych lub uszkodzony.

Wykonawca gwarantuje stworzenie depozytu zawierającego pełny asortyment endoprotez oraz uzupełnienie po zużyciu poszczególnych implantów w ciągu maksymalnie do 3 dni roboczych. Płatność za endoprotezy zgodna z protokołem zużycia. Depozyt po 1 komplecie z każdego rozmiaru strony lewej i strony prawej. Wykonawca zobowiązuje się do organizowania szkoleń personelu z zakresu operacyjnego.

zaoferowany przedmiot jest dopuszczony do obrotu w Polsce, zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2017r. poz. 211), stanowi wyrób medyczny w rozumieniu przywołanej ustawy tj  posiada Certyfikat CE i deklarację zgodności

Razem:

| Pakiet nr 10 ( a i b) | Wartość brutto | Wartość netto | VAT |
| --- | --- | --- | --- |

Formularz asortymentowo-cenowy – załącznik nr 1.11- Pakiet 11

Endoproteza rewizyjna stawu kolanowego.

| lp. | Nazwa artykułu | Jednostka | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT 8% | Nazwa handlowa/ nr katalogowy | Wytwórca / Klasa wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Endoproteza całkowita, cementowa, anatomiczna rewizyjna stawu kolanowego. Wymagany komponent udowy anatomic zny (prawy, lewy) o geometrii jednoosiowej (w osi A/P). W wersjach do zabiegów bez zachowania więzadeł krzyżowych (tylnostabilizowana). System powinien dawać możliwość zastosowania podkładek pod płytę piszczelową (prostych i kątowych), bloczków uzupełniających ubytki kostne do elementu udowego. Przedłużki umożliwiające przesunięcie osi za pomocą mimośrodu. Wkładka piszczelowa z możliwością dodatkowej stabilizacji za pomocą trzpienia. Element udowy oraz piszczelowy w minimum 8 rozmiarach. Trzpienie w długościach od 100 mm skok co 25 mm. Możliwość zastosowania offsetów w rozmiarach 2,4,6,8 mm zarówno w elemencie udowym jak i piszczelowym. Komplet stożków do systemu rewizyjnego do realloplastyki stawu kolanowego. Kony – stożki modularne wykonane ze tytanu Tritanium (komercyjnie czysty tytan- CpTi .System stożków dedykowany do uzupełniania dużych ubytków kostnych kości gąbczastej rewidowanego stawu kolanowego. Stożki fiksują się w części przynasadowej kości udowej i piszczelowej stawu kolanowego. Struktura 3D stożków, poprawia pierwotne, biologiczne umocowanie tych implantów do istniejących w pozostałej kości gąbczastej. Zastosowanie stożków nie ogranicza użycia mimośrodów śródszpikowych – offsetów. Możliwość rotacji 5 stopni w udzie oraz 5 - 10 stopni w piszczeli. Stożki są dostępne w 3 wersjach: 5 rozmiarów symetrycznych stożków piszczelowych, 8 rozmiarów asymetrycznych stożków piszczelowych; po 4 dla strony prawej przyśrodkowej/lewej bocznej i 4 dla strony prawej bocznej/lewej przyśrodkowej. 12 rozmiarów symetrycznych stożków udowych, po 6 dla stawu kolanowego prawego i lewego. Przeznaczone do zastosowania bezcementowanego. | Komplet | 16 |  |  |  |  |  |  |

Wymagania dodatkowe:

Wykonawca gwarantuje udostępnienie zestawu narzędzi i depozytu zawierającego pełny asortyment implantów  po zgłoszeniu terminu zabiegu.

Wykonawca zobowiązuje się do organizowania szkoleń personelu z zakresu operacyjnego.

zaoferowany przedmiot jest dopuszczony do obrotu w Polsce, zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych stanowi wyrób medyczny w rozumieniu przywołanej ustawy tj  posiada Certyfikat CE i deklarację zgodności

…………………………………………                                                                                              ………………………………………….

/miejscowość, data/                                                                                                      /podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy/

Formularz asortymentowo-cenowy – załącznik nr 1.12- Pakiet nr 12

ZESTAW DO AUTOTRANSFUZJI Z RANY POOPERACYJNEJ

| Lp | Nazwa artykułu | Jedn. miary | Ilość zamawiana | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT 8% | Nazwa handlowa/ nr katalogowy | Wytwórca / Klasa wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zamknięty System do autotransfuzji ze sprężyną z dwustopniową wewnętrzną filtracją, mieszek 400ml, worek do autotransfuzji 1000ml, dren łączący, 2 dreny Redon z trokarami 16Ch . | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |

Wymagania dodatkowe:

Wykonawca stworzy depozyt 4 zestawów do autotransfuzji.

zaoferowany przedmiot jest dopuszczony do obrotu w Polsce, zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych, stanowi wyrób medyczny w rozumieniu przywołanej ustawy tj  posiada Certyfikat CE i deklarację zgodności

…………………………………………                                                                                              ………………………………………….

/miejscowość, data/                                                                                                      /podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy/

Formularz asortymentowo-cenowy – załącznik nr 1.13 – Pakiet nr 13

Substytut kości

| Lp. | Nazwa sprzętu | jednostka | ilość | Depozyt | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT 8% | Nazwa handlowa/ nr katalogowy | Wytwórca / Klasa wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Substytut kości 10 ml – - macierz osteokondukcyjna składająca się 2-10µm warstwy hydroksyapatytu na rdzeniu z węglanu wapnia - struktura i skład zbliżony do ludzkiej kości gąbczastej - pory 280-770 µm - wchłanianie 6-18 miesięcy - granulki 1-4mm - do mieszania z krwią i szpikiem | Szt. | 20 | 4 |  |  |  |  |  |  |

Wykonawca stworzy depozyt 4 szt.

zaoferowany przedmiot jest dopuszczony do obrotu w Polsce, zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych, stanowi wyrób medyczny w rozumieniu przywołanej ustawy tj  posiada Certyfikat CE i deklarację zgodności

…………………………………………                                                                                              ………………………………………….

/miejscowość, data/                                                                                                      /podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy/

Formularz asortymentowo-cenowy – załącznik nr 1.14- Pakiet nr 14

Wosk kostny

| Lp. | Nazwa sprzętu | jednostka | ilość | Depozyt | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT 8% | Nazwa handlowa/ nr katalogowy | Wytwórca / Klasa wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wosk kostny opakowanie 12 szt. | op | 15 | 3 |  |  |  |  |  |  |

Wykonawca stworzy depozyt 3 opakowań.

zaoferowany przedmiot jest dopuszczony do obrotu w Polsce, zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych, stanowi wyrób medyczny w rozumieniu przywołanej ustawy tj  posiada Certyfikat CE i deklarację zgodności

…………………………………………                                                                                              ………………………………………….

/miejscowość, data/                                                                                                      /podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy/

Formularz asortymentowo-cenowy – załącznik nr 1.15 – Pakiet nr 15

Marker sterylny

| Lp. | Nazwa sprzętu | jednostka | ilość | Depozyt | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT 8% | Nazwa handlowa/ nr katalogowy | Wytwórca / Klasa wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Marker sterylny do skóry z miarką | Szt. | 300 | 10 |  |  |  |  |  |  |

Wykonawca stworzy depozyt 10 szt.

zaoferowany przedmiot jest dopuszczony do obrotu w Polsce, zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych, stanowi wyrób medyczny w rozumieniu przywołanej ustawy tj  posiada Certyfikat CE i deklarację zgodności

…………………………………………                                                                                              ………………………………………….

/miejscowość, data/                                                                                                      /podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy/

Formularz asortymentowo-cenowy – załącznik nr 1.16- Pakiet nr 16

Stapler skórny

| Lp. | Nazwa sprzętu | jednostka | ilość | Depozyt | Cena netto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT 8% | Nazwa handlowa/ nr katalogowy | Wytwórca / Klasa wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stapler skórny sterylny F 35 – R /35 zszywek/ średnica 0.6mm | Szt. | 300 | 30 |  |  |  |  |  |  |

Wykonawca stworzy depozyt 30 szt.

zaoferowany przedmiot jest dopuszczony do obrotu w Polsce, zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych, stanowi wyrób medyczny w rozumieniu przywołanej ustawy tj  posiada Certyfikat CE i deklarację zgodności

…………………………………………                                                                                              ………………………………………….

/miejscowość, data/                                                                                                      /podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy/

Formularz asortymentowo-cenowy – załącznik nr 1.17 –pakiet nr 17

Implanty do rekonstrukcji ACL

| lp. | Nazwa sprzętu | Jedn. miary | Ilość | Depozyt | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT 8% | Nazwa handlowa/ nr katalogowy | Wytwórca / Klasa wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Implanty do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego Implant typu endobutton,mocowanie udowe - ostro zakończona, 13mm płytka tytanowa, połączona z samozaciskową, regulowaną i bezwęzłową pętlą polietylenową. Płytka z wystającym pierścieniem ograniczającym jej przemieszczanie względem kanału udowego. Oparcie czoła przeszczepu o strop kanału udowego. W zestawie nić prowadząca implant. | szt | 20 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Śruba biowchłanialna wykonana z kopolimeru kwasu mlekowego i glikolowego, z gwintem na całej długości lub zakończona główką. Gwint półokrągły dla ochrony przeszczepu. Kaniulowane dla drutu nitinolowego 1.5 mm. Dostępne w rozmiarach od 7x20mm do 12x25 mm. Pakowane pojedynczo, sterylne. Bez barwników, półprzeźroczyste | szt | 15 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Mocowanie piszczelowe :śruba interferencyjna ,tytanowa,z półokrągłym łbem, kaniulowana ,w rozmiarach :średnica 6,7,8,9 i 10mm i długośc 25 i 30mm.Sterylny marker do zaznaczania przeszczepu | szt | 15 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Zestaw do szycia łąkotek metodą All-inside, składający się z dwóch implantów, wykonanych z poliestru, dający możliwość założenia jednego szwu. Implanty połączone szwem 2-0 niewchłanialnym. Szew z węzłem samozaciskowym. Implanty umieszczone rzędowo na dwóch pojedynczych, półotwartych, jednorazowych igłach, prostych lub zakrzywionych, posiadających podziałkę i określenie głębokości wbicia w łakotkę. Implanty wypychane są z igły za pomocą mechanizmu spustowego w rękojeści | szt | 10 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Kompletne instrumentarium do rekonstrukcji ACL metodą hamstring. | szt | 1 | 1 |  |
| Razem: ………… | Razem: ……… |

Wymagania dodatkowe:

Wykonawca gwarantuje udostępnienie zestawu narzędzi (instrumentarium) do  zakładania ww. implantów z dostawą do 7 dni od daty podpisania umowy oraz wymianę zużytych lub uszkodzonych w czasie eksploatacji narzędzi. Wykonawca gwarantuje bezpłatne udostępnienie zestawu narzędzi (instrumentarium) do usuwania ww. implantów również po wygaśnięciu umowy Wykonawca gwarantuje stworzenie depozytu zawierającego pełny asortyment implantów oraz uzupełnienie po zużyciu poszczególnych implantów w ciągu maksymalnie do 3 dni roboczych. Płatność za implanty zgodna z protokołem zużycia.

Depozyt na czas trwania umowy.

zaoferowany przedmiot jest dopuszczony do obrotu w Polsce, zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych, stanowi wyrób medyczny w rozumieniu przywołanej ustawy tj  posiada Certyfikat CE i deklarację zgodności

…………………………………………                                                                                              ………………………………………….

/miejscowość, data/                                                                                                      /podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy/

Formularz asortymentowo-cenowy – załącznik nr 1.18- Pakiet nr 18

Implanty i narzędzia do zabiegów rekonstrukcji  więzozrostu barkowo-obojczykowego  .

| Lp. | Nazwa sprzętu | Jedn. miary | Ilość | Depozyt | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT 8% | Nazwa handlowa/ nr katalogowy | Wytwórca / Klasa wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bezwęzłowy system do naprawy więzozrostu barkowo-obojczykowego składający się z guzika tytanowego o średnicy 10mm oraz ostro zakończonej z jednej strony płytki tytanowej, połączonej z samozaciskową, bezwęzłową i regulowana pętlą polietylenową. W zestawie nić prowadząca implant. | szt | 10 | 3 |  |  |  |  |  |  |

Wykonawca stworzy depozyt   3 szt

zaoferowany przedmiot jest dopuszczony do obrotu w Polsce, zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych , stanowi wyrób medyczny w rozumieniu przywołanej ustawy tj  posiada Certyfikat CE i deklarację zgodności

…………………………………………                                                                                              ………………………………………….

/miejscowość, data/                                                                                                      /podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy/

Formularz asortymentowo-cenowy – załącznik nr 1.19 – Pakiet nr 19

GWOŹDZIE ŚRÓDSZPIKOWE STERYLNE

a) Gwoździe śródszpikowe typu Gamma – STERYLNE

| Lp. | Nazwa artykułu | Jedn. miary | Ilość zamawiana | Depozyt | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT 8% | Nazwa handlowa/ nr katalogowy | Wytwórca / Klasa wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tytanowy gwóźdż śródszpikowy do złamań przezkretarzowych kości udowej , kaniulowany , sterylny. Długość gwoździa 180mm,średnica części bliższej gwożdzia 15.5mm,średnica części dalszej gwoździa 11mm.Kąt szyjkowo-trzonowy 120º,125º i 130º.Wygięcie gwoździa w części bliższej o wartości 4º na valgus. Śruba antyrotacyjna kompresyjna Ø 8mm. | Szt | 175 | 10 sztuk |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Tytanowy gwóźdż śródszpikowy do złamań przezkretarzowych kości udowej , kaniulowany ,sterylny. Długośc gwoździa 280mm-460mm ze skokiem co 20mm,średnica części bliższej gwoździa 15.5mm,średnica części dalszej gwoździa 11mm.Kąt szyjkowo-trzonowy 120º,125º i 130º.Wygięcie gwoździa w części bliższej o wartości 4º na valgus. Śruba antyrotacyjna kompresyjna Ø 8mm. | Szt | 30 | Z każdego rozmiaru strona lewa i prawa po 4 sztuki |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Śruba główna (ciągnąca)tytanowa sterylna Ø10,5mm,dł.70-120mm | Szt | 230 | Z każdego po 4 sztuki |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Śruba blokująca tytanowa sterylna Ø 5mm ,dł.25-90mm | Szt | 230 | Z każdego po 4 sztuki |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Zaślepka tytanowa sterylna Ø 11mm standardowa i Ø15,5 o dł.5-10mm | Szt | 230 | Z każdego po 4 sztuki |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Wykonawca gwarantuje udostępnienie zestawu narzędzi z jednolitą ramą do gwoździa oraz z RTG przeziernym celownikiem oraz rozwiertaki śródszpikowe. |  |  | 1 komplet |  |  |  |  |  |  |
|  | Suma poszczególnych pozycji: | ………….. | ……….. |  |
|  | Wymagania dodatkowe: Wyma Wykonawca gwarantuje wymianę zużytych lub uszkodzonych w czasie eksploatacji narzędzi. Wykonawca gwarantuje bezpłatne udostępnienie zestawu narzędzi (instrumentarium) do usuwania ww. implantów również po wygaśnięciu umowy Wykonawca gwarantuje stworzenie depozytu zawierającego pełny asortyment implantów oraz uzupełnienie po zużyciu poszczególnych implantów w ciągu maksymalnie do 3 dni roboczych. Płatność za implanty zgodna z protokołem zużycia. Depozyt na czas trwania umowy. Wykonawca zobowiązuje się do organizowania szkoleń personelu z zakresu operacyjnego. |

zaoferowany przedmiot jest dopuszczony do obrotu w Polsce, zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych, stanowi wyrób medyczny w rozumieniu przywołanej ustawy tj  posiada Certyfikat CE i deklarację zgodności

…………………………………………                                                                                              ………………………………………….

/miejscowość, data/                                                                                                      /podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy/

b) Gwoździe śródszpikowe udowe – STERYLNE

| Lp. | Nazwa artykułu | Jedn. miary | Ilość zamawiana | Depozyt | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT 8% | Nazwa handlowa/ nr katalogowy | Wytwórca / Klasa wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tytanowy gwóźdź śródszpikowy udowy, kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa od 140-480 mm ze skokiem co 20 mm, średnica gwoździa 9-15 mm. Możliwość wprowadzenia gwoździa antegrade i retrograde. Możliwość zastosowania kompresji w zakresie do 10 mm. Ostatni otwór w cześci dalszej w odległości 15 mm od końca gwoździa. Możliwość użycia śrub kondylarnych o średnicy 5 mm. | Szt | 15 | 10 sztuk |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Śruba blokująca tytanowa, sterylna, śr 5 mm, dł. 25-60 mm ze skokiem co 2.5 mm i 60-120 mm ze skokiem co 5 mm | Szt | 80 | Z każdego po 4 sztuki |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Śruba kompresyjna tytanowa, sterylna, śr 8 mm i dł. 0-15 mm | Szt | 80 | Z każdego po 4 sztuki |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Śruba kondylarna tytanowa z nakładką, sterylna, śr 5 mm i dł. 40-120 mm |  | 6 | Z każdego po 4 sztuki |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Zaślepka tytanowa sterylna, śr 8 mm standardowa oraz śr 11.5 mm i dł. 5-35 mm | Szt | 15 | Z każdego po 4 sztuki |  |  |  |  |  |  |
|  | Suma poszczególnych pozycji: | ……….. | ……….. |  |
|  | Wykonawca gwarantuje udostępnienie zestawu narzędzi . | 1 komplet |  |
|  | Wykonawca gwarantuje wymianę zużytych lub uszkodzonych w czasie eksploatacji narzędzi. Wykonawca gwarantuje bezpłatne udostępnienie zestawu narzędzi (instrumentarium) do usuwania ww. implantów również po wygaśnięciu umowy Wykonawca gwarantuje stworzenie depozytu zawierającego pełny asortyment implantów oraz uzupełnienie po zużyciu poszczególnych implantów w ciągu maksymalnie do 3 dni roboczych. Płatność za implanty zgodna z protokołem zużycia. Depozyt na czas trwania umowy. Wykonawca zobowiązuje się do organizowania szkoleń personelu z zakresu operacyjnego. |

c) Gwoździe śródszpikowe do artrodezy stawu kolanowego – STERYLNE

| Lp. | Nazwa artykułu | Jedn. miary | Ilość zamawiana | Cena jednostkowanetto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT 8% | Nazwa handlowa/ nr katalogowy | Wytwórca / Klasa wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | Tytanowy gwóźdź śródszpikowy do artrodezy stawu kolanowego, kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa 540-780 mm ze skokiem co 40 mm, średnica gwoździa 11.5 i 13 mm. Możliwość zastosowania kompresji w zakresie do 10 mm. Gwoździe prawe/lewe. | szt | 1 | 1500,00 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Śruba blokująca tytanowa, sterylna, śr 5 mm, dł. 25-120 mm ze skokiem co 5 mm | szt | 4 | 110,00 |  |  |  |  |  |
| 3 | Śruba kompresyjna tytanowa, sterylna | szt | 1 | 10,00 |  |  |  |  |  |
| 4 | Zaślepka tytanowa sterylna, śr 8 mm standardowa oraz śr 11.5 mm i dł. 5-35 mm | szt | 1 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  | Suma poszczególnych pozycji: |  |  |  |

Dostawca zobowiązuje się do dostarczenia całej gamy implantów wraz z instrumentarium po telefonicznym zgłoszeniu terminu zabiegu.

Wykonawca zobowiązuje się do organizowania szkoleń personelu z zakresu operacyjnego.

d) Gwoździe śródszpikowe piszczelowe– STERYLNE  .

| Lp. | Nazwa artykułu | Jedn. miary | Ilość zamawiana | Depozyt | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT 8% | Nazwa handlowa/ nr katalogowy | Wytwórca / Klasa wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tytanowy gwóźdź śródszpikowy piszczelowy, kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa od 240-420 mm ze skokiem co 15 mm, średnica gwoździa 8-15 mm. Możliwość zastosowania kompresji w zakresie do 7 mm. Wygięcie gwoździa w części bliższej o wartości 10° a w części dalszej o wartości 4°. Otwory w cześci dalszej w odległości 5, 15 i 25 mm od końca gwoździa. Możliwość zastosowania celownika z dostępu nadrzepkowego. | Szt | 61 | 10 sztuk |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Śruba blokująca tytanowa, sterylna, pełny gwint, śr 4 mm o długości 20-60 mm ze skokiem co 5 mm i śr 5 mm o długości 25-60 mm ze skokiem co 2.5 mm i 60-120 mm ze skokiem co 5 mm | Szt | 244 | Z każdego po 10 sztuki |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Śruba kompresyjna tytanowa, sterylna, śr 8 mm | Szt | 10 | Z każdego po 6 sztuki |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Zaślepka tytanowa sterylna, śr 7 mm w pełni gwintowana, śr 8 mm standardowa oraz śr 11.5 mm i dł. 5-35 mm | Szt | 60 | Z każdego po 6 sztuki |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Wykonawca gwarantuje udostępnienie zestawu narzędzi . |  |  | 1 komplet |  |  |  |  |  |  |
|  | Suma poszczególnych pozycji: | ………….. | …………. |  |

e) Gwoździe śródszpikowe  ramienne – STERYLNE .

| Lp. | Nazwa artykułu | Jedn. miary | Ilość zamawiana | Depozyt | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT 8% | Nazwa handlowa/ nr katalogowy | Wytwórca / Klasa wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tytanowy gwóźdź śródszpikowy ramienny kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa 140-320 mm ze skokiem co 20 mm, średnica gwoździa 7-9 mm. Wygięcie gwoździa w części bliższej o wartości 6° a w części dalszej o wartości 4°. Możliwość kompresji w zakresie 6 mm. Ostatni otwór w cześci dalszej w odległości 10 mm od końca gwoździa. | Szt | 5 | 10 sztuk | 700,00 |  |  |  |  |  |
| 2 | Śruba blokująca tytanowa, sterylna śr 4 mm, dł. 20-60 mm | Szt | 20 | Z każdego po 10 sztuki | 110,00 |  |  |  |  |  |
| 3 | Śruba kompresyjna tytanowa, sterylna śr 6 mm | Szt | 5 | Z każdego po 6 sztuki | 10,00 |  |  |  |  |  |
| 4 | Zaślepka tytanowa sterylna śr 6 mm, dł. 0-25 mm | Szt | 5 | Z każdego po 6 sztuki | 1,00 |  |  |  |  |  |

| 5 | Tytanowy gwóźdź śródszpikowy ramienny proksymalny, kaniulowany, sterylny. Blokowany w części bliższej w 4 płaszczyznach. Otwory w bliższej części gwoździa gwintowane. Długość gwoździa 150 mm oraz 220-300 mm ze skokiem co 20 mm, średnica części bliższej gwoździa 10 mm, a części dalszej gwoździa 8 mm. Wygięcie gwoździa w części bliższej o wartości 6°. Możliwość dynamizacji w części dalszej gwoździa. Gwoździe prawe/lewe. | szt | 40 | Z każdego po 10 sztuki | 800,00 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Śruba blokująca tytanowa, sterylna śr 4 i śr 5 mm, dł. 25-60 mm | Szt | 200 | Z każdego po 6 sztuki | 110,00 |  |  |  |  |  |
| 7 | Zaślepka tytanowa sterylna śr 6 mm standardowa i śr 10 mm o dł. 2-4 mm | Szt | 40 | Z każdego po 6 sztuki | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  | Wykonawca gwarantuje udostępnienie zestawu narzędzi . |  |  | 1 komplet |  |  |  |  |  |  |
|  | Suma poszczególnych pozycji: | …………. | ………….. |  |

Wymagania dodatkowe:

Wykonawca gwarantuje wymianę zużytych lub uszkodzonych w czasie eksploatacji narzędzi. Wykonawca gwarantuje bezpłatne udostępnienie zestawu narzędzi (instrumentarium) do usuwania ww. implantów również po wygaśnięciu umowy Wykonawca gwarantuje stworzenie depozytu zawierającego pełny asortyment implantów oraz uzupełnienie po zużyciu poszczególnych implantów w ciągu maksymalnie do 3 dni roboczych. Płatność za implanty zgodna z protokołem zużycia.

Depozyt na czas trwania umowy. Wykonawca zobowiązuje się do organizowania szkoleń personelu z zakresu operacyjnego.

zaoferowany przedmiot jest dopuszczony do obrotu w Polsce, zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych stanowi wyrób medyczny w rozumieniu przywołanej ustawy tj  posiada Certyfikat CE i deklarację zgodności

| Łączna cena pakietu 19 ( a,b,c,d,e) | Wartość netto | Wartość brutto | VAT |
| --- | --- | --- | --- |

…………………………………………                                                                                              ………………………………………….

/miejscowość, data/                                                                                                      /podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy/

Formularz asortymentowo-cenowy – załącznik nr 1.20 – Pakiet nr 20

PŁYTY LCP

a) Tytanowa płyta ukształtowana anatomicznie do dalszej nasady kości udowej.

| Lp. | Nazwa artykułu | Jedn. miary | Ilość zamawiana | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT 8% | Nazwa handlowa/ nr katalogowy | Wytwórca / Klasa wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tytanowa płyta ukształtowana anatomicznie do dalszej nasady kości udowej, boczna, prawa lub lewa. Ilość otworów w trzonie od 4 do 20. Długość płyty od 130 mm do 415 mm. Promień wygięcia płyty 1.8 m. W części nasadowej płyty 6 otworów gwintowanych pod śruby blokowane śr 5.0 mm ustawione pod kątem 97 stopni w stosunku do trzonu płyty oraz 2 otwory niegwintowane. W trzonie płyty otwory uniwersalne pod śruby korowe śr 4.5 mm, śruby gąbczaste śr 6.0 mm lub śruby blokowane śr 5.0 mm. Grubość płyty w części trzonowej 5.3 mm a w części nasadowej 3.7 mm. W trzonie płyty otwory do wprowadzenia drutów Kirschnera. Możliwość zastosowania przeziernego celownika. | szt | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Tytanowa śruba blokująca śr 5.0 mm, dł. 14-95 mm, gniazdo śrubokręta T20 | szt | 42 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Tytanowa śruba korowa śr 4.5 mm, dł. 14-150 mm, gniazdo śrubokręta T20 | szt | 48 |  |  |  |  |  |  |

| 4 | Tytanowa śruba gąbczasta śr 6.0 mm (dł. gwintu 16 mm, 32 mm lub pełny), dł. śruby 20-150 mm, gniazdo śrubokręta T20 | szt | 30 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Suma poszczególnych pozycji: | ………… | ………… |  |

Wykonawca gwarantuje dostawę zestawu płyt , śrub i instrumentarium do 24h po zgłoszeniu zabiegu.

b) Tytanowe płyty blokowane ukształtowane anatomicznie do zespoleń kości piszczelowej i ramiennej.

| Lp. | Nazwa artykułu | Jedn. miary | Ilość zamawiana | Depozyt | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT 8% | Nazwa handlowa/ nr katalogowy | Wytwórca / Klasa wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tytanowa płyta ukształtowana anatomicznie do bliższej nasady kości piszczelowej, boczna, prawa i lewa. Ilość otworów w trzonie: od 2 do 22. Długości płyty: od 95 do 355 mm. W części nasadowej płyty 5 otworów gwintowanych pod śruby blokowane śr 4.0 mm (w tym otwór podpórkowy pod śrubę blokowaną śr 4.0 mm skierowaną we fragment tylno-przyśrodkowy) oraz dwa otwory niegwintowane. W trzonie płyty otwory uniwersalne pod śruby korowe śr 3.5 mm, śruby gąbczaste śr 4.0 mm lub pod śruby blokowane śr 4.0 mm. Grubość płyty 3.3 mm. W trzonie płyty otwory do wprowadzenia drutów Kirschnera. Możliwość zastosowania przeziernego celownika. | szt | 15 | Z każdej długości po 4 sztuki |  |  |  |  |  |  |

| 2 | Tytanowa płyta ukształtowana anatomicznie do bliższej nasady kości piszczelowej, przyśrodkowa (może być również umieszczona tylno-przyśrodkowo), prawa i lewa. Ilość otworów w trzonie: od 4 do 22. Długości płyty: od 71 do 305 mm. W części nasadowej płyty 4 otwory gwintowane pod śruby blokowane śr 4.0 mm i 1 otwór niegwintowany. W trzonie płyty otwory uniwersalne pod śruby korowe śr 3.5 mm, śruby gąbczaste śr 4.0 mm lub pod śruby blokowane śr 4.0 mm. Grubość płyty w części trzonowej 3.3 mm a w części nasadowej 2.4 mm. W nasadzie i trzonie płyty otwory do wprowadzenia drutów Kirschnera | szt | 15 | Z każdej długości po 4 sztuki |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Tytanowa płyta ukształtowana anatomicznie do dalszej nasady kości piszczelowej, przyśrodkowa, prawa i lewa. Ilość otworów w trzonie: od 4 do 22. Długość płyty: od 97 do 331 mm. W części nasadowej płyty 7 otworów gwintowanych pod śruby blokowane śr 4.0 mm i 1 otwór niegwintowany. W trzonie płyty otwory uniwersalne pod śruby korowe śr 3.5 mm, śruby gąbczaste śr 4.0 mm lub pod śruby blokowane śr 4.0 mm. Grubość płyty w części trzonowej 3.0 mm, w części nasadowej 2.3 mm a na końcu części nasadowej 1.3 mm. W trzonie płyty otwory do wprowadzenia drutów Kirschnera. | szt | 30 | Z każdej długości po 4 sztuki |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Tytanowa płyta ukształtowana anatomicznie do dalszej nasady kości piszczelowej, przednioboczna, prawa lub lewa. Ilość otworów w trzonie: od 4 do 20. Długość płyty: od 102 do 305 mm. W części nasadowej płyty 7 otworów gwintowanych pod śruby blokowane śr 4.0 mm (w tym otwór podpórkowy pod śrubę blokowaną śr 4.0 mm skierowaną w kostkę przyśrodkową) i 3 otwory niegwintowane z możliwością zastosowania śrub korowych śr 3.5 mm oraz śr 2.7 mm. W trzonie płyty otwory uniwersalne pod śruby korowe śr 3.5 mm, śruby gąbczaste śr 4.0 mm lub pod śruby blokowane śr 4.0 mm. Grubość płyty w części trzonowej 3.3 mm, w części nasadowej 2.3 mm a na końcu części nasadowej 1.3 mm. W trzonie płyty otwory do wprowadzenia drutów Kirschnera. |  | 10 | Z każdej długości po 4 sztuki |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Tytanowa płyta ukształtowana anatomicznie do bliższej nasady kości ramiennej, boczna, prawa lub lewa. Ilość otworów w trzonie od 3 do 20. Długość płyty od 86 mm do 306 mm. W części nasadowej płyty 7 otworów gwintowanych pod śruby blokowane śr 4.0 mm i jeden otwór niegwintowany. W trzonie płyty otwory uniwersalne pod śruby korowe śr 3.5 mm, śruby gąbczaste śr 4.0 mm lub pod śruby blokowane śr 4.0 mm. W trzonie płyty dwa otwory do wprowadzenia drutów Kirschnera | szt | 15 | Z każdej długości po 2 sztuki |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Tytanowa płyta ukształtowana anatomicznie do bliższej nasady kości ramiennej, boczna, prawa lub lewa. Ilość otworów w trzonie od 3 do 20. Długość płyty od 86 mm do 306 mm. W części nasadowej płyty 7 otworów gwintowanych pod śruby blokowane śr 4.0 mm i jeden otwór niegwintowany. W trzonie płyty otwory uniwersalne pod śruby korowe śr 3.5 mm, śruby gąbczaste śr 4.0 mm lub pod śruby blokowane śr 4.0 mm. W trzonie płyty dwa otwory do wprowadzenia drutów Kirschnera | szt | 15 | Z każdej długości po 2 sztuki |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Tytanowa śruba blokująca śr 4.0 mm, dł. 14-95 mm, gniazdo śrubokręta T15 |  | 350 | Z każdego po 4 sztuki |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Tytanowa śruba korowa śr 3.5 mm, dł. 14-95 mm, gniazdo śrubokręta T15 |  | 80 | Z każdego po 4 sztuki |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Tytanowa śruba gąbczasta śr 4.0 mm (częściowo lub w pełni gwintowana), dł. 14-70 mm, gniazdo śrubokręta T15 |  | 50 | Z każdego po 4 sztuki |  |  |  |  |  |  |
| Suma poszczególnych pozycji: | …………. | …………. |  |

Wykonawca dostarcza w depozycie zestaw płyt , śrub i narzędzi .

c) Tytanowe płyty blokowane anatomiczne do zespoleń złamań łokcia i obojczyka z możliwością blokowania śruby w zakresie +/- 15st.

| Lp. | Nazwa artykułu | Jedn. miary | Ilość zamawiana | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT 8% | Nazwa handlowa/ nr katalogowy | Wytwórca / Klasa wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tytanowe płytki anatomiczne do zespoleń złamań nasady dalszej kości ramiennej i wyrostka łokciowego. W skład systemu wchodzą a) płytki blokowane od strony przyśrodkowej (standardowe i wydłużone - uniwersalne do obu kończyn) b) płytki blokowane od strony bocznej (prawe i lewe) c) płytki blokowane od strony tylno-przyśrodkowej (prawe i lewe) d) płytki blokowane od strony tylno-bocznej (prawe i lewe) i e) płytki blokowane na wyrostek łokciowy (prawe i lewe). Ilość otworów: od 4 do 12. Otwory niegwintowane do śrub o średnicy 2.7 mm i 3.5 mm korowych i blokowanych z nagwintowanymi głowami, które blokują się w płycie przez plastyczne wytworzenie gwintu w otworze w trakcie wkręcania, bez konieczności stosowania śrubokrętu dynamometrycznego. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15°. W części trzonowej płytki otwory blokująco-kompresyjne. | szt | 15 Depozyt 4 sztuki |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Tytanowe płytki anatomiczne do zespoleń złamań kości obojczykowej. W skład systemu wchodzą a) płytki blokowane od góry na trzon (o zmniejszonej i zwiększonej krzywiźnie) b) płytki blokowane od przodu na trzon c) płytki blokowane od góry na część boczną d) płytki blokowane od przodu na część boczną e) płytki hakowe boczne. Otwory niegwintowane do śrub o średnicy 2.7 mm i 3.5 mm korowych i blokowanych z nagwintowanymi głowami, które blokują się w płycie przez plastyczne wytworzenie gwintu w otworze w trakcie wkręcania, bez konieczności stosowania śrubokrętu dynamometrycznego. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15°. W części trzonowej płytki otwory blokująco-kompresyjne. | szt | 15 |  |  |  |  |  |  |
|  | Śruba blokowana tytanowa śr 2.7 mm, dł. 8-70 mm | szt | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Śruba blokowana tytanowa śr 3.5 mm, dł. 8-70 mm | szt | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Śruba korowa tytanowa śr 2.7 mm, dł. 8-70 mm |  | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Śruba korowa tytanowa śr 3.5 mm, dł. 8-70 mm |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | Suma poszczególnych pozycji: | …………. | ……... |  |

Wymagania dodatkowe:

Wykonawca dostarcza w depozycie zestaw płyt , śrub i narzędzi.

d) Płyty tytanowe blokowane proste oraz na kostkę boczną z możliwością blokowania śruby w zakresie +/- 15st.

| Lp. | Nazwa artykułu | Jedn. miary | Ilość zamawiana | Depozyt | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT 8% | Nazwa handlowa/ nr katalogowy | Wytwórca / Klasa wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tytanowe płytki proste wąskie. Ilość otworów: od 3 do 10. Długość płyt: od 42 mm do 126 mm. Otwory niegwintowane do śrub o średnicy 2.7 mm i 3.5 mm korowych i blokowanych z nagwintowanymi głowami, które blokują się w płycie przez plastyczne wytworzenie gwintu w otworze w trakcie wkręcania, bez konieczności stosowania śrubokrętu dynamometrycznego. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15°. | szt | 30 | Z każdej długości po 4 sztuki |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Tytanowe płytki proste szerokie. Ilość otworów: od 3 do 8. Długość płyt: od 43 mm do 103 mm. Otwory niegwintowane do śrub o średnicy 2.7 mm i 3.5 mm korowych i blokowanych z nagwintowanymi głowami, które blokują się w płycie przez plastyczne wytworzenie gwintu w otworze w trakcie wkręcania, bez konieczności stosowania śrubokrętu dynamometrycznego. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15°. | szt | 30 | Z każdej długości po 4 sztuki |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Tytanowe płytki anatomiczne do zespoleń złamań dalszej nasady kości strzałkowej. Grubość płytek w części trzonowej 2.0 mm, w części nasadowej 1.3 mm. Szerokość płytek w części trzonowej 10 mm, w części nasadowej 16 mm. Ilość otworów: od 3 do 12. Długość płytek: od 77 do 185 mm. Otwory niegwintowane do śrub o średnicy 3.5 mm korowych i blokowanych z nagwintowanymi głowami, które blokują się w płycie przez plastyczne wytworzenie gwintu w trakcie wkręcania, bez konieczności stosowania śrubokrętu dynamometrycznego. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15°. | szt | 120 | Z każdej długości po 2 sztuki |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Tytanowe płytki proste do zespoleń złamań trzonu kości strzałkowej. Ilość otworów: od 2 do 16. Długość płytek: od 28.5 do 204 mm. Otwory niegwintowane do śrub o średnicy 3.5 mm korowych i blokowanych z nagwintowanymi głowami, które blokują się w płycie przez plastyczne wytworzenie gwintu w trakcie wkręcania, bez konieczności stosowania śrubokrętu dynamometrycznego. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15° |  | 75 | Z każdej długości po 4 sztuki |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Tytanowe płytki proste do zespoleń złamań trzonu kości strzałkowej. Ilość otworów: od 2 do 16. Długość płytek: od 28.5 do 204 mm. Otwory niegwintowane do śrub o średnicy 3.5 mm korowych i blokowanych z nagwintowanymi głowami, które blokują się w płycie przez plastyczne wytworzenie gwintu w trakcie wkręcania, bez konieczności stosowania śrubokrętu dynamometrycznego. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15° |  | 75 | Z każdej długości po 4 sztuki |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Śruba blokowana tytanowa śr 3.5 mm, T10, dł. 8-70 mm. | szt | 1530 | Z każdego po 4 sztuki |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Śruba korowa tytanowa śr 2.7 mm, T10, dł. 8-70 mm |  | 40 | Z każdego po 4 sztuki |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Śruba blokowana tytanowa śr 3.5 mm, T10, dł. 8-70 mm |  | 150 | Z każdego po 4 sztuki |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Śruba korowa tytanowa śr 3.5 mm, T10, dł. 8-70 mm |  | 150 | Z każdego po 4 sztuki |  |  |  |  |  |  |
|  | Suma poszczególnych pozycji: | ………… | ………… |  |

Wykonawca  dostarcza w depozycie zestaw płyt , śrub i narzędzi  2 KOMPLETY

e) Tytanowe płyty blokowane anatomiczne do zespoleń złamań nasady dalszej kości promieniowej  z możliwością blokowania śruby w zakresie +/- 15st.

| Lp. | Nazwa artykułu | Jedn. miary | Ilość zamawiana | Depozyt | Cena jednostkowanetto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT 8% | Nazwa handlowa/ nr katalogowy | Wytwórca / Klasa wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tytanowe płytki do zespoleń złamań nasady dalszej kości promieniowej, anatomiczne i uniwersalne dłoniowe, grzbietowe oraz kolumnowe promieniowe i łokciowe, z otworami niegwintowanymi do śrub i kołków o średnicy 2.0 mm, 2.3 mm i 2.7 mm korowych i blokowanych z nagwintowanymi głowami, które blokują się w płycie przez plastyczne wytworzenie gwintu w otworze w trakcie wkręcania, bez konieczności stosowania śrubokrętu dynamometrycznego. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15° | szt | 50 | Z każdej długości po 4 sztuki |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Śruba blokowana tytanowa, śr 2.7 mm, dł. 10-26 mm | szt | 300 | Z każdego po 8 sztuki |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Śruba blokowana tytanowa, śr 2.3 mm, dł. 10-38 mm | szt | 50 | Z każdego po 8 sztuki |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Śruba korowa tytanowa (pełny lub częściowy gwint), śr 2.7 mm, dł. 10-26 mm | szt | 100 | Z każdego po 8 sztuki |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Śruba korowa tytanowa, śr 2.3 mm, dł. 10-38 mm |  | 50 | Z każdego po 8sztuki |  |  |  |  |  |  |
| Suma poszczególnych pozycji: | ………. | ……….. |  |

Wykonawca  dostarcza w depozycie zestaw płyt , śrub i narzędzi

f) Tytanowe płytki anatomiczne do zespoleń kości stopy, śródstopia, kości piętowej  z możliwością blokowania śruby w zakresie +/- 15st.

| Lp. | Nazwa artykułu | Jedn. miary | Ilość zamawiana | Cena jednostkowanetto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT 8% | Nazwa handlowa/ nr katalogowy | Wytwórca / Klasa wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tytanowe płytki anatomiczne do zespoleń kości stopy, śródstopia, kości piętowej, grubość płytek 1.0-1.5 mm, kształty: H, prostokątna, szeroka prosta, T, wygięta, L, ukośna T, 3D, piętowa standardowa i siatkowa. Otwory niegwintowane do śrub o średnicy 2.7 mm i 3.5 mm korowych i blokowanych z nagwintowanymi głowami, które blokują się w płycie przez plastyczne wytworzenie gwintu w trakcie wkręcania, bez konieczności stosowania śrubokrętu dynamometrycznego. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15° | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Śruba blokowana tytanowa śr 3.5 mm, dł. 10-70 mm | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Śruba blokowana tytanowa śr 2.7 mm, dł. 8-50 mm | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Śruba korowa tytanowa śr 3.5 mm, dł. 10-70 mm | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Śruba korowa tytanowa śr 2.7 mm, dł. 8-50 mm |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| Suma poszczególnych pozycji: | ………… | …………. |  |

Wykonawca  gwarantuje dostawę zestawu płyt , śrub i instrumentarium do 24h po zgłoszeniu zabiegu.

g) Tytanowe płytki anatomiczne o różnej grubości i różnych kształtach do zespoleń kości śródręcza i paliczków.

| Lp. | Nazwa artykułu | Jedn. miary | Ilość zamawiana | Depozyt | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT 8% | Nazwa handlowa/ nr katalogowy | Wytwórca / Klasa wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tytanowe płytki anatomiczne o różnej grubości i różnych kształtach do zespoleń kości śródręcza i paliczków. | szt | 30 | Z każdego kształtu po 2 sztuki |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Śruba korowa tytanowa śr 1.2 mm dł. 4-20 mm, śr 1.7 mm dł. 5-24 mm, śr 2.3 mm dł. 6-26 mm | szt | 80 | Z każdego po 4 sztuki |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Śruba blokowana tytanowa śr 1.7 mm dł. 5-24 mm, śr 2.3 mm dł. 6-26 mm | szt | 80 | Z każdego po 4 sztuki |  |  |  |  |  |
| Suma poszczególnych pozycji: | ………… | ……….. |  |

Wykonawca  dostarcza w depozycie zestaw płyt , śrub i narzędzi .

| Łączna cena pakietu 20 ( a,b,c,d,e,f,g) | Wartość netto | Wartość brutto | VAT |
| --- | --- | --- | --- |

zaoferowany przedmiot jest dopuszczony do obrotu w Polsce, zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych stanowi wyrób medyczny w rozumieniu przywołanej ustawy tj  posiada Certyfikat CE i deklarację zgodności

…………………………………………                                                                                              ………………………………………….

/miejscowość, data/                                                                                                      /podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy/

Formularz asortymentowo-cenowy – załącznik nr 1.21 – Pakiet nr 21

Płyta DSB/DHS –STERYLNA

| Lp. | Nazwa artykułu | Jedn. miary | Ilość zamawiana | Depozyt | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT 8% | Nazwa handlowa/ nr katalogowy | Wytwórca / Klasa wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Płyta DSB/DHS 135st. o liczbie otworów 3-6 | Szt. | 10 | Po 3 z każdej długości |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Płyta DSK/DCS 95st. o liczbie otworów 4-20 | Szt. | 5 | Po 1 z każdej długości |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Śruba doszyjkowa zespalacąca do DSB/DHS oraz DSK/DCS o rozmiarach 60-120 | Szt. | 15 | Po 3 z każdego rozmiaru |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Śruba kompresyjna | Szt. | 15 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| Suma poszczególnych pozycji | ……….. | ……….. |  |

Wykonawca gwarantuje dostawę zestawu płyt , śrub i instrumentarium do 7 dni od podpisania umowy i zobowiązuje się do terminowego uzupełniania implantów .

zaoferowany przedmiot jest dopuszczony do obrotu w Polsce, zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych, stanowi wyrób medyczny w rozumieniu przywołanej ustawy tj  posiada Certyfikat CE i deklarację zgodności

…………………………………………                                                                                              ………………………………………….

/miejscowość, data/                                                                                                      /podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy/

Formularz asortymentowo-cenowy – załącznik nr 1.22 – Pakiet nr 22

Śruby Herberta

| Lp. | Nazwa artykułu | Jedn. miary | Ilość zamawiana | Depozyt | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT 8% | Nazwa handlowa/ nr katalogowy | Wytwórca / Klasa wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tytanowa dwugwintowa śruba kaniulowana ř 2.0 mm, samotnąca i samogwintująca, kaniulacja ř 1.05 mm, trzon śruby ř 1.6 mm, długość śruby 10-30 mm w odstępach co 2 mm, gniazdo śrubokręta w rozmiarze T7 | szt | 5 | Zestaw z pełną rozmierówką |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Tytanowa dwugwintowa śruba kaniulowana ř 2.5 mm, samotnąca i samogwintująca, kaniulacja ř 1.05 mm, trzon śruby ř 1.8 mm, długość śruby 10-30 mm w odstępach co 2 mm, gniazdo śrubokręta w rozmiarze T7 | Szt. | 5 | Zestaw z pełną rozmierówką |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Tytanowa śruba kaniulowana ř 4.0 mm, sterylna, kaniulacja ř 1.55 mm, pełny lub częściowy gwint, długość śruby 10-70 mm | Szt. | 5 | Zestaw z pełną rozmierówką |  |  |  |  |  |  |
|  | Suma poszczególnych pozycji | ……….. | …………. |  |

Wykonawca gwarantuje udostępnienie zestawu narzędzi (instrumentarium) do  zakładania ww. implantów z dostawą do 7 dni od daty podpisania umowy oraz wymianę zużytych lub uszkodzonych w czasie eksploatacji narzędzi. Wykonawca gwarantuje bezpłatne udostępnienie zestawu narzędzi (instrumentarium) do usuwania ww. implantów również po wygaśnięciu umowy Wykonawca gwarantuje stworzenie depozytu zawierającego pełny asortyment implantów oraz uzupełnienie po zużyciu poszczególnych implantów w ciągu maksymalnie do 3 dni roboczych. Płatność za implanty zgodna z protokołem zużycia.

zaoferowany przedmiot jest dopuszczony do obrotu w Polsce, zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych, stanowi wyrób medyczny w rozumieniu przywołanej ustawy tj  posiada Certyfikat CE i deklarację zgodności

…………………………………………                                                                                              ………………………………………….

/miejscowość, data/                                                                                                      /podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy/

Formularz asortymentowo-cenowy – załącznik nr 1.23 – Pakiet nr 23

Dostawa elementów złącznych ,śrub i wkrętów

| Lp. | Nazwa sprzętu | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT 8% | Nazwa handlowa/ nr katalogowy | Wytwórca / Klasa wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wkręt do kości korowej AO samonarzynające z gniazdem l nimbusowym śr.4,5/3,0 x 1.75 L od 1.2mm do 7,0mm | szt | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Wkręty do kości gąbczastej samonarzynające z gniazdem l imbusowym śr 6,5/3,0 mm x 2,75, pełnogwintowane L od 3,0mm do 9,5mm | szt | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Wkręty do kości drobnych samonarzynające z gniazdem imbusowymśr. 3,5x1,25mm L od 12mm do 48mm | szt | 80 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Wkręty do kości drobnych samonarzynające z gniazdem krzyżowym lub imbusowym śr. 2,0x1,3 L od 10mm do 24mm | szt | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Wkręty kaniulowane śr 4,5/3,0 mm x 1,75 mm, B = 7 – 32 L od 25 mm do 70mm | szt | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Wkręt kaniulowany śr,. 7,0/4,5 mm x 2,75, B = 22 – 32 L od 40mm do 125mm | szt | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Grotowkręty Schanza samowiercące, stożkowe z gwintem kostnym HA ( A – część gwintująca ) A=30mm śr .4,5 L-120mm A=40mm śr.4,5 L .120mm A=30mm śr.6,0 L120mm A=40mm śr.6,0 L120mm | szt | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Wkrety samowierające typu APEX – gładki ( A = część gwintująca ) | szt | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  | A = 30mm śr. 4,0 L. 95 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A = 45mm śr. 4,0 L. 95 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A = 50mm śr. 4,0 L. 95 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A = 35mm śr. 4,0 L. 80 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A = 45mm śr. 4,0 L. 100 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A = 30mm śr. 5,0 L. 95 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A = 45mm śr. 5,0 L. 95 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A = 50mm śr. 5,0 L. 95mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A = 45mm śr. 5,0 L. 100 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Druty Kirschnera L 310 mm | szt | 800 |  |  |  |  |  |  |
|  | śr. od 0,8 do 2,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Zacisk do drutów śródszpikowych . Hacketala- Epiblock | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Druty do wiązania odłamów dł. 5000mm Śr.od 0,7 do 1,2 | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Podkładki pod wkręty kaniulowane śr. 7mm, śr otworu 5mm | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Podkładki pod wkręty kaniulowane śr. 13mm, Śr.otworu 5mm | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Podkładki pod wkręty kaniulowane śr. 16mm, Śr. Otworu 7,2mm | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Podkładki pod wkręty kaniulowane śr. 19mm śr.otw.7,2mm | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Podkładki pod wkręty AO grubość 1,5mm, śr. wkrętów 4,5mm, śr. zewnętrzna 11mm Śr.wew.4,2mm | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Podkładki pod wkręty AO grubość 1,5mm, śr. wkrętów 4,5mm, śr. zewnętrzna 13mm Śr.wew 5,0mm | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Podkładki pod wkręty AO grubość 1,5mm, śr. wkrętów 4,5mm, śr. zewnętrzna 19mm Śr.wew 5,0 | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Grotowkręt samowiercący typu APEX – gładki A = część gwintująca A=30mmśr.5,0mm.dł.60mm A=40mm śr.5,0mm.dł.80mm A=55mm śr.5,0mm dł.100mm A=55mm Sr.5,0mm dł.135 | szt | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Samowiercący grotowkręt Schanza | szt | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Grotowkręt stożkowy, samowiercący do stabilizatorów Dynastab A – część gwintująca A=35mm dł.do95mm do145mm śr.5,0mm A=75mm dł.od 95mm do 145mm śr.6,0mm | szt | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Groty Steinmana rozmiar 3/ 4,5 /5 | szt | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Drut kirchnera z oliwką do stabilizatora Ilizarova | szt | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Grotowkrety stożkowy ,samowiercący do stabilizatora na miednice -6mmx200x55 6mmx250mm x 85mm | szt | 16 |  |  |  |  |  |  |
| Suma poszczególnych pozycji | ……….. | ……… |  |

zaoferowany przedmiot jest dopuszczony do obrotu w Polsce, zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych , stanowi wyrób medyczny w rozumieniu przywołanej ustawy tj  posiada Certyfikat CE i deklarację zgodności

…………………………………………                                                                                              ………………………………………….

/miejscowość, data/                                                                                                      /podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy/

Formularz asortymentowo-cenowy – załącznik nr 1.24 – Pakiet nr 24

24.  IMPLANTY DO STABILIZATORA  ZEWNĘTRZNEGO NA MIEDNICĘ

| Lp. | Nazwa artykułu | Jedn. miary | Ilość zamawiana | Cena jednostkowanetto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT 8% | Nazwa handlowa/ nr katalogowy | Wytwórca / Klasa wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pin stalowy w rozmiarach ; 6mmx200mmx55mm, 6mmx250mmx85mm 5mmx120mmx30mm 5mmx160mmx35mm 5mmx200mx45mm 5mmx160mmx55mm 5mmx200mmx65mm | szt | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | Suma poszczególnych pozycji | ………… | ………… |  |

zaoferowany przedmiot jest dopuszczony do obrotu w Polsce, zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych, stanowi wyrób medyczny w rozumieniu przywołanej ustawy tj  posiada Certyfikat CE i deklarację zgodności

…………………………………………                                                                                              ………………………………………….

/miejscowość, data/                                                                                                      /podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy/