ZAŁĄCZNIK NR 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Określenie ilości i rodzaju zamawianych dostaw, usług lub robót budowlanych

- Przedmiotem zamówienia jest wycinka drzew – 4 szt. wraz z frezowaniem pni, po wyciętym drzewostanie i uporządkowanie terenu, na obiekcie  oczyszczalni ścieków „Orzegów”, 
przy ul. Bytomskiej 70.

- Gatunek drzew do usunięcia: topola mieszaniec euroamerykański. Obwody pni na wysokości 130 cm od gruntu: 1 – 230 cm, 2 – 189 cm, 3 –206 cm, 4 – 227 cm.

- Miejsce wycinki: oczyszczalnia ścieków „Orzegów” w Rudzie Śląskiej, przy ulicy Bytomskiej 70

- Odległość drzew od murku ogrodzenia wynosi ok. 1m

- Zamawiający posiada Decyzję Marszałka Województwa Śląskiego [nr 197/OS/2020 z 21.01.2020) zezwalającą na usunięcie drzew i udostępni ją na życzenie Wykonawcy.

- Przed przystąpieniem do składania ofert, Oferent może odbyć wizję lokalną na oczyszczalni ścieków, celem zapoznania się z warunkami technicznymi wykonania przedmiotu zamówienia. Koszt wizji lokalnej ponosi Oferent. Termin wizji należy uzgodnić telefonicznie (609 827 055), w godz. 0900-1300.

- Zamawiający wymaga, aby realizacja przedmiotu zamówienia na terenie oczyszczalni odbyła się w dniach: roboczych (pn-pt) w godzinach: 7-14.

- Wykonawca ponosi skutki prawne i finansowe za ewentualne szkody osób trzecich, spowodowane niewłaściwym oznakowaniem i zabezpieczeniem robót, złego stanu technicznego lub niewłaściwie użytego sprzętu do wykonania robót.

- W przypadku konieczności czasowego zamknięcia fragmentu ulicy Bytomskiej w trakcie wykonywania prac, dla zapewnienia bezpiecznych warunków ruchu drogowego i pieszego, Wykonawca, przed rozpoczęciem robót opracuje i dokona zatwierdzenia projektu czasowej zmiany organizacji ruchu, zgodnie z Ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2020, poz. 110) i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. z 2003, nr 177, poz. 1729 z późń., zm.)

- Szczegółowy zakres prac:

  - Przed rozpoczęciem prac Wykonawca dostarczy potwierdzenie zapoznania się z „Instrukcją bhp dla firm zewnętrznych wykonujących prace na terenie obiektów PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej” oraz z Arkuszem oceny ryzyka zawodowego dla firm zewnętrznych

  - Zabezpieczenie terenu, wraz z wprowadzeniem zmian w organizacji ruchu zgodnie 
z projektu czasowej organizacji ruchu (jeżeli Wykonawca uznał, że dla wykonania przedmiotu zamówienia prace będą oddziaływać na sąsiadujące pobocze i pas drogowy).

  - Wycięcie drzew i wyfrezowanie pni i korzeni, do ok. 20 cm poniżej terenu.

  - Pocięcie drzew na odcinki o długości 50-70 cm.

  - Złożenie pociętych drzew w miejscu wyznaczonym na oczyszczalni ścieków.

  - Uporządkowanie terenu, na którym były prowadzone prace oraz z przylegającego pobocza i pasa drogowego.

  - Drewno pozyskane z wycinki drzew stanowi własność Zamawiającego.

  - Podstawą wystawienia faktury za wykonanie przedmiotu zamówienia jest spisany protokół odbioru robót, pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Protokół odbioru robót należy dołączyć do faktury.

- Obowiązki Wykonawcy podczas realizacji przedmiotu zamówienia:

  - Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 (tekst jednolity Dz.U. 2020, poz. 55 z późn. zm.) i sztuką ogrodniczą oraz przepisami bhp, w sposób nie kolidujący z pozostałymi drzewami i zagospodarowaniem terenu, nie powodując kolizji z uczestnikami ruchu kołowego lub pieszego,

  - Wykonawca zobowiązuje się do oznaczenia i zabezpieczenia terenu, na którym przeprowadzane będą prace oraz zabezpieczenie przed uszkodzeniem bądź zniszczeniem urządzeń, obiektów i instalacji znajdujących na terenie prowadzonych prac.

  - Zapewnienie nadzoru w trakcie prowadzenia prac.

  - Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo przy wykonywaniu prac i za ewentualne szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi pracami, w tym także ruchem pojazdów i pieszych.

  - Wykonawca zabezpiecza materiały i środki niezbędne do prawidłowego wykonania robót. Prace winny być wykonywane przy użycie sprzętu specjalistycznego, zgodnie z zasadami i wiedzą z zakresu wycinki drzew.

  - Zapewnienie wykonania zadania przez wykwalifikowany personel posiadający wymagane przepisami prawa uprawnienia (kurs: drwal-pilarz, obsługa pilarek), aktualne szkolenie bhp wraz z dopuszczeniem do wykonywania prac na wysokości.  Na etapie składania ofert Oferent wypełnia oświadczenie o dysponowaniu potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Na etapie wykonywania zadania, przed rozpoczęciem prac, Wykonawca udostępni do wglądu Zamawiającemu wymagane uprawnienia pracowników oraz posiadaną polisę oc. Wszelkie prace wykonywane przez osoby nie posiadające stosownych kwalifikacji prowadzone są na wyłączne ryzyko Wykonawcy.

  - Dokonywanie na własny koszt napraw ogrodzenia, obiektów, nawierzchni bądź instalacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku wykonywania przedmiotu zamówienia w terminie nie dłuższym niż przewidziany technicznie do ich wykonania.

- Usytuowanie drzew przeznaczonych do wycinki oraz miejsce złożenia pociętych drzew przedstawiono na załączniku mapowym.

Wymagany termin realizacji zamówienia:  do dnia 30.05.2020r.

Informacja o warunkach wymaganych od dostawców i wykonawców:

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

  - posiadania zdolności technicznej i zawodowej niezbędnej do wykonania przedmiotu zamówienia – Wykonawca wykaże, że w ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał jedną usługę obejmującą w swym zakresie podobny przedmiot zamówienia (załącznik nr 3), wraz z załączeniem dowodu potwierdzającego należytą wykonaną usługę.

  - dysponowania potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – Wykonawca oświadczy, że dysponuje osobami lub będzie dysponował osobami spełniającymi punkt 10f  przedmiotu zamówienia.

  - posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności – 100.000,00 zł.

.