| (pieczęć Wykonawcy) | Załącznik nr 3a do SWZ |
| --- | --- |
|  | Strona nr |  | stron. |
|  | z ogólnej liczby |  |  |

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – część 1

- Tomograf komputerowy wraz z niezbędnym sprzętem

i oprogramowaniem -

| WYMAGANIA OGÓLNE |
| --- |
| 1. | Tomograf nowy, nieużywany, nie rekondycjonowany, w najnowszej wersji sprzętowej i oprogramowania na dzień składania oferty | Tak |
| 2. | Tomograf komputerowy całego ciała, umożliwiający uzyskanie min. 64 warstw badanego obszaru w czasie jednego pełnego obrotu układu lampa-detektor, posiadający detektor min. 32 rzędowy. | Tak/ podać |
| 3. | Pokrycie anatomiczne detektora min. 22 mm | Tak |
| 4. | Pochylanie fizyczne gantry w zakresie min. ±25° | Tak |
| 5. | Średnica otworu gantry ≥ 70 cm | Tak |
| 6. | Maksymalne obciążenie stołu ≥ 220 kg | Tak |
| 7. | Przycisk nożny do sterowania ruchami stołu | Tak |
| 8. | Moduł synchronizacji akwizycji z zapisem EKG na gantry | Tak |
| 9. | Możliwość rozpoczęcia skanowania bezpośrednio z panelu dotykowego lub tabletu/pilota montowanego na gantrze tomografu, za pomocą jednego kliknięcia | Tak |
| 10. | Wskaźnik informujące pacjenta o konieczności wstrzymania oddechu i możliwości wypuszczenia powietrza | Tak |
| 11. | Kamera zintegrowana z gantrą do obserwacji zachowań pacjenta, z funkcją zbliżenia widoku. | Tak |
| 12. | Wyposażenie stołu: materac z osłoną chroniącą stół przed zalaniem płynami podgłówki do badania głowy podgłówek do pozycji na wznak pasy stabilizujące podpórka pod ramię, kolana i nogi uchwyt na rolkę na jednorazowe prześcieradło | Tak |
| GENERATOR I LAMPA |
| 13. | Rzeczywista moc generatora przy skanie jednoenergetycznym ≥ 72 kW | Tak/ podać |
| 14. | Minimalne napięcie anody, możliwe do zastosowania w protokołach badań ≤ 70 kV | Tak/ podać |
| 15. | Maksymalne napięcie anody, możliwe do zastosowania w protokołach badań ≥ 140 kV | Tak |
| 16. | Prąd lampy przy skanie jednoenergetycznym ≥ 600 mA | Tak/ podać |
| 17. | Niskodawkowe protokoły umożliwiające wykonywanie badań przy niskich nastawach napięcia 70 kV i jednocześnie wysokich prądach ≥ 800 mA | Tak |
| 18. | Rzeczywista pojemność cieplna anody lampy ≥ 7 MHU lub jej ekwiwalent w przypadku technologii chłodzenia innej niż klasyczna jeśli szybkość chłodzenia anody takiej kontrukcji jest większa niż 2500 kHU/min | Tak/ podać |
| 19. | Szybkość chłodzenia lampy min. 1,4MHU/min | Tak/ podać |
| DETEKTOR |
| 20. | Grubość najcieńszej dostępnej warstwy rekonstruowanej w akwizycji wielowarstwowej ≤ 0,625 mm | Tak/ podać |
| 21. | Rozdzielczość wysokokontrastowa w akwizycji submilimetrowej w czasie pełnego skanu w trybie helikalnym w matrycy 512 x 512 w płaszczyźnie XY w polu akwizycyjnym 50 cm mierzona w punkcie 50% charakterystyki MTF ≥ 11,5 pl/cm | Tak/ podać |
| 22. | Dodatkowy filtr cynowy dedykowany do eliminacji promieniowania o niższych od wykorzystywanych energiach do ograniczenia dawki promieniowania i optymalnej jakości obrazów | Tak |
| 23. | Odległość ognisko lampy rtg – detektor mniejsza od 100 cm | Tak/ podać |
| SYSTEM SKANOWANIA |
| 24. | Najkrótszy czas pełnego obrotu (360º ) układu lampa rtg – detektor ≤ 0,35 s | Tak/ podać |
| 25. | Zakres przesuwu stołu umożliwiający skanowanie ≥ 200 cm | Tak/ podać |
| 26. | Zakres badania spiralnego bez konieczności repozycjonowania pacjenta ≥ 200 cm | Tak/ podać |
| 27. | Maksymalne pole obrazowania FOV min. 50 cm | Tak |
| 28. | Możliwość rekonstrukcji pola obrazowania równego średnicy gantry | Tak |
| 29. | Możliwość wykonywania skanu aksjalnego z gantry pochylanym w zakresie min. ±25o | Tak |
| 30. | Możliwość wykonywania skanu spiralnego z gantry pochylanym w zakresie min. ±25o | Tak |
| 31. | Akwizycja dwu energetyczna umożliwiająca uzyskanie dwóch zestawów danych badanej objętości dla minimum dwóch różnych energii promieniowania - różnych kV dla każdej z energii | Tak/ podać |
| 32. | Modulowanie promieniowania RTG sygnałem EKG przy obrazowaniu tętnic wieńcowych w czasie skanu spiralnego (pełna dawka w wyznaczonych fazach pracy serca, obniżona w pozostałych) | Tak |
| 33. | Algorytmy sztucznej inteligencji umożliwiający automatyczny dobór protokołów badania w oparciu o komunikacje z obsługą tomografu w postaci indywidualnej charakterystyki pacjenta, dobierając optymalną kombinację parametrów akwizycji, rekonstrukcji i czasu badania | Tak |
| 34. | Tomograf komputerowy wyposażony w zestaw automatycznie generowanych rekonstrukcji poszczególnych anatomii w zakresie badań ortopedycznych żeber i kręgosłupa | Tak |
| 35. | Specjalny tryb akwizycji zmniejszający promieniowanie nad szczególnie wrażliwymi organami (oczodoły, tarczyca, piersi) poprzez modulację prądu w zależności od kąta położenia lampy podczas obrotu | Tak |
| 36. | Niskodawkowy, iteracyjny algorytm rekonstrukcji z wielokrotnym przetwarzaniem w obszarze danych surowych (RAW) i w obszarze obrazu, umożliwiający redukcję dawki o co najmniej 60% w relacji do standardowej metody FBP, potwierdzona klinicznie | Tak |
| 37. | Szybkość rekonstrukcji obrazów w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem algorytmu iteracyjnego ≥ 50 obrazów/s, w rozdzielczości 512 x 512 pikseli | Tak/ podać |
| 38. | Matryce rekonstrukcji obrazu 512 x 512 | Tak |
| 39. | Iteracyjny algorytm do redukcji zniekształceń od elementów metalowych we wszystkich obszarach ciała działający selektywnie w zależności o wyboru dokonanego przez obsługę. | Tak |
| 40. | Zestaw niskodawkowych protokołów do badania wszystkich obszarów anatomicznych, z możliwością ich modyfikacji. | Tak |
| KONSOLA TECHNIKA |
| 41. | Konsola operatorska z min. dwoma kolorowymi monitorami z aktywną matrycą ciekłokrystaliczną typu Flat, spełniające wymogi aktualnego Rozp. Ministra Zdrowia dotyczące monitorów przeglądowych m.in.: - przekątna min. 23” - rozdzielczość min. 1 Mpx | Tak/ podać |
| 42. | Możliwość wykorzystania np. tabletu do podglądu akwizycji i rekonstrukcji badań | Tak |
| 43. | Możliwość uruchomienia, w specyficznych przypadkach, badania z dowolnego miejsca spoza gantry tomografu i konsoli operatora | Tak |
| 44. | Pojemność dostępnej bazy danych dla obrazów 512 x 512 pikseli bez kompresji wyrażona ilością obrazów niezależnie od przestrzeni dyskowej dla danych surowych [obrazów] ≥ 800 000 obrazów | Tak/ podać |
| 45. | Interfejs sieciowy zgodnie z DICOM 3.0 z następującymi klasami serwisowymi: - Send / Receive - Basic Print - Query Retrieve - Storage Commitment - Worklist, MPPS | Tak |
| 46. | Identyczny wygląd interfejsu konsoli operatorskiej oraz stacji lekarskich, oprogramowanie od jednego producenta. | Tak |
| 47. | Sterowanie wstrzykiwaczem kontrastu bezpośrednio z konsoli tomografu komputerowego. Możliwość programowania i zapamiętywania parametrów wstrzykiwacza bezpośrednio w protokole badania na konsoli operatorskiej. | Tak |
| 48. | UPS umożliwiający podtrzymanie pracy konsoli operatorskiej na czas prawidłowego jej zamknięcia w przypadku utraty zasilania | Tak |
| OPROGRAMOWANIE KONSOLI OPERATORSKIEJ |
| 49. | MIP (Maximum IntensityProjection) | Tak |
| 50. | VR (VRT ) (Volume Rendering Technique) | Tak |
| 51. | Reformatowanie wielopłaszczyznowe (MPR), rekonstrukcje wzdłuż dowolnej prostej lub krzywej | Tak |
| 52. | Bezpośrednie rekonstrukcje objętościowe z uzyskanych danych surowych bez konieczności wstępnego wykonywania rekonstrukcji cienkowarstwowych aksjalnych | Tak |
| 53. | Automatyczne powiadamiane obsługi tomografu, przez wyświetlenie odpowiedniego komunikatu, o możliwości przekroczenia referencyjnej dawki promieniowania w danym badaniu | Tak |
| 54. | Oprogramowanie do synchronizacji startu badania spiralnego na podstawie automatycznej analizy napływu środka kontrastującego w zadanej warstwie bez wykonywania wstrzyknięć testowych | Tak |
| 55. | Automatyczny dobór współczynnika pitch w celu osiągnięcia wybranego przez użytkownika pokrycia i czasu skanowania, utrzymując wybraną grubość warstwy oraz jakość obrazu. | Tak |
| 56. | Automatyczne, bez udziału operatora, ustawianie zakresu badania, dla danego pacjenta, na podstawie znaczników anatomicznych i wybranego protokołu badania | Tak |
| 57. | Automatyczne, bez udziału operatora, etykietowanie kręgów i ustawienie płaszczyzn rekonstrukcji kręgów w badaniach kręgosłupa | Tak |
| 58. | Automatyczny, na bieżąco dobór napięcia anodowego w protokołach badań w zależności od rodzaju badania | Tak |
| 59. | Oprogramowanie do prospektywnego i retrospektywnego skanowania wyzwalanego zapisem EKG | Tak |
| 60. | Oprogramowanie do automatycznego wyszukiwania optymalnej fazy rekonstrukcji serca przed wykonaniem właściwych rekonstrukcji | Tak |
| 61. | Oprogramowanie do oceny zwapnień w ścianach naczyń wieńcowych (CalciumScore) | Tak |
| 62. | Automatyczne, bez udziału operatora, etykietowanie żeber z rozłożeniem ich na płaszczyźnie w badaniach klatki piersiowej | Tak |
| 63. | Sprzężenie tomografu komputerowego ze strzykawką automatyczną kablem komunikacyjnym lub bezprzewodowo umożliwiającym wymianę danych pomiędzy urządzeniami – sprzężenie min. klasy IV wg standardu CIA 425 | Tak |
| 64. | Oprogramowanie umożliwiające zdalny dostęp w czasie rzeczywistym do aktualnie pracującej konsoli roboczej CT (zalecane 100 Mbits/s) z dowolnego komputera w sieci szpitalnej lub poza siecią szpitalna przy pomocy szyfrowanego połączenia VPN. Oprogramowanie tego samego producenta co aparat CT oraz będące jego integralną częścią. Aplikacja umożliwia pracę w trybie: •podgląd stacji akwizycyjnej CT •podgląd oraz przejęcie pełnej kontroli (umożliwiającej zdalną asystę do przeprowadzenia badania) nad stanowiskiem roboczym CT i możliwość zdalnej zmiany parametrów CT min. konfiguracji protokołów, parametrów skanowania •zintegrowany z aparatem CT mechanizm kontroli dostępu i uwierzytelnienia każdorazowo generowany dla zdalnego połączenia | Tak |
| SERWER APLIKACYJNY |
| 65. | Dostawa stacji lekarskich o parametrach jak poniżej, pracujących w architekturze klient - serwer. Możliwość zdalnej pracy stacji klienckiej diagnostycznej na serwerze, bez konieczności ściągania badania na stację kliencką. Dostawa aplikacji, min. w oparciu o model pływających licencji. Możliwość ściągnięcia i instalacji klienta na komputer klasy PC mający dostęp do serwera aplikacyjnego. | Tak |
| 66. | Minimalne parametry serwera aplikacyjnego nowego: pamięć RAM: min. 96 GB wbudowana macierz w konfiguracji RAID Level 5 lub równoważnej pojemność macierzy: min. 1,8 TB netto napęd optyczny: DVD RW | Tak/ podać parametry |
| 67. | 2 stanowiska lekarskie, każde wyposażone w: 1 kolorowy monitor diagnostyczny, o min. przekątnej 30” i rozdzielczości nie mniejszej niż 4MP 1 monitor opisowy o min. przekątnej min. 23” i rozdzielczości nie mniejszej niż 2MP komputer PC, wyposażony w: min. 32 GB RAM, dysk SS 1TB, interfejs LAN 1 Gb, system Windows 10 Pro lub nowszy Możliwość zainstalowania na stacjach programu RIS i PACS posiadanego przez Zamawiającego. | Tak/ podać parametry |
| 68. | Automatyczne przetwarzanie otrzymanych danych w oparciu o kontekst kliniczny badania z możliwością automatycznego przypisywania procedur obrazowych do obrazów na podstawie informacji zawartych w nagłówkach DICOM. | Tak |
| 69. | Wsparcie techniczne w zakresie serwera aplikacyjnego obejmujące aktualizacje oprogramowania diagnostycznego (update/hotfix), modernizacje oprogramowania diagnostycznego (coroczne upgrady do najnowszej i aktualnej wersji oprogramowania). | Tak |
| 70. | Automatyczny import badań poprzednich z archiwum PACS, dostępny dla dowolnego użytkownika, dla dowolnego badania jakie zostanie odebrane przez serwer aplikacyjny, bez ograniczenia z jaką aplikacją to badanie zostanie uruchomione. Automatyczny algorytm powinien pobierać poprzednie badania z możliwością definiowania min: ilość poprzednich badań typ/modalność poprzednich badań zakres daty poprzednich badań | Tak |
| 71. | Interfejs sieciowy zgodnie z DICOM 3,0 z następującymi klasami serwisowymi: Query/Receive Print Storage Storage – commitment | Tak |
| 72. | Jednoczesna prezentacja i odczyt, danych obrazowych CT, RTG, MR, PET-CT | Tak |
| 73. | Możliwość jednoczesnej edycji badań min. 4 różnych pacjentów. Przełączanie pomiędzy badaniami różnych pacjentów nie wymagające zamykania załadowanych badań. | Tak |
| 74. | Funkcjonalności do oceny badań: pomiary geometryczne (długości, kątów, powierzchni), pomiary analityczne (pomiar poziomu gęstości, histogramy, inne), elementy manipulacji obrazem (m. in. przedstawienie w negatywie, obrót obrazu i odbicia lustrzane, powiększenie obrazu, dodawanie obrazów). | Tak |
| 75. | Oprogramowanie umożliwiające obliczanie i wizualizację rozkładów intensywności zależnych od czasu/fazy, technologia Time CurveTool lub równoważna | Tak |
| 76. | Prezentacje Cine | Tak |
| 77. | Automatyczna synchronizacja wyświetlanych serii badania, niezależna od grubości warstw. Możliwość synchronicznego wyświetlania min. 4 serii badania | Tak |
| 78. | Rekonstrukcje MIP, VRT. Predefiniowana paleta ustawień dla rekonstrukcji VRT uwzględniająca typy badań, obszary anatomiczne | Tak |
| 79. | Rekonstrukcje 3D typu Cinematic Rendering, bazujące na dokładnej fizycznej symulacji oddziaływania światła z materią, realizujące fotorealistyczny rendering kształtów z uwzględnieniem rozpraszania fotonów światła, propagacji światła, interakcji światła z materią, głębokości (cieni), możliwe do otrzymania dla każdego badania CT, MR w formacie DICOM dostępnego na serwerze aplikacyjnym. Technika stosująca: oświetlanie każdego piksela bardzo dużą ilością źródeł światła z dowolnego kierunku, rozpraszanie/pochłanianie fotonów, użycie algorytmów numerycznych . Rekonstrukcja inna niż adaptacja parametrów typowej rekonstrukcji VRT. | Tak |
| 80. | Reformatowanie wielopłaszczyznowe (MPR), rekonstrukcje wzdłuż dowolnej prostej (równoległe lub promieniste) lub krzywej. | Tak |
| 81. | Zaawansowana rejestracja i rozpoznawanie anatomii w badaniach CT/ MR w oparciu o algorytmy sztucznej inteligencji (AI) pozwalająca na: automatyczna rejestracja załadowanych serii badań automatyczne generowanie rekonstrukcji MPR zorientowanych anatomicznie wstępny zakres (rozmiar, ilość warstw) oraz orientacja rekonstrukcji jest ustawiona automatycznie, zależnie od anatomii | Tak |
| 82. | Fuzja badań z różnych modalności jak: CT/MR, CT/SPECT, CT/PET | Tak |
| 83. | Zestawy predefiniowanych układów wyświetlania (layoutów), skojarzony z zastosowaną aplikacją, np. naczyniowa/onkologiczna. Szybkie przełączanie pomiędzy predefiniowanymi układami wyświetlania: badanie bieżące (1 punkt czasowy), porównawcze (2,3,4 punkty czasowe), wielofazowe. Możliwość indywidualnego dopasowania układów wyświetlania przez każdego użytkownika, z możliwością zapamiętania. Automatyczne dopasowanie układów wyświetlania do ilości oraz typu dołączonych do stacji lekarskiej monitorów diagnostycznych. | Tak |
| 84. | Automatyczne tworzenie listy zaznaczeń i pomiarów (znalezisk) wykonywanych w trakcie analizy, z możliwością automatycznego (bez przewijania obrazów) wywołania sekwencji obrazów odpowiadającej wybranemu zaznaczeniu lub pomiarowi z utworzonej listy, możliwością archiwizacji w systemie PACS oraz późniejszego wywołania. | Tak |
| 85. | Automatyczne usuwanie struktur kostnych z pozostawieniem wyłącznie zakontrastowanego drzewa naczyniowego | Tak |
| 86. | Automatyczne usuwanie obrazu stołu z obrazów CT | Tak |
| 87. | Automatyczne numerowanie kręgów kręgosłupa w badaniach CT, MR odcinkowych jak i całego kręgosłupa. Oprogramowanie bazujące na algorytmach AI. | Tak |
| 88. | Automatyczne numerowanie żeber w badaniach CT. Oprogramowanie bazujące na algorytmach AI. | Tak |
| 89. | Oprogramowanie zawierające zaawansowane funkcje do oceny w 3D, takie jak: wyświetlanie obrazu po zaznaczeniu określonego punktu w 3D (3D Reference Point lub zgodnie z nazewnictwem producenta), wyznaczanie objętości z użyciem interaktywnej segmentacji (Region Growing lub zgodnie z nazewnictwem producenta), wizualizacja w kolorze wyodrębnionych obszarów (AnatomyVisualizer lub zgodnie z nazewnictwem producenta), automatyczna segmentacja płuc, serca, aorty. | Tak |
| 90. | Oprogramowanie dedykowane do zaawansowanej statystyki trzewnej tkanki tłuszczowej. Wyznaczanie objętości trzewnej tkanki tłuszczowej z użyciem interaktywnej segmentacji (Region Growing lub zgodnie z nazewnictwem producenta). | Tak |
| 91. | Oprogramowanie umożliwiające wyświetlanie obrazów monoenergetycznych o ściśle określonej energii pochodzących z akwizycji dwuenergetycznej CT, w tym z wizualizacją obrazu optymalnego kontrastu, z możliwością redukcji artefaktów od metalowych przedmiotów. | Tak |
| 92. | Funkcjonalność automatycznego generowania rekonstrukcji z badań dwuenergetycznych, np. map barwnych, serii o wybranej energii, na potrzeby łatwej oceny badań dwuenergetycznych z dowolnego stanowiska (np. przeglądarki PACS), nie wymagające uruchamiania dedykowanej aplikacji dwuenergetycznej. | Tak |
| 93. | Oprogramowanie do oceny perfuzji mózgu umożliwiające ocenę ilościową i jakościową (mapy barwne) co najmniej następujących parametrów: rBF (miejscowy przepływ krwi), rBV (miejscowa objętość krwi) TTP (czas do szczytu krzywej wzmocnienia) MTT (średni czas przejścia) PS (ocena bariery przepuszczalności błon komórkowych) - jednoczesny dostęp dla min. 1 użytkownika | Tak |
| 94. | Funkcjonalność szybkiego i powtarzalnego automatycznego generowania map perfuzyjnych bez koniczności ręcznego otwierania badania na stacji lekarskiej oraz ich archiwizowania na potrzeby szybkiej oceny badań SOR (m.in. udarów). Możliwość natychmiastowego wysłania wygenerowanych map do aparatu zabiegowego. Możliwość tworzenia własnego szablonu opracowywania badań perfuzyjnych (makro). | Tak |
| 95. | Aplikacja do oceny udarów niedokrwiennych w badaniach badań CT, realizująca: automatyczna ocena badań CT bez kontrastu (natywnych) wraz z określeniem parametru ASPECTS - Alberta Stroke Program Early CT Score, umożliwiającego oszacowanie rozległości i zaawansowania strefy niedokrwienia, automatyczne generowanie pomiarów/map bez konieczności ręcznego otwierania badania na stacji lekarskiej, automatyczne wysyłanie pomiarów/map do systemu PACS | Tak |
| 96. | Oprogramowanie do oceny badań onkologicznych CT umożliwiające: pomiary zmian zgodnie z klasyfikacją RECIST/WHO, porównywanie badań z 2 punktów czasowych, rejestrację/fuzję obrazów, podgląd w 3D w widokach MIP i VRT - jednoczesny dostęp dla min. 1 użytkownika | Tak |
| 97. | Oprogramowanie do oceny badań onkologicznych/pulmonologicznych umożliwiające: automatyczna segmentacja zmian ogniskowych w 3D w płucach wraz z możliwością ręcznej korekty, automatyczne wyznaczanie parametrów: max średnicy, objętości, średniej gęstości wraz z odchyleniem standardowym - jednoczesny dostęp dla min. 1 użytkownika | Tak |
| 98. | Automatyczne porównywanie badań CT w 3D, z kolorowym zaznaczeniem zmian pomiędzy badaniami (technologia LungChange lub zgodnie z nazewnictwem producenta) realizujące: automatyczne zarejestrowanie/załadowanie/wyświetlenie badania bieżącego i poprzedniego bez konieczności ręcznej interakcji przez użytkownika, automatyczne zaznaczenie w kolorze (np. pomarańczowy kolor zwiększenie gęstości HU, niebieski zmniejszenie HU) wszelkich zmian w budowie płuc pomiędzy dwoma badaniami CT. Oprogramowanie bazujące na algorytmach AI. | Tak |
| 99. | Raportowanie zmian zgodnie z kryteriami Lung-RADS, TNM, LIRADS | Tak |
| 100. | Oprogramowanie do angiografii CT umożliwiające: automatyczną identyfikację i izolację zakontrastowanego naczynia z objętości badanej, rozwinięcie wzdłuż linii centralnej naczynia, włączanie/wyłączanie zwapnień, pomiar średnicy, pola przekroju w płaszczyźnie prostopadłej do osi naczynia, pomiar długości naczynia wzdłuż krzywej, rekonstrukcje MPR krzywoliniowe oraz poprzeczne analizowanego naczynia automatyczne wyznaczanie stenozy - jednoczesny dostęp dla min. 1 użytkownika | Tak |
| 101. | Oprogramowanie do automatycznego usuwania kości w obrębie czaszki i szyi metodą DSA w badaniach naczyniowych CT. Algorytm DSA powinien dokonać subtrakcji serii badania bez kontrastu od kolejnej serii badania z kontrastem. - jednoczesny dostęp dla min. 1 użytkownika | Tak |
| 102. | Automatyczne wyliczanie w naczyniach wieńcowych: łącznego indeksu zwapnień (CalciumScore), odrębnie dla każdej głównej tętnicy wieńcowej: ilość zmian, łączna masa i objętość zwapnień, indeks zwapnień Automatycznie zapisywanie w systemie PACS w odrębnej serii. Obliczanie wykonywane automatycznie w tle, bez konieczności ręcznego otwierania badania przez użytkownika (technologia RapidResults lub zgodnie z nazewnictwem producenta). | Tak |
| 103. | Aplikacja dla szybkiej i dokładnej oceny badań CT urazowych i onkologicznych klatki piersiowej, umożliwiająca: ocena kostna z możliwością obracania żeber, rozwinięciem struktury kostnej klatki piersiowej na płaszczyźnie, ocena kręgosłupa z automatycznym wyznaczaniem linii rdzenia kręgowego, rozwinięciem kręgosłupa na płaszczyźnie, przeglądaniem w płaszczyznach prostopadłych do osi kręgosłupa, automatyczne oznakowanie kręgów kręgosłupa i żeber, - jednoczesny dostęp dla min. 1 użytkownika | Tak |
| 104. | Oprogramowanie do wirtualnej kolonografii, umożliwiające: automatyczną segmentację jelita grubego, jednoczesną prezentację wnętrza jelita i projekcję przekrojów w trzech głównych płaszczyznach. jednoczesną prezentację badania kolonografii w dwóch pozycjach (na brzuchu i na plecach) z synchronizacją przestrzenną. pomiary polipów w widoku wewnątrzjelitowym 3D, automatyczne zaznaczanie kolorem resztek kałowych tzw. stooltagging, ukrywanie jelita cienkiego, wyświetlanie odległości od odbytnicy - jednoczesny dostęp dla min. 1 użytkownika | Tak |
| 105. | Pakiet oprogramowania do rozszerzonego raportowania obejmujący: raporty strukturalne. Tworzenie w trakcie oceny raportów w formacie doc, pdf, z zapisem w systemie RIS/PACS. raporty zawierające pomiary/wskazania, zdjęcia, tabele z ilościami, automatyczne wypełnianie danymi zebranymi w trakcie oceny badań CT i MR. predefiniowane szablony. - jednoczesny dostęp dla min. 2 użytkowników | Tak |
| WYPOSAŻENIE DODATKOWE |
| 106. | Automatyczny wstrzykiwacz kontrastu do tomografii komputerowej dwugłowicowy (sól fizjologiczna i kontrast) zintegrowany w klasie IV wg standardu CIA 425 | Tak |
| 107. | Zestaw fantomów wraz z oprogramowaniem i podstawkami do umieszczenia fantomów w stole do wykonywania podstawowych testów kontroli jakości w tomografii komputerowej zgodnie z aktualnie obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia | Tak |
| 108. | Oprogramowanie umożliwiające ostrzeżenie o przekroczeniu progu zdefiniowanej dawki, które: ostrzega operatora w przypadku przekroczenia ustawionych limitów dawek pomaga zabezpieczyć pacjenta przed nadmiernym napromieniowaniem automatycznie tworzy raport pacjenta po każdym badaniu uniemożliwia dokonywania nieautoryzowanych zmian w protokołach skanowania | Tak |
| SZKOLENIA |
| 109. | Szkolenie specjalistyczne dla lekarzy/techników/fizyków/inny personel z obsługi systemu, aplikacji oraz wykonywania testów kontroli jakości na zaoferowanym aparacie, potwierdzone certyfikatami, co najmniej: 5 dni x 7 godz. po instalacji i uruchomieniu aparatu 5 dni x 7 godz. w czasie trwania projektu z zakresu obsługi i procedur wykonywanych na zaoferowanym aparacie, | Tak |
| GWARANCJA I SERWIS |
| 110. | Pełna gwarancja (bez wyłączeń) na dostarczony sprzęt i oprogramowanie na okres min. 24 miesięcy | Tak |
| 111. | Czas reakcji na zgłoszenie usterki do 24 godzin w dni robocze rozumiane jako dni od pn.-pt. z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Czas reakcji w dni ustawowo wolne od pracy - 48 godzin. | Tak |
| 112. | Czas skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - max 3 dni robocze rozumiane jako dni od pn.-pt. z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | Tak/ podać |
| 113. | Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - max 6 dni roboczych rozumiane jako dni od pn.-pt. z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | Tak/ podać |
| 114. | Gwarancja 10–letniego dostępu do części zamiennych dla TK oraz min. 5 – letni dla stanowisk pracy | Tak/ podać |
| 115. | Zdalna diagnostyka systemu za pośrednictwem łącza szerokopasmowego lub ISDN | Tak |
| 116. | Dostawa, instalacja oraz uruchomienie aparatu na koszt Wykonawcy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Wykonawca przekaże urządzenie do eksploatacji ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami (paszport techniczny etc.) | Tak |
| 117. | Wykonanie testów odbiorczych oraz testów specjalistycznych (w tym testów monitorów) po instalacji urządzenia dla oferowanego zestawu rentgenowskiego zgodnie z aktualnie obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia (oddzielne protokoły dla testów odbiorczych i specjalistycznych). Wykonanie testów akceptacyjnych po istotnych naprawach gwarancyjnych. | Tak |
| 118. | Integracja sprzętu i oprogramowania dostarczonego w postępowaniu ze szpitalnym systemem informatycznym RIS oraz szpitalnym systemem PACS | Tak |
| 119. | Wykonanie projektu oraz obliczeń osłon stałych dla dostarczanego aparatu. | Tak |
| 120. | Dostarczenie instrukcji obsługi i instrukcji technicznej urządzenia w dwóch egzemplarzach: w języku polskim w wersji elektronicznej i papierowej. | Tak |
| 121. | W trakcie trwania gwarancji wszystkie naprawy oraz przeglądy techniczne ( nie rzadziej jednak niż raz w każdym rozpoczętym roku udzielonej gwarancji) przewidziane przez producenta wraz z materiałami zużywalnymi, wykonywane będą na koszt Wykonawcy łącznie z dojazdem. | Tak |
| 122. | Autoryzowane lub posiadające stosowne uprawnienia punkty serwisowe na terenie Polski | Tak/ podać nazwę i adres |
| 123. | Numer kontaktowy z serwisem Wykonawcy. | Podać |

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Tomograf Komputerowy wraz z niezbędnym sprzętem i oprogramowaniem do siedziby Zamawiającego.

- O dokładnym terminie dostarczenia Tomografu Komputerowego wraz z niezbędnym sprzętem/urządzeniami, oprogramowaniem i wyposażeniem do Pracowni TK w siedzibie Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany poinformować Zamawiającego najpóźniej na jeden dzień przed datą dostawy, uzgadniając również drogę transportu na terenie szpitala.

- Wykonawca z 3-dniowym wyprzedzeniem poinformuje Zamawiającego o terminie wyłączenia Pracowni TK z użytkowania dla potrzeb rozpoczęcia prac adaptacyjnych i montażu przedmiotu zamówienia, przy założeniu, że czas wyłączenie pracowni z funkcjonowania nie może przekroczyć 30 dni kalendarzowych.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za Tomograf Komputerowy wraz z niezbędnym sprzętem/urządzeniami, oprogramowaniem i wyposażeniem, w tym ryzyko utraty, uszkodzenia Tomografu Komputerowego na zasadach określonych w umowie i przepisach Kodeksu cywilnego, do czasu jego uruchomienia w miejscu do tego wyznaczonym.

- W okresie pomiędzy dostawą przedmiotu umowy a jego odbiorem, za zakupione sprzęty/urządzenia, oprogramowanie, wyposażenie, materiały odpowiada Wykonawca.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu przedmiot umowy na własne ryzyko, w ramach wynagrodzenia.  Wykonawca zobowiązuje się pokryć wszelkie koszty związane z ubezpieczeniem przedmiotu umowy.

- Do Wykonawcy należy wykonanie testów odbiorowych (akceptacyjnych) testów kontroli parametrów technicznych po instalacji Tomografu Komputerowego wraz z niezbędnym sprzętem/urządzeniami, oprogramowaniem, wyposażeniem w celu wykazania zgodności fizycznych parametrów technicznych ze specyfikacją. Wymagana jest pełna integracja z systemem RIS/PACS. Zamawiający dysponuje oprogramowaniem RIS oraz PACS firmy Pixel Technology. Zamawiający nie jest w posiadaniu wolnych licencji na podłączenie urządzeń oraz nie będzie pośredniczył w negocjacjach pomiędzy Wykonawcami a producentem systemu PACS/RIS.

- Wykonawca, po uzyskaniu Pełnomocnictwa od Zamawiającego, zobowiązuje się do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych w imieniu Zamawiającego w celu uzyskania stosownych decyzji związanych z dopuszczeniem do użytkowania przedmiotu zamówienia, jeżeli będą one prawem wymagane.

- Wykonawca odpowiedzialny jest za pozytywny odbiór Tomografu Komputerowego przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną.

- Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia na własny koszt i ryzyko do siedziby Zamawiającego zlokalizowanej w Stargardzie przy ulicy Wojska Polskiego 27, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00 i wyładować przedmiot zamówienia we własnym zakresie w miejscu wskazanym przez pracownika Działu Techniczno-Gospodarczego.

- Montaż i uruchomienie sprzętu nastąpi w pomieszczeniu wskazanym przez Zamawiającego.

- Wykonawca przekaże do eksploatacji Tomograf Komputerowy wraz z niezbędnym sprzętem/urządzeniami, oprogramowaniem i wyposażeniem będący przedmiotem umowy ze wszystkimi wymaganymi dokumentami.

- Dostarczony sprzęt/urządzenia, oprogramowanie, wyposażenie musi posiadać wymagane przepisami oznakowania, instrukcje używania w języku polskim oraz prawidłowo wypełniony paszport techniczny (nazwa sprzętu, typ, nr seryjny, nazwa producenta, rok produkcji, datę przekazania sprzętu oraz rozpoczęcia jego eksploatacji, wyposażenie i części zamienne), które Wykonawca powinien dostarczyć Zamawiającemu wraz z dostawą.

- Po montażu i uruchomieniu Tomografu Komputerowego wraz z niezbędnym sprzętem/urządzeniami, oprogramowaniem, wyposażeniem Wykonawca przeprowadzi szkolenie na stanowisku pracy personelu obsługującego dany sprzęt i sporządzi protokół (2 egz.) ze szkolenia, na którym osoby szkolone potwierdzą podpisem odbycie szkolenia.

- Po dostarczeniu, montażu i uruchomieniu Tomografu Komputerowego wraz z niezbędnym  sprzętem/urządzeniami, oprogramowaniem, wyposażeniem oraz przeprowadzeniu szkolenia, Zamawiający dokona protokolarnego odbioru Tomografu Komputerowego. Protokół sporządzony zostanie w 3 egzemplarzach (2 dla Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy).

- Wykonawca udziela pełnej gwarancji (bez wyłączeń) na okres min. 24 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru Tomografu Komputerowego wraz z niezbędnym sprzętem/urządzeniami, oprogramowaniem, wyposażeniem, określonego w działaniu 1, stanowiącego przedmiot umowy na następujących warunkach:

- bezpośredni kontakt z autoryzowanym serwisem w dni robocze od poniedziałku do piątku od. 7.30 do 15.30,

- czas reakcji tj. przystąpienia do naprawy w miejscu użytkowania dostarczonego sprzętu/urządzenia stanowiącego przedmiot zamówienia w ciągu 24 godziny po zgłoszeniu awarii e-mailem lub telefonicznie,

- czas reakcji w dni ustawowo wolne od pracy w ciągu 48 godzin po zgłoszeniu awarii e-mailem lub telefonicznie,

- nieodpłatne usunięcie przez autoryzowany serwis producenta wszystkich wad sprzętu/urządzenia w terminie 3 dni roboczych licząc od czasu przystąpienia do naprawy – bez konieczności użycia części zamiennych,

- nieodpłatne usunięcie przez autoryzowany serwis producenta wszystkich wad sprzętu/urządzenia w terminie 6 dni roboczych licząc od czasu przystąpienia do naprawy – w przypadku konieczności użycia części zamiennych,

- okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas przedłużającej się naprawy, w którym sprzęt/urządzenie nie był użytkowany w związku z awarią trwającą powyżej 30 dni roboczych,

- nieodpłatne usunięcie przez autoryzowany serwis producenta wszystkich wad sprzętu/urządzenia: w przypadku stwierdzenia wad elementu zestawu lub podzespołu najpóźniej po trzeciej naprawie tego samego elementu zestawu lub podzespołu następuje wymiana na fabrycznie nowy sprzęt/urządzenie,

- w przypadku wymiany wadliwego sprzętu/urządzenia stanowiącego przedmiot zamówienia na nowy, termin gwarancji na wymieniony sprzęt biegnie na nowo, licząc od dnia wymiany,

- Wykonawca zapewnia bezpłatne przeglądy techniczne sprzętu/urządzenia, oprogramowania i wyposażenia podczas trwania gwarancji w terminach wymaganych przez producenta, testów  specjalistycznych (w tym testów monitorów),

- Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do przeglądów (bezpłatnych podczas trwania gwarancji) bez odrębnego wzywania przez Zamawiającego. Wykonawca po wykonaniu przeglądu technicznego zobowiązany jest wpisać w paszporcie datę następnego przeglądu oraz przekazać Zamawiającemu kartę pracy lub raport z wykonanego przeglądu,

- w trakcie obowiązywania gwarancji wszystkie naprawy oraz przeglądy techniczne (nie rzadziej niż raz w każdym rozpoczętym roku udzielonej gwarancji) przewidziane prze producenta wraz z materiałami zużywalnymi, wykonane będą na koszt Wykonawcy, łącznie z kosztem dojazdu,

- ostatni przegląd dostarczonego sprzętu/urządzenia musi się odbyć nie wcześniej niż na miesiąc przed upływem terminu gwarancji,

- każdy przegląd musi być zakończony wystawieniem karty pracy (raportu serwisowego) oraz dokonaniem wpisu do paszportu technicznego.

- Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić (e-mailem lub telefonicznie) Zamawiającemu otrzymanie zgłoszenia awarii sprzętu/urządzenia.

- Wykonawca gwarantuje 10-letni dostęp do części zamiennych dla TK oraz minimum 5-letni dostępu do części zamiennych dla stanowisk pracy.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania testów odbiorczych oraz testów specjalistycznych (w tym testów monitorów) po instalacji Tomografu Komputerowego wraz z niezbędnym sprzętem/urządzeniami, oprogramowaniem i wyposażeniem dla oferowanego zestawu rentgenowskiego zgonie z aktualnie obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w tym zakresie, z zastrzeżeniem, że Wykonawca przedłoży osobne protokoły dla testów odbiorczych i testów specjalistycznych.

- Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo do wykonania testów akceptacyjnych po istotnych naprawach gwarancyjnych.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania projektu oraz obliczeń osłon stałych dla dostarczonego Tomografu Komputerowego wraz z niezbędnym sprzętem/urządzeniami, oprogramowaniem i wyposażeniem.

- Warunkiem dokonania odbioru końcowego przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego jest przyjęcie bez uwag:

- wykonania prac adaptacyjnych niezbędnych do pracy Pracowni TK wraz z sterownią zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,

- wyposażenia pracowni TK wraz z sterowną w niezbędne do bezkolizyjnej pracy wyposażenie (w tym m.in.: tomograf komputerowy wraz z niezbędnym sprzętem i oprogramowaniem, klimatyzatory, meble),

- sprawne działanie całego dostarczonego sprzętu, oprogramowania i wyposażenia stanowiących przedmiot umowy,

- przeprowadzenie szkolenia w zakresie obsługi sprzętu stanowiącego przedmiot umowy,

- przekazanie instrukcji obsługi w języku polskim na dostarczony sprzęt stanowiący przedmiot umowy,

- dokonanie wpisu do paszportu technicznego dostarczonego sprzętu, oprogramowania i wyposażenia.