SPRAWA BZP.3810.46.2020.TP- Parametry techniczne sprawa nr ( zał. nr 2  do oferty)

PAKIET NR 8

Zestaw do nieinwazyjnej  wentylacji mechanicznej 5 zestawów

Urządzenia fabrycznie nowe , nie wystawowe ( parametry techniczne)

Nazwa, model ( reduktor/dozownik- 5 szt)……………………………….

Producent: ……………………………………………………………………………………

Rok produkcji: 2020

Kraj i rok wprowadzenia do produkcji urządzenia: ……………………………………….

Klasa wyrobu……………………

Nazwa, model  maski/hełm  ( 5 szt)……………………………….

Producent: ……………………………………………………………………………………

Kraj i rok wprowadzenia do produkcji urządzenia: ……………………………………….

Rok produkcji: 2020

Klasa wyrobu……………………

| Lp. | Wymagany parametr urządzenia | Parametr graniczny | potwierdzenie parametrów granicznych ( odpowiedź- tak) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej 5 zest. | Tak |  |
| 2 | Generator przepływu wpinanych w źródło tlenu np przy łóżku Pacjenta – 5szt. | Tak |  |
| 3 | Generator pobierając tlen miesza go z powietrzem atmosferycznym i wykorzystując efekt Venturiego zapewnia odpowiedni przepływ do zasilania hełmu/ maski | Tak |  |
| 4 | Generator pozwalający na ustawienie stężenia tlenu, którym oddycha pacjent, w zakresie od 30 – 70% | Tak |  |
| 5 | Generator wyposażony w dwa przepływomierze | Tak |  |
| 6 | Generator do uzyskania odpowiedniego przepływu | Tak |  |
| 7 | Generator do sterowania stężeniem tleny podawanego pacjentowi | Tak |  |
| 8 | Hełm do wentylacji nieinwazyjnej pacjentów w trybie CPAP , wykonany z przezroczystego tworzywa 5 szt | Tak |  |
| 9 | Wyposażony w szczelny zamek błyskawiczny o kącie otwarcia (wzdłuż obwodu hełmu ) 240O | Tak |  |
| 10 | Wyposażony w 5 łączników 22M – 22F, dwa z nich zaopatrzone w szczelne i elastyczne nasadki pozwalające na a) przejście sondy nosowo – żołądkowej b) światłowodu bronchoskopu o prześwicie od 3 do 19 mm c) czteroliniowego przedłużacza wkłucia centralnego (CVC) d) podawanie picia pacjentom e) nebulizację pacjenta | Tak |  |
| 11 | Możliwość wyposażenia w nebulizatory kompatybilnych z hełmem | Tak |  |
| 12 | Hełm dostarczony z: a) zastawką PEEP b) dedykowanym manometrem c) filtrami bakteryjnymi d) układem pacjenta o długości 150 cm i Ø22mm e) taśmami mocującymi | Tak |  |
| 13 | Hełmy mocowane za pomocą 2 taśm przechodzących pod pachami pacjenta (taśmy pod pachami zaopatrzone w specjalny miękki materiał zapobiegający powstawaniu odleżyn) | Tak |  |
| 14 | Możliwość dostarczenia hełmu wraz z workiem / balonem wyrównawczym stabilizującego przepływ powietrza dostarczanego do hełmu | Tak |  |
| 15 | Hełm wyposażony w oczka na szczycie hełmu z dodatkowymi taśmami o długości 2 m do mocowania hełmu do ramy łóżka | Tak |  |
| 16 | Hełmy dostępne w rozm L, | Tak |  |
| 17 | Uszczelnienie hełmu za pomocą fartucha / membrany, który po wypełnieniu hełmu powietrzem przylega do ciała na granicy torsu i szyi pacjenta. Fartuch / membrana nie wymagająca nadmuchiwania | Tak |  |
| 18 | Certyfikat CE wraz z deklaracją zgodności ( wykonawca może załączyć do oferty lub uzupełnić na wezwanie Zamawiającego) | Tak |  |
| 19 | Gwarancja min. 12 miesięcy – dotyczy maski | Tak |  |
| 20 | Gwarancja min. 24 miesiące – dotyczy reduktora/ dozownik | Tak, podac liczbę m-cy |  |
| 21 | Okres rękojmi równy okresowi gwarancji. | TAK |  |
| 22 | Dot. reduktora/ dozownik Na wymienione podzespoły gwarancja min. 12 miesięcy. Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji. | TAK |  |
| 23 | Dot. reduktora/ dozownik Dostępność części zamiennych - nie mniejsza niż 5 lat | TAK |  |
| 24 | Dot. reduktora/ dozownik -Wykaz dostawców części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych - Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., art. 90, ust. 3. | TAK, podać |  |
| 25 | Dot. reduktora/ dozownik Wykaz serwisów lub serwisantów, którzy mogą serwisować zaoferowany sprzęt medyczny podać dane teleadresowe, sposób kontaktu (dotyczy serwisu własnego lub podwykonawcy, pracownika czy firmy serwisowej posiadającej uprawnienia do tego typu czynności) - Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., art. 90, ust. ust. 4 | TAK podać |  |

POUCZENIE: W przypadku, gdy Wykonawca nie poda dokładnej wartości oferowanego parametru, a jedynie zamieści odpowiedź „TAK” .

Zamawiający uzna, że oferowany parametr ma wartość odpowiadającą wartości określonej przez Zamawiającego w kolumnie „Parametry  wymagane”.

Niniejszym oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu,                                                                                         do dostarczenia    sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

Niniejszym oświadczamy, że skonfigurowany wg powyższej specyfikacji sprzęt jest kompletny i po instalacji będzie gotowy do pracy bez dodatkowych zakupów.

W celu sprawdzenia wiarygodności parametrów wpisanych w tabeli, Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych technicznych   u producenta.

data , podpis osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy