Czarnków, dnia 22.11.2023 roku

ZAPYTANIE OFERTOWE

dla zamówienia publicznego o szacunkowej wartości

nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 130.000 złotych

I. Zamawiający:

Szkoła Podstawowa nr 1

ul. Wroniecka 30, 64-700 Czarnków

NIP: 7632093092, REGON: 570791052,

II. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: remont toalety męskiej w budynku Szkoły Podstawowej 
nr 1 w Czarnkowie ul. Wroniecka 30

Toaleta zlokalizowana na II piętrze budynku szkoły.

Rozmiar oraz wysokość montażu umywalek oraz ustępów należy uzgodnić z Dyrektorem Szkoły.

Zakres robót do wykonania w ramach remontu toalety damskiej w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Czarnkowie obejmuje w szczególności:

- Roboty rozbiórkowo-demontażowe:

- wykucie z muru 2 ościeżnic stalowych o szer. 70 cm,

- demontaż drewnianej kabiny WC z drzwiami o wymiarach 125x100x200,

- demontaż ustępu z miską fajansową z zakorkowaniem podejść – 1 szt.,

- demontaż kompletu pisuarowego z zakorkowaniem podejść – 2 szt.,

- demontaż umywalki i baterii z zakorkowaniem podejść – 2 szt.,

- demontaż zaworu czerpalnego – 1 szt.

- rozebranie posadzki z płytek o powierzchni 14,0 m2

- demontaż wpustu podłogowego żeliwnego – 2 szt.

- zerwanie posadzki cementowej o powierzchni 14,0 m2

- rozebranie okładziny ściennej z płytek glazury o powierzchni 42,0 m2

- demontaż kratki wentylacyjnej – 4 szt.

- demontaż oprawy sufitowej – 6 szt.

- demontaż i ponowny montaż grzejnika płytowego – 2 szt.

- demontaż i ponowny montaż suszarki do rąk – 1 szt.

- demontaż i ponowny montaż pojemnika na mydło w płynie - 1 szt.

- częściowa przebudowa instalacji elektrycznej do podłączenia nowych opraw sufitowych,

- demontaż wyłącznika natynkowego i montaż nowego wyłącznika 1-bieg podtynkowego w puszcze instalacyjnej – 1 szt.

- wywóz gruzu i jego utylizacja,

- skucie ściany działowej 9,2 m2.

- Roboty budowlano-montażowe:

- zeskrobanie i zmycie starej farby 38,5 m2

- przygotowanie powierzchni (szpachlowanie) do malowania farbami emulsyjnymi 38,5 m2,

-  przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek terakotowych na klej 14,0 m2,

- posadzki z płytek terakotowych min. 30x30 cm na klej zwykły – 14,0 m2,

- montaż nowych wpustów podłogowych – 2 szt.

- montaż nowego zaworu czerpalnego – 1 szt.

- licowanie ścian płytkami ceramicznymi min. 30x30 na klej z przygotowaniem podłoża 42,0 m2,

- montaż 2 ościeżnic stalowych oraz drzwi wewnętrznych płytowych pełnych 90x200 wraz 
   z okuciami, klamką i wkładką na klucz,

- dwukrotne malowanie sufitu farbą emulsyjną białą – 14,0 m2,

- dwukrotne malowanie ścian farbą emulsyjną białą – 24,5 m2,

- montaż kratek wentylacyjnych – 4 szt.

- montaż kompletu ustępu porcelanowego typu „kompakt” – 1 szt.,

- montaż kompletnego pisuaru wraz z wkuciem w ścianę odpływu kanalizacyjnego – 2 szt.,

- montaż umywalki porcelanowej z syfonem gruszkowym i baterią ścienną wraz z wkuciem w ścianę odpływu kanalizacyjnego – 2 szt.

- montaż opraw sufitowych ledowych – 2 szt.

- montaż kabiny sanitarnej WC z płyty HPL lub laminowanej płyty wiórowej z drzwiami, o wymiarach 100x125x200 – 1 szt.

- postawienie ściany działowej z bloczków z gazobetonu 9,2 m2,

- montaż nadproża 120 cm.

UWAGA:

- Wynagrodzenie za przedmiot zamówienia jest wynagrodzeniem RYCZAŁTOWYM. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z niniejszego zapytania ofertowego, jak również w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia. Zgodnie z istotą wynagrodzenia ryczałtowego ofertę winien sporządzić Wykonawca na podstawie pomiarów z natury. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W celu prawidłowego sporządzenia oferty zaleca się przeprowadzenie przez oferentów wizji lokalnej w celu uzyskania wszystkich niezbędnych informacji, co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności, jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia. Koszt wizji lokalnej ponosi Wykonawca.

- Prace prowadzone będą w czasie funkcjonowania szkoły. Zakres oraz sposób prowadzenia robót winien być na bieżąco uzgadniany z dyrekcją Szkoły Podstawowej nr 1 w Czarnkowie. Bezwzględnie wymagane jest odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie terenu remontu przed dostępem osób postronnych.

III. Termin realizacji zamówienia:

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: max do 18.12.2023 r.

IV. Miejsce realizacji zamówienia:

Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Wroniecka 30, 64-700 Czarnków

V. Warunki udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający je stawia:

Zamawiający nie stawia warunków udziału w niniejszym postępowaniu.

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie maja dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający postawił takie warunki:

Nie dotyczy.

VII. Kryteria oceny ofert wraz z przypisaną im wagą punktową lub procentową:

Zastosowane będą następujące kryteria oceny ofert:

- Cena całkowita oferty - waga 100%,

VIII. Sposób i termin składania ofert:

1. Ofertę należy złożyć poprzez formularz elektroniczny za pośrednictwem platformy zakupowej Open Nexus Spółka z o.o. (www.platformazakupowa.pl) w terminie 
do 27.11.2023 r., do godz. 8:00

2. Ocena ofert zostanie dokonana do dnia 27.11.2023 r., do godz. 13:00., a o wynikach i wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje za pomocą komunikatu publicznego w zakładce niniejszego postępowania.

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego.

4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

IX. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami:

Wykonawca może uzyskać od Zamawiającego wszelkie interesujące go informacje w sprawie przedmiotu zamówienia i warunków zawartych w zapytaniu ofertowym.

Zapytania należy składać za pośrednictwem platformy zakupowej Open Nexus Spółka z o.o. (www.platformazakupowa.pl) używając przycisku “Wyślij wiadomość”.

Zaleca się wykonawcom dokonanie wizji lokalnej i zdobycie wszelkich informacji, które mogą okazać się niezbędne do przygotowania i złożenia oferty.

Do kontaktowania się ze składającymi oferty wyznaczony został:

- Krzysztof Maćkowiak – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Czarnkowie.