Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż urządzeń oraz wyposażenia kuchni dla Szkoły Podstawowej  nr 1 im. Gustawa Morcinka w Skoczowie

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

| L.P. | Rodzaj planowanego wyposażenia | Liczba jednostek | Rodzaj miary |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Patelnia elektryczna PE-040P do profesjonalnej gastronomi w całości wykonana ze stali nierdzewnej kwasoodpornej AISI 304. Przechył misy do 45 stopni za pomocą korbki umiejscowionej na ściance czołowej patelni. Regulacja temperatur od 50 do 275 stopni C .Konstrukcja zawiasu misy umożliwia ustawienie jej w każdym położeniu pod kątem w przedziale od 0 -90 stopni. Dane techniczne: - zasilanie 440V - moc 9 kW - pojemność misy 64 l - powierzchnia misy 0,40 m kw - wymiary wewnętrzne misy: 63 x 67x 16 cm - wymiary całkowite: 72x 80x 87 cm - przechył misy: ręczny - rodzaj zasilania : elektryczny | 2 | szt |
| 2 | Stół przyścienny bez półki wymiary: 1900x 600x8 50 mm wykonany z ferrytycznej stali nierdzewnej AISI 441 o zawartości chromu co najmniej 17,5% | 1 | szt |
| 3 | Stół ze zlewem dwukomorowym oraz szafką z drzwiami skrzydłowymi. Stół spawany Otwór pod baterię pomiędzy komorami o średnicy 33 mm(zaślepiony) Stół posiada komory o wymiarach 400x400x250 Dane techniczne; szerokość 1000 mm wysokość 850 mm głębokość 600mm Rodzaj podstawy: - z półką - drzwi skrzydłowe | 1 | szt |
| 4 | Stół ze zlewem dwukomorowym z lewej strony oraz szafką z drzwiami skrzydłowymi. Stół spawany Otwór pod baterię pomiędzy komorami o średnicy 33 mm(zaślepiony) Stół posiada komory o wymiarach 400x400x250 Dane techniczne; szerokość 1200 mm wysokość 850 mm głębokość 600mm Rodzaj podstawy: - z półką - drzwi skrzydłowe | 1 | szt |
| 5 | Stół ze zlewem jednokomorowym bez półki. Stół skręcany Nogi łączone za pomocą śrub Otwór pod baterię na środku komory o średnicy 33 mm Stół p;osiada komorę o wymiarach 400x400x250 mm Dane techniczne: szerokość 600mm wysokość 850 mm głębokość 600 mm | 1 | szt |
| 6 | Stojak przesuwany do napędów NMK-110 i NMK-55 Stojak do współpracy z maszynami SPOMASZ NAKŁO MKN-11-3-00 | 1 | szt |
| 7 | Taboret elektryczny na podstawie zamkniętej 1-płytowej, 5 kW,000.TE-1F Wymiary :600x650x400 mm. | 1 | szt |
| 8 | Stół przyścienny bez półki i bez rantu wymiary: 1350x400x500 mm wykonany z ferrytycznej stali nierdzewnej AISI 441 o zawartości chromu co najmniej 17,5% | 1 | szt |  |
| 9 | Stół basen 1-komorowym , spawany ze stali nierdzewnej - ferrytycznej AISI 304 głębokość basenu 30 cm, rant tylny 40mm. Zaraz przy rancie na środku mebla znajduje się otwór pod baterię o średnicy 33 m Wymiary basenu 1-komorowego: 1000x600x850 mm | 1 | szt |  |
| 10 | Bateria naścienna ze spryskiwaczem i wylewką, jednootworowa, 2 rodzaje wody. EG-2C Spryskiwacz wykonany ze specjalnego tworzywa, zgodnego z najwyższymi międzynarodowymi standardami dotyczącymi zawartości materiałów toksycznych. Kolumna ze stali nierdzewnej trwale odpornej na korozję. W wyposażeniu znajdują się wszystkie akcesoria potrzebne do montażu oraz podłączenia baterii do sieci. Wysokiej jakości głowice mosiężne. Sprężyna stalowa z zewnętrzną powłoką epoksydową w kolorze inox,zachowuje swoje właściwości antykorozyjne i stabilność w czasie użytkowania. Zawiera dźwignię sterującą przepływem wody, zawór zwrotny oraz pierścień do ustawienia pracy ciągłej. Regulacja dystansu baterii od ściany. | 1 | szt |  |
| 11 | Szafka wisząca z drzwiami skrzydłowymi z najwyższej jakości stali nierdzewnej. Szafka spawana i półką przestawną. Dane techniczne: szerokość: 600 mm wysokość: 600 mm głębokość: 300 mm Rodzaj podstawy: z półką o głębokości 300 mm i drzwiami skrzydłowymi. | 1 | szt |  |
| 12 | Szafka magazynowa z drzwiami skrzydłowymi. Wykonana z najwyższej jakości stali nierdzewnej. Szafa posiada trzy półki przestawne. Konstrukcja spawana. Dane techniczne: szerokość: 700mm wysokość: 2000mm głębokość 500 mm Rodzaj podstawy Z półką i drzwiami skrzydłowymi | 1 | szt |  |
| 13 | Szafa przelotowa nierdzewna z drzwiami suwanymi wymiary: 900x 600x6 00 mm WN | 1 | szt |  |
| 14 | Mikser ręczny 350 mm, 0,4kW ROBOT COUPE, mp350, Combi Ultra | 1 | szt |  |
| 15 | Obieraczka do ziemniaków, wsad 8-10 kg SPOMASZ NAKŁO, OZ8N | 1 | szt |  |
| 16 | Stół przyścienny bez półki i bez rantu wymiary: 1100x 600x 850 mm wykonany z ferrytycznej stali nierdzewnej AISI 441 o zawartości chromu co najmniej 17,5% | 1 | szt |
| 17 | Stół przyścienny z półką wymiary: 1100x 600x 850 mm wykonany z ferrytycznej stali nierdzewnej AISI 441 o zawartości chromu co najmniej 17,5% | 1 | szt |
| 18 | Stół przyścienny z drzwiami skrzydłowymi wymiary: 800x 600x 850 mm wykonany z ferrytycznej stali nierdzewnej AISI 441 o zawartości chromu co najmniej 17,5% | 3 | szt |
| 19 | Bateria naścienna ze spryskiwaczem i wylewką, jednootworowa, 2 rodzaje wody. EG-2 Spryskiwacz wykonany ze specjalnego tworzywa, zgodnego z najwyższymi międzynarodowymi standardami dotyczącymi zawartości materiałów toksycznych. Kolumna ze stali nierdzewnej trwale odpornej na korozję. W wyposażeniu znajdują się wszystkie akcesoria potrzebne do montażu oraz podłączenia baterii do sieci. Wysokiej jakości głowice mosiężne. Sprężyna stalowa z zewnętrzną powłoką epoksydową w kolorze inox,zachowuje swoje właściwości antykorozyjne i stabilność w czasie użytkowania. Zawiera dźwignię sterującą przepływem wody, zawór zwrotny oraz pierścień do ustawienia pracy ciągłej. Regulacja dystansu baterii od ściany. | 1 | szt |
| 20 | Szafka wisząca z drzwiami suwanymi z najwyższej jakości stali nierdzewnej. Szafka spawana i półką przestawną. Wymiary 1600 x 300 x 600 mm. | 1 | szt |
| 21 | Regał wolnostojący aluminiowo-polipropylenowy, 5- półkowy, Wymiary: 2000 x 600x 1750 mm ALUSHELF, 3PD-65+5P-96+5P-106 | 1 | szt |
| 22 | Stół przyścienny bez półki i bez rantu WN wymiary: 1000x600x150 mm wykonany z ferrytycznej stali nierdzewnej AISI 441 o zawartości chromu co najmniej 17,5% | 1 | szt |