Zał. nr 1 do SWZ

Znak sprawy: BZzp.261.131.2023

Opis przedmiotu zamówienia

Łóżko polowe

- Łóżko składane – trójdzielne lub składane na pół, po złożeniu powinno być zabezpieczone przed samoczynnym rozłożeniem się. Zastosowane zabezpieczenie przed samoczynnym rozłożeniem się, musi być elementem  zintegrowanym z ramą łóżka.

- Rama łóżka wykonana ze stali o grubości zapewniającej nośność minimum 120 kg, nie może zawierać elementów ostro zakończonych. Konstrukcja łóżka wykonana w sposób zapewniający jego stabilność po rozłożeniu i korzystaniu z łóżka.

- Elementy stalowe malowane metodą proszkową na kolor ciemny, farbą odporną na uszkodzenia mechaniczne, korozję oraz promienie UV.

- Leżysko łóżka lub materac jednoczęściowy, pozwalający na złożenie łóżka wraz z ramą bez demontażu.

- Łóżko wyposażone w jedną z dwóch opcji:

- leżysko łóżka wypełnione pianką polimerową samogasnącą o gęstości  ca. 30 kg/m3 lub pianką uodpornioną na zapalenie o gęstości 40 kg/m3 , leżysko z ramą łóżka powinno być połączone sprężynami, pasami, lub innymi elementami elastycznymi,

lub

- materac z pianki poliuretanowej min. 28 kg/m3. o podwyższonej wytrzymałości i dobrej przepuszczalności powietrza, nie odkształcający się, o grubości min. 8 cm. Materac wyposażony w osłonę/pokrowiec zdejmowany z możliwością prania.

- Zagłówek o długości minimum 550 mm z możliwością regulacji za pomocą grzebienia (minimum 
5 - stopniową), zapewniającej podnoszenie w zakresie od 0° do 75° - w przypadku łóżka trójdzielnego.

7) 	Parametry techniczne łóżka:

  - nośność minimalna łóżka 120 kg

  - długość  190 cm – 200 cm

  - szerokość  70 cm – 90 cm,

  - wysokość łóżka  min. 30 cm – 40 cm max – po rozłożeniu

  - waga maksymalna (wraz z pokrowcem)  25  kg

- Opakowanie - łóżka muszą być zapakowane w indywidualne opakowania jednostkowe zabezpieczające produkt w trakcie składowania oraz umożliwiające łatwe przenoszenie łóżka, łóżko z opakowaniem jednostkowym powinno tworzyć komplet, kompletne łóżka powinny być pakowane w opakowanie zbiorcze umożliwiające ich wielokrotne zamykanie i plombowanie.

Inne wymagania:

- łóżka polowe powinny być wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą ich dostawy do RARS

- towary muszą spełniać wymogi ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. Nr 229, poz. 2275 z późn. zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych

- opakowania jednostkowe i zbiorcze powinny być wykonane w sposób i  z materiału, który umożliwia przechowywanie towaru bez pogorszenia jego jakości, co najmniej przez okres równy okresowi gwarancji na przechowywanie udzielonej przez Oferenta.

- Instrukcja obsługi i specyfikacja w języku polskim i angielskim

Kontraktowana ilość – 3 400 szt.