SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  (SIWZ)

| Lp. | Nazwa przyrządu pomiarowego | Typ i numer | Rok prod. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rotametr | Rotametr RTU-06-160 | 2022 | 1 szt. |
| Kryteria podstawowe: |  |
| Specyfikacja | długość zespołu pomiarowego – 160 mm zakres pomiarowy 0,75 – 7,5 dm³/min azotu podziałka rury rotametrycznej wykonana w dm³/min dla azotu klasa dokładności max. 2,5 dopuszczalna temperatura robocza czynnika 90 ºC dopuszczalna ciśnienie robocze czynnika 0,6 MPa |
| Wymagania dodatkowe: |  |
|  | gwarancja producenta min. na okres 12 m-cy rotametr musi posiadać stabilną podstawę końcówki na wąż Ø wew. węża = 6 mm |

Sporządził:                                                         Inżynier ZKEPP

2 WOJSKOWY OŚRODEK METROLOGII

por.. Paweł KUBACKI

tel. 261 413 934