Nr sprawy: ZP.262.8.2023

Załącznik nr 1A do SWZ

(Tekst ujednolicony załącznika uwzględniający zmiany z dnia 17.10.2023 r.

Zmiany wyróżniono w tekście kolorem zielonym)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ)/

FORMULARZ OFERTY TECHNICZNEJ (FOT)

Zamawiający  wymaga,  aby  sprzęt  dostarczony  w  ramach realizacji  umowy  był  sprzętem  zakupionym w  oficjalnym  kanale  sprzedaży  producenta. Oznacza  to,  że  będzie  sprzętem fabrycznie  nowym  i  posiadającym  stosowny  pakiet  usług  gwarancyjnych  kierowanych do użytkowników z obszaru Rzeczpospolitej Polskiej.

Wykonawca zobowiązany jest do jednoznacznego określenia zaoferowanych w ofercie asortymentów, charakteryzując je poprzez wskazanie PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I FUNKCJONALNYCH konkretnego wyrobu/ oprogramowania,    w tym wskazanie producenta i typu/modelu oraz numeru katalogowego zaoferowanego wyrobu i/ lub producenta i typu/modelu/ wersji oraz (o ile dotyczy) wersji i numeru katalogowego zaoferowanego oprogramowania/ licencji.

| Tabela 1 DO CZĘŚCI NR 1 ZAMÓWIENIA Uwaga! Wykonawca wypełnia prawą kolumnę tabeli, wszystkie pola, w tym podaje opisy techniczne i funkcjonalne oferowanego asortymentu. Wypełniona i podpisana tabela stanowi ofertę wykonawcy, a braki lub błędy nie podlegają uzupełniniu czy poprawieniu. |
| --- |
| lp | CZĘŚĆ NR 1 ZAMÓWIENIA: Dostawa czterech różnych zestawów stereofonicznych sparowanych pojemnościowych mikrofonów, sześciu uchwytów do mikrofonów, trzech uchwytów elastycznych do mikrofonów, oprogramowanie do nagrywania i edycji dźwięku, zestawu wtyczek programowych plug-inów do obróbki dźwiękowej, dwóch urządzeń typu switch, dwóch sztuk kabla sieciowego na bębnie, dwóch różnych skrzyń transportowych, spełniających co najmniej parametry techniczne i inne wymagania opisane w lewej kolumnie poniższej tabeli: (WYKONAWCA WYPEŁNIA PRAWĄ KOLUMNĘ TABELI) |
| 1) | Zestaw pojemnościowych stereofoniczny dwóch sparowanych mikrofonów, składający się z kompaktowego wzmacniacza mikrofonowego oraz kapsuły o charakterystyce dookólnej. Każdy z mikrofonów będzie miał maksymalnie 170 mm długości. Wzmacniacz i kapsuła będą miały budowę modułową, z możliwością wymiany kapsuły na tę o innej charakterystyce kierunkowej: kardioidalnej oraz tzw. szerokiej kardioidy. Mikrofony będą posiadały maksymalny SPL do 144 dB lub większy. Czułość mikrofonów to 38 mV/Pa lub więcej. Poziom szumu nie wyższy niż 17 dB (A-ważone). Mikrofony będą dostarczone w dedykowanej zabezpieczającej walizce wraz z pop filtrami. ILOŚĆ: 1 ZESTAW Model wzorcowy: DPA ST2006C | PRODUCENT:……………………………. NAZWA, MODEL, NR KATALOGOWY: …………………… ILOŚĆ: ……………………. DANE SERWISU/ ZGŁOSZENIA SERWISOWE: Nazwa/ adres serwisu: ………………. , w godzinach ……………………………...(co najmniej w przedziale od 08:00 – 17:00) za pośrednictwem telefonu pod nr …………, jak również całodobowo poprzez: e-mail (……@……) lub (jeśli dot.) poprzez dedykowaną platformę dostępną pod adresem: ………………… NA WYPOSAŻENIU OPROGRAMOWANIE/ LICENCJE WERSJA, NR KATALOGOWY (JEŚLI DOT.): …………………………….. OPIS PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I FUNKCJONALNYCH OFEROWANEGO ASORTYMENTU: ………………………………………. |
| 2) | Zestaw dwóch stereofonicznych sparowanych pojemnościowych mikrofonów o charakterystyce dookólnej. Mikrofony będą się składały z kompaktowego wzmacniacza o długości maksymalnej 40 mm. W szarym, matowym kolorze z modularnym systemem wymiany kapsuły. Możliwość zainstalowania kapsuły typu: dookólna, kardioida, superkardioida, szeroka kardioida. Zakres pracy kapsuły mikrofonu to 20 Hz do 28 kHz, maksymalne ciśnienie to 128 dB SPL lub większe, czułość każdego z mikrofonów to 16 mV/Pa lub większa. Mikrofony będą dostarczone w drewnianym pudełku wraz z dedykowanymi uchwytami oraz pop filtrami. ILOŚĆ: 1 ZESTAW Model wzorcowy: Schoeps Stereo Set CMC1U+Mk2 | PRODUCENT:……………………………. PRODUCENT:……………………………. NAZWA, MODEL, NR KATALOGOWY: …………………… ILOŚĆ: ……………………. DANE SERWISU/ ZGŁOSZENIA SERWISOWE: Nazwa/ adres serwisu: ………………. , w godzinach ……………………………...(co najmniej w przedziale od 08:00 – 17:00) za pośrednictwem telefonu pod nr …………, jak również całodobowo poprzez: e-mail (……@……) lub (jeśli dot.) poprzez dedykowaną platformę dostępną pod adresem: ………………… NA WYPOSAŻENIU OPROGRAMOWANIE/ LICENCJE WERSJA, NR KATALOGOWY (JEŚLI DOT.): …………………………….. OPIS PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I FUNKCJONALNYCH OFEROWANEGO ASORTYMENTU: ………………………………………. |
| 3) | Zestaw stereofonicznych parowanych mikrofonów pojemnościowych o charakterystyce szerokiej kardioidy, Mikrofony będą się składały z kompaktowego wzmacniacza o długości maksymalnej 40 mm. W szarym, matowym kolorze z modularnym systemem wymiany kapsuły. Możliwość zainstalowania kapsuły typu: dookólna, kardioida, superkardioida, szeroka kardioida. Zakres pracy kapsuły mikrofonu to 30 Hz do 29 kHz, maksymalne ciśnienie to 130 dB SPL lub większe, czułość każdego z mikrofonów to 14 mV/Pa lub większa. Mikrofony będą dostarczone w drewnianym pudełku wraz z dedykowanymi uchwytami oraz pop filtrami. ILOŚĆ: 2 ZESTAWY (4 MIKROFONY) Model wzorcowy: Schoeps Stereo Set CMC1U+Mk21 | PRODUCENT:……………………………. NAZWA, MODEL, NR KATALOGOWY: …………………… ILOŚĆ: ……………………. DANE SERWISU/ ZGŁOSZENIA SERWISOWE: Nazwa/ adres serwisu: ………………. , w godzinach ……………………………...(co najmniej w przedziale od 08:00 – 17:00) za pośrednictwem telefonu pod nr …………, jak również całodobowo poprzez: e-mail (……@……) lub (jeśli dot.) poprzez dedykowaną platformę dostępną pod adresem: ………………… NA WYPOSAŻENIU OPROGRAMOWANIE/ LICENCJE WERSJA, NR KATALOGOWY (JEŚLI DOT.): …………………………….. OPIS PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I FUNKCJONALNYCH OFEROWANEGO ASORTYMENTU: ………………………………………. |
| 4) | Zestaw dwóch parowanych pojemnościowych mikrofonów studyjnych wielko-membranowych o przełączanej charakterystyce: dookólna, kardioidalna, ósemkowa, z filtrem dolno-zaporowym oraz padem tłumiącym. Każdy z mikrofonów będzie o czułości nie mniejszej niż 27 mV/Pa, maksymalnym SPL 126 dB lub większym, o bardzo niskim poziomie szumu własnego na poziomie 12 dB-A przy charakterystyce kardioidalnej. Mikrofony będą posiadały oryginalne uchwyty – elastyczne kosze oraz dedykowaną walizkę transportową. ILOŚĆ: 1 ZESTAW Model wzorcowy: Neumann U87 Ai Stereo Set | PRODUCENT:……………………………. NAZWA, MODEL, NR KATALOGOWY: …………………… ILOŚĆ: ……………………. DANE SERWISU/ ZGŁOSZENIA SERWISOWE: Nazwa/ adres serwisu: ………………. , w godzinach ……………………………...(co najmniej w przedziale od 08:00 – 17:00) za pośrednictwem telefonu pod nr …………, jak również całodobowo poprzez: e-mail (……@……) lub (jeśli dot.) poprzez dedykowaną platformę dostępną pod adresem: ………………… NA WYPOSAŻENIU OPROGRAMOWANIE/ LICENCJE WERSJA, NR KATALOGOWY (JEŚLI DOT.): …………………………….. OPIS PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I FUNKCJONALNYCH OFEROWANEGO ASORTYMENTU: ………………………………………. |
| 5) | Uchwyt Schoeps Sgc do mikrofonów z systemem uchwytów CCM (Zamawiający wyspecyfikował uchwyty do mikrofonów, które obecnie posiada) ILOŚĆ: 6 SZTUK | PRODUCENT:……………………………. NAZWA, MODEL, NR KATALOGOWY: …………………… ILOŚĆ: ……………………. DANE SERWISU/ ZGŁOSZENIA SERWISOWE: Nazwa/ adres serwisu: ………………. , w godzinach ……………………………...(co najmniej w przedziale od 08:00 – 17:00) za pośrednictwem telefonu pod nr …………, jak również całodobowo poprzez: e-mail (……@……) lub (jeśli dot.) poprzez dedykowaną platformę dostępną pod adresem: ………………… NA WYPOSAŻENIU OPROGRAMOWANIE/ LICENCJE WERSJA, NR KATALOGOWY (JEŚLI DOT.): …………………………….. OPIS PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I FUNKCJONALNYCH OFEROWANEGO ASORTYMENTU: ………………………………………. |
| 6) | Elastyczny oryginalny uchwyt AKG H85 do mikrofonów AKG C414 (Zamawiający wyspecyfikował uchwyty do mikrofonów, które obecnie posiada) ILOŚĆ: 3 SZTUKI | PRODUCENT:……………………………. NAZWA, MODEL, NR KATALOGOWY: …………………… ILOŚĆ: ……………………. DANE SERWISU/ ZGŁOSZENIA SERWISOWE: Nazwa/ adres serwisu: ………………. , w godzinach ……………………………...(co najmniej w przedziale od 08:00 – 17:00) za pośrednictwem telefonu pod nr …………, jak również całodobowo poprzez: e-mail (……@……) lub (jeśli dot.) poprzez dedykowaną platformę dostępną pod adresem: ………………… NA WYPOSAŻENIU OPROGRAMOWANIE/ LICENCJE WERSJA, NR KATALOGOWY (JEŚLI DOT.): …………………………….. OPIS PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I FUNKCJONALNYCH OFEROWANEGO ASORTYMENTU: ………………………………………. |
| 7) | Licencja (wraz z kluczami zabezpieczającymi na USB) oprogramowania typu DAW Oprogramowanie komputerowe do nagrań oraz edycji dźwięku, w postaci pełnej wersji wieczystej (nie abonamentowej) z rocznym prawem do aktualizacji ,przystosowane do zainstalowania zarówno na komputerach PC oraz Apple. Pracujące z częstotliwością próbkowania do 192 kHz oraz w 32 bitach. Kompatybilne z formatem wtyczek programowych AAX Native. Obsługujące standardy Core Audio, ASIO, EUCON Będzie posiadało następujące możliwości: - równoczesnej rejestracji 64 ścieżek audio - pracy z sesją nagraniową zawierającą 512 ścieżek audio - równoczesnej obsługi i edycji 1024 śladów MIDI - utworzenia 128 VCA - pracy przynajmniej z 1 podglądem pliku video - stworzenia 128 ścieżek pomocniczych tzw. auxiliary - clip gain oraz korekcji barwy i obróbki dynamiki w poszczególnych klipach dźwiękowych niezależnie od ścieżki - insertowania 15 wtyczek programowych w każdym śladzie wejściowym oraz auxiliary - zmiksowania danych audio do standardu emisji w: Stereo, surround, Dolby Atmos, Ambisonics skorzystania z wbudowanych wirtualnych procesorów obróbki dynamiki, barwy i przestrzeni dźwięku ILOŚĆ: 2 LICENCJE Oprogramowanie wzorcowe: Avid Pro Tools Studio 2023 | PRODUCENT:……………………………. NAZWA OPROGRAMOWANIA/ LICENCJI, WERSJA, NR KATALOGOWY: …………………………….. ILOŚĆ: ……………………. DANE SERWISU/ ZGŁOSZENIA SERWISOWE: Nazwa/ adres serwisu: ………………. , w godzinach ……………………………...(co najmniej w przedziale od 08:00 – 17:00) za pośrednictwem telefonu pod nr …………, jak również całodobowo poprzez: e-mail (……@……) lub (jeśli dot.) poprzez dedykowaną platformę dostępną pod adresem: ………………… OPIS PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I FUNKCJONALNYCH OFEROWANEGO ASORTYMENTU: ………………………………………. |
| 8) | Zestaw wtyczek programowych plug-inów do obróbki dźwiękowej, w formacie VST dla komputerów PC oraz Mac, zawierający procesory dźwięku tj. kompresory, kompresory wielopasmowe, korektory 8 punktowe, pogłosy, limitery oraz enhancery. ILOŚĆ: 1 ZESTAW (Zestaw powinien zawierać minimalnie 75 wtyczek programowych) Oprogramowanie wzorcowe: Waves Diamond | PRODUCENT:……………………………. NAZWA OPROGRAMOWANIA/ LICENCJI, WERSJA, NR KATALOGOWY: …………………………….. ILOŚĆ: ……………………. DANE SERWISU/ ZGŁOSZENIA SERWISOWE: Nazwa/ adres serwisu: ………………. , w godzinach ……………………………...(co najmniej w przedziale od 08:00 – 17:00) za pośrednictwem telefonu pod nr …………, jak również całodobowo poprzez: e-mail (……@……) lub (jeśli dot.) poprzez dedykowaną platformę dostępną pod adresem: ………………… OPIS PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I FUNKCJONALNYCH OFEROWANEGO ASORTYMENTU: ………………………………………. |
| 9) | Urządzenie typu switch o prędkości 1Gb, posiadające minimalnie 10 portów wejściowych w postaci gniazd RJ45. W pełni zarządzalne, dedykowany do pracy z siecią Ravenna. ILOŚĆ: 2 SZTUKI Model wzorcowy: Cisco SG350-10 | PRODUCENT:……………………………. NAZWA, MODEL, NR KATALOGOWY: …………………… ILOŚĆ: ……………………. DANE SERWISU/ ZGŁOSZENIA SERWISOWE: Nazwa/ adres serwisu: ………………. , w godzinach ……………………………...(co najmniej w przedziale od 08:00 – 17:00) za pośrednictwem telefonu pod nr …………, jak również całodobowo poprzez: e-mail (……@……) lub (jeśli dot.) poprzez dedykowaną platformę dostępną pod adresem: ………………… NA WYPOSAŻENIU OPROGRAMOWANIE/ LICENCJE WERSJA, NR KATALOGOWY (JEŚLI DOT.): …………………………….. OPIS PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I FUNKCJONALNYCH OFEROWANEGO ASORTYMENTU: ………………………………………. |
| 10) | Kabel sieciowy na bębnie, każdy po minimalnie 75 metrów długości, bęben powinien posiadać wbudowane gniazdo RJ45, kabel sieciowy powinien być kategorii 5e lub 6, zakończony złączem Ethercon. ILOŚĆ: 2 SZTUKI | PRODUCENT:……………………………. NAZWA, MODEL, NR KATALOGOWY: …………………… ILOŚĆ: ……………………. DANE SERWISU/ ZGŁOSZENIA SERWISOWE: Nazwa/ adres serwisu: ………………. , w godzinach ……………………………...(co najmniej w przedziale od 08:00 – 17:00) za pośrednictwem telefonu pod nr …………, jak również całodobowo poprzez: e-mail (……@……) lub (jeśli dot.) poprzez dedykowaną platformę dostępną pod adresem: ………………… OPIS PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I FUNKCJONALNYCH OFEROWANEGO ASORTYMENTU: ………………………………………. |
| 11) | Skrzynia transportowa o wysokości 5U, ze zdejmowaną pokrywą przednią i tylną, głębokości 420 mm, służąca do transportu urządzenia wyspecyfikowanego w 1) Skrzynia będzie posiadać wyprowadzone gniazda XLR na przednim panelu w następujący sposób: 16 gniazd XLR „żeńskich” na panelu 1U, 16 gniazd XLR „żeńskich” na panelu 1U poniżej, oraz 16 gniazd XLR „męskich” na panelu 1U umieszczonych poniżej. Jakość gniazd XLR powinna być nie gorsza lub równoważna do Neutrik. Każde z kolejno 8 gniazd XLR będzie zakończone złączem D-sub25 w standardzie AES59 – Tascam. Długość przewodów powinna być odpowiednia do właściwego podłączenia konektorów D-Sub25 do gniazd w urządzeniu wyspecyfikowanych w 1), mieszczących się na tylnym panelu urządzenia. Dodatkowo skrzynia będzie wyposażona w 2 niezależne, ruchome przewody 8 torowe, wieloparowe zakończone konektorem w standardzie D-sub25 AES59 – Tascam (do podłączenia gniazd typu Direct Out w urządzeniu wyspecyfikowanych w 1). Skrzynia będzie posiadać 2 uchwyty umieszczone po obu stronach. ILOŚĆ: 1 SZTUKA | PRODUCENT:……………………………. NAZWA, MODEL, NR KATALOGOWY: …………………… ILOŚĆ: ……………………. DANE SERWISU/ ZGŁOSZENIA SERWISOWE: Nazwa/ adres serwisu: ………………. , w godzinach ……………………………...(co najmniej w przedziale od 08:00 – 17:00) za pośrednictwem telefonu pod nr …………, jak również całodobowo poprzez: e-mail (……@……) lub (jeśli dot.) poprzez dedykowaną platformę dostępną pod adresem: ………………… OPIS PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I FUNKCJONALNYCH OFEROWANEGO ASORTYMENTU: ………………………………………. |
| 12) | Skrzynia transportowa na monitor komputerowy Monitor LG UltraWide 29WP500-B 29" otwierana z tyłu i z przodu, gdzie monitor będzie zainstalowany bez stopki, na systemie montażowym Vesa. (Zamawiający wyspecyfikował skrzynię na monitor komputerowy, który posiada.) ILOŚĆ: 1 SZTUKA | PRODUCENT:……………………………. NAZWA, MODEL, NR KATALOGOWY: …………………… ILOŚĆ: ……………………. DANE SERWISU/ ZGŁOSZENIA SERWISOWE: Nazwa/ adres serwisu: ………………. , w godzinach ……………………………...(co najmniej w przedziale od 08:00 – 17:00) za pośrednictwem telefonu pod nr …………, jak również całodobowo poprzez: e-mail (……@……) lub (jeśli dot.) poprzez dedykowaną platformę dostępną pod adresem: ………………… OPIS PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I FUNKCJONALNYCH OFEROWANEGO ASORTYMENTU: ………………………………………. |

| Tabela 2 DO CZĘŚCI NR 2 ZAMÓWIENIA Uwaga! Wykonawca wypełnia prawą kolumnę tabeli, wszystkie pola, w tym podaje opisy techniczne i funkcjonalne oferowanego asortymentu. Wypełniona i podpisana tabela stanowi ofertę wykonawcy, a braki lub błędy nie podlegają uzupełniniu lub poprawieniu. |
| --- |
| lp | CZĘŚĆ NR 2 ZAMÓWIENIA: Dostawa jednego miksera wizyjnego, jednej kamery cyfrowej z sensorem, jednej kompaktowej kamery cyfrowej, jednego obiektywu fotograficznego stałoogniskowego, dwóch różnych obiektywów zmiennoogniskowych, jednego zestawu operatorskiego, dwóch uchwytów do kamery pozwalającego na podłączenie dodatkowych dwóch baterii, osiem akumulatorów litowo – jonowych, czterech kart pamięci typu I, czterech kart pamięci typu II, jednego stabilizatora elektronicznego do aparatu/ kamery, jednego statywu typu I, jednego statywu typu II, dwóch lamp LED oferujących możliwość regulacji temperatury barwowej, dwóch zasilaczy do lamp, dwóch fotograficznych statywów aluminiowych z poduszką powietrzną, jednej kamery internetowej, jednego statywu typu III, jednego przedłużacza aktywnego USB, jednego plecaka fotograficznego, dwóch kabli HDMI typu I, jednego kabla HDMI typu II, spełniających co najmniej parametry techniczne i inne wymagania opisane w lewej kolumnie poniższej tabeli: (WYKONAWCA WYPEŁNIA PRAWĄ KOLUMNĘ TABELI) |
| 1 | Mikser wizyjny, umożliwiający strumieniowanie na żywo przy użyciu protokołów RTMP z funkcją nagrywania źródeł wejściowych jako oddzielnych strumieni wideo i audio. Specyfikacja techniczna: 8 wejść wideo hdmi 2 wejścia audio mini jack 2 x 3,5mm stereo 2 wyjścia hdmi 1 wyjście audio mini jack 2 x 3,5mm stereo 2 porty usb c 1 port ethernet 4 klucze upstream 2 klucze downstream próbkowanie wideo: 4:2:2 YUV 10-bitowa precyzja kolorów przestrzeń kolorów: rec 709 ILOŚĆ: 1 SZTUKA | PRODUCENT:……………………………. NAZWA, MODEL, NR KATALOGOWY: …………………… ILOŚĆ: ……………………. DANE SERWISU/ ZGŁOSZENIA SERWISOWE: Nazwa/ adres serwisu: ………………. , w godzinach ……………………………...(co najmniej w przedziale od 08:00 – 17:00) za pośrednictwem telefonu pod nr …………, jak również całodobowo poprzez: e-mail (……@……) lub (jeśli dot.) poprzez dedykowaną platformę dostępną pod adresem: ………………… NA WYPOSAŻENIU OPROGRAMOWANIE/ LICENCJE WERSJA, NR KATALOGOWY (JEŚLI DOT.): …………………………….. OPIS PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I FUNKCJONALNYCH OFEROWANEGO ASORTYMENTU: ………………………………………. |
| 2 | Kamera cyfrowa z sensorem o rozmiarach: 23,10 mm x 12,99 mm (Super 35), oferująca możliwość nagrywania materiałów wideo w rozdzielczości 6144 x 3456 (6K) bezpośrednio na dysk USB typu C. ILOŚĆ: 1 SZTUKA Specyfikacja techniczna: ekran dotykowy LCD 5” pracujący w rozdzielczości 1920 x 1080 podwójne natywne ISO - 400 i 3200 mocowanie obiektywu EF 13-stopniowy zakres dynamiczny możliwość rejestrowania do 120 kl./s wyjście wideo HDMI 1080p60 wyjście audio mini jack 3,5 mm wejścia audio: 2 x mini XLR, 1 x mini jack 3,5 mm. wbudowany mikrofon stereo wbudowany głośnik mono slot karty CFast slot karty SD UHS-II port USB typu C 3.1 możliwość sterowania niektórymi ustawieniami kamery, ostrością, przysłoną i zoomem poprzez urządzeni wyspecyfikowane w punkie 1. | PRODUCENT:……………………………. NAZWA, MODEL, NR KATALOGOWY: …………………… ILOŚĆ: ……………………. DANE SERWISU/ ZGŁOSZENIA SERWISOWE: Nazwa/ adres serwisu: ………………. , w godzinach ……………………………...(co najmniej w przedziale od 08:00 – 17:00) za pośrednictwem telefonu pod nr …………, jak również całodobowo poprzez: e-mail (……@……) lub (jeśli dot.) poprzez dedykowaną platformę dostępną pod adresem: ………………… NA WYPOSAŻENIU OPROGRAMOWANIE/ LICENCJE WERSJA, NR KATALOGOWY (JEŚLI DOT.): …………………………….. OPIS PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I FUNKCJONALNYCH OFEROWANEGO ASORTYMENTU: ………………………………………. |
| 3 | Kompaktowa kamera, oferująca możliwość nagrywania materiałów wideo w rozdzielczości 4K (3840 x 2160 pikseli) i zdalnego sterowania przez WiFi. ILOŚĆ: 2 SZTUKI Specyfikacja techniczna: przetwornik obrazu CMOS Exmor R typu 1/2,5" (7,2 mm) wykonany w technologii BSI zapis w formacie XAVC S przy przepływności 100Mb/s 20-krotny zoom optyczny stabilizator obrazu Balanced Optical SteadyShot z 5-osiowym inteligentnym trybem aktywnym możliwość rejestrowania do 100 kl./s dotykowy wyświetlacz LCD z możliwością obrotu o 270° wejście mikrofonu stereo mini jack gniazdo słuchawkowe stereo mini jack złącze micro HDMI | PRODUCENT:……………………………. NAZWA, MODEL, NR KATALOGOWY: …………………… ILOŚĆ: ……………………. DANE SERWISU/ ZGŁOSZENIA SERWISOWE: Nazwa/ adres serwisu: ………………. , w godzinach ……………………………...(co najmniej w przedziale od 08:00 – 17:00) za pośrednictwem telefonu pod nr …………, jak również całodobowo poprzez: e-mail (……@……) lub (jeśli dot.) poprzez dedykowaną platformę dostępną pod adresem: ………………… NA WYPOSAŻENIU OPROGRAMOWANIE/ LICENCJE WERSJA, NR KATALOGOWY (JEŚLI DOT.): …………………………….. OPIS PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I FUNKCJONALNYCH OFEROWANEGO ASORTYMENTU: ………………………………………. |
| 4 | Obiektyw fotograficzny stałoogniskowy z mocowaniem typu Canon EF nadający się do pracy z urządzeniami z matrycą pełnoklatkową. ILOŚĆ: 1 SZTUKA Specyfikacja: ogniskowa: 50 mm kąt widzenia: 46.8° średnica filtra: 77 mm minimalna wartość przysłony: f/1.4 maksymalna wartość przysłony: f/16 minimalna odległość ostrzenia: 40 cm silnik autofocus: HSM 9 listków przysłony | PRODUCENT:……………………………. NAZWA, MODEL, NR KATALOGOWY: …………………… ILOŚĆ: ……………………. DANE SERWISU/ ZGŁOSZENIA SERWISOWE: Nazwa/ adres serwisu: ………………. , w godzinach ……………………………...(co najmniej w przedziale od 08:00 – 17:00) za pośrednictwem telefonu pod nr …………, jak również całodobowo poprzez: e-mail (……@……) lub (jeśli dot.) poprzez dedykowaną platformę dostępną pod adresem: ………………… NA WYPOSAŻENIU OPROGRAMOWANIE/ LICENCJE WERSJA, NR KATALOGOWY (JEŚLI DOT.): …………………………….. OPIS PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I FUNKCJONALNYCH OFEROWANEGO ASORTYMENTU: ………………………………………. |
| 5 | Obiektyw fotograficzny zmiennoogniskowy (typ 1) z mocowaniem typu Canon EF nadający się do pracy z urządzeniami z matrycą pełnoklatkową. ILOŚĆ: 1 SZTUKA Specyfikacja: ogniskowa: 24-105 mm kąt widzenia: 84,1°-23,3° średnica filtra: 82 mm minimalna wartość przysłony przy ogniskowej 24 mm: f/1.4 minimalna wartość przysłony przy ogniskowej 105 mm: f/1.4 maksymalna wartość przysłony przy ogniskowej 24 mm: f/16 maksymalna wartość przysłony przy ogniskowej 105 mm: f/16 minimalna odległość ostrzenia: 45 cm silnik autofocus: HSM 9 listków przysłony wbudowana stabilizacja obrazu | PRODUCENT:……………………………. NAZWA, MODEL, NR KATALOGOWY: …………………… ILOŚĆ: ……………………. DANE SERWISU/ ZGŁOSZENIA SERWISOWE: Nazwa/ adres serwisu: ………………. , w godzinach ……………………………...(co najmniej w przedziale od 08:00 – 17:00) za pośrednictwem telefonu pod nr …………, jak również całodobowo poprzez: e-mail (……@……) lub (jeśli dot.) poprzez dedykowaną platformę dostępną pod adresem: ………………… NA WYPOSAŻENIU OPROGRAMOWANIE/ LICENCJE WERSJA, NR KATALOGOWY (JEŚLI DOT.): …………………………….. OPIS PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I FUNKCJONALNYCH OFEROWANEGO ASORTYMENTU: ………………………………………. |
| 6 | Obiektyw fotograficzny zmiennoogniskowy (typ 2) z mocowaniem typu Canon EF nadający się do pracy z urządzeniami z matrycą pełnoklatkową. ILOŚĆ: 1 SZTUKA Specyfikacja: ogniskowa: 100-400 mm średnica filtra: 77 mm minimalna wartość przysłony przy ogniskowej 100 mm: f/4,5 minimalna wartość przysłony przy ogniskowej 400 mm: f/5,6 maksymalna wartość przysłony przy ogniskowej 28 mm: f/32 maksymalna wartość przysłony przy ogniskowej 300 mm: f/38(40) minimalna odległość ostrzenia: 98 cm silnik autofocus: pierścieniowy silnik USM 9 listków przysłony 3-stopniowa stabilizacja obrazu | PRODUCENT:……………………………. NAZWA, MODEL, NR KATALOGOWY: …………………… ILOŚĆ: ……………………. DANE SERWISU/ ZGŁOSZENIA SERWISOWE: Nazwa/ adres serwisu: ………………. , w godzinach ……………………………...(co najmniej w przedziale od 08:00 – 17:00) za pośrednictwem telefonu pod nr …………, jak również całodobowo poprzez: e-mail (……@……) lub (jeśli dot.) poprzez dedykowaną platformę dostępną pod adresem: ………………… NA WYPOSAŻENIU OPROGRAMOWANIE/ LICENCJE WERSJA, NR KATALOGOWY (JEŚLI DOT.): …………………………….. OPIS PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I FUNKCJONALNYCH OFEROWANEGO ASORTYMENTU: ………………………………………. |
| 7 | Zestaw operatorski do kamery BMPCC 6K g2/pro zawierający klatkę operatorską z otworami do montażu akcesoriów wideo, uchwyt boczny, górną rączkę, uchwyt na dysk Samsung, osłonę przeciwsłoneczną, mini szynę NATO i zaciski kabli. ILOŚĆ: 1 SZTUKA Specyfikacja: klatka wykonana z solidnego stopu aluminium drewniany uchwyt boczny otwory gwintowane 1/4'' gumowa podkładka zapobiegająca zarysowaniu obudowy kamery wbudowany zintegrowany klucz, który można schować w jej obudowie | PRODUCENT:……………………………. NAZWA, MODEL, NR KATALOGOWY: …………………… ILOŚĆ: ……………………. DANE SERWISU/ ZGŁOSZENIA SERWISOWE: Nazwa/ adres serwisu: ………………. , w godzinach ……………………………...(co najmniej w przedziale od 08:00 – 17:00) za pośrednictwem telefonu pod nr …………, jak również całodobowo poprzez: e-mail (……@……) lub (jeśli dot.) poprzez dedykowaną platformę dostępną pod adresem: ………………… OPIS PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I FUNKCJONALNYCH OFEROWANEGO ASORTYMENTU: ………………………………………. |
| 8 | Uchwyt zaprojektowany I dedykowany do urządzenia wyspecyfikowanego w 2 , pozwalający na podłączenie dodatkowych dwóch baterii NP-F570. Urządzenie wzorcowe: Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K Pro ILOŚĆ: 2 SZTUKI Specyfikacja: konstrukcja z włókna węglowego antypoślizgowe uchwyty wysuwana taca wyświetlacz umożliwiający sprawdzenie stanu baterii | PRODUCENT:……………………………. NAZWA, MODEL, NR KATALOGOWY: …………………… ILOŚĆ: ……………………. DANE SERWISU/ ZGŁOSZENIA SERWISOWE: Nazwa/ adres serwisu: ………………. , w godzinach ……………………………...(co najmniej w przedziale od 08:00 – 17:00) za pośrednictwem telefonu pod nr …………, jak również całodobowo poprzez: e-mail (……@……) lub (jeśli dot.) poprzez dedykowaną platformę dostępną pod adresem: ………………… OPIS PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I FUNKCJONALNYCH OFEROWANEGO ASORTYMENTU: ………………………………………. |
| 9 | Akumulator litowo-jonowy o pojemności 2600mAh, wykonany z wysokiej jakości ogniw. ILOŚĆ: 8 SZTUK Specyfikacja: system zabezpieczający, oparty na układzie elektronicznym IC regulujący proces ładowania napięcie: 7,2 V pojemność: 2600 mAh kompatybilność z Blackmagic Pocket Camera Battery Grip | PRODUCENT:……………………………. NAZWA, MODEL, NR KATALOGOWY: …………………… ILOŚĆ: ……………………. DANE SERWISU/ ZGŁOSZENIA SERWISOWE: Nazwa/ adres serwisu: ………………. , w godzinach ……………………………...(co najmniej w przedziale od 08:00 – 17:00) za pośrednictwem telefonu pod nr …………, jak również całodobowo poprzez: e-mail (……@……) lub (jeśli dot.) poprzez dedykowaną platformę dostępną pod adresem: ………………… OPIS PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I FUNKCJONALNYCH OFEROWANEGO ASORTYMENTU: ………………………………………. |
| 10 | Karta pamięci (typ 1) o pojemności 128 GB w standardzie SD, umożliwiająca zapis z prędkością do 180 MB/s i odczyt z prędkością do 270 MB/s. ILOŚĆ: 4 SZTUKI Specyfikacja: klasa prędkości: Class 10 (C10), U3, V60 minimalna prędkość zapisu: 60 MB/s wodoodporność wstrząsoodporność odporność na temperaturę odporność na promieniowanie RTG | PRODUCENT:……………………………. NAZWA, MODEL, NR KATALOGOWY: …………………… ILOŚĆ: ……………………. DANE SERWISU/ ZGŁOSZENIA SERWISOWE: Nazwa/ adres serwisu: ………………. , w godzinach ……………………………...(co najmniej w przedziale od 08:00 – 17:00) za pośrednictwem telefonu pod nr …………, jak również całodobowo poprzez: e-mail (……@……) lub (jeśli dot.) poprzez dedykowaną platformę dostępną pod adresem: ………………… OPIS PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I FUNKCJONALNYCH OFEROWANEGO ASORTYMENTU: ………………………………………. |
| 11 | Karta pamięci (typ 2) o pojemności 128 GB w standardzie SD, umożliwiająca zapis z prędkością do 120 MB/s i odczyt z prędkością do 160 MB/s. ILOŚĆ: 4 SZTUKI Specyfikacja: klasa prędkości: Class 10 (C10), U3, V30 wstrząsoodporność odporność na promieniowanie RTG | PRODUCENT:……………………………. NAZWA, MODEL, NR KATALOGOWY: …………………… ILOŚĆ: ……………………. DANE SERWISU/ ZGŁOSZENIA SERWISOWE: Nazwa/ adres serwisu: ………………. , w godzinach ……………………………...(co najmniej w przedziale od 08:00 – 17:00) za pośrednictwem telefonu pod nr …………, jak również całodobowo poprzez: e-mail (……@……) lub (jeśli dot.) poprzez dedykowaną platformę dostępną pod adresem: ………………… OPIS PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I FUNKCJONALNYCH OFEROWANEGO ASORTYMENTU: ………………………………………. |
| 12 | Stabilizator elektroniczny do aparatu/kamery mogący pracować pod obciążeniem 3kg w zestawie z etui transportowym, dodatkowym uchwytem, podporą mocowania obiektywu, płytką montażową z szybkozłączką i komponentami montowanymi na obiektyw, służącymi do regulacji ostrości (tzw. focus motor). ILOŚĆ: 1 SZTUKA Specyfikacja: dotykowy ekran akumulator o pojemności 2970 mAh waga: stabilizator: ok. 990 g (2.18 lbs) uchwyt: ok. 990 g (2.18 lbs) przedłużenie uchwytu/statyw: ok. 183 g (0.4lbs) górna i dolna szybkozłączka: ok. 990 g (2.18 lbs) wymiary: stabilizator złożony(bez kamery i uchwytów): 254 x 230 x 68 mm stabilizator rozłożony(z uchwytem oraz przedłużeniem/trójnogiem): 364 x 187 x 170 mm częstotliwość pracy: 2.400-2.484 GHz temperatura pracy: od -20° do 45° C (-4° do 113° F) | PRODUCENT:……………………………. NAZWA, MODEL, NR KATALOGOWY: …………………… ILOŚĆ: ……………………. DANE SERWISU/ ZGŁOSZENIA SERWISOWE: Nazwa/ adres serwisu: ………………. , w godzinach ……………………………...(co najmniej w przedziale od 08:00 – 17:00) za pośrednictwem telefonu pod nr …………, jak również całodobowo poprzez: e-mail (……@……) lub (jeśli dot.) poprzez dedykowaną platformę dostępną pod adresem: ………………… NA WYPOSAŻENIU OPROGRAMOWANIE/ LICENCJE WERSJA, NR KATALOGOWY (JEŚLI DOT.): …………………………….. OPIS PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I FUNKCJONALNYCH OFEROWANEGO ASORTYMENTU: ………………………………………. |
| 13 | Profesjonalny i zaawansowany statyw przeznaczony dla filmowców i twórców wideo, zapewniający stabilność i płynność ruchów podczas filmowania, umożliwiając uzyskanie profesjonalnej jakości ujęć w zestawie z głowicą z funkcją płynnej regulacji przeciwwagi, która pozwala na precyzyjną kontrolę kamery z osprzętem o łącznej wadze do 8 kg. Do zestawu dołączony będzie dedykowany futerał. ILOŚĆ: 1 ZESTAW (statyw + futerał) Specyfikacja: statyw: maksymalna wysokość statywu: 173 cm minimalna wysokość statywu: 43,5 cm długość po złożeniu: 89,5 cm waga: 5,8 kg nogi statywu wykonane ze splotu włókien węglowych głowica: mechanizm blokujący płytkę przesuwną tłok wypełniony azotem poziomica udźwig: do 8 kg | PRODUCENT:……………………………. NAZWA, MODEL, NR KATALOGOWY: …………………… ILOŚĆ: ……………………. DANE SERWISU/ ZGŁOSZENIA SERWISOWE: Nazwa/ adres serwisu: ………………. , w godzinach ……………………………...(co najmniej w przedziale od 08:00 – 17:00) za pośrednictwem telefonu pod nr …………, jak również całodobowo poprzez: e-mail (……@……) lub (jeśli dot.) poprzez dedykowaną platformę dostępną pod adresem: ………………… OPIS PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I FUNKCJONALNYCH OFEROWANEGO ASORTYMENTU: ………………………………………. |
| 14 | Statyw na trójnogu przeznaczony dla fotografów i filmowców w zestawie z głowicą i dedykowanym futerałem. ILOŚĆ: 1 ZESTAW (statyw + futerał) Specyfikacja: max wysokość: 165cm min wysokość: 54cm długość po złożeniu: 53,5 cm udźwig: 2,5kg ilość sekcji: 4 waga: 2,13kg | PRODUCENT:……………………………. NAZWA, MODEL, NR KATALOGOWY: …………………… ILOŚĆ: ……………………. DANE SERWISU/ ZGŁOSZENIA SERWISOWE: Nazwa/ adres serwisu: ………………. , w godzinach ……………………………...(co najmniej w przedziale od 08:00 – 17:00) za pośrednictwem telefonu pod nr …………, jak również całodobowo poprzez: e-mail (……@……) lub (jeśli dot.) poprzez dedykowaną platformę dostępną pod adresem: ………………… OPIS PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I FUNKCJONALNYCH OFEROWANEGO ASORTYMENTU: ………………………………………. |
| 15 | Lampa LED oferująca możliwość regulacji temperatury barwowej. ILOŚĆ: 2 SZTUKI Specyfikacja: temperatura barwowa: 3200-5500 K kąt padania światła: 55 stopni wbudowany wentylator dwie możliwości zasilania moc: 72W luminancja 9600 Lumenów ilość diod: 1200 wymiary: 345x230x64 mm waga 750 g możliwość montażu na statywie | PRODUCENT:……………………………. NAZWA, MODEL, NR KATALOGOWY: …………………… ILOŚĆ: ……………………. DANE SERWISU/ ZGŁOSZENIA SERWISOWE: Nazwa/ adres serwisu: ………………. , w godzinach ……………………………...(co najmniej w przedziale od 08:00 – 17:00) za pośrednictwem telefonu pod nr …………, jak również całodobowo poprzez: e-mail (……@……) lub (jeśli dot.) poprzez dedykowaną platformę dostępną pod adresem: ………………… OPIS PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I FUNKCJONALNYCH OFEROWANEGO ASORTYMENTU: ………………………………………. |
| 16 | Dedykowany zasilacz przeznaczony do zasilania różnych modeli lamp studyjnych i oświetlenia LED, zapewniający stabilne i niezawodne zasilanie, umożliwiając wydajną pracę urządzeń bez konieczności używania akumulatorów czy innych źródeł energii. ILOŚĆ: 2 SZTUKI Specyfikacja: napięcie wyjściowe: 12V natężenie prądu: 5A kompatybilność z lampą typu Yongnuo YN-1200 Bicolor 3200-5500K | PRODUCENT:……………………………. NAZWA, MODEL, NR KATALOGOWY: …………………… ILOŚĆ: ……………………. DANE SERWISU/ ZGŁOSZENIA SERWISOWE: Nazwa/ adres serwisu: ………………. , w godzinach ……………………………...(co najmniej w przedziale od 08:00 – 17:00) za pośrednictwem telefonu pod nr …………, jak również całodobowo poprzez: e-mail (……@……) lub (jeśli dot.) poprzez dedykowaną platformę dostępną pod adresem: ………………… OPIS PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I FUNKCJONALNYCH OFEROWANEGO ASORTYMENTU: ………………………………………. |
| 17 | Fotograficzny statyw aluminiowy, każdy z poduszką powietrzną, 4 sekcjami regulacji wysokości i możliwością łączenia ze sobą kilku statywów w zestawie z torbą/futerałem. ILOŚĆ: 2 ZESTAWY (statyw + torba/futerał) Specyfikacja: maksymalna wysokość: 366 cm minimalna wysokość: 124 cm długość po złożeniu: 107 cm maksymalne obciążenie: 9 kg waga: 2.5 kg statyw wykonany z aluminium lekka, poręczna torba do przenoszenia statywów o długości do 115cm, wykonana z wysokiej jakości materiałów | PRODUCENT:……………………………. NAZWA, MODEL, NR KATALOGOWY: …………………… ILOŚĆ: ……………………. DANE SERWISU/ ZGŁOSZENIA SERWISOWE: Nazwa/ adres serwisu: ………………. , w godzinach ……………………………...(co najmniej w przedziale od 08:00 – 17:00) za pośrednictwem telefonu pod nr …………, jak również całodobowo poprzez: e-mail (……@……) lub (jeśli dot.) poprzez dedykowaną platformę dostępną pod adresem: ………………… OPIS PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I FUNKCJONALNYCH OFEROWANEGO ASORTYMENTU: ………………………………………. |
| 18 | Wysokiej jakości kamera internetowa. ILOŚĆ: 1 SZTUKA Specyfikacja: typ obiektywu: Szklany wbudowany mikrofon stereo praca w rozdzielczość Full HD (1080p) możliwość nagrywania wideo z szybkością do 30 klatek na sekundę w rozdzielczości 1080p obiektyw o szerokim polu widzenia automatyczna korekta światła autofokus kompatybilna z różnymi systemami operacyjnymi, w tym Windows i macOS | PRODUCENT:……………………………. NAZWA, MODEL, NR KATALOGOWY: …………………… ILOŚĆ: ……………………. DANE SERWISU/ ZGŁOSZENIA SERWISOWE: Nazwa/ adres serwisu: ………………. , w godzinach ……………………………...(co najmniej w przedziale od 08:00 – 17:00) za pośrednictwem telefonu pod nr …………, jak również całodobowo poprzez: e-mail (……@……) lub (jeśli dot.) poprzez dedykowaną platformę dostępną pod adresem: ………………… NA WYPOSAŻENIU OPROGRAMOWANIE/ LICENCJE WERSJA, NR KATALOGOWY (JEŚLI DOT.): …………………………….. OPIS PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I FUNKCJONALNYCH OFEROWANEGO ASORTYMENTU: ………………………………………. |
| 19 | Kompaktowy i mobilny statyw, który zapewnia stabilne podparcie dla aparatów fotograficznych, kamer akcji, czy smartfonów, wyposażony w system regulacji wysokości. ILOŚĆ: 1 SZTUKA Specyfikacja: maksymalny udźwig: 2.5 kg 2 różne kąty rozstawu nóg możliwość rozsunięcia nóg w zakresie 5 położeń minimalna wysokość: 6 cm maksymalna wysokość: 19.5 cm funkcja przechyłu głowicy o 90 stopni | PRODUCENT:……………………………. NAZWA, MODEL, NR KATALOGOWY: …………………… ILOŚĆ: ……………………. DANE SERWISU/ ZGŁOSZENIA SERWISOWE: Nazwa/ adres serwisu: ………………. , w godzinach ……………………………...(co najmniej w przedziale od 08:00 – 17:00) za pośrednictwem telefonu pod nr …………, jak również całodobowo poprzez: e-mail (……@……) lub (jeśli dot.) poprzez dedykowaną platformę dostępną pod adresem: ………………… OPIS PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I FUNKCJONALNYCH OFEROWANEGO ASORTYMENTU: ………………………………………. |
| 20 | Aktywny przedłużacz USB umożliwiający przedłużenie zasięgu portu USB dla różnych urządzeń. ILOŚĆ: 1 SZTUKA Specyfikacja: długość: 20 metrów złącze USB typu A męskie na jednym końcu i złącze USB typu A żeńskie na drugim końcu wsparcie USB 2.0 i USB 3.0 wsparcie Plug-and-Play | PRODUCENT:……………………………. NAZWA, MODEL, NR KATALOGOWY: …………………… ILOŚĆ: ……………………. DANE SERWISU/ ZGŁOSZENIA SERWISOWE: Nazwa/ adres serwisu: ………………. , w godzinach ……………………………...(co najmniej w przedziale od 08:00 – 17:00) za pośrednictwem telefonu pod nr …………, jak również całodobowo poprzez: e-mail (……@……) lub (jeśli dot.) poprzez dedykowaną platformę dostępną pod adresem: ………………… OPIS PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I FUNKCJONALNYCH OFEROWANEGO ASORTYMENTU: ………………………………………. |
| 21 | Funkcjonalny plecak fotograficzny zaprojektowany z myślą o profesjonalistach oraz entuzjastach fotografii. Umożliwia przenoszenie i bezpieczne przechowywanie pełnego zestawu sprzętu fotograficznego oraz akcesoriów, zapewniając wygodę i ochronę podczas podróży i sesji fotograficznych. ILOŚĆ: 1 SZTUKA Specyfikacja: wielosekcyjne przegrody kieszeń na laptop 15'' dwustronne mocowanie statywu regulowany pasek na klatkę piersiową osłona przeciwsłoneczna i przeciwdeszczowa możliwość dostosowania układu komory głównej wykonany z wodoodpornej nylono-poliestrowej tkaniny wzmocnienie z hypalonu waga: 1.89 kg zewnętrzna szerokość: 32 x 26 x 52 cm pojemność: 22.5 L | PRODUCENT:……………………………. NAZWA, MODEL, NR KATALOGOWY: …………………… ILOŚĆ: ……………………. DANE SERWISU/ ZGŁOSZENIA SERWISOWE: Nazwa/ adres serwisu: ………………. , w godzinach ……………………………...(co najmniej w przedziale od 08:00 – 17:00) za pośrednictwem telefonu pod nr …………, jak również całodobowo poprzez: e-mail (……@……) lub (jeśli dot.) poprzez dedykowaną platformę dostępną pod adresem: ………………… OPIS PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I FUNKCJONALNYCH OFEROWANEGO ASORTYMENTU: ………………………………………. |
| 22 | Kabel HDMI o długości 25 m, który zapewnia wysoką jakość przesyłania obrazu i dźwięku w rozdzielczości 4K, wykonany w technologii światłowodowej, umożliwiającej długie połączenia bez utraty jakości sygnału. ILOŚĆ: 2 SZTUKI Specyfikacja: długość: 25 metrów technologia światłowodowa intefejs: HDMI Typ A przepustowość: 18 Gbps dla rozdzielczości do 4K UltraHD 60 Hz pozłacane precyzyjne styki odporność na zakłócenia elektromagnetyczne | PRODUCENT:……………………………. NAZWA, MODEL, NR KATALOGOWY: …………………… ILOŚĆ: ……………………. DANE SERWISU/ ZGŁOSZENIA SERWISOWE: Nazwa/ adres serwisu: ………………. , w godzinach ……………………………...(co najmniej w przedziale od 08:00 – 17:00) za pośrednictwem telefonu pod nr …………, jak również całodobowo poprzez: e-mail (……@……) lub (jeśli dot.) poprzez dedykowaną platformę dostępną pod adresem: ………………… OPIS PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I FUNKCJONALNYCH OFEROWANEGO ASORTYMENTU: ………………………………………. |
| 23 | Kabel HDMI o długości 50m, który zapewnia wysoką jakość przesyłania obrazu i dźwięku w rozdzielczości 4K, wykonany w technologii światłowodowej, umożliwiającej długie połączenia bez utraty jakości sygnału. ILOŚĆ: 2 SZTUKI Specyfikacja: długość: 50 metrów technologia światłowodowa intefejs: HDMI Typ A przepustowość: 18 Gbps dla rozdzielczości do 4K UltraHD 60 Hz pozłacane precyzyjne styki odporność na zakłócenia elektromagnetyczne | PRODUCENT:……………………………. NAZWA, MODEL, NR KATALOGOWY: …………………… ILOŚĆ: ……………………. DANE SERWISU/ ZGŁOSZENIA SERWISOWE: Nazwa/ adres serwisu: ………………. , w godzinach ……………………………...(co najmniej w przedziale od 08:00 – 17:00) za pośrednictwem telefonu pod nr …………, jak również całodobowo poprzez: e-mail (……@……) lub (jeśli dot.) poprzez dedykowaną platformę dostępną pod adresem: ………………… NA WYPOSAŻENIU OPROGRAMOWANIE/ LICENCJE WERSJA, NR KATALOGOWY (JEŚLI DOT.): …………………………….. OPIS PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I FUNKCJONALNYCH OFEROWANEGO ASORTYMENTU: ………………………………………. |

| Tabela 3 DO CZĘŚCI NR 3 ZAMÓWIENIA Uwaga! Wykonawca wypełnia prawą kolumnę tabeli, wszystkie pola, w tym podaje opisy techniczne i funkcjonalne oferowanego asortymentu. Wypełniona i podpisana tabela stanowi ofertę wykonawcy, a braki lub błędy nie podlegają uzupełniniu lub poprawieniu. |
| --- |
| lp | CZĘŚĆ NR 3 ZAMÓWIENIA: Dostawa trzech telewizorów 75 cali wraz z zestawem montażowym do ściany, trzech kompatybilnych z telewizorem odtwarzaczy Blu-Ray, trzech zestawów stereo składających się kompatybilnych wzmacniaczy stereo i odtwarzacza CD, trzech par pasywnych kolumn wraz z zestawem montażowym na ścianie, dziewięć kabli HDMI o różnej długości, sześć kabli cyfrowych audio optycznych, sześć kabli cyfrowych audio elektrycznych, jednej rolki kabla analogowego (głośnikowego), 24 sztuki przyłączy głośnik – wzmacniacz, spełniających co najmniej parametry techniczne i inne wymagania opisane w lewej kolumnie poniższej tabeli: (WYKONAWCA WYPEŁNIA PRAWĄ KOLUMNĘ TABELI) |
| 1 | Telewizor 75 cali wraz z zestawem montażowym do ściany. ILOŚĆ: 3 KOMPLETY Każdy telewizor w technologii LED 4K Ultra HD z umieszczonymi z boku 4 wejściami HDMI (minimum dwa w standardzie 2.1) i jednym z funkcją eARC (powrót sygnału audio) oraz optycznym cyfrowym wyjściem dźwięku. Specyfikacja: Przekątna ekranu: 75" / 189 cm Format HD / Rozdzielczość: 4K UHD / 3840 x 2160 Częstotliwość odświeżania ekranu: 100 Hz / 120 Hz Technologia obrazu: LED Technologia i format HDR: tak / HDR10, Dolby Vision, HLG (Hybrid Log-Gamma) Podświetlenie matrycy: Direct LED Optymalizacja ruchu: Motionflow XR 800 Hz Tuner: DVB-T2 (HEVC), DVB-T (MPEG-4), DVB-S2, DVB-S, DVB-C, analogowy Funkcje poprawy obrazu: 4K HDR Processor X1, 4K X-Reality PRO, Ambient Optimization, czujnik światła, Live Colour, object-based HDR remaster, Triluminos Pro Smart TV: tak System Smart: Google TV (Android 10) Wi-Fi: tak Łączność bezprzewodowa: Bluetooth, AirPlay, Chromecast System i moc głośników: system 2.0 / 2 x 10 W Technologie dźwięku: Bluetooth Audio, Dolby Atmos, Dolby Audio, DTS, HDMI eARC, X-Balanced Speaker Menu w języku polskim: tak Liczba złączy HDMI: 4 (2x HDMI 2.1 / 2x HDMI 2.0) Liczba złączy USB: 2 Złącze Ethernet (LAN): tak Cyfrowe wyjście optyczne: tak Złącze CI (Common Interface): 1 Wyjście słuchawkowe: tak Kolor obudowy: czarny Pobór mocy (max): 388 W Model wzorcowy: Sony BRAVIA 75 cali KD-75X85J z uchwytem SU-WL850 | PRODUCENT:……………………………. NAZWA, MODEL, NR KATALOGOWY: …………………… ILOŚĆ: ……………………. DANE SERWISU/ ZGŁOSZENIA SERWISOWE: Nazwa/ adres serwisu: ………………. , w godzinach ……………………………...(co najmniej w przedziale od 08:00 – 17:00) za pośrednictwem telefonu pod nr …………, jak również całodobowo poprzez: e-mail (……@……) lub (jeśli dot.) poprzez dedykowaną platformę dostępną pod adresem: ………………… NA WYPOSAŻENIU OPROGRAMOWANIE/ LICENCJE WERSJA, NR KATALOGOWY (JEŚLI DOT.): …………………………….. OPIS PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I FUNKCJONALNYCH OFEROWANEGO ASORTYMENTU: ………………………………………. |
| 2 | Kompatybilny z telewizorem (z poz 1.) odtwarzacz Blu-Ray, z możliwością sterowania pilotami od telewizora, z wyjściami HDMI oraz wyjściem cyfrowym. ILOŚĆ: 3 SZTUKI Specyfikacja: Zgodność z 4K: odtwarzanie 4K, interpolacja do formatu 4K/60p Technologia HDR (High Dynamic Range): tak, Formaty HDR HDR10, Dolby Vision Rodzaj odtwarzanych płyt: Ultra HD Blu-ray, Blu-ray 3D, Blu-ray, BD-R, BD-RE, DVD+R/RW, DVD Audio, DVD-R/RW, DVD Video, CD-Audio, CD-R/RW, SACD System dźwięku wielokanałowego: Dolby Atmos, Dolby True HD, DTS-HD Master Audio, DTS X Obsługiwane formaty wideo: AVCHD, MKV, 3GP, AVI, MP4, VC-1, WMV, WMV9, XviD, VOB, MTS Obsługiwane formaty audio: MP3, WMA, AAC, FLAC, WAV, AIFF, ALAC, DSD Obsługiwane formaty zdjęć: BMP, GIF, JPEG, MPO, PNG Interpolacja nagrań z płyt DVD, Blu-ray: Blu-ray do formatu 2160p, DVD do formatu 1080p, system 24p Skanowanie progresywne: tak Łączność bezprzewodowa: Wi-Fi, Bluetooth Funkcje dodatkowe: 4K - obsługa formatu, 4K - interpolacja do formatu, Deep Colour, HDR (High Dynamic Range), Hi-Res Audio, aplikacja Netflix, technologia DSEE HX Wyjście HDMI: tak (x2) Złącze USB: tak (x1) Złącze Ethernet (LAN): tak Cyfrowe wyjście koaksjalne: tak Model wzorcowy: Sony UBP-X800M2 | PRODUCENT:……………………………. NAZWA, MODEL, NR KATALOGOWY: …………………… ILOŚĆ: ……………………. DANE SERWISU/ ZGŁOSZENIA SERWISOWE: Nazwa/ adres serwisu: ………………. , w godzinach ……………………………...(co najmniej w przedziale od 08:00 – 17:00) za pośrednictwem telefonu pod nr …………, jak również całodobowo poprzez: e-mail (……@……) lub (jeśli dot.) poprzez dedykowaną platformę dostępną pod adresem: ………………… NA WYPOSAŻENIU OPROGRAMOWANIE/ LICENCJE WERSJA, NR KATALOGOWY (JEŚLI DOT.): …………………………….. OPIS PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I FUNKCJONALNYCH OFEROWANEGO ASORTYMENTU: ………………………………………. |
| 3 | Zestaw stereo w kolorze czarnym składający się z kompatybilnych: wzmacniacza stereo i odtwarzacza CD, z wejściem USB-A: FLAC / WAV / AIFF / ALAC / DSD Wzmacniacz powinien mieć 3 wejścia cyfrowe (w tym dwa optyczne), dwa wyjścia (dwie pary) na kolumny z mocą 60 W x 2 kanały (4 Ω/ohm). Komponenty zestawu powinny być z tej samej serii. ILOŚĆ: 3 ZESTAWY Specyfikacja wzmacniacza: Moc wyjściowa RMS (20 Hz – 20 kHz, równomierne wysterowanie obydwu kanałów): 45 W x 2 kanały (8 Ω/ohm), 60 W x 2 kanały (4 Ω/ohm) Całkowite zniekształcenia harmoniczne (20 Hz – 20 kHz, równomierne wysterowanie obydwu kanałów, obciążenie 8 Ω/ohm): 0,08 % Pasmo przenoszenia (8 Ω/ohm, 0,06 %) : 10 Hz – 50 kHz Pasmo przenoszenia (CD, 1 W, 8 Ω/ohm) : 10 Hz – 70 kHz +0 dB, –1 dB Współczynnik tłumienia (8 Ω/ohm, 40 Hz – 20 kHz) : 100 Czułość/Impedancja wejść PHONO (MM) : 2,2 mV/47 kΩ/kohm CD, TUNER, NETWORK, RECORDER : 200 mV/20 kΩ/kohm Stosunek sygnału do szumu (IHF-A, 8 Ω/ohm) PHONO (MM) : 83 dB (5 mV na wejściu, 1 W na wyjściu) CD, TUNER, NETWORK, RECORDER : 102 dB (2 V na wejściu, moc znamionowa na wyjściu) Wyjście słuchawkowe: 50 mW/32 Ω/ohm Reg. barwy dźwięku: BASS (50 Hz): ±10 dB TREBLE (15 kHz): ±10 dB Wejście cyfrowe: Koncentryczne: 0,5 Vp-p Optyczne: –27 dBm lub później Wejścia: Analogowe audio x 5 (w tym jedno gramofonowe) Cyfrowe optyczne x 2 Cyfrowe koncentryczne x 1 Wszystkie złącza Cinch - pozłacane Złącze sterowania D-Bus x 1 Wyjścia: Głośnikowe x 2 (sekcja A / B) Złącze sterowania D-Bus x 1 Słuchawkowe z regulacją głośności x 1 Specyfikacja odtwarzacza CD: Kanały: 2-kanałowy Zakres odtwarzanej częstotliwości: 2 Hz – 96 kHz (Częstotliwość próbkowania: 192 kHz) 2 Hz – 20 kHz (Częstotliwość próbkowania: 44,1 kHz) Stosunek sygnał/szum: 110 dB Zakres dynamiki: 110 dB (24 bity), 100 dB (16 bity) Zniekształcenia harmoniczne: 0,0010 % (24 bity), 0,0016 % (16 bity) Poziom wyjściowy Typ sygnału: 2,4 V RMS stereo Wyjście słuchawkowe: 28 mW/32 Ω/ohm (zmienna wartość maksymalna) Laser: AlGaAs Długość fali: 780 nm Rodzaj sygnału: 16-bitowy liniowy PCM Częstotliwość próbkowania: 44,1 kHz Wyjście cyfrowe: Koncentryczne 0,5 Vp-p / 75 Ω/ohm, Optyczne –19 dBm USB (przód): USB typu A (USB 2.0 High speed) Modele wzorcowe: Wzmacniacz Marantz PM6007, Odtwarzacz CD Marantz CD6007 | PRODUCENT:……………………………. NAZWA, MODEL, NR KATALOGOWY: …………………… ILOŚĆ: ……………………. DANE SERWISU/ ZGŁOSZENIA SERWISOWE: Nazwa/ adres serwisu: ………………. , w godzinach ……………………………...(co najmniej w przedziale od 08:00 – 17:00) za pośrednictwem telefonu pod nr …………, jak również całodobowo poprzez: e-mail (……@……) lub (jeśli dot.) poprzez dedykowaną platformę dostępną pod adresem: ………………… NA WYPOSAŻENIU OPROGRAMOWANIE/ LICENCJE WERSJA, NR KATALOGOWY (JEŚLI DOT.): …………………………….. OPIS PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I FUNKCJONALNYCH OFEROWANEGO ASORTYMENTU: ………………………………………. |
| 4 | Pasywne kolumny „półkowe“ wysokiej jakości, firmy produkującej wyłącznie głośniki, zarówno audiofilskie jak i profesjonalne (studyjne). ILOŚĆ: 3 PARY (6 SZTUK) Każda para głośników dwudrożnych, o parametrach skuteczność: 84dB (2.83V/1m) Moc: IEC 160W, impedacja: 6 Ohm, Pasmo przenoszenia 47Hz-23kHz, kolor ciemny orzech. Specyfikacja: Czułość: 84dB (2,83V / 1m) Impedancja: 6 Ω Pasmo przenoszenia (± 3dB): 47Hz-23kHz Zasada działania: Tylny otwór bas-refleks Zwrotnica: 2-way Częstotliwość zwrotnicy: 1400Hz Głośnik niskotonowy: 14-centymetrowy stożek MSP Głośnik wysokotonowy: 28 mm Cerotar z Hexisem Kolor ciemny orzech Model wzorcowy: Dynaudio EVOKE 10 | PRODUCENT:……………………………. NAZWA, MODEL, NR KATALOGOWY: …………………… ILOŚĆ: ……………………. DANE SERWISU/ ZGŁOSZENIA SERWISOWE: Nazwa/ adres serwisu: ………………. , w godzinach ……………………………...(co najmniej w przedziale od 08:00 – 17:00) za pośrednictwem telefonu pod nr …………, jak również całodobowo poprzez: e-mail (……@……) lub (jeśli dot.) poprzez dedykowaną platformę dostępną pod adresem: ………………… NA WYPOSAŻENIU OPROGRAMOWANIE/ LICENCJE WERSJA, NR KATALOGOWY (JEŚLI DOT.): …………………………….. OPIS PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I FUNKCJONALNYCH OFEROWANEGO ASORTYMENTU: ………………………………………. |
| 5 | Zestaw montażowy do zamocowania trzech par głośników (z poz 4.) na ścianie, o udźwigu przekraczającym dwukrotnie masę głośnika. Zestaw w kolorze czarnym. ILOŚĆ: 3 ZESTAWY (6 SZTUK) | PRODUCENT:……………………………. NAZWA, MODEL, NR KATALOGOWY: …………………… ILOŚĆ: ……………………. DANE SERWISU/ ZGŁOSZENIA SERWISOWE: Nazwa/ adres serwisu: ………………. , w godzinach ……………………………...(co najmniej w przedziale od 08:00 – 17:00) za pośrednictwem telefonu pod nr …………, jak również całodobowo poprzez: e-mail (……@……) lub (jeśli dot.) poprzez dedykowaną platformę dostępną pod adresem: ………………… OPIS PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I FUNKCJONALNYCH OFEROWANEGO ASORTYMENTU: ………………………………………. |
| 6 | Okablowanie HDMI wysokiej klasy (najlepiej firm dostarczających telewizory, systemy stereo lub głośniki) spełniających najnowsze standardy transmisji sygnału HDMI oraz kompatybilne z eARC. Kable w następujących długościach: ILOŚĆ: 10 m - 3 SZTUKI 5 m - 3 SZTUKI 2 m - 3 SZTUKI | PRODUCENT:……………………………. NAZWA, MODEL, NR KATALOGOWY: …………………… ILOŚĆ: ……………………. DANE SERWISU/ ZGŁOSZENIA SERWISOWE: Nazwa/ adres serwisu: ………………. , w godzinach ……………………………...(co najmniej w przedziale od 08:00 – 17:00) za pośrednictwem telefonu pod nr …………, jak również całodobowo poprzez: e-mail (……@……) lub (jeśli dot.) poprzez dedykowaną platformę dostępną pod adresem: ………………… OPIS PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I FUNKCJONALNYCH OFEROWANEGO ASORTYMENTU: ………………………………………. |
| 7 | Okablowanie cyfrowe audio (optyczne i elektryczne) wysokiej klasy (najlepiej firm dostarczających telewizory, systemy stereo lub głośniki). ILOŚĆ: Kable optyczne 3m - 6 SZTUK Kable RCA (S/PDIF) 3m - 6 SZTUK | PRODUCENT:……………………………. NAZWA, MODEL, NR KATALOGOWY: …………………… ILOŚĆ: ……………………. DANE SERWISU/ ZGŁOSZENIA SERWISOWE: Nazwa/ adres serwisu: ………………. , w godzinach ……………………………...(co najmniej w przedziale od 08:00 – 17:00) za pośrednictwem telefonu pod nr …………, jak również całodobowo poprzez: e-mail (……@……) lub (jeśli dot.) poprzez dedykowaną platformę dostępną pod adresem: ………………… OPIS PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I FUNKCJONALNYCH OFEROWANEGO ASORTYMENTU: ………………………………………. |
| 8 | Okablowanie analogowe (głośnikowe) wysokiej klasy, dwużyłowe kable 2x2,5cm, oznaczone żyły w obudowie przezroczystej lub czarnej. ILOŚĆ: 1 ROLKA 50 mb. | PRODUCENT:……………………………. NAZWA, MODEL, NR KATALOGOWY: …………………… ILOŚĆ: ……………………. DANE SERWISU/ ZGŁOSZENIA SERWISOWE: Nazwa/ adres serwisu: ………………. , w godzinach ……………………………...(co najmniej w przedziale od 08:00 – 17:00) za pośrednictwem telefonu pod nr …………, jak również całodobowo poprzez: e-mail (……@……) lub (jeśli dot.) poprzez dedykowaną platformę dostępną pod adresem: ………………… OPIS PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I FUNKCJONALNYCH OFEROWANEGO ASORTYMENTU: ………………………………………. |
| 9 | Przyłącza głośnik-wzmacniacz dostosowane do urządzeń (bananowy lub widełkowy) z poz. 3. i 4. oraz średnicy kabla z poz. 8., wykonane z wysokiej klasy materiałów. ILOŚĆ: 24 SZTUKI (12 - oznaczone kolorem czerwonym i 12 - białym lub czarnym) Model wzorcowy: Melodika Purple Rain MDBAN4 | PRODUCENT:……………………………. NAZWA, MODEL, NR KATALOGOWY: …………………… ILOŚĆ: ……………………. DANE SERWISU/ ZGŁOSZENIA SERWISOWE: Nazwa/ adres serwisu: ………………. , w godzinach ……………………………...(co najmniej w przedziale od 08:00 – 17:00) za pośrednictwem telefonu pod nr …………, jak również całodobowo poprzez: e-mail (……@……) lub (jeśli dot.) poprzez dedykowaną platformę dostępną pod adresem: ………………… OPIS PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I FUNKCJONALNYCH OFEROWANEGO ASORTYMENTU: ………………………………………. |

| Tabela 4 DO CZĘŚCI NR 4 ZAMÓWIENIA Uwaga! Wykonawca wypełnia prawą kolumnę tabeli, wszystkie pola, w tym podaje opisy techniczne i funkcjonalne oferowanego asortymentu. Wypełniona i podpisana tabela stanowi ofertę wykonawcy, a braki lub błędy nie podlegają uzupełniniu lub poprawieniu. |
| --- |
| lp | CZĘŚĆ NR 4 ZAMÓWIENIA: Dostawa trzech zestawów składających się z amplitunera stereo CD i pary monitorów aktywnych, spełniających co najmniej parametry techniczne i inne wymagania opisane w lewej kolumnie poniższej tabeli: (WYKONAWCA WYPEŁNIA PRAWĄ KOLUMNĘ TABELI) |
| 1 | Zestaw składający się z amplitunera stereo CD i pary monitorów aktywnych z Bluetooth. ILOŚĆ: 3 ZESTAWY Specyfikacja - amplituner: Liczba kanałów: 2.1 Moc na kanał: 60 W Korektor dźwięku: tak Regulacja tonów wysokich/niskich: tak Radio: internetowe, FM (UKF), DAB+, DAB , liczba stacji: brak danych Impedancja głośników: 4 - 16 Ω Wi-Fi: tak Bluetooth: tak AirPlay: tak Certyfikat Apple: zgodność iPod/iPhone/iPad Dedykowana aplikacja: tak Funkcje dodatkowe: odtwarzacz płyt CD Obsługiwane formaty audio: MP3, FLAC, WMA, AIFF, ALAC (Apple Lossless), DSD Wejścia / wyjścia Cyfrowe Optyczne In / Out: 2 / 0 Analogowe audio In / Out: 1 / 1 Złącze USB: tak Złącze Ethernet (LAN): tak Wyjście słuchawkowe: tak Kolor: czarny Specyfikacja - głośniki: Przetwornik niskich częstotliwości: 4,5″ Przetwornik wysokich częstotliwości: 0,75″, miękka kopuła Crossover: 1725 Hz, pierwszego rzędu Czułość wejściowa: 87 dB / 1 m Wzmacniacz mocy: 60 W (30 W każdy głośnik), klasa D Maksymalne ciągłe SPL @ 1 m: 89 dB Maksymalny szczytowy SPL: 102 dB Maksymalne SPL: 104 dB (szczyt chwilowy) Maksymalny szczytowy poziom wejściowy (-10 dBV / +4 dBu): +6 dBV / +20,3 dBu Zakres częstotliwości: 60 Hz – 20 kHz Stosunek sygnału do szumu: 75 dBA (A-ważone), 70 dBr (nieważone), w stosunku do 2,83 VRMS na wyjściu HF Pokrycie poziome x pionowe: 120º x 60º Typ obudowy: z portem Materiał obudowy: ABS z metalową kratką Wykończenie obudowy: Matowa czarna farba akrylowa Złącza wyjściowe audio: 1 x 3,5 mm (1/8″) wyjście słuchawkowe stereo z automatycznym wyciszaniem głośnika Złącza wejściowe audio: 2 x 1/4″ (6,5 mm) zbalansowane (+4 dBu); 2 x RCA (-10 dBV); 1 x 1/8″ (3,5 mm) niezbalansowane (-10 dBV) Modele wzorcowe: Amplituner MARANTZ Melody X MCR612 + para głośników JBL 104-BT | PRODUCENT:……………………………. NAZWA, MODEL, NR KATALOGOWY: …………………… ILOŚĆ: ……………………. DANE SERWISU/ ZGŁOSZENIA SERWISOWE: Nazwa/ adres serwisu: ………………. , w godzinach ……………………………...(co najmniej w przedziale od 08:00 – 17:00) za pośrednictwem telefonu pod nr …………, jak również całodobowo poprzez: e-mail (……@……) lub (jeśli dot.) poprzez dedykowaną platformę dostępną pod adresem: ………………… NA WYPOSAŻENIU OPROGRAMOWANIE/ LICENCJE WERSJA, NR KATALOGOWY (JEŚLI DOT.): …………………………….. OPIS PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I FUNKCJONALNYCH OFEROWANEGO ASORTYMENTU: ………………………………………. |

| Tabela 5 DO CZĘŚCI NR 5 ZAMÓWIENIA Uwaga! Wykonawca wypełnia prawą kolumnę tabeli, wszystkie pola, w tym podaje opisy techniczne i funkcjonalne oferowanego asortymentu. Wypełniona i podpisana tabela stanowi ofertę wykonawcy, a braki lub błędy nie podlegają uzupełniniu lub poprawieniu. |
| --- |
| lp | CZĘŚĆ NR 5 ZAMÓWIENIA: Dostawa jednego zestawu aktywnych szerokopasmowych kolumn głośnikowych, spełniających co najmniej parametry techniczne i inne wymagania opisane w lewej kolumnie poniższej tabeli: (WYKONAWCA WYPEŁNIA PRAWĄ KOLUMNĘ TABELI) |
| 1 | Zestaw aktywnych szerokopasmowych kolumn głośnikowych 1000 W z funkcją Bluetooth i opcją systemu bezprzewodowego ze statywami. ILOŚĆ: 1 ZESTAW Specyfikacja: Moc maksymalna: 1000 W Głośniki: 1 x 15" + 1.35" driver z aluminiową membraną Wzmacniacz: klasa D Pasmo przenoszenia: 45 Hz - 20 kHz Częstotliwość zwrotnicy: 2.8 kHz Limiter: optyczny Dynamiczny EQ: kontrolowany przez procesor Dedykowany system bezprzewodowy: ULM100USB: 1 mikrofon z nadajnikiem + odbiornik USB, ULM200USB: 2 mikrofony z nadajnikiem + odbiornik USB, Złącza: Wejście: 2 x XLR, Wyjście: XLR, Port USB do podłączenia opcjonalnego odbiornika systemu bezprzewodowego, Montaż: na statywie - gniazdo montażowe 35mm, w położeniu na boku w celu wykorzystania jako monitor podłogowy. Model wzorcowy: BEHRINGER B115W + 2 kompatybilne statywy | PRODUCENT:……………………………. NAZWA, MODEL, NR KATALOGOWY: …………………… ILOŚĆ: ……………………. DANE SERWISU/ ZGŁOSZENIA SERWISOWE: Nazwa/ adres serwisu: ………………. , w godzinach ……………………………...(co najmniej w przedziale od 08:00 – 17:00) za pośrednictwem telefonu pod nr …………, jak również całodobowo poprzez: e-mail (……@……) lub (jeśli dot.) poprzez dedykowaną platformę dostępną pod adresem: ………………… NA WYPOSAŻENIU OPROGRAMOWANIE/ LICENCJE WERSJA, NR KATALOGOWY (JEŚLI DOT.): …………………………….. OPIS PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I FUNKCJONALNYCH OFEROWANEGO ASORTYMENTU: ………………………………………. |

| Tabela 6 DO CZĘŚCI NR 6 ZAMÓWIENIA Uwaga! Wykonawca wypełnia prawą kolumnę tabeli, wszystkie pola, w tym podaje opisy techniczne i funkcjonalne oferowanego asortymentu. Wypełniona i podpisana tabela stanowi ofertę wykonawcy, a braki lub błędy nie podlegają uzupełniniu lub poprawieniu. |
| --- |
| lp | CZĘŚĆ NR 6 ZAMÓWIENIA: Dostawa kombo gitarowego o mocy 15W i 20W, spełniającego co najmniej parametry techniczne i inne wymagania opisane w lewej kolumnie poniższej tabeli: (WYKONAWCA WYPEŁNIA PRAWĄ KOLUMNĘ TABELI) |
| 1 2 | Kombo gitarowe o mocy 15 W. ILOŚĆ: 1 SZTUKA Specyfikacja: •czułość wejścia ok 30mV • 2 wejścia ( High-Low) •gniazda do podłączenia głośnika zewnętrznego 4-8-16 ohm (odłączają głośnik we-wnętrzny) •impedancja wejściowa 1Mohm/100kohm •głośnik 12" 8 ohm (JENSEN P12N-NB, AlNiCo ) •moc wzmacniacza 15W •zasilanie 230V 50Hz , pobór mocy ok 70W •Reverb sprężynowy Accutronics •wyjście symetryczne LINE z sygnałem ok. 0dB •zamontowany przełącznik: 100%-STANDBY-50% •wymiary 420 x 430 x 250/230 mm •waga ok 11kg •kolor: obudowa czarna, front srebrny Model wzorcowy: MV-3C-15W | PRODUCENT:……………………………. NAZWA, MODEL, NR KATALOGOWY: …………………… ILOŚĆ: ……………………. DANE SERWISU/ ZGŁOSZENIA SERWISOWE: Nazwa/ adres serwisu: ………………. , w godzinach ……………………………...(co najmniej w przedziale od 08:00 – 17:00) za pośrednictwem telefonu pod nr …………, jak również całodobowo poprzez: e-mail (……@……) lub (jeśli dot.) poprzez dedykowaną platformę dostępną pod adresem: ………………… NA WYPOSAŻENIU OPROGRAMOWANIE/ LICENCJE WERSJA, NR KATALOGOWY (JEŚLI DOT.): …………………………….. OPIS PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I FUNKCJONALNYCH OFEROWANEGO ASORTYMENTU: ………………………………………. |
|  | Kombo gitarowe o mocy 20 W. ILOŚĆ: 1 SZTUKA Specyfikacja: • czułość wejścia ok 30mV/100mV • impedancja wejściowa 1Mohm/100kohm • moc wzmacniacza 20W RMS /30W AES • zasilanie 230V 50Hz , pobór mocy ok 70W • wymiary 430 x 420 x 250/230 mm • waga ok 15kg • lampy : ECC83(12AX7),ECC81/12AT7, 6V6 -para • prostownik lampowy GZ43S . • głośnik 12" 8 ohm (JENSEN CLASSIC VINTAGE C12K) • Reverb sprężynowy Accutronics • wyjście symetryczne LINE z sygnałem ok. 0dB • zamontowany przełącznik: 100%-STANDBY-50% • kolor: obudowa czarna, front srebrny Model wzorcowy: MV-3C 6V6 20W | PRODUCENT:……………………………. NAZWA, MODEL, NR KATALOGOWY: …………………… ILOŚĆ: ……………………. DANE SERWISU/ ZGŁOSZENIA SERWISOWE: Nazwa/ adres serwisu: ………………. , w godzinach ……………………………...(co najmniej w przedziale od 08:00 – 17:00) za pośrednictwem telefonu pod nr …………, jak również całodobowo poprzez: e-mail (……@……) lub (jeśli dot.) poprzez dedykowaną platformę dostępną pod adresem: ………………… NA WYPOSAŻENIU OPROGRAMOWANIE/ LICENCJE WERSJA, NR KATALOGOWY (JEŚLI DOT.): …………………………….. OPIS PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I FUNKCJONALNYCH OFEROWANEGO ASORTYMENTU: ………………………………………. |

| Tabela 7 DO CZĘŚCI NR 7 ZAMÓWIENIA Uwaga! Wykonawca wypełnia prawą kolumnę tabeli, wszystkie pola, w tym podaje opisy techniczne i funkcjonalne oferowanego asortymentu. Wypełniona i podpisana tabela stanowi ofertę wykonawcy, a braki lub błędy nie podlegają uzupełniniu lub poprawieniu. |
| --- |
| lp | CZĘŚĆ NR 7 ZAMÓWIENIA: Dostawa czterech zestawów statywów z torbą transportową, dwudziestu statywów z wychyleniem do monitorów studyjnych, czterech statywów do monitorów studyjnych, czterech statywów blatowych do monitorów studyjnych z zaciskiem stołowym, spełniających co najmniej parametry techniczne i inne wymagania opisane w lewej kolumnie poniższej tabeli: (WYKONAWCA WYPEŁNIA PRAWĄ KOLUMNĘ TABELI) |
| 1 | Zestaw dwóch statywów z torbą transportową ILOŚĆ: 4 ZESTAWY Specyfikacja statywu: Rura aluminiowa w kolorze czarnym, malowana proszkowo Średnica rury: 35 mm Waga 2,2 kg Wysokość minimalna: 1060 mm Maksymalna wysokość: 1920 mm Długość transportowa 1050 mm Regulacja wysokości: obejma zaciskowa z zawleczką zabezpieczającą Rodzaj podstawy: trójnóg Maksymalny obciążenie: 50 kg Wymienne pierścienie 5 x 30 mm Czarny pierścień powleczony: tak Specyfikacja torby transportowej: Waga 1 kg Kolor czarny Materiał : nylon 600D Grubość wykładziny 15 mm Podwójny zamek błyskawiczny Długość transportowa: 1050 mm Szerokość: 1070 mm Wysokość: 190 mm Głębokość: 290 mm | PRODUCENT:……………………………. NAZWA, MODEL, NR KATALOGOWY: …………………… ILOŚĆ: ……………………. DANE SERWISU/ ZGŁOSZENIA SERWISOWE: Nazwa/ adres serwisu: ………………. , w godzinach ……………………………...(co najmniej w przedziale od 08:00 – 17:00) za pośrednictwem telefonu pod nr …………, jak również całodobowo poprzez: e-mail (……@……) lub (jeśli dot.) poprzez dedykowaną platformę dostępną pod adresem: ………………… OPIS PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I FUNKCJONALNYCH OFEROWANEGO ASORTYMENTU: ………………………………………. |
| 2 | Statyw z wychyleniem do monitorów studyjnych ILOŚĆ: 20 sztuk Specyfikacja statywu: •Rura stalowa w kolorze czarnym, malowana proszkowo •Wysokość minimalna: 900 mm •Wysokość maksymalna:1500 mm •Regulacja wysokości: obejma zaciskowa z zawleczką zabezpieczającą •Rodzaj podstawy: trójkątna, wykonana z żeliwa •Długość krawędzi podstawy: 292,5 mm •Taca stalowa: 250mm x 250mm •Kąt nachylenia: +/- 10 stopni •Złącze dolne: M20 •Średnica rury rurki :42 mm / 35 mm •Obciążenie centylowe (bez kolców): 30 kg •Obciążenie centryczne (z kolcami): 10 kg •W zestawie komplet czarnych pierścieni: tak •Wymienne pierścienie: 1 x 15 mm, 1 x 20 mm, 1 x 30 mm •Waga: 7 kg | PRODUCENT:……………………………. NAZWA, MODEL, NR KATALOGOWY: …………………… ILOŚĆ: ……………………. DANE SERWISU/ ZGŁOSZENIA SERWISOWE: Nazwa/ adres serwisu: ………………. , w godzinach ……………………………...(co najmniej w przedziale od 08:00 – 17:00) za pośrednictwem telefonu pod nr …………, jak również całodobowo poprzez: e-mail (……@……) lub (jeśli dot.) poprzez dedykowaną platformę dostępną pod adresem: ………………… OPIS PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I FUNKCJONALNYCH OFEROWANEGO ASORTYMENTU: ………………………………………. |
| 3 | Statywy blatowe do monitorów studyjnych ILOŚĆ: 4 SZTUKI Charakterystyka statywu: •Rura stalowa w kolorze czarnym, malowana proszkowo •Wysokość minimalna: 263 mm •Wysokość maksymalna: 358 mm •Kąt nachylenia +/- 15 ° •Obrót: 360° •Powierzchnia podpierająca: 240 x 250 mm, wyściełana pianką EVA •Regulacja wysokości: śruba nastawcza •Materiał podstawy: stal •Długość krawędzi podstawy: 250 mm •Maksymalne obciążenie: 25 kg •Wymienne pierścienie 1 x 20 mm, 1 x 30 mm •W zestawie komplet czarnych pierścieni: tak •Waga 4,1 kg | PRODUCENT:……………………………. NAZWA, MODEL, NR KATALOGOWY: …………………… ILOŚĆ: ……………………. DANE SERWISU/ ZGŁOSZENIA SERWISOWE: Nazwa/ adres serwisu: ………………. , w godzinach ……………………………...(co najmniej w przedziale od 08:00 – 17:00) za pośrednictwem telefonu pod nr …………, jak również całodobowo poprzez: e-mail (……@……) lub (jeśli dot.) poprzez dedykowaną platformę dostępną pod adresem: ………………… OPIS PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I FUNKCJONALNYCH OFEROWANEGO ASORTYMENTU: ………………………………………. |
| 4 | Statywy blatowe do monitorów studyjnych z zaciskiem stołowym ILOŚĆ: 4 SZTUKI Charakterystyka statywu: • Rura stalowa w kolorze czarnym, malowana proszkowo • Wysokość minimalna: 250 mm • Wysokość maksymalna: 350 mm • Kąt nachylenia +/- 15 ° • Obrót: 360° • Powierzchnia podpierająca: 240 x 250 mm, wyściełana pianką EVA • Regulacja wysokości: śruba nastawcza • Materiał podstawy zacisku: stal • Długość krawędzi podstawy: 100x70 mm Zakres mocowania do: 100 mm • Maksymalne obciążenie: 25 kg • Wymienne pierścienie 1 x 15 mm, 2 x 30 mm • W zestawie komplet czarnych pierścieni: tak • Waga 2,7 kg | PRODUCENT:……………………………. NAZWA, MODEL, NR KATALOGOWY: …………………… ILOŚĆ: ……………………. DANE SERWISU/ ZGŁOSZENIA SERWISOWE: Nazwa/ adres serwisu: ………………. , w godzinach ……………………………...(co najmniej w przedziale od 08:00 – 17:00) za pośrednictwem telefonu pod nr …………, jak również całodobowo poprzez: e-mail (……@……) lub (jeśli dot.) poprzez dedykowaną platformę dostępną pod adresem: ………………… OPIS PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I FUNKCJONALNYCH OFEROWANEGO ASORTYMENTU: ………………………………………. |