# Załącznik nr 1

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

Przedmiot zamówienia: wózek do przewozu cytostatyków – 3 szt.

Niżej wymienione wymagania uważa się za konieczne do spełnienia 
i jest to warunek graniczny.

Nie spełnienie ich spowoduje odrzucenie oferty

Nazwa Wykonawcy:………………………………………

Producent :………………………………………………..

Nazwa i typ :……………………………………………..

| LP | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wykonanie z eloksalowanego aluminium, skrzydło drzwiowe o gr. 2.5 mm | TAK podać |  |
| 2 | Wymiary zewnętrzne : - wysokość: 1355 mm +/- 5 mm - szerokość: 630 mm +/- 5 mm - głębokość: 930 mm +/- 5 mm | TAK podać |  |
| 3 | Drzwi 2 skrzydłowe otwierane o 270°C, wyposażone w centralny rygiel dźwigniowy oraz zamykane na klucz z uchwytem magnetycznym. | TAK podać |  |
| 4 | Układ jezdny składający się z 4 kół o średnicy 200 mm, szer. 60 mm. cichobieżne, bezśladowe, zabezpieczone dyskiem przed wkręcaniem się nitek, dwa koła wyposażone w hamulec, dopuszczone do mycia w myjniach kontenerowych | TAK podać |  |
| 5 | Profil ramy na całym obwodzie wyposażony w uszczelkę, tłumiącą hałas i chroniącą przed zapyleniem | TAK |  |
| 6 | Skrzydła drzwiowe z zawiasami na całej długości | TAK |  |
| 7 | Uchwyt do przetaczania umocowany po stronie kółek kierujących | TAK |  |
| 8 | Wewnętrzna powierzchnia gładka, bez nacięć i niedostępnych miejsc | TAK |  |
| 9 | Wyposażony w 1 półkę | TAK podać |  |
| 10 | Rama odbojowa dolna z przodu i z tyłu a górna z od strony drzwi w narożnikach z pełnych odlewów aluminiowych pokryta tworzywem odpornym na uszkodzenia, środki dezynfekcyjne do temperatury 95°C. | TAK podać |  |
| 11 | Podwozie z niekorodujących profili aluminiowych | TAK |  |
| 12 | Wózek fabrycznie nowy, nieużywany, nie rekondycjonowany, nie powystawowy, rok prod.2018 | TAK |  |

- Parametry "Tak" oraz parametry o określonych warunkach liczbowych (<= lub >= są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

- Wymaga się wyłącznie potwierdzenia spełnienia warunku słowem „TAK” i  podania wartości /opisu – jeżeli jest to wymagane

...................................................................................

(czytelny podpis lub pieczątka i podpis Wykonawcy)