Bydgoszcz 2023-05-15

Warunki wykonania zamówienia

1. Usługa polega na wyczyszczeniu  wewnątrz   4 podziemnych zbiorników oleju napędowego 
o poj.  30 m3 do 34 m3.

- w zbiornikach wykonany jest płaszcz kompozytowy

- zbiorniki posiadają włazy  dostępne od góry

- do zakresu czyszczenia wewnętrznego zbiorników należy kontrola poprawności działania zaworów odcinajacych (przepełnieniowych) jak i zaworów zewnętrznych oddechowych-ich udrożnienie. Wykonawca po udrożnieniu zaworów oddechowych sprawdzi skuteczność ich działania przeznaczonym do tego przyrządem.  Parametry w formie protokołu przekaże Zamawiającemu.

- w cenie czyszczenia ponadto należy uwzględnić :

a) czyszczenie filtrów na rurach ssących

b) wymiana uszczelek włazów wejściowych

c) wyczyszczenie studzienek zbiorników 8 szt. – usunięcie  zanieczyszczeń, błota, wody.

d) uzupełnienie płynu w zbiorniczkach jako elementu  systemu monitorowania przecieku w przestrzeni miedzy płaszczowej zbiorników.

e) odbiór odpadów powstałych podczas czyszczenia zbiorników ( szlamu olejowego, szmat zaolejonych , zanieczyszczonego oleju napędowego itp.

2. Wykonawca musi posiadać aktualny wpis do Bazy Danych o Opadach (BDO) oraz pozwolenie na zbieranie odpadów możliwych do powstania podczas realizacji usługi czyszczenia ( kody: 13 02 08*, 15 02 02*, 16 07 08*, 19 08 10*, 19 08 13*).

Wykonawca zobowiązuje się do postępować z odpadami zgodnie z Ustawą danych o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. [Dz. U. 2022 poz. 699 t. j.]. Wykonawca przejmuje odpowiedzialność za powstałe odpady i staje się ich posiadaczem w rozumieniu przepisów wyżej wymienionej Ustawy.  Dane o ilości zanieczyszczonego  oleju napędowego przeznaczonego do utylizacji Wykonawca przekaże Zamawiającemu w uzgodnionej formie (protokół/KPO).

3. Usługę należy wykonać stosując zasadę czyszczenia 1 zbiornik w 1 dzień ze względu na potrzebę działania Stacji paliw.

4. Po wyczyszczeniu zbiornika Zamawiający w dniu następnym napełni zbiornik olejem napędowy. Po napełnieniu Wykonawca jest zobowiązany do zaciągnięcia oleju napędowego przez dystrybutor/y podłączony/e  do wyczyszczonego zbiornika.

5. Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów BHP i Ppoż związanych z wykonywana usługą w stosunku do osób i rzeczy biorących udział w pracach na terenie Zamawiającego.

6. Zamawiającym udostępni nieodpłatnie  Wykonawcy dostęp do energii elektrycznej, wody oraz socjalnego pomieszczenia.

7. W przypadku potrzeby wymiany uszkodzonych elementów tj. zaworów oddechowych , zaworów przepełnieniowych Wykonawca sporządzi kosztorys i przedstawi  Zamawiającemu do akceptacji.

8. Miejsce wykonania zamówienia: Bydgoszcz 85-153, ul. Inowrocławska 11.