OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

w postępowaniu prowadzonym na podstawie „Instrukcji udzielania zamówień publicznych w PGK „Dolina Baryczy” sp. z o.o.”

Rozdział 4 - Zamówienia udzielane z wyłączeniem obowiązku stosowania ustawy PZP na podstawie art. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 19, poz. 117 zwana dalej: PZP)

tj. o wartości nie przekraczającej równowartości 30.000 euro.

Zadanie pn.

„Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej wraz z kanałami bocznymi                w miejscowości Żmigródek, gmina Żmigród”

Zamówienie nr: ZP-106/PGK/2020

# Nazwa i adres Zamawiającego:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Dolina Baryczy” sp. z o.o.

Rynek 21

56-300 Milicz

tel./fax 71 38 40 987

adres e-mail: biuro@pgkdolinabaryczy.pl

adres strony internetowej: www.bip.pgkdolinabaryczy.pl zakładka „Platforma zakupowa”

# Tryb udzielenia zamówienia:

Niniejsze postępowanie prowadzone jest na podstawie „Instrukcji udzielania zamówień publicznych w PGK „Dolina Baryczy” sp. z o.o.” - Rozdział 4 - Zamówienia udzielane               z wyłączeniem obowiązku stosowania ustawy PZP na podstawie art. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 19, poz. 117 zwana dalej: PZP) tj. o wartości nie przekraczającej równowartości 30.000 euro.

# Opis przedmiotu zamówienia:

- Przedmiot zamówienia obejmuje realizację zadania pn. „Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej wraz z kanałami bocznymi w miejscowości Żmigródek, gmina Żmigród”.

Zadanie obejmuje budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z kanałami bocznymi, o łącznej projektowanej długości wynoszącej 105,5 m. Zakres robót instalacyjnych do wykonania przedstawia się następująco:

- sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PCW SN8 Dn200 mm – 84,5 mb (wykonanie metodą wykopową),

- kanały boczne kanalizacji sanitarnej PCW SN8 DN160 w rurze stalowej                o średnicy 219 x 6,3 mm z zabezpieczeniem antykorozyjnym – 21 mb (wykonanie w technologii bezwykopowej metodą przewiertu sterowanego),

- studzienki rewizyjne z tworzywa sztucznego Dn 425 mm – 3 szt.

Zakres zamówienia nie obejmuje wykonania przyłącza kanalizacyjnego na działce nr 63/2 (S4 – 4).

W ramach zamówienia należy wykonać roboty ziemne (w tym komory przewiertowe) wraz z wymaganymi zabezpieczeniami, szalowaniem, odwodnieniem, zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem gruntu; roboty odtworzeniowe terenu (do stanu pierwotnego niepogorszonego) oraz odbudowę nawierzchni drogi zgodnie z decyzją zarządcy drogi; przeprowadzenie próby szczelności w obecności Zamawiającego; prace geodezyjne, w tym mapę inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych uwierzytelnioną zgodnie z art. 12b ust. 5 ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz wszelkie inne czynności niezbędne do wykonania i oddania robót do eksploatacji, a także dostarczenie dokumentacji powykonawczej niezbędnej do złożenia przez Zamawiającego zawiadomienia o zakończeniu budowy do właściwego organu administracji publicznej.

Roboty budowlane objęte zamówieniem będą wykonane na podstawie zgłoszenia budowy.

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić objęcie kierownictwa budowy                       i nadzór nad robotami przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci kanalizacyjnych oraz opracować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Zakres prac nie obejmuje inspekcji kanału kamerą TV. Przegląd kanałów kamerą zostanie wykonany staraniem i na koszt Zamawiającego.

- Szczegółowe wymagania odnośnie wykonania zamówienia określa Projekt budowlany inwestycji pn. „Odcinek kanalizacji sanitarnej do działki nr 63/2 oraz przyłącza do działek nr 62, 63/1, 63/2, 92/2, 94 i 95 w Żmigródku” (Projektowanie i Nadzory, 50-372 Wrocław, ul. Smoluchowskiego 32/8, lipiec 2019 r.) - Załącznik nr 1.

- Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach                                       i warunkach opisanych we Wzorze Umowy – Załącznik nr 2.

# Termin wykonania zamówienia:

Termin realizacji zamówienia: 1 miesiąc licząc od dnia  podpisania umowy.

# Gwarancja i rękojmia na wykonane roboty:

Okres gwarancji i rękojmi: 60 miesięcy licząc od dnia podpisania przez Zamawiającego bezusterkowego protokołu odbioru robót.

# Sposób rozliczenia robót:

Rozliczenie robót nastąpi na podstawie obmiaru faktycznie wykonanych robót,               w oparciu o stawki określone przez Wykonawcę w Wykazie Elementów Rozliczeniowych – Załącznik nr 3.

- Opis sposobu przygotowywania ofert.

Łączną cenę ofertową netto i brutto, wynikającą z wycenionego Wykazu Elementów Rozliczeniowych, należy wpisać w Elektronicznym Formularzu Ofertowym.

- Załączniki:

Załącznik nr 1 – Projekt Budowlany

Załącznik nr 2 – Wzór Umowy

Załącznik nr 3 – Wykaz Elementów Rozliczeniowych