Politechnika Morska w Szczecinie                                                               Szczecin, dnia 06.05.2024 r.

ul. Wały Chrobrego 1-2

70-500 Szczecin

Do wszystkich Wykonawców

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SWZ

Numer sprawy: BZP-AG/262-10/24

Dotyczy: Dostawa wyposażenia dla Politechniki Morskiej w Szczecinie w ramach programu wieloletniego pn. Budowa Polskiego Ośrodka Szkoleniowego Ratownictwa Morskiego w Szczecinie

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) wyjaśnia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w odpowiedzi na złożone zapytania Wykonawców:

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści w zad 2 pkt 6 Urządzenie ratowniczo ewakuacyjne stosowane w przemyśle turbin wiatrowych.

Urządzenie wyposażone w zintegrowaną linę o długości 25 m.

Jedyny sprzęt wymagany przez Zamawiającego spełniający wszystkie wymagania jest produkowany w zakresie długości liny od 25m.

Odpowiedź Zamawiającego:

Na wstępie Zamawiający wyjaśnia, że urządzenie ratowniczo ewakuacyjne stosowane w przemyśle turbin wiatrowych, o którym mowa w pytaniu zostało wyszególnione w opisie przedmiotu zamówienia w punkcie 6 w zadaniu 1.

Zamawiający modyfikuje zapis dotyczący długości liny i dopuszcza zintegrowaną linę o długości od 10m do 25m.

Po modyfikacji, opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1a do SWZ/załącznik nr 1 do umowy) dla zadania nr 1 w pkt 6 otrzymuje następujące brzmienie – cyt:

„ 6) Urządzenie ratowniczo ewakuacyjne stosowane w przemyśle turbin wiatrowych

- Wyposażone w zintegrowaną linę o długości od 10m do 25m;

- Zatwierdzone do obciążenia minimum 200kg (2 osoby);

- Prędkość zjazdu 0,9m/s-1,6m/s;

- Hamulec odśrodkowy;

- Funkcja podnoszenia za pomocą zintegrowanego z urządzeniem koła;

- Lina obustronnie zaszyta, wyposażona w karabinki;

- Wbudowany krętlik;

- W zestawie: zawiesie tekstylne 1,2m, worek transportowy;

- Zgodna z normami EN 1496 : 2017, EN 341 : 2011, ANSI Z359.4-2013, CSA Z259.2.3-12 lub równoważnymi;

- Co najmniej 3 letnia gwarancja.

Razem ilość: 2 sztuki”.

Z uwagi na zmianę opisu przedmiotu zamówienia, Zamawiający informuje, iż zmienia termin składania ofert.  W związku z powyższym zmianie ulega:

- zapis ujęty w rozdziale III ust. 2 pkt 1 SWZ:

Było:

„Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 08.05.2024 r. do godz. 10:00”

Jest:

„Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 09.05.2024 r. do godz. 10:00”

- w rozdziale III ust. 3 pkt 1 SWZ:

Było:

„Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.05.2024 r. o godz. 10:05 poprzez odszyfrowanie wczytanych na Platformie ofert.”

Jest:

„Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.05.2024 r. o godz. 10:05 poprzez odszyfrowanie wczytanych na Platformie ofert.

- w rozdziale III ust. 4 pkt 1 SWZ:

Było:

„Wykonawca jest związany ofertą 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert,                                                      tj. do dnia do dnia 06.06.2024 r.”

Jest:

„Wykonawca jest związany ofertą 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert,                                                      tj. do dnia do dnia 07.06.2024 r.”

Powyższe zmiany proszę traktować jako obowiązujące. W pozostałym zakresie treść SWZ                 pozostaje bez zmian.