OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – II CZĘŚĆ

- Przedmiot zamówienia.

- Przedmiot i lokalizacja zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług w zakresie konserwacji i bieżącego utrzymania elektrycznych urządzeń zlokalizowanych na obiektach inżynierskich na terenie miasta Płocka w 2022 roku w zakresie: część 2. Konserwacja i bieżące utrzymanie urządzeń elektrycznych obiektów mostowych przez rzekę Wisłę.

- Przedmiot zamówienia obejmuje:

konserwację i bieżące utrzymanie:

- sygnalizacji sygnałowej (oświetlenie przeszkodowe) na mostach przez rzekę Wisłę (Most im. Legionów J. Piłsudskiego i Most Solidarności),

- instalacji elektrycznych na mostach przez rzekę Wisłę (Most
im. Legionów  J. Piłsudskiego i Most Solidarności),

- Nazwy i kody wg Wspólnego Słownika Zamówień /CPV/:

50232200 – 2 	Usługi w zakresie konserwacji sygnalizacji ulicznej;

50232000 – 0 	Usługi w zakresie konserwacji publicznych instalacji

oświetleniowych i sygnalizatorów.

- Zakres zamówienia.

Na przedmiot zamówienia składają się:

- usługi konserwacyjne obejmujące:

konserwację sygnalizacji sygnałowych oraz instalacji elektrycznych zlokalizowanych na mostach przez rzekę Wisłę w Płocku (Most im. Legionów  J. Piłsudskiego i Most Solidarności),

- usługi w zakresie bieżącego utrzymania, realizowane sukcesywnie na zlecenie Zamawiającego.

- Usługi konserwacyjne.

1) Konserwacja instalacji i urządzeń elektrycznych mostów, obejmująca:

- cotygodniowy przegląd konserwacyjny instalacji elektrycznej i urządzeń elektrycznych mostów, estakad i kładek w celu utrzymania w sprawności technicznej urządzeń tj. zapewnienia poprawnej pracy urządzeń sterujących, detekcyjnych i transmisyjnych oraz właściwego stanu instalacji elektrycznej,

- sprawdzanie aparatów kontrolno-sterującej,

- bezzwłoczne usuwanie zauważonych lub zgłoszonych nieprawidłowości
w działaniu instalacji, instalacji oświetlenia i iluminacji, wpływających bezpośrednio na bezpieczeństwo również ruchu - zakończenie usuwania awarii niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia, najpóźniej zaś w ciągu 12 godzin; jeżeli jest to niemożliwe z przyczyn technicznych, w czasie niezwłocznym do realizacji naprawy,

- usuwanie zauważonych lub zgłoszonych nieprawidłowości w działaniu instalacji i instalacji oświetlenia i iluminacji, nie wpływających bezpośrednio na bezpieczeństwo również ruchu należy usunąć w ciągu 3 dni,

- dbałość o estetykę (np. czyszczenie opraw, kloszy opraw i konstrukcji wsporczych, skrzynek):

– czyszczenie opraw, kloszy opraw iluminacji Mostu im. Legionów Piłsudskiego tj. naświetlacze iluminacji dwa razy do roku, marzec-kwiecień oraz październik-listopad, oprawy led iluminacji na pylonach mostu kolor niebieski i czerwony raz do roku lipiec-sierpień,

- czyszczenie opraw, kloszy opraw konstrukcji wsporczych (słupów) na zjazdach pieszo-rowerowych Mostu Solidarności dwa razy do roku, marzec-kwiecień oraz październik-listopad,

- czyszczenie opraw, kloszy opraw – naświetlaczy pylonów dwa razy do roku, marzec-kwiecień oraz październik-listopad,

- czyszczenie skrzynek rozdzielnic, złączy konstrukcji wsporczych (np. słupów oświetleniowych) itp. w razie konieczności, potrzeby raz w roku.

- wykonywanie okresowych badań skuteczności ochrony przeciwporażeniowej oraz badań stanu izolacji przewodów elektrycznych oraz doprowadzenie ich do właściwego stanu w przypadku wyników negatywnych (po wymianach elementów mających wpływ na skuteczność ochrony przeciwporażeniowej),

- opisywanie wykonanych czynności w Dzienniku budowy,

- dokonywanie wpisów do Dziennika budowy o dokonanej kontroli, w zakresie prac wykonanych w ramach konserwacji, niezbędnych dla ich właściwego funkcjonowania oraz o poczynionych obserwacjach i konieczności wykonania prac poza zakresem konserwacji.

- konserwacja sygnalizacji sygnałowych zlokalizowanych na mostach przez rzekę Wisłę w Płocku (Most im. Legionów J. Piłsudskiego i Most Solidarności), w zakresie:

- konserwacji sygnalizacji na pylonach mostu podwieszanego (Most Solidarności),

- konserwacji sygnalizacji przęsła żeglownego mostu podwieszanego (Most Solidarności),

- konserwacji sygnalizacji nad wałem ziemnym mostu podwieszanego (Most Solidarności),

- konserwacji sygnalizacji przęsła żeglownego mostu drogowo – kolejowego (Most im. Legionów Marsz. J. Piłsudskiego).

- konserwacja instalacji elektrycznych na Moście Solidarności i Moście im. Legionów  J. Piłsudskiego , obejmująca:

Most Solidarności:

- wymianę źródeł światła, wkładek bezpiecznikowych, dławików, układów zapłonowych (co wyceny należy przyjąć 30 zestawów),

- konserwację instalacji oświetlenia wewnętrznego mostu wraz z oświetleniem awaryjnym i iluminacją,

- konserwację instalacji oświetlenia wewnętrznego estakad wraz z oświetleniem awaryjnym,

- konserwację instalacji oświetlenia kładki pod estakadą wraz z oświetleniem awaryjnym,

- konserwację instalacji elektrycznej rozdzielni serwisowych,

- konserwację zasilającej instalacji elektrycznej monitoringu wizyjnego,

- konserwację oświetlenia ulicznego na moście oraz estakadzie,

- konserwację przyłączy zasilających

Most im. Legionów J. Piłsudskiego:

- wymianę źródeł światła, wkładek bezpiecznikowych, dławików, układów zapłonowych (co wyceny należy przyjąć 15 zestawów),

- konserwację instalacji oświetlenia przyczółków,

- konserwację instalacji elektrycznej iluminacji,

- konserwację instalacji elektrycznej rozdzielni iluminacji mostu znajdującej się na przyczółku przy ul. Mostowej,

Zakres konserwacji obejmuje także wszelkie czynności pomocnicze niezbędne do prawidłowego wykonania powyższych prac.

Wykonanie prac konserwacyjnych jest obligatoryjne i nie wymaga dodatkowego zlecenia Zamawiającego (wpis przedstawiciela Zamawiającego do Dziennika budowy).

- Usługi objęte w zakresie bieżącego utrzymania:

Bieżące utrzymanie, obejmujące:

- dokonywanie poważniejszych napraw, wymian, regulacji lub w razie potrzeby montaż elementów instalacji np. opraw oświetlenia, opraw iluminacji, opraw sygnałowych, puszek, skrzynek, kabli i przewodów, zużytych lub rozregulowanych urządzeń, itp. – po wpisaniu polecenia do Dziennika budowy przez przedstawiciela Zamawiającego,

- dokonywanie napraw oraz sporządzanie dokumentacji fotograficznej, opisu uszkodzenia i kosztorysu w przypadku uszkodzeń powstałych w wyniku wypadków drogowych, aktów wandalizmu itp.,

- dokonywanie napraw, wymiany, regulacji elementów instalacji iluminacji Mostu im. Legionów J. Piłsudskiego i Mostu Solidarności.

Powyższe prace będą wykonywane na podstawie wpisu przedstawiciela Zamawiającego do Dziennika budowy, określającego ich zakres i termin wykonania.

- Ustalenia dodatkowe.

- Wszystkie prace, które obejmuje zakres przedmiotu zamówienia zlokalizowane są na terenie miasta Płocka.

- Wszystkie prace związane z utrzymaniem elektrycznych urządzeń zlokalizowanych na obiektach inżynierskich muszą być wykonywane tak, aby nie stwarzały zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego.

- Kolejność i zakres prac należy każdorazowo ustalać z przedstawicielem Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest do:

- utrzymania stanu pełnej gotowości do usuwania awarii w ciągu całej doby (także w niedziele i święta oraz pozostałe dni wolne od pracy);

- dokonywanie napraw w trybie awaryjnym, w tym w szczególności:

- przystąpienie do usuwania awarii w ciągu 30-60 minut od chwili otrzymania               zgłoszenia (zgodnie z oferta),

- zakończenie usuwania awarii niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia, najpóźniej zaś w ciągu 12 godzin.

- gromadzenie, rozliczanie i utylizacja elementów z demontażu. Prowadzenie depozytu przekazanych na podstawie protokołu materiałów z demontażu i odzysku.

- Odbiór wykonanych prac dokonywany będzie przez przedstawiciela Zamawiającego, w obecności kierownika robót Wykonawcy.

- Doszczegółowienie załącznika nr 5 do SWZ.

Zamawiający udostępnia dokumentację powykonawczą instalacji objętych przedmiotem zamówienia celem doboru materiałów, określenia i oszacowania oferty.

| Lp. | Wyszczególnienie | Minimalne wymagania |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 2.1 | Wymiana żarówki na pylonie mostu podwieszonego (most Solidarności) | Musi posiadać znak CE Barwa światła biała min. 100W (możliwy zamiennik Led o szerokim kącie rozsyłu światła i odpowiedniku mocy) gwint e27 |
| 2.2 | Wymiana wyłącznika zmierzchowego na pylonie mostu podwieszonego (most Solidarności) | Musi posiadać znak CE, musi zostać dopuszczony do użytku na terenie UE, posiada funkcjonalność wyłącznika zmierzchowego |
| 2.3 | Wymiana wkładu LED sygnalizacji przęsła żeglownego mostu podwieszonego (most Solidarności) | Musi posiadać znak CE, zasilanie 230V, wkład sygnalizacyjny LED fi 300 mm (latarnia sygnalizacyjna jednokomorowa) klasa fantomowa min. 4, kolor żółty, zielony |
| 2.4 |  | Musi posiadać znak CE, musi zostać dopuszczony do użytku na terenie UE, posiada funkcjonalność wyłącznika zmierzchowego |
|  | Wymiana wyłącznika zmierzchowego sygnalizacji przęsła żeglownego mostu podwieszonego (most Solidarności) |  |
| 2.5 |  | Musi posiadać znak CE Barwa światła biała min. 100W (możliwy zamiennik Led o szerokim kącie rozsyłu światła i odpowiedniku mocy) gwint e27 |
|  | Wymiana żarówki sygnalizacji nad wałem ziemnym mostu podwieszonego (most Solidarności) |  |
| 2.6 |  | Musi posiadać znak CE, zasilanie 230V, wkład sygnalizacyjny LED fi 300 mm (latarnia sygnalizacyjna jednokomorowa) klasa fantomowa min. 4, kolor żółty, zielony |
|  | Wymiana wkładu LED sygnalizacji przęsła żeglownego mostu drogowo-kolejowego (most im. Legionów Marsz. J. Piłsudskiego) |  |
| 2.7 | Wymiana opraw LED iluminacji mostu drogowo-kolejowego (most im. Legionów Marsz. J. Piłsudskiego) kolor bursztynowy | Musi posiadać znak CE, optyka szerokostrumieniowa, symetryczna, kolor bursztynowy, zasilanie 230V , min. IP 65, gwarancja 5 lat, do zastosowania na zewnątrz |
| 2.8 | Wymiana opraw LED iluminacji mostu drogowo-kolejowego (most im. Legionów Marsz. J. Piłsudskiego) kolor czerwony | Musi posiadać znak CE, wąskostrumieniowa, symetryczna, kolor czerwony, zasilanie 230V, min. IP 65, gwarancja 5 lat, do zastosowania na zewnątrz |
| 2.9 | Wymiana opraw LED iluminacji mostu drogowo-kolejowego (most im. Legionów Marsz. J. Piłsudskiego) kolor niebieski | Musi posiadać znak CE, szerokostrumieniowa, symetryczna, kolor niebieski, zasilanie 230V, min. IP 65, gwarancja 5 lat, do zastosowania na zewnątrz |
| 2.10 | Wymiana naświetlaczy iluminacji mostu drogowo-kolejowego (most im. Legionów Marsz. J. Piłsudskiego) | Naświetlacz musi posiadać znak CE, zasilanie 230V, optyka wąska symetryczna, kolor światła biały min 4000K, strumień świetlny min. 20000 lm, możliwy zamiennik istniejących w technologii LED gwarancja 5 lat, do zastosowania na zewnątrz |