Wrocław 5.12.2022

Modyfikacja Szczecin 5.04.2024

SST 02– Roboty drogowe, zagospodarowanie terenu, zieleń

NAZWA ZAMÓWIENIA:

Budowa budynku Wydziału Mechatroniki i Elektrotechniki Politechniki Morskiej w Szczecinie wraz z rozbiórką istniejącego budynku i nawierzchni utwardzonych; zagospodarowaniem terenu, budową parkingu, osłony śmietnikowej i elementami infrastruktury technicznej tj. zewnętrznymi odcinkami instalacji kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, instalacji elektroenergetycznej i teletechnicznej.

INWESTOR:

Politechnika Morska w Szczecinie

ul. Wały Chrobrego 1-2

70-500 Szczecin

SPORZĄDZIŁ:

Architekt Piotr Jański

Racławicka 79/3

53-146 Wrocław

piotr.janski.apj@gmail.com

tel. 515 319 329

Działy robót:

45000000-7 – Roboty budowlane

Grupy robót:

45100000-8 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę

45200000-9 Roboty w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych

45340000-2 Instalowanie ogrodzeń płotów i sprzętu ochronnego

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

Klasy robót:

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45120000-4 Próbne wiercenia i odwierty

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków

45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane

45340000-2 Instalowanie ogrodzeń i sprzętu ochronnego

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

Kategorie robót:

45113000-2 Roboty na placu budowy

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45112300-8 Rekultywacja gleby

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

45223200-8 Roboty konstrukcyjne

45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233200-1 Roboty w zakresie rożnych nawierzchni

45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45233221-4 Malowanie nawierzchni

45233251-3 Wymiana nawierzchni

45233223-8 Wymiana nawierzchni drogowej

45233260-9 Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych

45233300-2 Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego

45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe

45262300-4 Betonowanie

45341000-9 Wznoszenie płotów

45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń

45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących

Spis zawartości

1	CZĘŚĆ OGÓLNA	4

1.1	Przedmiot SST	4

1.2	Zakres stosowania ST	4

1.3	Przedmiot i zakres robót objętych ST	4

1.4	Prace towarzyszące i roboty tymczasowe	4

1.5	Informacje o terenie budowy	4

1.5.1	Organizacja robót budowlanych	5

1.5.2	Zabezpieczenie interesów osób trzecich	5

1.5.3	Ochrona środowiska	5

1.5.4	Warunki BHP	5

1.5.5	Zaplecze dla potrzeb wykonawcy	5

1.5.6	Organizacja ruchu	5

1.5.7	Ogrodzenie	5

1.5.8	Zabezpieczenie chodników i jezdni	5

1.6	Określenia podstawowe	5

1.7	Ogólne wymagania dotyczące robót	7

1.7.1	Przekazanie terenu budowy	7

2	WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW	7

2.1	ROBOTY DROGOWE	7

2.1.1	PODBUDOWA I WARSTWA MROZOCHRONNA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE	7

2.1.2	WARSTWA WZMACNIAJĄCA I PODBUDOWA POMOCNICZA Z PIASKU STABILIZOWANEGO CEMENTEM	9

2.1.3	OPASKA WOKÓŁ BUDYNKU	9

2.1.4	NAWIERZCHNIA CIĄGÓW PIESZO-JEZDNYCH Z KOSTKI BETONOWEJ (PLAC GÓRNY I DOLNY, RAMPA)	9

2.1.5	NAWIERZCHNIA CIĄGÓW PIESZYCH Z KOSTKI BETONOWEJ (ŚCIEŻKI Z DOLNEGO PARKINGU)	10

2.1.6	NAWIERZCHNIA MIEJSC POSTOJOWYCH	10

2.1.7	MIEJSCA POSTOJOWE DLA NPS	11

2.1.8	NAWIERZCHNIA JEZDNI NA PARKINGU	11

2.1.9	PROJEKTOWANE KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA	11

2.1.10	PROJEKTOWANE SCHODY	12

2.1.11	PROJEKTOWANE ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY	12

2.2	ZAGOSPODAROWANIE TERENU	12

2.2.1	ZIEMIA URODZAJNA I TORF	12

2.2.2	HUMUS (warstwa organiczna usunięta podczas robót ziemnych)	13

2.2.3	ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY	13

2.3	NASADZENIA	13

2.4	PROJEKTOWANE NASADZENIA – DOBÓR GATUNKÓW	15

3	WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI	16

3.1	Wymagania ogólne	16

3.2	Sprzęt i narzędzia do robót drogowych i związanych z zagospodarowaniem terenu	16

4	WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU	16

4.1	Ogólne wymagania dotyczące transportu	16

4.2	Transport gruntów	16

4.3	TRANSPORT ROŚLIN	16

4.4	TRANSPORT ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY	16

5	WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT	16

5.1	Ogólne zasady wykonania robót	16

5.2	Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót	16

5.2.1	ROBOTY DROGOWE	16

5.2.2	ZAGOSPODAROWANIE TERENU	18

5.2.3	NASADZENIA	19

6	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT	20

6.1	Ogólne zasady kontroli jakości robót	20

6.2	Badania i pomiary w czasie wykonywania robót	20

6.2.1	ROBOTY DROGOWE	20

6.2.2	ZAGOSPODAROWANIE TERENU	21

6.2.3	NASADZENIA	21

7	WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT	21

7.1	Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru	21

7.2	Szczegółowe zasady obmiaru robót	21

7.2.1	ROBOTY DROGOWE	21

7.2.2	ZAGOSPODAROWANIE TERENU	21

7.2.3	NASADZENIA	21

7.2.4	OGRODZENIA	21

8	SPOSÓB ODBIORU ROBÓT	22

8.1	Ogólne zasady odbioru robót	22

8.2	Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu	22

8.3	Odbiór częściowy	22

8.4	Odbiór ostateczny (końcowy)	22

8.5	Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji	22

9	SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH	23

9.1	Ogólne ustalenia dotyczące rozliczenia robót	23

9.2	Zasady rozliczenia i płatności	23

10	DOKUMENTY ODNIESIENIA	23

10.1	Dokumentacja projektowa	23

10.2	Normy	23

10.3	Ustawy	24

10.4	Rozporządzenia	24

11	KLAUZULA DOTYCZĄCA RÓWNOWAŻNOŚCI	24

# CZĘŚĆ OGÓLNA

## Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót drogowych (nawierzchni), zagospodarowania terenu i zieleni przy Budowie budynku Wydziału Mechatroniki i Elektrotechniki Politechniki Morskiej w Szczecinie wraz z rozbiórką istniejącego budynku i nawierzchni utwardzonych; zagospodarowaniem terenu, budową parkingu, osłony śmietnikowej i elementami infrastruktury technicznej tj. zewnętrznymi odcinkami instalacji kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, instalacji elektroenergetycznej i teletechnicznej.

## Zakres stosowania ST

Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzględnieniu przepisów bhp.

## Przedmiot i zakres robót objętych ST

Specyfikacja dotyczy robót drogowych (nawierzchni utwardzonych), zagospodarowania terenu, zieleni i obejmuje wykonanie następujących czynności i elementów:

ROBOTY DROGOWE:

-PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA

-PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

-WARSTWA MROZOCHRONNA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

-WARSTWA WZMACNIAJĄCA I PODBUDOWA POMOCNICZA Z PIASKU STABILIZOWANEGO CEMENTEM

-WARSTWA WZMACNIAJĄCA Z GEOKRATY PRZESTRZENNEJ WYPEŁNIONEJ GRUNTEM PIASZCZYSTO-ŻWIROWYM STABILIZOWANYM CEMENTEM

-NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

-SCHODY PLENEROWE PREFABRYKOWANE

-DONICE Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH

-MURY OPOROWE

-KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA BETONOWE

-OPASKI WOKÓŁ BUDYNKU

ZAGOSPODAROWANIE TERENU:

-UKSZTAŁTOWANIE PROFILU TERENU

-ROZPLANTOWANIE HUMUSU

-WYKONANIE NASADZEŃ I TERENÓW ZIELONYCH, PIELĘGNACJA SZATY ROŚLINNEJ

-WYKONANIE OGRODZENIA TERENU

-DOSTAWA I MONTAŻ ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY

-WYWIEZIENIE ZIEMI, GRUZU I UPRZĄTNIĘCIE TERENU BUDOWY

Przedmiotem specyfikacji jest także określenie wymagań odnośnie parametrów i właściwości materiałów wykorzystywanych do robót drogowych oraz związanych z zagospodarowaniem terenu, oraz określenie wymagań dotyczących wykonania i odbiorów robót.

## Prace towarzyszące i roboty tymczasowe

Wykonawca zobowiązany jest wykonać wszelkie czynności niezbędne dla wykonania robót drogowych i zagospodarowania terenu.

Prace towarzyszące i roboty tymczasowe dotyczą:

- Organizacji placu budowy,

- Wytyczenia w terenie projektowych elementów

- Zabezpieczenia istniejącej na terenie budowy roślinności

- Zabezpieczenia istniejących na terenie budowy obiektów przeznaczonych do zachowania

- Wywiezienia nadmiaru ziemi, gruzu i uprzątnięcia terenu budowy

## Informacje o terenie budowy

Inwestycja obejmuje fragmenty działek dz. nr, 3/3, 4/14, 9/3 obręb 3018. Teren opada tarasowo w kierunku południowym. Jednocześnie wzdłuż wschodniej granicy terenu (ulicy Pawła Stalmacha) występuje skarpa porośnięta drzewami.

Teren inwestycji stanowi fragment kampusu Politechniki Morskiej w Szczecinie przy uli. Willowej 2-4.

Na terenie znajdują się budynki dydaktyczne uczelni. Teren jest zagospodarowany, urządzony częściowo w postaci nawierzchni utwardzonych a częściowo porośnięty zielenią. Na terenie występują sieci, instalacje i przyłącza do infrastruktury technicznej.

Na teren prowadzą zjazdy z dróg publicznych: od wschodu (z ulicy Pawła Stalmacha, od północy z ulicy Rugiańskiej, i od południa z ulicy Willowej). Teren jest ogrodzony.

W miejscu planowanej inwestycji występują głównie tereny zielone. Fragmenty nawierzchni utwardzonej w złym stanie technicznym znajdują się w centralnej części terenu przeznaczonego pod inwestycję. W miejscu planowanej inwestycji występują także mury oporowe, schody terenowe i niewielkie budynki techniczne. Na terenie inwestycji występują sieci i instalacje: kanalizacji deszczowej, wodociągowe, elektroenergetyczne, teletechniczne. Po zachodniej stronie miejsca realizacji inwestycji przebiega istniejąca droga pożarowa. Warunki gruntowo-wodne i parametry geotechniczne podłoża gruntowego przedstawiono w załączonym do projektu raporcie z badań geotechnicznych.

### Organizacja robót budowlanych

Zgodnie z ST 01. Wymaga się takiej organizacji budowy, która umożliwi użytkowanie obiektów nieprzeznaczonych do rozbiórki podczas wykonywania robót budowlanych.

### Zabezpieczenie interesów osób trzecich

Zgodnie z ST 01.

### Ochrona środowiska

Zgodnie z ST 01.

### Warunki BHP

Zgodnie z ST 01. Wymaga się takiej organizacji budowy, która umożliwi użytkowanie obiektów nieprzeznaczonych do rozbiórki podczas wykonywania robót budowlanych.

### Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Zgodnie z ST 01. Wykonawca w cenie ofertowej uwzględni koszty organizacji zaplecza budowy.

### Organizacja ruchu

Zgodnie z ST 01. Wymaga się takiej organizacji budowy, która umożliwi użytkowanie obiektów nieprzeznaczonych do rozbiórki podczas wykonywania robót budowlanych.

### Ogrodzenie

Zgodnie z ST 01.

Wymagane zabezpieczeni terenu budowy przed dostępem osób postronnych i zapewnienie bezpieczeństwa podczas wykonywania robót.

Wymaga się takiej organizacji budowy, która umożliwi użytkowanie obiektów nieprzeznaczonych do rozbiórki podczas wykonywania robót budowlanych.

### Zabezpieczenie chodników i jezdni

Zgodnie z ST 01.

Wymagane zabezpieczeni terenu budowy przed dostępem osób postronnych i zapewnienie bezpieczeństwa podczas wykonywania robót.

Wymaga się takiej organizacji budowy, która umożliwi użytkowanie obiektów nieprzeznaczonych do rozbiórki podczas wykonywania robót budowlanych.

## Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, a także z definicjami poniżej:

ROBOTY DROGOWE

Profilowanie i zagęszczenie podłoża – wyrównanie terenu do zadanych projektem rzędnych i nadanie płaszczyźnie (koryto drogowe) odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych. Zagęszczanie metodami dynamicznymi i/lub statycznymi gruntu w celu osiągnięcia wymaganych parametrów.

Podbudowa – podstawowa, nośna warstwa nawierzchni, która przejmuje i przekazuje obciążenia na podłoże gruntowe,

Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypełniacza mineralnego o określonym składzie i uziarnieniu.

Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, której warstwa ścieralna jest wykonana z kostek kamiennych lub betonowych

Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą trwale w fazie produkcji.

Kruszywo łamane - materiał ziarnisty uzyskany przez mechaniczne rozdrobnienie skał litych, wg PN-B-01100

Kruszywo łamane zwykłe - kruszywo uzyskane w wyniku co najmniej jednokrotnego przekruszenia skał litych i rozsiania na frakcje lub grupy frakcji, charakteryzujące się ziarnami ostrokrawędzistymi o nieforemnych kształtach, wg PN-B-01100.1.4.4.

Tłuczeń - kruszywo łamane zwykłe o wielkości ziaren od 31,5 mm do 63 mm.1.4.5.

Kliniec - kruszywo łamane zwykłe o wielkości ziaren od 4 mm do 31,5 mm. 1.4.6.

Miał - kruszywo łamane zwykłe o wielkości ziaren do 4 mm. 1.4.7.

Mieszanka drobna granulowana - kruszywo uzyskane w wyniku rozdrobnienia w granulatorach   łamanego   kruszywa   zwykłego, charakteryzujące   się   chropowatymi powierzchniami i foremnym kształtem ziarna o stępionych krawędziach i narożach, o wielkości ziaren od 0,075 mm do 4 mm.1.4.8.

Piasek - kruszywo naturalne o wielkości ziaren do 2 mm

Krawężniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczające chodniki dla pieszych, pasy dzielące, wyspy kierujące oraz nawierzchnie drogowe.

Obrzeża chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub dwustronnie ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji.

Płyty chodnikowe betonowe - prefabrykowane płyty betonowe przeznaczone do budowy chodników dla pieszych.

Beton zwykły - beton o gęstości pozornej powyżej 2,0 kg/dm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników użytych do wykonania betonu przed i po zagęszczeniu, lecz przed związaniem betonu

Geokrata - geosiatka komórkowa - krata przestrzenna. złożona jest z teksturowanych (szorstkich) i perforowanych (z otworami) taśm z tworzywa sztucznego o wysokiej gęstości (HDPE). Zespół połączonych poprzez zgrzewanie ultradźwiękowe taśm o określonej wysokości stanowi system upodabniający się do struktury "plastra miodu", który po zasypaniu kruszywem i zagęszczeniu polepsza polepsza parametry mechaniczne kruszywa. Przestrzenna struktura stworzona jest do optymalnego przenoszenia sił, redukcji ciśnień i minimalizacji nakładów w celu uzyskania zadowalających parametrów gruntu na trudnych geotechnicznie podłożach czy też przy nieuregulowanych stosunkach gruntowo - wodnych.

Prefabrykowany stopień blokowy

Stopnice i podstopnice betonowe na schody zewnętrzne w formie bloków montuje się poprzez ich ułożenie na odpowiednio przygotowanym podłożu. Wymiary pojedynczego bloku odpowiadają typowym rozmiarom stopni schodowych. Parametry elementów prefabrykowanych na schody są zgodne z obowiązującymi przepisami.

Stopnie blokowe to elementy prostopadłościenne, które zazwyczaj charakteryzują się stosunkowo niewielką wysokością (ok. 15 cm) oraz znaczną szerokością (ok. 30-35 cm). Stopnie schodowe w postaci bloków najczęściej wykorzystuje się do wykonywania schodów zewnętrznych.

Na blokach nie trzeba układać żadnej okładziny, a ich surowa forma cechuje się wysoką estetyką.

Stopnie blokowe betonowe są wytwarzane z mieszanki betonowej poddawanej wibroprasowaniu (jest to jednoczesne działanie wibracji i nacisku). W procesie produkcyjnym beton często jest barwiony w masie oraz wzbogacany wysokiej jakości kruszywami skalnymi. Zabiegi te wpływają na poprawę wyglądu stopni oraz upodabniają je do surowców naturalnych. Stopnie betonowe w formie bloków są dostępne w szerokiej gamie kolorystycznej - w odcieniach beżu, szarości, a nawet czerni. Powierzchnia elementów może być gładka lub poddana szlifowaniu albo śrutowaniu w celu zapewnienia antypoślizgowości. Podstopnica każdego stopnia może być oszlifowana na gładko lub mieć postać łupaną, upodabniającą bloki do naturalnych głazów.

Prefabrykowany element betonowy

Prefabrykaty betonowe to pojęcie, pod którym kryje się szeroka grupa gotowych wyrobów, gotowych elementów budowlanych łączonych w całość z innymi elementami już na miejscu budowy. Wspólną cechą wszystkich prefabrykatów jest możliwość wykorzystania ich jako gotowych modułów, z których składane są większe konstrukcje.

Prefabrykaty to betonowe elementy wykonane poza miejscem budowy, najczęściej w zakładzie produkcyjnym, gdzie odbywa się prefabrykacja betonu i produkcja elementów betonowych i dostarczane na budowę w formie ostatecznej lub wymagające uzupełnienia np. betonem lub zbrojeniem.

Prefabrykat (precast, betonfertigteile) – zgodnie ze słownikową definicją pojęciem tym określamy szczególny rodzaj półproduktu. Jest to typowy, powtarzalny element budowlany lub konstrukcyjny, produkowany seryjnie w zakładzie przemysłowym, poza miejscem budowy.

Prefabrykaty betonowe producent dostarcza na plac budowy jako gotowe elementy betonowe, które już na etapie prefabrykacji przystosowane zostały do szybkiego montażu w miejscu docelowej inwestycji. Posiadają przeróżne wkomponowane uchwyty montażowe, transportowe, ułatwiające ich układanie i łączenie w całość.

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Rekultywacja - Roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

ZIELEŃ

Ziemia urodzajna – ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy rozwój

Torf – ciemnobrunatna, rozdrobniona skała osadowa pochodząca z rozłożonych części roślin o dużych właściwościach absorbcji wody oraz niskim pH

Materiał roślinny – sadzonki drzew i krzewów

Bryła korzeniowa – uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającymi ją korzeniami rośliny

Forma naturalna – forma drzew do zadrzewień zgodna z naturalnymi cechami wzrostu

Forma pienna – forma drzew sztucznie wytworzona w szkółce z wyraźnym nieprzyciętym przewodnikiem i uformowaną koroną

Forma krzewiasta – forma właściwa dla krzewów utworzona w szkółce przez niskie przycięcie przewodnika celem uzyskania wielopędowatości.

Forma wielopniowa – forma drzew sztucznie wytworzona w szkółce z kilkoma wyraźnymi przewodnikami równorzędnymi. Drzewo nie wykształca prostego pnia. Korona uformowana.

Forma pnącza – forma właściwa dla roślin pnących. Długie pędy roślin z nielicznymi, lecz długimi rozgałęzieniami.

Forma byliny – forma typowa dla danego gatunku byliny, zmienna w zależności od pory roku.

Forma trawy – Forma typowa dla danego gatunku traw. W przypadku traw o podziemnych rozłogach pokrój jest zmienny w zależności od ilości rozłogów.

Przewodnik – pęd główny stanowiący oś drzewa.

System korzeniowy – zespół korzeni uformowany przez roślinę.

Wysokość rośliny – długość mierzona od nasady pnia do pąka szczytowego rośliny

Szerokość rośliny – odległość mierzona w najszerszym miejscu rośliny.

Szkółkowanie – zabiegi agrotechniczne przeprowadzane w szkółce polegające głównie na cyklicznym przesadzaniu szkółkowanej rośliny lub przycinaniu jej systemu korzeniowego.

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi Polskimi Normami

## Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne powszechnie stosowane wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

### Przekazanie terenu budowy

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplet SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.

# WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW

## ROBOTY DROGOWE

### PODBUDOWA I WARSTWA MROZOCHRONNA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie powinno być kruszywo łamane, uzyskane w wyniku skruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczaków albo ziaren żwiru większych od 8 mm. Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. Należy stosować kruszywa granitowe lub bazaltowe.

Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-EN 933-1:2000 powinna leżeć między krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia

1-2 (podbudowa zasadnicza) i 1-3 (podbudowa pomocnicza) podanymi na poniższym rysunku

Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metodą stabilizacji mechanicznej

1-2 kruszywo na podbudowę zasadniczą (górną warstwę) lub podbudowę jednowarstwową

1-3 kruszywo na podbudowę pomocniczą (dolną warstwę)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar największego ziarna kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo.

Właściwości kruszywa

Kruszywa łamane do podbudowy zasadniczej i pomocniczej powinny spełniać wymagania wg poniższej tablicy .

| Lp. | Wyszczególnienie właściwości | Wymagania dla podbudowy zasadniczej | Wymagania dla podbudowy pomocniczej | Badania według |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zawartość ziaren mniejszych niż 0,075 mm, % (m/m) | od 2 do 10 | od 2 do 12 | PN-EN 933-1:2000 |
| 2 | Zawartość nadziarna, % (m/m), nie więcej niż | 5 | 10 | PN-EN 933-1:2000 |
| 3 | Zawartość ziaren nieforemnych %(m/m), nie więcej niż | 35 | 40 | PN-EN 933-4:2008 |
| 4 | Zawartość zanieczyszczeń organicznych, %(m/m), nie więcej niż | 1 | 1 | PN-B-04481 |
| 5 | Wskaźnik piaskowy po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą I lub II wg PN-B-04481, % | od 30 do 70 | od 30 do 70 | BN-64/8931-01 |
| 6 | Ścieralność w bębnie Los Angeles a) ścieralność całkowita po pełnej liczbie obrotów, nie więcej niż b) ścieralność częściowa po 1/5 pełnej liczby obrotów, nie więcej niż | 35 30 | 50 35 | PN-EN 1097-2:2000 |
| 7 | Nasiąkliwość, %(m/m), nie więcej niż | 3 | 5 | PN-EN 1097-6:2002 |
| 8 | Mrozoodporność, ubytek masy po 25 cyklach zamraża- nia, %(m/m), nie więcej niż | 5 | 10 | PN-EN 1367-1:2001 |
| 9 | Rozpad krzemianowy i żelazawy łącznie, % (m/m), nie więcej niż | - | - | PN-B-06714-37 PN-EN 1744-1:2000 |
| 10 | Zawartość związków siarki w przeliczeniu na SO3, %(m/m), nie więcej niż | 1 | 1 | PN-B-06714-28 |
| 11 | Wskaźnik nośności wnoś mieszanki kruszywa, %, nie mniejszy niż: (przy zagęszczeniu IS = 1,0) | 80 | 60 | PN-EN 1744-1:2000 |

### WARSTWA WZMACNIAJĄCA I PODBUDOWA POMOCNICZA Z PIASKU STABILIZOWANEGO CEMENTEM

Cement

Należy stosować cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-EN 197-1:2002, portlandzki z dodatkami wg PN-EN 197-1:2002 lub hutniczy wg PN-EN 197-1:2002.

Kruszywa

Do stabilizacji cementem można stosować kruszywa spełniające wymagania podane w poniższej tablicy.

Wymagania dla kruszyw przeznaczonych do stabilizacji cementem

| LP | Właściwości | Wymagania | Badania według |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Uziarnienie ziaren pozostających na sicie # 2 mm, %, nie mniej niż: ziaren przechodzących przez sito 0,075 mm, %, nie więcej niż: | 30 15 | PN-EN 933-1:2000 |
| 2 | Zawartość części organicznych, barwa cieczy nad kruszywem nie ciemniejsza niż: | wzorcowa | PN-EN 1744-1:2000 |
| 3 | Zawartość zanieczyszczeń obcych, %, nie więcej niż: | 0,5 | PN-EN 1744-1:2000 |
| 4 | Zawartość siarczanów, w przeliczeniu na SO3, %, poniżej: | 1 | PN-EN 1744-1:2000 |

Kruszywo można uznać za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badań laboratoryjnych wykażą, że wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach wynosi 1,5-2,5 MPa i mrozoodporność próbek kruszywa stabilizowanego określona wskaźnikiem mrozoodporności wynosić będzie 0,6.

Kruszywo stabilizowane cementem

Wytrzymałość kruszywa stabilizowanego cementem wg PN-S-96012, musi spełniać wymagania:

-podbudowa pomocnicza o Rm=5,0 MPa

-wytrzymałość na ściskanie próbek nasyconych wodą po 7 dniach - od 1,6 do 2,2 MPa;

-wytrzymałość na ściskanie próbek nasyconych wodą po 28 dniach - od 2,5 do 5,0 MPa;

-wskaźnik mrozoodporności 0,7.

-warstwa wzmacniająca o Rm=2,5 MPa

-wytrzymałość na ściskanie próbek nasyconych wodą po 7 dniach - od 1,0 do 1,6 MPa;

-wytrzymałość na ściskanie próbek nasyconych wodą po 28 dniach - od 1,5 do 2,5 MPa;

-wskaźnik mrozoodporności 0,6.

-warstwa wzmacniająca o Rm=1,5 MPa

-wytrzymałość na ściskanie próbek nasyconych wodą po 28 dniach - od 0,5 do 1,5 MPa;

-wskaźnik mrozoodporności 0,6.

Skład mieszanki cementowo-kruszywowej

Zawartość cementu w mieszance dla podbudowy pomocniczej i warstwy wzmacniającej nie może przekraczać 10% w stosunku do masy suchego kruszywa. Zaleca się taki dobór mieszanki, aby spełnić wymagania wytrzymałościowe przy jak najmniejszej zawartości cementu.

Zawartość wody w mieszance powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-EN 13286-2:2007, z tolerancją +10%, -20% jej wartości.

### OPASKA WOKÓŁ BUDYNKU

Wzdłuż wschodniej i północnej elewacji budynku wykonać opaskę żwirową, stosować żwir płukany frakcji 8-16mm w kolorze szarym. Warstwa żwiru grubości min. 20 cm, oddzielona od ziemi geowłókniną. Opaskę wykończyć obrzeżem betonowym 6x100x30cm mocowanym na ławie betonowej. Opaska szerokości 50 cm.

Szczegóły wg dokumentacji rysunkowej i opracowania drogowego.

### NAWIERZCHNIA CIĄGÓW PIESZO-JEZDNYCH Z KOSTKI BETONOWEJ (PLAC GÓRNY I DOLNY, RAMPA)

Układ warstw nawierzchni wg projektu branży drogowej:

Kostka betonowa prostokątna biało-szaro-czarna (melanż), o zróżnicowanych wymiarach 7x14, 14x14, 21x14 cm, gr. 8cm, w układzie swobodnym. Faktura gładka.

Podsypka cementowo-piaskowa (1:3) o gr. 3 cm

Kruszywo łamane (0/31,5 mm), stabilizowane mechaniczne, gr. 15 cm

Grunt piaszczysto – żwirowy stabilizowany cementem (Rm>= 2,5 MPa, gr. 15 cm, z dowozu

Obrzeże betonowe 8x30 cm na podsypce cementowo piaskowej (1:3) o gr. 3 cm, na ławie z betonu C 12/15 z oporem.

Kolor kostki: biało-szaro-czarna (melanż). Szczegóły wg części rysunkowej i projektu branży drogowej.

Zdjęcie poglądowe:

### NAWIERZCHNIA CIĄGÓW PIESZYCH Z KOSTKI BETONOWEJ (ŚCIEŻKI Z DOLNEGO PARKINGU)

Układ warstw nawierzchni wg projektu branży drogowej:

Kostka betonowa szara jednolita, trapezy różnych wymiarów 9/10×16, 13/12×16, 16/17×16, 21/20×16 cm o grubości 6 cm, układ swobodny. Powierzchnia gładka, krawędzie nieregularne wykonane bez fazy.

Z kostki maksymalnie wizualnie przypominającej kostkę już występującą na przyległych nawierzchniach.

Podsypka cementowo-piaskowa (1:3) o gr. 3 cm

Kruszywo łamane (0/31,5 mm), stabilizowane mechaniczne, gr. 15 cm

Grunt piaszczysto – żwirowy stabilizowany cementem (Rm>= 2,5 MPa, gr. 15 cm, z dowozu

Obrzeże betonowe 6x30 cm na podsypce cementowo piaskowej (1:3) o gr. 3 cm, na ławie z betonu C 12/15 z oporem.

Kolor kostki: szary. Szczegóły wg części rysunkowej i projektu branży drogowej.

Zdjęcia poglądowe:

### NAWIERZCHNIA MIEJSC POSTOJOWYCH

Nawierzchnia parkingu z szarej kostki betonowej „farmerskiej” (ażurowej), typu eko, wymiary 20x20x7 cm. Linie pomiędzy miejscami wykonać poprzez zastosowanie kostki w kontrastowym kolorze (np.: ciemnoszarym, kasztanowym). Kompozycja wg części rysunkowej.

Przestrzeń pomiędzy kostkami należy wyplenić mieszaniną ziemi urodzajnej (humusu) z piaskiem w proporcji 1:1 i obsiać trawą. Nawierzchnia ziemna powinna znajdować się 20-30 mm poniżej górnej krawędzi kostek by umożliwić wegetację i zapobiegać rozjeżdżaniu i wydeptywaniu trawy.

Układ warstw nawierzchni wg projektu branży drogowej:

Brukowa kostka betonowa 20x20x8 cm, kolor szary

Podsypka cementowo-piaskowa – gr. 3 cm

Podbudowa z kruszywa łamanego – gr. 20 cm

Grunt piaszczysto – żwirowy stabilizowany cementem – gr. 15 cm

Zdjęcie poglądowe:

### MIEJSCA POSTOJOWE DLA NPS

Nawierzchnia parkingu z kostki betonowej prostokątnej, o zróżnicowanych wymiarach 7x14, 14x14, 21x14 cm, gr. 8cm, w układzie swobodnym. Faktura gładka. Powierzchnia kostki malowana na kolor niebieski. Na nawierzchni wykonać symbole oznaczające miejsca dla NPS w kolorze białym używając odpowiednich technologii (farba chlorokauczukowa drogowa).

Układ warstw nawierzchni wg projektu branży drogowej:

Kostka betonowa prostokątna o zróżnicowanych wymiarach – gr. 8 cm (kolor niebieski)

Podsypka cementowo-piaskowa (1:3) o gr. 3 cm

Kruszywo łamane (0/31,5 mm), stabilizowane mechaniczne, gr. 15 cm

Grunt piaszczysto – żwirowy stabilizowany cementem (Rm>= 2,5 MPa, gr. 15 cm, z dowozu

### NAWIERZCHNIA JEZDNI NA PARKINGU

Układ warstw nawierzchni wg projektu branży drogowej:

Kostka betonowa prostokątna biało – szaro – czarna o zróżnicowanych wymiarach 7x14, 14x14, 21x14 cm, gr. 8 cm, w układzie swobodnym.

Podsypka cementowo-piaskowa (1:3) o gr. 3 cm

Kruszywo łamane (0/31,5 mm), stabilizowane mechaniczne, gr. 15 cm

Grunt piaszczysto – żwirowy stabilizowany cementem (Rm>= 2,5 MPa, gr. 15 cm, z dowozu

Obrzeże betonowe 8x30 cm na podsypce cementowo piaskowej (1:3) o gr. 3 cm, na ławie z betonu C 12/15 z oporem.

Kolor kostki: biało – szaro – czarna. Szczegóły wg części rysunkowej i projektu branży drogowej.

Zdjęcie poglądowe:

### PROJEKTOWANE KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA

Krawężniki betonowe 15x20x100 cm, najazdowy stosować na wjeździe na działkę i wjeździe na miejsca postojowe.

Krawężnik betonowy typu ciężkiego 15x30x100 cm, wystający lub pogrążony, wg dokumentacji rysunkowej.

Krawężniki należy ustawiać na ławach betonowych z oporem betonu C12/15 z podsypką piaskową o gr. 3 cm.

Obrzeże betonowe 6 i 8x30x100 cm.

Obrzeże należy ustawić na ławie betonowej z oporem betonu C12/15.

Szczegóły wg części rysunkowej i projektu branży drogowej.

Szczegóły w dokumentacji projektowej opracowania branżowego.

### PROJEKTOWANE SCHODY

#### SCHODY BLOKOWE ZE ZINTEGROWANYMI DONICAMI I SIEDZISKAMI DREWNIANYMI

Prefabrykowane stopnie blokowe betonowe, o szlachetnej szlifowanej lub piaskowanej fakturze.

Wymiary elementów: 100x35x15 160x35x15 120x35x15

Stopnie układać na podbudowie z kruszywa i podsypce piaskowej. Pomiędzy biegami schodowymi wykonać donice z systemowych obrzegowań/murków oporowych/palisad.

Formaty elementów np. 8x40x60 8x40x80 8x40x100 8x40x120 8x40x160.

Donice w kolorze stopni. Stosować produkty renomowanych producentów.

Na stopniach zabudować siedziska ze szprosów modrzewiowych 4x6cm.

Wybrane elementy prefabrykowane obowiązkowo uzgodnić z projektantem i inspektorem nadzoru.

Szczegóły wg dokumentacji rysunkowej.

Zdjęcia poglądowe:

#### SCHODY NA ŚCIEZKACH PIESZYCH

Wykonać analogicznie, jak schody opisane w pkt 2.1.10.1 powyżej (prefabrykaty betonowe stopnicowe).

### PROJEKTOWANE ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY

#### MUR OPOROWY

Mur oporowy na fundamencie betonowym wg projektu branży konstrukcji. Do poziomu gruntu murowany z bloczków betonowych. Ponad poziomem gruntu murowany z cegły klinkierowej, wysokość 50 cm, wierzchnia warstwa „na sztorc” – tak zwana rolka. Lokalizacja przy południowej granicy działki.

Szczegóły wg dokumentacji rysunkowej oraz opracowania branży konstrukcji.

#### STOJAKI NA ROWERY

Stojaki na rowery ze stali ocynkowanej lakierowanej proszkowo, kolor szary. Konstrukcja rura stalowa prostokątna 60x30x3mm. Wymiary wysokość 80 długość 110 szerokość 6cm. Waga około 10 kg. Montaż poprzez przykręcenie do podłoża lub zabetonowanie w fundamencie (wariant preferowany). Model stojaka uzgodnić z projektantem. Lokalizacja wg dokumentacji rysunkowej.

#### KOSZE NA ODPADY

Kosze na odpady z daszkiem. Konstrukcja stalowa ocynkowana, lakierowana, kolor szary, elementy ozdobne z drewna iglastego olejowanego, w kolorze naturalnym oraz ze stali lakierowanej proszkowo na kolor szary. Kosz z wewnętrznym, wyjmowanym pojemnikiem o pojemności około 70 litrów. Preferowany montaż poprzez zabetonowanie elementu kotwiącego. Model kosza uzgodnić z projektantem. Lokalizacja wg dokumentacji rysunkowej.

## ZAGOSPODAROWANIE TERENU

### ZIEMIA URODZAJNA I TORF

Stosować profesjonalne podłoże ogrodnicze o właściwościach dostosowanych do potrzeb materiału roślinnego. Pod drzewa i krzewy wykonać doły o odpowiedniej wielkości zaprawione ziemią urodzajną

− zakupiony humus (ziemia żyzna) powinna być użyta do wypełnienia otworów, rozścielona, na terenie pod nasady drzewne lub krzewy lub pod wykonanie trawników, przed zastosowaniem ziemi żyznej należy sprawdzić jej charakterystyki: pH, granulację, zawartość mikroelementów, zawartość materiałów obcych (kamienie).

### HUMUS (warstwa organiczna usunięta podczas robót ziemnych)

Dopuszcza się rozplantowanie na terenie inwestycji wierzchniej warstwy gleby usuniętej podczas przygotowania placu budowy, ziemia ta musi zostać poddana zabiegom agrotechnicznym tj. spulchnieniu, odchwaszczeniu, odgruzowaniu, w razie potrzeb wymieszaniu z torfem, piaskiem w celu poprawy właściwości.

Żyzna ziemia w zależności od źródła pochodzenia powinna spełnić następujące charakterystyki:

− ziemia naturalna powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robot i składowana w hałdach nie wyższych niż 2 m,

− ziemia pozyskana z odkopów nie powinna być zmieszana z odpadami, przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemikaliami,

### ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY

Elementy małej architektury montować w miejscach wskazanych w części rysunkowej na Planie zagospodarowania terenu. Należy stosować materiały wysokiej jakości i produkty renomowanych producentów. Stosować rozwiązanie zalecane przez producenta (sposób montażu, konserwacji). Ostateczny wybór elementów małej architektury należy uzgodnić z projektantem. Specyfikacje poszczególnych elementów znajdują się w tabeli poniżej.

| Nazwa elementu | Opis | Zdjęcie poglądowe |
| --- | --- | --- |
| stojak na rowery | Stojak na rowery o prostej konstrukcji w kształcie litery U. Stal lakierowana na kolor szary, odporna na warunki atmosferyczne i rdzę. Montaż poprzez przykręcenie do podłoża lub poprzez zabetonowanie elementu kotwiącego. |  |
| kosz na odpady | Kosz na odpady z daszkiem. Konstrukcja stalowa ocynkowana, lakierowana, kolor szary, elementy ozdobne z drewna iglastego olejowanego, w kolorze naturalnym oraz ze stali lakierowanej na kolor szary. Kosz z wewnętrznym wyjmowanym pojemnikiem poj. 70 l. Montaż poprzez zabetonowanie elementu kotwiącego. |  |

## NASADZENIA

Materiał roślinny powinien być zgodny z normą PN-R-67023 i PN-R-67022, właściwie oznaczony, tzn. musi mieć etykiety, na których podana jest właściwa nazwa łacińska, forma, wybór, wysokość pnia, numer normy.

Materiał roślinny powinien być prawidłowo uformowany z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadać następują ce cechy:

DRZEWA:                    [nie wchodzą w zakres zamówienia AR/262-01/24]

- pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany,

- przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik,

- bryła korzeniowa powinna być prawidłowo uformowana i nieuszkodzona,

- pędy korony nie powinny być przycięte, chyba że jest to cięcie formujące,

- pędy boczne korony powinny być równomiernie rozmieszczone,

- przewodnik powinien być praktycznie prosty,

- blizny na przewodniku powinny być dobrze zarośnięte,

- każda sadzonka powinna być zamocowana do minimum trzech palików podtrzymujących,

- wysokość korony min 2.2 m (lub wysokość podana w projekcie)

- szkółkowanie – min. 3 razy

Wady niedopuszczalne drzew:

- silne uszkodzenia mechaniczne kory lub pędów

- odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia,

- ślady żerowania szkodników,

- oznaki chorobowe,

- zwiędnięte i pomarszczone kory na korzeniach i częściach naziemnych,

- martwice i pęknięcia korony,

- uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika,

- dwupędowe korony drzew formy piennej,

- uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej,

- złe zrośnięcie odmiany szczepionej z podkładką,

KRZEWY:

- wysokość krzewów – wg. Tabeli 2

- bryła korzeniowa powinna być prawidłowo uformowana i nie uszkodzona,

- szkółkowanie min. 2 razy

Wady niedopuszczalne krzewów:

- silne uszkodzenia mechaniczne kory lub pędów

- odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia,

- ślady żerowania szkodników,

- oznaki chorobowe,

- zwiędnięte i pomarszczone kory na korzeniach i częściach naziemnych

- uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej

- pędy o skrajnie różnej długości, nienaturalny lub niesymetryczny pokrój.

PNĄCZA:

- pąk szczytowy pędów rozwinięty, widoczny

- bryła korzeniowa dobrze wykształcona, nie uszkodzona

- szkółkowanie min. 1 raz

Wady niedopuszczalne pnączy:

- silne uszkodzenia mechaniczne kory lub pędów

- odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia,

- ślady żerowania szkodników,

- oznaki chorobowe,

- zwiędnięte części naziemne

- uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej

BYLINY I TRAWY:

- wysokość roślin wg. Tabeli 2

- forma typowa dla gatunku, ze zdrowym listowiem, pędami, częściami podziemnymi

- obecność kłączy, bulw, rozłogów, itp., jeśli są typowe dla gatunku

- pąki kwiatowe, kwiatostany, owoce, owocostany zdrowe, widoczne podczas sezonu wegetacyjnego w czasie typowym dla kwitnienia/owocowania danego gatunku

- bryła korzeniowa dobrze wykształcona, bez śladów pleśni lub przesuszenia

Wady niedopuszczalne bylin i traw:

- uszkodzenia mechaniczne bryły korzeniowej i organów podziemnych

- przesuszenie lub przelanie bryły korzeniowej

- ślady żerowania szkodników lub chorób na częściach podziemnych lub nadziemnych

- niewykształcona, luźna bryła korzeniowa

- uszkodzenia części nadziemnych, w tym pąków, kwiatów i owoców

- zwiędłe części nadziemne

NASIONA TRAW NA WYSIEW TRAWNIKA

-Mieszanka nasion traw wg. składu gatunkowego podanego w poniżej.

-Nasiona określonych gatunków traw powinny mieć oznaczoną klasę i zdolność kiełkowania – informacje wymagane do dopuszczenia mieszanki nasion do użycia w projekcie.

Skład mieszanki na wysiew trawnika w miejscach intensywnie użytkowanych (mieszanki sportowe):

życica trwała TURFGOLD 20%,

życica trwała STARFIRE 20%,

życica trwała BOKSER 15%,

Wiechlina łąkowa LIMOUSINE 5%, kostrzewa czerwona DIPPER 35%, wiechlina łąkowa BROOKLAWN 5%

Lub mieszanka o podobnym składzie przeznaczona na tereny intensywnie użytkowane – boiska, place zabaw

## PROJEKTOWANE NASADZENIA – DOBÓR GATUNKÓW

Tabela 2

# WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI

## Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3

## Sprzęt i narzędzia do robót drogowych i związanych z zagospodarowaniem terenu

Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

-do odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, koparki, ładowarki, itp.),

-jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, urządzenia do hydromechanizacji itp.),

-transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi, taczki itp.),

-sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.).

-Drobnego sprzętu ogrodniczego

-Drobnego sprzętu ogólnobudowlanego, brukarskiego i innego niezbędnego do wykonania robót

-Szczotek stalowych do wykonywania nawierzchni betonowych szczotkowanych i innego sprzętu koniecznego do wykonywania nawierzchni betonowych

# WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU

## Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 01 „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 4.

## Transport gruntów

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału). Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora nadzoru.

## TRANSPORT ROŚLIN

W czasie transportu drzewa i krzewy muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem bryły korzeniowej i pędów. Materiał roślinny z bryłą korzeniową musi mieć opakowane bryły korzeniowe lub być w pojemnikach. Materiał roślinny w czasie transportu powinien być zabezpieczony przed przemarznięciem i wyschnięciem. Drzewa i krzewy po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny być natychmiast sadzone. Jeżeli jest to niemożliwe należy je zadołować w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, a w razie suszy podlewać.

## TRANSPORT ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY

Podczas transportu elementów prefabrykowanych należy przestrzegać wskazań producenta. Transportowane elementy odpowiednio zapakować i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Elementy uszkodzone podczas transportu lub montażu należy zwrócić do producenta.

# WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT

## Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

## Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót

### ROBOTY DROGOWE

Wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją i zasadami wiedzy technicznej.

Przygotowanie podłoża

Koryto powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami określonymi w STT 01 „Roboty ziemne, przygotowanie placu budowy”

Grunt rodzimy powinien być zagęszczony i o odpowiedniej nośności. Jeśli osiągnięcie wymaganych parametrów nie jest możliwe grunt wymienić na grunt G1.

Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-EN 13286-2:2007. Wskaźnik zagęszczenia podbudowy powinien wynosić Is=1,00.

Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót.

Warunki przystąpienia do robót

Warstwa z kruszywa stabilizowanego cementem nie może być wykonywana wtedy, gdy podłoże jest zamarznięte i podczas opadów deszczu. Nie należy rozpoczynać robót, jeżeli prognozy meteorologiczne wskazują na możliwy spadek temperatury poniżej 5oC w czasie najbliższych 7 dni.

Zagęszczanie

Zagęszczanie warstwy kruszywa stabilizowanego cementem należy prowadzić przy użyciu walców gładkich, wibracyjnych lub ogumionych.

Ułożenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. Na większym fragmencie robót zaleca się stosować kostki dostarczone w tej samej partii materiału, w której niedopuszczalne są różne odcienie wybranego koloru kostki. Układanie kostki można wykonywać ręcznie lub mechanicznie. Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie ubijania podsypka zagęszcza się. Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek, włazów itp.) powinna trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń oraz 20 mm powyżej dna ścieków. Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach i studzienkach można używać elementy kostkowe wykończeniowe w postaci tzw. połówek, mających wszystkie krawędzie równe i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby kształtek o nietypowych wymiarach, wolną przestrzeń uzupełnia się kostką ciętą, przycinaną na budowie specjalnymi narzędziami tnącymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczą itp.).

Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z osłoną z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca. Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi niższej w kierunku wyższej i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe mogą być zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdłużnym kostki. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki całe.

Spoiny

Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić piaskiem lub piaskiem zmieszanym z cementem. Wypełnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub po obfitym polaniu wodą - wmieceniu papki piaskowej szczotkami względnie rozgarniaczkami z piórami gumowymi.

Wykonanie ław

Wykonanie ław powinno być zgodne z BN-64/8845-02. Ławy betonowe z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu lub bezpośrednio w korycie powinien być wyrównywany warstwami. Betonowanie ław należy wykonywać zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czym należy stosować co 50 m szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową.

Zasady ustawiania krawężników

Światło (odległość górnej powierzchni krawężnika od jezdni) powinno być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej. Zewnętrzna ściana krawężnika od strony chodnika powinna być po ustawieniu krawężnika obsypana piaskiem, żwirem, tłuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Krawężników nie należy spoinować.

Ustawienie krawężników na ławie betonowej

Ustawianie krawężników na ławie betonowej wykonuje się na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 3 cm po zagęszczeniu.  Po związaniu betonu można przystąpić do wypełniania przestrzeni za krawężnikiem warstwą żwiru. Żwir układać ręcznie w warstwie o grubości ok. 15 cm, bez zagęszczania.

Ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych

Betonowe i stalowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanej ławie w miejscu i ze światłem (odległością górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej. Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Obrzeży nie należy spoinować.

### ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Ochrona istniejącej na działce zieleni

Podczas wykonywania robót budowlanych należy chronić drzewa i krzewy przeznaczone do zachowania. Należy unikać uszkodzenia korzeni, pnia i korony. W tym celu na czas trwania inwestycji należy prawidłowo zabezpieczyć istniejącą zieleń. Przez prawidłowe zabezpieczenie należy rozumieć, wygrodzenie obrysów koron trwałym ogrodzeniem (rys. 1) i odeskowanie pni (rys. 2). Należy maksymalnie ograniczyć ruch pojazdów kołowych i pracę maszyn (wibrujących) pod koronami drzew. Składowanie materiałów budowlanych (każdych) sypkich czy też stałych, lokalizacja budowli tymczasowych (również WC) pod koronami drzew jest niedopuszczalna (w/w czynności często przyczyniają się do zagęszczenia gruntu, zmiany chemizmu gleby, jej zatrucia, wyparcia tlenu z powietrza glebowego a w konsekwencji do uśmiercenia roślin – drzew i krzewów).

Podczas wykonywania nasypów, w przypadku konieczności zmiany poziomu należy wykonać systemy napowietrzające glebę zgodnie z normami pielęgnacji drzew pień, do wysokości projektowanego terenu należy obsypać gruboziarnistym żwirem i owinąć geowłókniną tworząc swego rodzaju opaskę wentylującą pień i korzenie. Aby zmniejszyć skutki wykonania nasypu, należy: oczyścić teren pod koroną drzewa z zanieczyszczeń, darni, runa, ściółki oraz starannie spulchnić glebę, uformować nasyp w nieckę, łagodnie opadającą w kierunku pnia albo zbudować wokół pnia studnię (murek lub półkręgi betonowe). W pozostałej części nasypu utworzyć strefy napowietrzania ze żwiru lub tłucznia. W strefach napowietrzania i na obwodzie rzutu korony ułożyć rurki drenarskie lub perforowane rury z tworzywa sztucznego. Między strefami napowietrzania rozłożyć ziemię urodzajną, w której drzewo będzie mogło wytworzyć nowe aktywne korzenie. Trzeba też zasilić drzewo odpowiednim nawozem wieloskładnikowym, płynnym lub o spowolni

Strefy ochrony drzewa (rys. 3)

- Strefy ochrony drzewa (SOD) zostają ustanowione by zapewnić przeżycie drzewa podczas budowy. W strefie kategorycznie zakazuje się składowania wszelkich materiałów budowlanych, nasypów, maszyn i innych. Poziom terenu powinien pozostać niezmieniony, w szczególnych i uzasadnionych przypadkach można zastosować zabiegi opisane w akapicie poprzedzającym. W strefie ochrony drzewa prace ziemne można wykonywać wyłącznie ręcznie, za pomocą narzędzi ręcznych ze szczególną ostrożnością by nie uszkodzić korzeni i kory drzewa. Strefę należy rozgraniczyć ogrodzeniem z siatki (min 170 cm wysokości), a pień drzewa zabezpieczyć deskowaniem (Rys 1 i 2) Korzenie wymagające cięcia należy dzielić wyłącznie czystymi i ostrymi narzędziami by ograniczyć ryzyko wdarcia się chorób. Rany na drzewie zabezpieczać po konsultacji ze specjalistą. Na ogrodzeniu zaleca się powieszenie tabliczki informacyjnej o strefie ochrony i o zakazie składowania i wykonywania prac maszynowo.

- Nienaruszalna strefa ochrony drzewa (NSOD) – w obrębie tej strefy zakazuje się ingerencji w system korzeniowy, zmiany poziomu gruntu czy składowania jakichkolwiek przedmiotów.

### NASADZENIA

Wymagania dotyczące sadzenia drzew i krzewów są następujące:

- pora sadzenia –wiosna, jesień,

- miejsce sadzenia – na terenie przedmiotowej Inwestycji, zgodnie z dokumentacją rysunkową,

- doły pod drzewa i krzewy powinny mieć odpowiednią wielkość i być zaprawione ziemią urodzajną z nawozem,

- roślina w miejscu sadzenia powinna znaleźć się do 5 cm głębiej niż rosła w szkółce; zbyt głębokie lub zbyt płytkie sadzenie utrudnia prawidłowy rozwój rośliny i jest niedopuszczalne,

- korzenie złamane lub uszkodzone należy przed sadzeniem przyciąć,

- przy sadzeniu drzew należy przed sadzeniem wbić w dno dołu drewniane paliki, unikać przebijania bryły korzeniowej palikami

- korzenie roślin zasypać sypką ziemią, a następnie prawidłowo ubić, uformować misę i obficie podlać,

- drzewa należy przymocować do palików,

- wysokość palików wbitych w grunt powinna być równa wysokości pnia posadzonego drzewa, (stosować co najmniej 3 paliki na drzewo)

- posadzone rośliny ściółkować 5 centymetrową warstwą kory sosnowej

Pielęgnacja po posadzeniu:

Pielęgnacja nasadzeń objęta jest okresem gwarancyjnym wynoszącym trzy lata od dnia wykonania robót i polega na:

- podlewaniu,

- odchwaszczaniu,

- nawożeniu,

- usuwaniu odrostów korzeniowych,

- poprawianiu mis,

- okopczykowaniu drzew i krzewów jesienią,

- rozgarnięciu kopczyków wiosną i uformowaniu misek,

- wymianie uschniętych i uszkodzonych drzew i krzewów,

- wymianie zniszczonych palików i wiązadeł,

- przycięciu złamanych, chorych lub krzyżujących się gałęzi (cięcia pielęgnacyjne i formujące).

Wymagania dotyczące siewu nasion traw są następujące:

-Przed przystąpieniem do założenia trawników, teren należy starannie oczyścić z resztek budowlanych, chwastów, gruzu i śmieci

- teren należy wyrównać oraz rozrzucić ziemię urodzajną o równej warstwie i wymieszać z nawozami mineralnymi do trawników lub kompostem

- powierzchnię terenu pod trawniki należy dodatkowo ręcznie wyrównać- przed siewem nasion traw, ziemię należy uwałować walcem gładkim, a potem wałem kolczatką i zagrabić- wysiew mieszanki traw powinien nastąpić w okresie wiosennym, sporadycznie w sierpniu lub później, ostatecznie do połowy września.

- mieszankę traw wysiewać -30 g/m2 na terenie płaskim, na skarpach 40g/m2 - lub według dokładnych zaleceń producenta mieszanki nasion

- siew wykonać w dni bezwietrzne

- po siewie nasiona traw przykryć ziemią przy pomocy grabi, a następnie uwałować

- zasiany trawnik podlewać, gdy gleba jest sucha, unikać podlewania w pełnym słońcu – najlepiej rano lub wieczorem.

# KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

## Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6

## Badania i pomiary w czasie wykonywania robót

### ROBOTY DROGOWE

Należy badać:

-właściwości kruszywa (uziarnienie mieszanki, wilgotność),

-zagęszczenie podbudowy (wg PN-EN 13286-2:2007) Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2

Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy:

-szerokość podbudowy +-5cm od projektowanej szerokości

-równość podbudowy (nierówności nie mogą przekraczać 10mm)

-spadki (zgodność z dokumentacją projektową)

-rzędne wysokościowe (dopuszczalne tolerancje +1cm, -2cm)

-oś podbudowy (dopuszczalne tolerancje +-5cm)

-grubość podbudowy (dopuszczalne tolerancje +- 10%

-nośność podbudowy (Dla podbudowy zasadniczej o wskaźniku nośności wnoś=80% - minimalny moduł odkształcenia wg PN-S-06102 powinien wynosić E1=80 MPa i E2=140 MPa, a ugięcie sprężyste pod kołem 40 kN 1,25 mm i pod kołem 50 kN – 1,40 mm. Dla podbudowy pomocniczej o wskaźniku nośności wnoś=60% - minimalny moduł odkształcenia wg PN-S-06102 powinien wynosić E1=60 MPa i E2=120 MPa, a ugięcie sprężyste pod kołem 40 kN 1,40 mm i pod kołem 50 kN – 1,60 mm)

Wymagania dotyczące wykonania nawierzchni:

-nawierzchnie powinny być równe, jednorodne, bez widocznych braków lub ubytków,

-rowki na powierzchni betonu szczotkowanego powinny być równoległe, o jednakowej głębokości i geometrii

### ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu:

-poprawnego zdjęcia warstwy ziemi urodzajnej i jej spryzmowania

-poprawnego wykonania robót ziemnych, nasypów i wykopów, ukształtowania spadków i skarp

-odpowiedniego zagęszczenia gruntu

-jakości ziemi urodzajnej i humusu,

-poprawnego wykonania nawierzchni placów zabaw, grubości warstw, parametrów materiałów

### NASADZENIA

Kontrola robót w zakresie sadzenia i pielęgnacji drzew i krzewów polega na sprawdzeniu:

- wielkości dołków pod drzewkami i krzewami,

- zaprawienia dołków ziemią urodzajną,

- zgodności realizacji obsadzenia z załącznikami w zakresie miejsc sadzenia, gatunków i odległości sadzonych roślin,

- materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku,

zgodności z normami: PN-R-67022 i PN-R-67023,

- opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego,

- prawidłowości osadzenia pali drewnianych i przymocowania ich do drzew,

- odpowiednich terminów sadzenia,

- wykonania prawidłowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,

- wymiany chorych, uszkodzonych i zdeformowanych drzew i krzewów,

- zasilania nawozami mineralnymi,

Kontrola robót przy odbiorze posadzonych drzew i krzewów dotyczy:

- zgodności realizacji obsadzenia z projektem,

- zgodności posadzonych gatunków oraz ilości drzew z projektem nasadzeń,

- wykonania misek przy drzewach i krzewach,

- prawidłowości osadzenia palików do drzew i przywiązania do nich pni drzew (paliki prosto i mocno osadzone, mocowanie nie naruszone),

- jakości posadzonego materiału.

Kontrola w czasie wykonania trawników polega na sprawdzeniu:

- oczyszczeniu terenu z gruzu i zanieczyszczeń

- określenie ilości zanieczyszczeń (w m2)

- pomiar odległości wywozu zanieczyszczeń na zwały

- wymianę gleby jałowej na ziemie urodzajną z kontrolą grubości warstwy rozścielonej gleby

- ilość rozrzuconego kompostu - prawidłowego uwałowania gleby

- zgodność składu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej

- gęstość zasiewu

- prawidłowej częstotliwości koszenia trawników i ich odchwaszczania

- okresów podlewania - dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości wykiełkowanych źdźbeł trawy

Kontrola jakości przy odbiorze trawników dotyczy

- prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez tzw.,łysin”)

- obecność gatunków niewyspanych i chwastów

# WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

## Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru

Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

## Szczegółowe zasady obmiaru robót

### ROBOTY DROGOWE

Jednostką obmiaru jest m3, mb, lub m2 zależnie od ustaleń w kosztorysie.

### ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Jednostką obmiaru jest m3, mb, lub m2 zależnie od ustaleń w kosztorysie.

### NASADZENIA

Jednostką obmiaru jest „sztuka” posadzonego drzewa lub krzewu. Dla trawników i bylin m2 wykonanej powierzchni.

### OGRODZENIA

Jednostką obmiaru jest mb.

# SPOSÓB ODBIORU ROBÓT

## Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

## Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszej specyfikacji, a wyniki tych badań porównać z wymaganiami określonymi w pkt. 5.2 niniejszej specyfikacji.

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót tymczasowych lub ulegających zakryciu należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

## Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy.

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót (jeżeli umowa taką formę przewiduje).

## Odbiór ostateczny (końcowy)

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją techniczną.

Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:

- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,

- szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót,

- dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót,

- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów i wyrobów budowlanych,

- protokoły odbioru robót ulegających zakryciu,

- protokoły odbiorów częściowych,

- karty techniczne lub instrukcje producentów odnoszące się do zastosowanych materiałów,

- wyniki ewentualnych badań laboratoryjnych i ekspertyz dokonanych na wniosek jednej ze stron umowy.

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6 niniejszej ST, porównać je z wymaganiami podanymi w dokumentacji technicznej i w pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokonać oceny wizualnej.

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. Protokół powinien zawierać:

- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,

- ocenę wyników badań,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,

- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót drogowych i związanych z zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem planu zabaw z zamówieniem.

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

## Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu obiektu po użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym czasie ewentualnych robót poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad.

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót.

# SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH

## Ogólne ustalenia dotyczące rozliczenia robót

Ogólne ustalenia dotyczące sposobu rozliczenia robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9

## Zasady rozliczenia i płatności

Podstawę rozliczania robót ziemnych stanowi ustalona w umowie kwota ryczałtowa za określony zakres robót.

Kwota ryczałtowa uwzględnia   koszty wykonania robót podstawowych oraz prac z nimi związanych takich jak:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu,

- obsługę sprzętu,

- ustawienie i przestawienie drabin lub montaż, demontaż i pracę rusztowań niezbędnych do wykonania robót, niezależnie od 	wysokości prowadzenia prac,

- zabezpieczenie   elementów   wymagających   zabezpieczenia   przez   zanieczyszczeniem   i uszkodzeniem,

- roboty rozbiórkowe,

- usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót,

- oczyszczenie miejsca pracy z materiałów zabezpieczających,

- usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów,

- likwidację stanowiska roboczego,

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

- podatek VAT

Cena posadzenia 1 sztuki drzewa lub krzewu obejmuje:

- roboty przygotowawcze: wyznaczenia miejsca sadzenia, wykopanie i zaprawienie dołków,

- zakup i dostarczenie materiału roślinnego,

- posadzenie roślin,

- pielęgnację w okresie gwarancyjnym posadzonych drzew i krzewów: podlewanie, odchwaszczanie, nawożenie,

- wszelkie inne koszty niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia

Rozliczenie robót może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót.

Ostateczne   rozliczenie   umowy   pomiędzy Zamawiającym, a   Wykonawcą   następuje   po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Umowa określi szczegółowo sposób rozliczenia pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym.

# DOKUMENTY ODNIESIENIA

## Dokumentacja projektowa

- Projekt architektoniczno-budowlany

- Projekty wykonawcze

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

- Przedmiar robót

## Normy

- PN-B-04481:1988 grunty budowlane. Badania laboratoryjne

- PN-EN 206-1 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność

- PB-B-06714- Beton zwykły

- PN-EN 13139:2003 Kruszywo do zapraw

- PN-EN 12620+A1:2008 Kruszywa do betonu

- PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

- PN-EN 197-1:2003 Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użycia

- BN-80/6775-03/04 PN-EN 1340:2004 Krawężniki betonowe – Wymagania i metod badań

- PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu.

- PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe – Wymagania i metody badań

- PN-B- 11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; żwir i mieszanka

- PN-B- 11112:1996 kruszywa mineralne: Kruszywa sztuczne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych

- PN-B- 11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek

- PN-EN 1176-1:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 1: Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań

- PN-R-67023 i PN-R-67022 Materiał szkółkarski -- Ozdobne drzewa i krzewy liściaste i Materiał sadzeniowy -- Sadzonki drzew i krzewów do zadrzewień i zakrzewień

## Ustawy

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych tekst ujednolicony (Dz.U. 2020 poz. 471. z późn. zm.).

## Rozporządzenia

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2021.0.2454).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003.120.1126.)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.2003.47.401)

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórek (Dz.U.2021.0.1686)

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.  (Dz.U.2016.0.124 t.j.)

Dopuszcza się stosowanie dokumentów odniesienia równoważnych wskazanym w specyfikacjach.

# KLAUZULA DOTYCZĄCA RÓWNOWAŻNOŚCI

„Gdziekolwiek w dokumentach zamówienia tj.: w Opisie przedmiotu zamówienia, w Dokumentacji projektowej bądź w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, powołane są konkretne nazwy własne, znaki towarowe, patenty, odniesienia do norm, ocen technicznych lub specyfikacji technicznych, które spełniać mają materiały, wyroby budowlane, urządzenia, sprzęt i inne towary oraz wykonane roboty i stosowane procesy, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm, ocen technicznych lub specyfikacji technicznych, zaś w przypadku gdy powołane normy, oceny techniczne lub specyfikacje techniczne są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy równoważne innych państw członkowskich UE, zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy, oceny techniczne lub specyfikacje techniczne, pod warunkiem ich sprawdzenia i zatwierdzenia. Różnice pomiędzy powołanymi normami, ocenami technicznymi lub specyfikacjami technicznymi a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Przez równoważny należy rozumieć materiał, sprzęt, wyposażenie o parametrach, jakości wykonania, technologii wykonania lub odniesienia do norm nie gorszych niż określonych w Opisie przedmiotu zamówienia, Dokumentacji projektowej, STWiOR.

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (przedstawić parametry techniczne oferowanego produktu itp.). Zamawiający informuje, że Wykonawca, który zaoferuje rozwiązania równoważne opisanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego produkt spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. Zaoferowany przedmiot zamówienia powinien spełniać minimalne wymagania Zamawiającego określone w Opisie przedmiotu zamówienia lub posiadać lepsze parametry. Jeżeli Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazał w SWZ lub w dowolnych załącznikach do SWZ jakikolwiek znak towarowy, patent lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje materiały, produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, lub opisał przedmiot zamówienia poprzez odniesienie do norm polskich, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych - należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje te produkty lub usługi, normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych lub opisane poprzez odniesienie do równoważnych norm ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych.

Zamawiający poprzez pojęcie „równoważny” rozumie tyle, co mający równą wartość, równe znaczenie. Oznacza to, że produkt lub rozwiązanie techniczne, bądź norma czy aprobata opisane przez Zamawiającego nie musi mieć cech identyczności, nie muszą one być takie same. Wykazanie równoważności nie polega na dowodzeniu, że zaoferowany produkt jest lepszy, czy że nie jest gorszy niż ten, którego wymaga Zamawiający, ale że umożliwia uzyskanie efektu założonego przez Zamawiającego za pomocą innych rozwiązań technicznych. Zamawiający oceniając, czy podane przez Wykonawcę rozwiązania są równoważne będzie porównywał parametry opisane w Opisie przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego i wskazane przez Wykonawcę. Podane parametry są parametrami minimalnymi. Oferenci mogą zaproponować urządzenia, materiały, produkty o wyższych wartościach z lepszymi funkcjami i możliwościami.”

Modyfikacja Szczecin 5.04.2024 – Zamawiający

# Text boxes

Rysunek 1: Schemat prawidłowej konstrukcji ogrodzenia osłaniającego drzewo. Wg. Wytyczne dla zieleni publicznej Poznań

Rysunek 2: Schemat prawidłowego odeskowania drzewa. Wg Wytyczne dla zieleni publicznej Poznań

Rysunek 3: Scheamt pokazujący strefę ochrony drzewa (SOD) wydzieloną ogrodzeniem oraz nienaruszalną strefę ochorny drzewa (NSOD). Wg.  Standardy kształtowania zieleni w Łodzi