        Dane techniczne pompy zanurzeniowej

1. Przewód elektryczny gumowy o długości min 20 metrów z wodoodporną wtyczką IP68,
2. Ciężar całego zestawu pompy nie powinien przekroczyć 23kg,
3. Pompa musi posiadać minimum jeden uchwyt służący do transportu urządzenia,
4. Moc wyjściowa nie może być mniejsza niż 1,1 kW i większa niż 2,0kW,
5. Pobór mocy powinien być w zakresie 1,8k-2,0k,
6. Przedmiot zamówienia posiadać musi nasadę tłoczną na wąż o średnicy W-75,
7. Pompa powinna posiadać możliwość samodzielnego sprawdzenia szczelności,
8. Wydajność pompy przy ciśnieniu 0 Bar powinna mieścić się w zakresie 550-700 l/min, wydajność pompy przy ciśnieniu 0,5 Bar powinna mieścić się w zakresie 500-600 l/min,
9. Minimalny poziom wody po zakończonej pracy urządzenia nie powinien przekraczać 10mm.