Pakiet 1 poz. 2

Arkusz Informacji Technicznej (AIT)

Wideokolonoskop

Pełna nazwa urządzenia: 	……………………………………………

Producent:                                  ………………………………..

Model : 	…………………………………….. Rok Produkcji……………….

| L.p. | Parametry wymagane aparatu | Warunek graniczny | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Obrazowanie w standardzie wysokiej rozdzielczości HDTV | TAK |  |
|  | Średnica kanału roboczego: 3,7 mm | TAK |  |
|  | Średnica zewnętrzna sondy endoskopowej: 12,8 mm | TAK |  |
|  | Kąt obserwacji: 170 | TAK |  |
|  | Głębia ostrości 2–100 mm | TAK |  |
|  | Cztery programowalne przyciski na głowicy endoskopu. Możliwość przypisania funkcji procesora na dowolny przycisk sterujący endoskopu tj. np. zamrożenia obrazu , przysłony irysowej , wyostrzenia obrazu , wyboru wielkości obrazu , zrzutu obrazu na urządzenie zewnętrzne (komputer PC) | TAK |  |
|  | Dodatkowy kanał do spłukiwania pola operacyjnego | TAK |  |
|  | Możliwość płynnej regulacji sztywności sondy w trakcie badania poprzez pokrętło | TAK |  |
|  | Obrazowanie w wąskim paśmie światła realizowanym poprzez filtr optyczno-cyfrowy w celu zwiększenia wykrywalności wczesnych zmian nowotworowych nie widocznych w białym świetle | TAK |  |
|  | Zagięcia końcówki: U/D:180/180 i L/R: 160/160 st | TAK |  |
|  | Funkcja identyfikacja endoskopu przez procesor | TAK |  |
|  | Wbudowany mikrochip informacyjny zawierający: - informację o typie i nr seryjnym wideoendoskopu oraz jego średnicy zewnętrznej i średnicy kanału roboczego - schemat kierunku wyjścia narzędzia endoskopowego | TAK |  |
|  | Długość robocza min.: 1680 mm | TAK |  |
|  | INNE | TAK |  |
|  | Gwarancja producenta przez okres minimum 24 miesiące | TAK |  |
|  | Reakcja serwisu, podjęcie działań w następstwie zgłoszenia telefonicznego w czasie nie dłuższym niż 72 godziny w dni robocze od chwili zgłoszenia awarii, a w przypadku konieczności wykonania naprawy sprzętu w siedzibie serwisu, Na czas naprawy powyżej 5 dni roboczych zagwarantuje aparat zastępczy w terminie 72 godz. w dni robocze. | TAK |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty dostawy w latach ( min. 8 lat) | TAK |  |
|  | Przeprowadzenie bezpłatnego szkolenia personelu lekarskiego i pielęgniarskiego w zakresie obsługi aparatu, dodatkowo potwierdzone certyfikatem | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostawa z aparatem) | TAK |  |
|  | Serwis pogwarancyjny przez okres, co najmniej 8 lat. | TAK |  |