UNIWERSYTET MEDYCZNY W BIAŁYMSTOKU

ul. Jana Kilińskiego 1, 15 – 089 Białystok

Dział Zamówień Publicznych

tel. 85 748 57 39, 748 56 25, 748 56 26, 748 56 40, 748 55 39,  fax 85 748 56 27

e-mail: zampubl@umb.edu.pl

Białystok, 13.10.2023 r.

Nr sprawy: AZP.25.1.81.2023

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

I. Zamawiający informuje, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego “ Dostawa aparatury z podziałem na 8 części”, realizowanego przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, od uczestników postępowania wpłynęły zapytania do treści SWZ.

II. Zgodnie z art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1650 ) - zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający publikuje treść zapytań i udziela następujących wyjaśnień:

DOTYCZY: Część nr 5 – Lampa bakteriobójcza

- Czy w pakiecie nr 5 lampy bakteriobójcze naścienne montaż jest konieczny ?

Zmniejszyło by to znacznie koszty lamp.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w SWZ.

2. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu przeprowadzania przeglądów technicznych w okresie gwarancji?

Lampy bakteriobójcze nie są urządzeniami medycznymi- producent sprzętu nie wymaga aby urządzenia posiadały paszporty techniczne, a co za tym idzie nie muszą posiadać przeglądów technicznych.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w SWZ.

3.	Prosimy o informację czy będzie przygotowana odpowiednia/dedykowana instalacja elektryczna oraz miejsce do zamontowania lamp bakteriobójczych naściennych z pilotem zdalnego wł./wył. ?

W przypadku braku przygotowanej instalacji, czy Zamawiający dopuszcza doprowadzenie przewodów w korytkach montażowych? Znacznie ułatwi to montaż bez konieczności kucia ścian?

Odp.: W miejscach montażu lamp znajdują się gniazda elektryczne z przeznaczeniem do podłączenia lamp.

4. DOTYCZY: Część nr 5 – Lampa bakteriobójcza

Czy Zamawiający jako rozwiązanie równoważne dopuści ofertę na urządzenie, które zamiast dezynfekcji przepływowej oprócz ciągłej dekontaminacji powietrza umożliwia również dezynfekcję powierzchni w obecności pacjenta i personelu?

Urządzenie, które chcielibyśmy zaproponować to lampa UV nowej generacji, emitująca bezpośrednie i filtrowane światło UV  o długości fali 222nm, które jest bezpieczne dla skóry, oczu, ran i sprzętów. Cechy te umożliwiły by Zamawiającemu dużo skuteczniejszą ochronę, dezynfekcję sprzętów medycznych, przerywanie transmisji mikro-organizmów, wielokrotnie szybszą dezynfekcję powietrza w pomieszczeniu  (nawet w czasie kilka-kilkanaście minut), co jest ekwiwalentne do kilkudziesięciu wymian powietrza w pomieszczeniu na godzinę (nawet około 1400m3/h).  Porównując urządzenia przepływowe o prędkości przepływu ok. 200m3/h potrzebują na to aż ponad 24 godzin podczas których może dochodzić do transmisji i zakażeń. Wynika to z faktu, że urządzenia przepływowe dezynfekują tylko to powietrze, które znajdzie się w komorze dezynfekcyjnej urządzenia, a lampy UV 222nm tworzą komorę dezynfekcyjną z oświetlanego pomieszczenia.  Poniżej umieszczamy proponowane parametry w odniesieniu do parametrów wymaganych w OPZ.

1.	Lampa naścienna bez wymuszonego obiegu powietrza, do ciągłej dezynfekcji powietrza i powierzchni w obecności pacjenta i personelu.

2.	Brak hałasującego wentylatora. Wydajność urządzenia: ekwiwalent nawet powyżej 35 wymian powietrza na godzinę (eACH), co dla pomieszczenia o kubaturze 32m3 stanowi równoważność przepływowi około 1400m3/h.

3.	Zasięg działania lampy: powyżej 40m2

4.	Pobór mocy: 13W

5.	Obudowa metalowa, malowana proszkowo, zabezpieczona przeciwkorozyjnie.

6.	Element emitujący promieniowanie UV-C: emiter chlorkowo-kryptonowy w wąskopasmowym filtrem optycznym, emitujący bezpośrednie światło UV 222nm o udowodnionym bezpieczeństwa dla skóry, oczu, ran i materiałów.

7.	Trwałość promiennika UV-C: minimum 17500 godzin

8.	Licznik czasu pracy

9.	Napięcia zasilania 230V, 50Hz.

10.	Klasa zabezpieczenia  ppor. I

11.	Typ obudowy IP20

12.	Wymiary: 155 x 100 x 105 mm

13.	Waga: 1,44 kg

14.	Zdalne sterowanie lampą (IoT).

15.	Urządzenie europejskiej posiadające znak CE oraz spełniające niezbędne normy bezpieczeństwa UVC tj. ISO 15858 , IEC 62471, IEC PAS 63313 ED1 , UV-C TVL & BEI 2021 ACGIH.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w SWZ.

5. DOTYCZY: Część nr 5 – Lampa bakteriobójcza

Czy w parametrze nr 3 „Zasięg działania lampy min.: do 36m2” Zamawiający wymaga, aby lampa dezynfekowała taką powierzchnię pomieszczenia, czy jakiego oddziaływania wymaga Zamawiający?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w SWZ.

6. DOTYCZY: Część nr 5 – Lampa bakteriobójcza

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy z 30 do 45 dni?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w SWZ.

7. DOTYCZY: Część nr 5 – Lampa bakteriobójcza

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu naprawy z 3 do 5 dni roboczych, a w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych do 14 dni roboczych?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w SWZ.

8. DOTYCZY: Część nr 5 – Lampa bakteriobójcza

Czy Zamawiający odstąpi od konieczności wykonania montażu lamp i dopuści samą dostawę sprzętu ?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w SWZ.

III. Wyjaśnienia są wiążące dla Wykonawców i Zamawiającego.

IV. Zamawiający informuje, że wyjaśnienia treści SWZ nie prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

W imieniu Zamawiającego: …………………………………………………………….

podpis Prorektora ds. Klinicznych

i Szkolenia Zawodowego

Prof. dr hab. Janusz Dzięcioł

/podpis na oryginale/