Ogłoszenie nr 540091020-N-2020 z dnia 26-05-2020 r.

Konstantynów Łódzki:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 538314-N-2020 
Data: 08/05/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Urząd Miejski, Krajowy numer identyfikacyjny 52564200000000, ul. ul. Zgierska  2, 95-050  Konstantynów Łódzki, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 422 111 173, e-mail ti@konstantynow.pl, faks 422 111 168. 
Adres strony internetowej (url): www.bip.konstantynow.pl 
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/konstantynow_lodzki

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: II 
Punkt: II.4) 
W ogłoszeniu jest: 2. Przedmiot zamówienia, o którym mowa w pkt 1, obejmuje w szczególności: 1) Przebudowę nawierzchni chodników, wjazdów i nawierzchni ulicy Słodowej i ulicy Nasiennej (na odcinku do ulicy Miodowej) w Konstantynowie Łódzkim, zgodnie z poniższym zakresem prac: - frezowanie nawierzchni ulicy (destrukt gr. 10,0 cm) z wywiezieniem destruktu na odległość do 5 km, F = 2235,00 m2, - skropienie nawierzchni emulsją asfaltową, F = 2235,00 m2, - korytowanie z wywiezieniem ziemi i gruzu (gł. 0,2 m) z wywiezieniem urobku na odległość do 5 km, F = 1321,00 m2, - wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego 0-31,5 mm, gr. 15 cm, F = 1024,00 m2, - montaż krawężnika 15x25x100 na ławie betonowej 10 MPa, L = 707,00 mb, - wykonanie nawierzchni asfaltowej o warstwie wiążącej gr. 4 cm, F = 2235,00 m2, - wykonanie nawierzchni asfaltowej o warstwie ścieralnej gr. 4 cm, F = 2235,00 m2, - wykonanie obrzeży betonowych 8 x 20 x 100 na posypce piaskowo-cem., L = 30,00 mb, - wykonanie warstwy z piasku odcinającej gr. 15 cm z ubiciem F = 906,00 m2, - ułożenie chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej, F = 906,00 m2, - ułożenie wjazdów z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, F = 415,00 m2, - montaż progu zwalniającego, najazdowego z kostki bet. gr. 8 cm (wystająca 10 cm nad nawierzchnię ) 6 m x 6 m, F= 36,00 m2, - montaż znaków drogowych (wyznaczanie przejść dla pieszych i progów zwalniających), 8 szt., - oznakowanie poziome przejść dla pieszych, grubowarstwowe, 2 kpl., F= 24,00 m2, - uzupełnienie terenów zielonych, obsianie trawą F = 80,00 m2, - regulacja włazów studzienek kanalizacyjnych, 17 szt., - regulacja skrzynek zasuw 17 szt., - przebudowa wpustów ulicznych (demontaż i montaż w nowym miejscu, przy krawężniku drogi z przebudową przykanalika), 17 kpl., - montaż odwodnienia liniowego szerokości 150, konstrukcja i ruszt w klasie D 400, ze studzienką odpływową, L=15 m, - regulacja do poziomu nowej niwelety pasów drogowych i zabezpieczenie w trakcie robót istniejącej armatury wod.-kan. 2) Przebudowę chodnika pomiędzy ul. Słodową a Kątną w Konstantynowie Łódzkim, zgodnie z poniższym zakresem prac: - korytowanie z wywiezieniem ziemi i gruzu ( gł. 0,2 m ) z wywiezieniem urobku na odległość do 5 km, F = 279,00 m2, - wykonanie warstwy z piasku odcinającej gr. 15 cm z ubiciem, F = 279,00 m2, - ułożenie chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej, F = 279,00 m2. 
W ogłoszeniu powinno być: 2. Przedmiot zamówienia, o którym mowa w pkt 1, obejmuje w szczególności: 1) Przebudowę nawierzchni chodników, wjazdów i nawierzchni ulicy Słodowej i ulicy Nasiennej (na odcinku do ulicy Miodowej) w Konstantynowie Łódzkim, zgodnie z poniższym zakresem prac: - frezowanie nawierzchni ulicy (destrukt gr. 10,0 cm) z wywiezieniem destruktu na odległość do 5 km, F = 2235,00 m2, - skropienie nawierzchni emulsją asfaltową, F = 2235,00 m2, - korytowanie z wywiezieniem ziemi i gruzu (gł. 0,2 m) z wywiezieniem urobku na odległość do 5 km, F = 1321,00 m2, - demontaż istniejących chodników i wjazdów z elementów betonowych, F= 260,00 m2, - wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego 0-31,5 mm, gr. 15 cm, F = 619,00 m2, - montaż krawężnika 15x25x100 na ławie betonowej 10 MPa, L = 707,00 mb, - wykonanie nawierzchni asfaltowej o warstwie wiążącej gr. 4 cm, F = 2235,00 m2, - wykonanie nawierzchni asfaltowej o warstwie ścieralnej gr. 4 cm, F = 2235,00 m2, - wykonanie obrzeży betonowych 8 x 20 x 100 na posypce piaskowo-cem., L = 30,00 mb, - wykonanie obrzeży betonowych 8 x 20 x 100 na ławie betonowej B 10, L = 260,00 mb, - wykonanie warstwy z piasku odcinającej gr. 15 cm z ubiciem F = 906,00 m2, - ułożenie chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej, F = 906,00 m2, - ułożenie wjazdów z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, F = 415,00 m2, - wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego 0-31,5 mm, gr. 15 cm, F = 415,00 m2, - montaż wyniesienia przejścia dla pieszych, najazdowego z kostki bet. gr. 8 cm (wystająca 10 cm nad nawierzchnię) 6 m x 6 m, F= 36,00 m2, - montaż znaków drogowych (wyznaczanie przejść dla pieszych i progów zwalniających) na słupkach stalowych z obetonowaniem w gruncie, 8 szt., - oznakowanie poziome przejść dla pieszych, grubowarstwowe, 1 kpl., F= 24,00 m2, - uzupełnienie terenów zielonych, obsianie trawą F = 80,00 m2, - regulacja włazów studzienek kanalizacyjnych, 17 szt., - regulacja skrzynek zasuw 17 szt., - przebudowa wpustów ulicznych (demontaż i montaż w nowym miejscu, przy krawężniku drogi z przebudową przykanalika), 17 kpl., - montaż odwodnienia liniowego l=15 m szerokości 150, konstrukcja i ruszt w klasie D 400, ze studzienką odpływową, przykanalik PVC200, l=6,0 m, 1 kpl., - wymiana dekli włazów studzienek kanalizacji deszczowej, 8 szt., - regulacja do poziomu nowej niwelety pasów drogowych i zabezpieczenie w trakcie robót istniejącej armatury wod.-kan. 2) Przebudowę chodnika pomiędzy ul. Słodową a Kątną w Konstantynowie Łódzkim, zgodnie z poniższym zakresem prac: - korytowanie z wywiezieniem ziemi i gruzu ( gł. 0,2 m ) z wywiezieniem urobku na odległość do 5 km, F = 279,00 m2, - wykonanie warstwy z piasku odcinającej gr. 15 cm z ubiciem, F = 279,00 m2, - ułożenie chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej, F = 279,00 m2. 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: IV 
Punkt: 6.2) 
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-05-29, godzina: 12:00 
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-06-01, godzina: 12:00