Modyfikacja*

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

Poz. 64

Dozownik do tlenu        –  15  szt.

Nazwa urządzenia:	.................................................................................................

Producent		.................................................................................................

Typ i rok produkcji         ..................................................................................................

| Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych | Parametr wymagany | Parametry oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Przepływ tlenu lub powietrza wskazuje kulka umieszczona w rotametrze | TAK |  |
|  | Regulacja za pomocą pokrętła | TAK |  |
|  | Urządzenie ma możliwość bezpośredniego zamontowania w punkcie poboru gazu lub na szynie i podłączenie drenem do punktu poboru gazu | TAK |  |
|  | Ciśnienie zasilania 0,5 MPa | TAK |  |
|  | Zakres wskazań 0-17l/min | TAK |  |
|  | Nawilżanie tlenu 0-60% | TAK |  |
|  | Jednostka miary Litr na minutę (L/min) | TAK |  |
|  | Tolerancja wskazania +/_ 10% | TAK |  |
|  | Wtyki do systemów AGA, DIN, G 0-1 | TAK |  |
|  | Wyjście gwintowane 9/16” | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia na gwincie 9/16” Nawilżacz (Pojemnik typ:C), Pojemnik jednorazowego użytku, Końcówka na suchy tlen | TAK |  |
|  | Sterylizacja w 121oC Nawilżacz (dolny pojemnik na wodę destylowaną) | TAK |  |
|  | Nawilżacz posiada Zawór bezpieczeństwa | TAK |  |
|  | Temperatura pracy 10-30 oC | TAK |  |
|  | Wymiary 280x105x70mm | TAK |  |
|  | Waga 0,5 kg | TAK |  |
|  | Oznaczenie trwałe na korpusie Nazwa producenta, 8 cyfrowy nr seryjny | TAK |  |
|  | Dozownik tlenu posiada Znak CE 1011 | TAK |  |
|  | Dozownik tlenu zarejestrowany w URPLWMiPB | TAK |  |
|  | Wyrób medyczny posiadający aktualny dokument dopuszczający do obrotu zgodny z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010r o wyrobach medycznych (Dz. U. nr 107, poz. 679 z późn. zm.). | TAK |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK/PODAĆ |  |

* usunięto dawny pusty wiersz nr 4

UWAGI:

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty. Parametry muszą być potwierdzone folderami lub karatami katalogowymi oferowanego wyrobu.

- Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

…………………………….

Podpis Wykonawcy