Załącznik nr 7

Opis przedmiotu zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) – dalej Pzp. na wykonanie usługi pn.: Dostawa wyposażenia do Sportowej Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Tczewie  w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”

Część nr 1

Wymagania dot. Dostawę zamawianego sprzętu i wyposażenia edukacyjnego:

| Lp. | Przedmiot Zamówienia | Ilość | Jednostka miary | Opis przedmiotu zamówienia / wymagania minimalne |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Drukarka 3D | 2 | Szt. | - Duży obszar drukowania do 20x20x18 cm, wbudowana kamera, zdalny podgląd, ekran dotykowy, 4-calowy ekran z intuicyjnym interfejsem, wsparcie filamentów, szeroki wybór filamentów, podgrzewany blat, wydruk przylega idealnie, elegancki wygląd, wysoka jakość materiałów Łączność: WiFi i Ethernet, Inteligentny czujnik filamentu, Automatyczne zatrzymanie wydruku |
| 2 | Baza Modeli | 1 | Szt. | - e-kursy w tematyce nowoczesnych technologii, nauczania hybrydowego i metodologii STEAM - gotowe scenariusze lekcji na: matematykę, fizykę, geografię, biologię, chemię, technikę, informatykę i nauczanie wczesnoszkolne – zgodne z podstawą programową, - prezentacje multimedialne dla uczniów, - karty pracy dla uczniów, - dodatkowo platforma zintegrowana jest z Microsoft Teams i Google Classroom. |
|  |  | 1 | Szt. | Creator - odwzorowanie klocków SkriKit i wiele dodatkowych części konstrukcyjnych. |
|  |  | 1 | Szt. | 3D Playground podstawy modelowania w przestrzeni 3D. |
|  |  | 1 | Szt. | Skriware Academy wszystko czego potrzebuje nauczyciel, aby przygotować się do fascynującej lekcji: e-kursy, gotowe scenariusze lekcji, prezentacje multimedialne i karty pracy dla uczniów |
| 3 | Filament - komplet 10 różnych kolorów, każdy na rolce, | 4 | Zestaw | kompatybilne z zakupionymi drukarkami |
| 4 | Skaner 3D | 1 | Szt. | o parametrach: Moduł skanujący z dwoma kamerami 2Mpix i projektorem LED i statywem, stolik obrotowy do skanowanych przedmiotów,tablice kalibracyjne, ochronna walizka podróżna, okablowanie, instrukcje,oprogramowanie do skanowania (licencja wieczysta) |
| 5 | Laptop do współpracy z drukarką 3D | 2 | Szt. | Konfiguracji : Windows 10 Pro EDU, Procesor i5-10210U, Dysk SSD 512GB, Pamięć RAM 16GB, Matryca 16,5” Full HD dotykowa,HDMI, USB-C, kamera internetowa, czytnik kart |
| 6 | Szkolenie SKRILAB | 1 | Szt. | - 5 godzinna sesja szkoleniowa (Skriware 2, Skribot) - samodzielna praca nauczycieli w ramach e-kursów - 4 godzinna sesja szkoleniowa ( modelowanie i podsumowanie ) |
| 7 | Klocki konstrukcyjne | 2 | Zestaw | 11 szt. Skribot: - do samodzielnego stworzenia robota krok po kroku oraz nauka podstaw mechaniki, elektroniki i programowania 11 szt. SkriKit - 273 elementy konstrukcyjne - Zestaw kart inżynieryjnych - Narzędzia ułatwiające konstruowanie - Dostęp Creatora - Scenariusz edukacyjny “Witaj w robotycznym świecie” zawierający 3 misje konstruktorskie Skriware Academy Creator+ maty i kart edukacyjnych – pomoce wspierające pracę z pracownią robotyki |
| 8 | Zestaw edukacyjny dla początkujących programistów | 22 | Zestaw | Każdy zestaw zawiera: płytki stykowe prototypowe, zestaw przewodów do płytki prototypowej męsko-męskie, zestaw przewodów żeńsko-męskich, wyświetlacz LCD, matryca LED 8 x 8, wyświetlacz LED, pilot zdalnego sterowania IR, odbiornik podczerwieni (IR), czujnik temperatury. |
| 9 | Wirtualne Laboratorium 8 stanowiskowe | 1 | Zestaw | 8 x Gogle wirtualne Wymagania: minimum 3 GB RAM/32 GB pamięci, ośmiordzeniowy procesor,soczewka asferyczna 100 stopni, USB-C do kontrolera ręcznego) |
|  |  |  |  | Skrzynka/i transportowa/e z systemem ładowania |
|  |  |  |  | 8 x kontroler ręczny USB |
|  |  |  |  | 8 x kostka 3D rzeczywistość mieszana |
| 10 | Wirtualne Laboratorium 8 stanowiskowe | 1 | Zestaw | 8 x Gogle wirtualne Wymagania: minimum 3 GB RAM/32 GB pamięci, ośmiordzeniowy procesor,soczewka asferyczna 100 stopni, USB-C do kontrolera ręcznego) |
|  |  |  |  | Skrzynka/i transportowa/e z systemem ładowania |
|  |  |  |  | 8 x kontroler ręczny USB |
|  |  |  |  | 8 x kostka 3D rzeczywistość mieszana |
| 11 | Wirtualne Laboratorium 4 stanowiskowe | 1 | Zestaw | 4 x Gogle wirtualne Wymagania: minimum 3 GB RAM/32 GB pamięci, ośmiordzeniowy procesor,soczewka asferyczna 100 stopni, USB-C do kontrolera ręcznego) |
|  |  |  |  | Skrzynka/i transportowa/e z systemem ładowania |
|  |  |  |  | 4 x kontroler ręczny USB |
|  |  |  |  | 4 x kostka 3D rzeczywistość mieszana |
| 12 | Licencja | 1 | Szt. | Dostęp do do portalu wirtualnych lekcji, zasobów 3D oraz rozszerzonej rzeczywistości na minimum 5 lat |
| 13 | Szkolenie Wirtualnej Rzeczywistości VR | 1 | Szt. | - czas szkolenia 4 godziny (4 x 45 min) - przedstawienie i konfiguracja systemu - wirtualna i rozszerzona rzeczywistość - tworzenie scenariuszy lekcji wykorzystanie zasobów ClassVR ( portal ClassVR) |
| 14 | Wirtualne laboratorium chemiczne | 1 | Zestaw | Komputer z oprogramowaniem oraz gogle VR umożliwiające przeprowadzenie doświadczeń zgodnych z podstawą programową 26 doświadczeń dla szkół podstawowych Scenariusz lekcji dla nauczyciela oraz karty laboratoryjne z instrukcjami i zadaniami dla uczniów Interaktywny monitor dotykowy do obserwacji doświadczeń przez klasę ( minimum 55 cali ) Dedykowane szkolenie i asysta przy prowadzeniu lekcji |
| 15 | stacja lutownicza na gorące powietrze | 5 | Szt. | - tacka lutownicza cyfrowa - płynna regulacja temperatury od 200°C do 480°C - stabilizacja temperatury - pobierana moc: 75W - kolba zasilana niskim bezpiecznym napięciem 24V - cyfrowy wyświetlacz temperatury NIEBIESKI - na wyświetlaczy realny odczyt temperatury grota - wykonanie ESD (zabezpieczenie antystatyczne zbieraniem się ładunku elektrostatycznego) - ceramiczna grzałka zintegrowana z termoparą - bardzo lekka kolba ok.45g - szeroki wybór opcjonalnych grotów - dostępna seria grotów GOLD i BLACK o zwiększonej wytrzymałości - dioda LED informująca o stanie pracy grzałki - podstawka pod lutownice - gąbka do czyszczenia grota |
| UWAGA!!! Wszystkie zamawiane pozycje wyposażenia powinny posiadać certyfikat CE oraz być dopuszczone do użytku na potrzeby placówek oświatowych, a także powinny być zgodne z normą BHP. |

Zamawiający dopuszcza dostawę różnych modeli, różnych producentów pod warunkiem spełniania minimalnych parametrów technicznych opisanych powyżej.

Dopuszcza się inne rozwiązania pod warunkiem zagwarantowania równorzędnych parametrów technicznych i technologicznych nie gorszych niż określone w

minimalnych parametrach technicznych.

Materiały dydaktyczne muszą być kompletne, wolny od wad prawnych i fizycznych.

Część nr 2

Wymagania dot. Dostawę zamawianego sprzętu i wyposażenia do nagrania, rejestrowania i obróbki obrazu i dźwięku:

| Lp. | Przedmiot Zamówienia | Ilość | Jednostka miary | Opis przedmiotu zamówienia / wymagania minimalne |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pracownia Audio – Video Zestaw występujący w komplecie | 1 | Zestaw | 1 x mikser z kartą przechwytującą Parametry : profesjonalny mikser HD. Oferuje dwa wejście HD-SDI oraz dwa wejścia HDMI ze wsparciem do formatu 1080i. Posiada dwa wyjścia HDMI oraz jedno konfigurowalne wyjście HD-SDI. Urządzenie do małych produkcji wideo, z użyciem profesjonalnych kamer oraz urządzeń HDMI, posiada również mikser audio w wejściem mikrofonowym oraz niezbalansowanym RCA. Dodatkowe narzędzia jakie oferuje to kluczowanie Chromakey, Luma, PiP, generator przejść, magazyn obrazów oraz tally. |
|  |  |  |  | 1 x monitor 24” Full HD |
|  |  |  |  | 1 x Aparat cyfrowy bezlusterkowy z obiektywem 15-45 mm, wyświetlacz 2", CMOS. 1/4000. Lampa błyskowa: Wbudowana. Złącza i porty: HDMI, Pictbridge, Wi-Fi, mini USB, Bluetooth, dodatkowe wejścia na karty pamięci: SD, SDHC, SDXC. Aparat bezlusterkowy Bez stabilizacji obrazu . |
|  |  |  |  | 1 x softboxy na statywach |
|  |  |  |  | 1 x greenscreen o wymiarach 2,7m x 5m |
|  |  |  |  | 1 x Gembal przeznaczony do aparatów i kamer, kompatybilny z aparatem fotograficznym zakupionym w ramach programu Laboratoria Przyszłości, stabilizator elektroniczny lub grawitacyjny, waga max. 2 kg, blokada osi, wbudowany akumulator, różne tryby pracy, funkcja śledzenia twarzy i obiektów, |
|  |  |  |  | 1 x zestaw audio odbiornik mikrofonowy Parametry : Odbiornik mikrofonowy podwójny wieloczęstotliwościowy, pracujący w technologii UHF PLL. Umożliwia wybór 2 x 1000 kanałów UHF (672.000 - 696.975MHz), podzielonych na 10 grup po 100. Solidna obudowa wykonana została z metalu co gwarantuje długą użyteczność mechaniczną urządzenia. W niektórych krajach UE wymaga licencji. Możliwy montaż w szafie RACK 19" ; |
|  |  |  |  | 2 x mikrofon krawatowy Parametry: Wieloczęstotliwościowy nadajnik kieszonkowy UHF PLL z mikrofonem krawatowym Możliwość wyboru 1000 kanałów UHF (672.000-696.975MHz), Cechy: Możliwość wyboru 1000 kanałów UHF (672.000-696.975MHz), synchronizacja z odbiornikami poprzez funkcję ACT Regulowana czułość Wyświetlacz LCD: grupa/kanał, poziom sygnału audio i stan baterii W komplecie mikrofon krawatowy (kardioida) z nakręcanym wtykiem 3.5mm Zaczep do paska Zasilanie: 2 x 1.5V |
|  |  |  |  | 1 x Telewizor 65" |
|  |  |  |  | 1 x studyjne słuchawki dla operatora |
| 2 | Szkolenie Studio telewizyjne | 1 | Szt. | - czas szkolenie 5 godzin - przedstawienie i konfiguracja systemu - tworzenie materiałów kluczowych, streaming video |
| UWAGA!!! Wszystkie zamawiane pozycje wyposażenia powinny posiadać certyfikat CE oraz być dopuszczone do użytku na potrzeby placówek oświatowych, a także powinny być zgodne z normą BHP. |

Zamawiający dopuszcza dostawę różnych modeli, różnych producentów pod warunkiem spełniania minimalnych parametrów technicznych opisanych powyżej.

Dopuszcza się inne rozwiązania pod warunkiem zagwarantowania równorzędnych parametrów technicznych i technologicznych nie gorszych niż określone w

minimalnych parametrach technicznych.

Materiały dydaktyczne muszą być kompletne, wolny od wad prawnych i fizycznych.