SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  (SIWZ)

| Lp. | Nazwa przyrządu pomiarowego | Typ | Producent | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw płytek interferencyjnych płasko-równoległych | kod producenta 907.909 | SCHUT | 2 |
| Kryteria podstawowe: |  |
| Grubość | 50,00 mm; 50,12 mm; 50,25 mm; 50,37 mm |
| Średnica | 30 mm |
| Równoległość | nie więcej niż 0,7 µm |
| Płaskość | odchylenie nie większe niż 0,3 µm |
| Wymagania dodatkowe: |  |
|  | gwarancja co najmniej 12 miesięcy, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski. |

Sporządziła:     	       		    starszy metrolog ZKPPWF

Magdalena FELIŃCZAK

tel. 261413935