Załącznik nr 6 do SWZ

Formularz Szczegółowego Opisu Parametrów Technicznych Przedmiotu Zamówienia

Dostawa fabrycznie nowego, nie używanego sprzętu komputerowego dla uczniów z rodzin pegeerowskich

Przedmiotem zamówienia jest dostawa laptopów – 414 szt.

Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, nieużywany, wolny od wad i uszkodzeń, niebędący przedmiotem praw osób trzecich.

Wymagania minimalne oferowanego laptopa

| Szczegółowy opis |
| --- |
| W ofercie należy podać nazwę producenta, typ i model. Jeśli na stronie internetowej producenta nie jest dostępna pełna oferta modeli sprzętu wraz z jego konfiguracją, do oferty należy dołączyć katalog producenta zaoferowanego produktu umożliwiający weryfikację oferty pod kątem zgodności z wymaganiami Zamawiającego. |
| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów |
|  | Procesor | Procesor klasy x86 zaprojektowany do pracy w komputerach przenośnych, zapewniający wydajność całego oferowanego laptopa Overall Performace min 1000. pkt w teście SYSmark® 2018 w oparciu o wyniki testów opublikowanych na stronie konsorcjum BAPCO: https://results.bapco.com/results/benchmark/SYSmark_2018 lub dostarczone wyniki wykonanych testów w PDF. |
|  | Chipset | Dostosowany do zaoferowanego procesora |
|  | Pamięć operacyjna RAM | Min 8GB |
|  | Dysk twardy | Min 256GB SSD NVMe |
|  | Wyposażenie multimedialne | Wbudowana karta dźwiękowa zgodna z HD Audio, wbudowane głośniki stereo, wbudowany mikrofon, wbudowana kamera internetowa. |
|  | Zgodność z systemami operacyjnymi | Oferowany model komputera musi poprawnie współpracować z zamawianym systemem operacyjnym, dysponować kompletem sterowników kompatybilnych z systemem i spełniać minimalne wymagania dla danego systemu. |
|  | Ekran | Przekątna matrycy 15,6”, rozdzielczość: FHD 1920x1080, powłoka matowa. |
|  | Interfejsy / Komunikacja | Min. 2 porty USB typu A z czego min. 1xUSB 3.1 typ A lub C, złącze słuchawek mini jack, wyjście HDMI. |
|  | Karta sieciowa WLAN | Wbudowana karta sieciowa Ethernet 1Gbit, Wbudowana karta sieciowa Wi-fi 5 lub Wi-fi 6, Bluetooth 4.2 lub nowszy standard |
|  | Karta graficzna | Zintegrowana z płytą główną lub procesorem lub dedykowana. |
|  | Klawiatura | Klawiatura, układ US (QWERTY). Klawiatura z wydzielonym blokiem numerycznym. |
|  | Wbudowany akumulator | Czas pracy na baterii minimum 4 godziny. |
|  | Zasilacz | Zasilacz zewnętrzny z wtyczką EU |
|  | System operacyjny | Microsoft Windows 10 Home/Pro 64 bit PL lub Microsoft Windows 11 Home/Pro 64 bit PL zainstalowany fabrycznie na dostarczonym komputerze przez producenta sprzętu lub system równoważny spełniający poniższe wymagania. System operacyjny musi spełniać następujące wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: - Możliwość dokonywania bezpłatnych aktualizacji i poprawek w ramach wersji systemu operacyjnego poprzez Internet, mechanizmem udostępnianym przez producenta systemu z możliwością wyboru instalowanych poprawek oraz mechanizmem sprawdzającym, które z poprawek są potrzebne, - Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet – witrynę producenta systemu; - Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim; - Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; - Zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6; - Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; - System wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych. - Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych; - Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących); - Wsparcie dla Java i .NET Framework 2.0, 3.0 i wyższych – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach; - Wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń; - Możliwość łatwego uruchomienia i użytkowania platform do nauki zdalnej m.in. Microsoft Teams, Google Classroom, G Suite, Discord. - Obsługa ActiveX; - Możliwość przywracania plików systemowych; - Wsparcie dla architektury 64 bitowej; Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego, nieużywanego oraz nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu. Zamawiający wymaga aby system operacyjny był fabrycznie zainstalowany przez producenta komputera. |
|  | Gwarancja | Minimalny czas trwania gwarancji wynosi 2 lata. Firma serwisująca musi posiadać certyfikat ISO 9001 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta urządzeń - Zamawiający zastrzega sobie prawo do możliwości weryfikacji powyższego wymogu. W przypadku weryfikacji przez Zamawiającego, Wykonawca dostarczy stosowne dokumenty pochodzące od producenta komputera. |
|  | Standardy | Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty) Certyfikat ISO 9001 dla producenta sprzętu. (załączyć do oferty) Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki. (załączyć do oferty) |
|  | Wsparcie techniczne producenta | Dostęp do aktualnych sterowników zainstalowanych w komputerze urządzeń, realizowany poprzez podanie identyfikatora klienta lub modelu komputera lub numeru seryjnego komputera, na dedykowanej przez producenta stronie internetowej. |