ROZDZIAŁ III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Pielęgnacja zieleni przydrożnej na terenie miasta Płocka

w latach 2021- 2023 r.”

- Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych w drzewostanie, usuwanie drzew i krzewów, a także dokonywanie nasadzeń drzew i krzewów w ramach nasadzeń zastępczych za usunięte drzewa i krzewy, kompensacji przyrodniczej oraz ich trzydziestosześciomiesięcznej pielęgnacji (w/w prace dotyczą również zieleni wpisanych do rejestru zabytków).

Nowe rośliny zastąpią drzewa i krzewy usunięte z powodu chorób oraz ze względu 
na powodowanie zagrożenia dla zdrowia i mienia, z uwagi na kolizje występujące w trakcie przebudowy dróg, a także prowadzących do przywrócenia równowagi przyrodniczej na danym terenie.

- Nazwy i kody robót budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień /CPV/:

- 77211400-6  Usługi wycinania drzew.

- 77211500-7  Usługi pielęgnacji drzew.

- 77211600-8  Sadzenie drzew.

- 77340000-5  Usługi okrzesywania drzew oraz przycinania żywopłotów.

- Lokalizacja

Prace będą wykonywane na terenie miasta Płocka w pasach drogowych dróg gminnych,  powiatowych, wojewódzkich i krajowych oraz na innych terenach – zgodnie z wydanymi decyzjami przez Prezydenta Miasta Płocka oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego.

- Zakres zadania

4.1 Zakres zabiegów pielęgnacyjnych.

- Konserwacja drzewostanu:

- cięcia pielęgnacyjne i techniczne drzew wraz z usuwaniem odrostów,

- usuwanie karp korzeniowych,

- przycinanie gałęzi utrudniających komunikację, widoczność i zacieniających,

- podlewanie i nawożenie drzew,

- inne zabiegi związane z konserwacją drzewostanu.

- Chirurgia drzew:

- zakładanie wiązań elastycznych,

- zabezpieczenie ubytków powierzchniowych i wgłębnych,

- zakładanie odciągów linowych,

- inne zabiegi związane z chirurgią drzew.

- Zabiegi pielęgnacyjne krzewów w okresie gwarancyjnym.

- Wycinka drzew i krzewów na podstawie decyzji wydanych przez Prezydenta Miasta Płocka oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego;

- Usuwanie drzew i krzewów niewymagająca uzyskania w/w decyzji.

- Awaryjne usuwanie złomów i wywrotów – całodobowo (również w dni wolne od pracy);

- Frezowanie karp korzeniowych

- Wywóz i utylizacja odpadów powstałych w wyniku wykonywania prac wymienionych w punktach 1-7.

# 4.2 Zakres nasadzeń:

# drzewa w asortymencie według wykazu Nr 1,

# krzewy w asortymencie według wykazu Nr 2,

- pielęgnacja posadzonych drzew i krzewów w okresie gwarancji.

Ilości i gatunki drzew i krzewów zostaną każdorazowo określone przez Zamawiającego    w zleceniu.

Wykaz Nr 1

| Lp. | Nazwa gatunku/odmiana (Materiał produkowany w pojemnikach C3) | Wysokość (w cm) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 |
| 1 | Crataegus media (głóg dwuszyjkowy) | 220-300 |
| 2 | Prunus cerasifera (śliwa wiśniowa) | 220-300 |
| 3 | Prunus serrulata (wiśnia piłkowana) | 220-300 |
| 4 | Pyrus calleryana (grusza drobnoowocowa) |  |
| 5 | Robinia pseudoacacia ‘Umbraculifera’ (robinia akacjowa) | Pa 220 |
| 6 | Acer platanoides ‘Globosum’ (klon kulisty) | Pa 220 |
| 7 | Acer platanoides (klon pospolity) | 220-300 |
| 8 | Acer tataricum (klon tatarski) | 220-300 |
| 9 | Acer campestre (klon polny) | 220-300 |
| 10 | Acer rubrum (klon czerwony) | 220-300 |
| 11 | Aesculus hippocastanum carnea (kasztanowiec czerwony) | Pa 220 |
| 12 | Fraxinus excelsior (jesion wyniosły) | 220-300 |
| 13 | Fraxinus pennsylvanica (jesion pensylwański) | 220-300 |
| 14 | Betula rerrucosa (brzoza brodawkowata) | 220-300 |
| 15 | Platanus acerifolia hispanica (platan klonolistny) | 220-300 |
| 16 | Sorbus aria (jarząb mączny) | 220-250 |
| 17 | Sorbus intermedia (jarząb szwedzki) | 220-250 |
| 18 | Tilia cordata ‘Greenspire’(lipa drobnolistna) | 220-300 |
| 19 | Tilia europea Pallida (lipa holenderska) | 220-300 |
| 20 | Tilia tomentosa (lipa srebrzysta) | 220-300 |
| 21 | Carpinus betulus (grab pospolity) | 220-300 |
| 22 | Gleditsia triacanthos (glediczja trójcierniowa) | 220-300 |
| 23 | Thuja L. (żywotnik w odmianach) – w pojemnikach lub materiał kopany | 120-170 |

Wykaz Nr 2

| Lp. | Nazwa gatunku (Materiał produkowany w pojemnikach C3) | Wysokość (w cm) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 |
| 1 | Rosa L (róża w odmianach) – w pojemnikach | 20-40 |
| 2 | Spirea Japonica (tawuła japońska, w odmianach) – w pojemnikach | 20-40 |
| 3 | Juniperus horizontalis Moench. (jałowiec płożący w odmianach) – w pojemnikach | 20-40 |
| 4 | Berberis thunbergii (berberys Thunberga) – w pojemnikach | 40-60 |
| 5 | Potentilla fruticosa (pięciornik krzewiasty, w odmianach) – w pojemnikach | 40-60 |
| 6 | Cotoneaster horizontalis (irga pozioma) – w pojemnikach | 40-60 |
| 7 | Forsythia intermedia (forsycja pośrednia) – w pojemnikach lub materiał kopany | 60-80 |
| 8 | Ligustrum vulgare (liguster pospolity) – materiał kopany | 60-80 |

- Technologia i odbiory robót

Prace należy wykonać zgodnie z ogólnymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, z uwzględnieniem Ogólnych Specyfikacji Technicznych wydanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Publicznych w Warszawie:

D-M.-00.00.00 Wymagania ogólne.

D-01.02.01 Usunięcie drzew i krzewów..

D-09.01.02 Utrzymanie zieleni przydrożnej.

D-09.01.01 Zieleń drogowa.

Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z wytycznymi sposobu wykonywania prac pielęgnacyjnych w drzewostanie z uwzględnieniem terminów rozwoju biologicznego roślin.

- Wymagania szczegółowe

6.1 Sprzęt.

Do wykonywania robót związanych z usunięciem drzew i krzewów należy stosować:

- piły mechaniczne,

- specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunięcia z pasa drogowego,

- koparki lub ciągniki ze specjalnym osprzętem do prowadzenia prac związanych z wyrębem drzew,

- rębaki do usunięcia gałęzi drzew.

Do pielęgnacji części nadziemnej zieleni przydrożnej:

- łańcuchową lub tarczową piłę spalinową,

- narzędzia ręczne do cięcia drewna,

- opryskiwacz w zależności od zakresu robót, agregowany z ciągnikiem lub przenośny do oprysków na małą skalę.

6.2 Transport.

Pnie, karpinę oraz gałęzie należy przewozić transportem samochodowym.

Materiał roślinny do nasadzeń w czasie transportu musi być zabezpieczony przed uszkodzeniem pędów, korzeni i bryły korzeniowej. Bryła korzeniowa drzew powinna być opakowana lub znajdować się w pojemniku. Bryła korzeniowa krzewów powinna znajdować się w pojemniku.

6.3 Usuwanie drzew i krzewów.

Roboty związane z usunięciem drzew obejmują wycięcie drzew wraz z wywozem i kosztami utylizacji.

Wycinkę drzew należy wykonywać zgodnie z zaleceniami Zamawiającego.

Roślinność istniejąca, nie przeznaczona do usunięcia powinna być przez Wykonawcę zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jeżeli roślinność, która ma być zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawcę, to powinna być odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposób zaakceptowany przez odpowiednie władze.

6.4 Usuwanie gałęzi drzew i krzewów ograniczających skrajnię drogową oraz złamanych lub uszkodzonych.

Usunięcia gałęzi i konarów liściastych drzew i krzewów wrastających w światło skrajni drogowej oraz uszkodzonych, uschniętych i złamanych dokonuje się ostrymi narzędziami (nożem ogrodniczym - krzesakiem, sekatorem, piłką ręczną do cięcia drewna, piłą łańcuchową lub tarczową).

Grube konary i gałęzie należy usunąć, wykonując trzy cięcia:

- pierwsze - od dołu do połowy grubości odcinanej gałęzi,

- drugie - od góry w odległości od 5 do 10 cm dalej licząc w kierunku skrajnym od cięcia dolnego, co pozwala na odcięcie konaru lub gałęzi bez odarcia kory z pnia drzew,

- trzecie - tuż przy obrączce (tak by nie uszkodzić obrączki) w celu usunięcia sęka, który powstał przy poprzednich dwóch cięciach.

Cięcie po pile ręcznej lub mechanicznej należy wyrównać krzesakiem i zasmarować preparatem grzybobójczym zabezpieczającym drzewo przed infekcją (rany do średnicy 10 cm). Rany o średnicy powyżej 10 cm zabezpiecza się dwuskładnikowo, krawędzie rany preparatem powierzchniowym, a środek preparatem impregnującym.

Cięcie cieńszych gałęzi drzew i krzewów liściastych także należy wykonać przy obrączce z wyrównaniem nożem i zasmarowaniem.

Cięcie gałęzi drzew iglastych wykonuje się na granicy drewna żywego i martwego lub w miejscu nasady gałęzi żywej. Sposób wykonania jak przy drzewach liściastych.

6.5 Usuwanie odrostów z pnia i szyi korzeniowej.

Usunięcie odrostów z pni drzew należy wykonać w taki sam sposób jak usuwanie gałęzi.

Odrosty korzeniowe wycina się sekatorem lub nożem możliwie najbliżej miejsca odrostu, po usunięciu warstwy gruntu do miejsca wyrastania odrostu z korzenia lub szyi korzeniowej.

6.6. Frezowanie karp korzeniowych

Powinno odbywać się na głębokości minimum 15 cm poniżej poziomu gruntu, wyrównanie terenu, w razie konieczności należy uzupełnić doły powstałe w wyniku frezowania karp urodzajną i wolną od zanieczyszczeń ziemią wraz z jej ubiciem.

6.7. Pielęgnacja krzewów w okresie gwarancji.

Pielęgnacja krzewów polega na:

- podlewaniu, częstotliwość należy uzależnić od warunków pogodowych, w miarę potrzeb - korzystnie rzadziej, dużymi dawkami wody. Podlewanie należy wykonywać wcześnie rano lub wieczorem,

- utrzymaniu spulchnionej warstwy ziemi wokół krzewów,

- pielenie krzewów (4-krotnie w sezonie wegetacyjnym),

- wyrównywanie linii brzegowej rabat powinno odbywać się po każdym pieleniu

- odchwaszczaniu ziemi (na powierzchniach korowanych chwasty nie powinny przekraczać 15 cm wysokości),

- nawożeniu (częstotliwość i dawka, w zależności od rodzaju nawozu). Rośliny sadzone jesienią, nawozimy wiosną dopiero po zauważeniu pierwszych oznak wzrostu. Rośliny sadzone wiosną powinny dostać niewielką dawkę nawozu dopiero po 2 miesiącach od posadzenia. Orientacyjne dawki nawozu od 0,02 kg (dla krzewów), do 0,06 kg (dla drzew) pod jedną sadzonkę,

- odmładzanie - krzewy wymagające odmłodzenia, należy wykopać, oddzielić części najstarsze, suche, porażone przez choroby a posadzić młode, zdrowe przyrosty. Termin odmłodzenia krzewów zależny jest od gatunku.

- poprawianie i uzupełnianie ściółki,

- wymianie uschniętych i uszkodzonych krzewów,

- przycięciu złamanych, chorych lub krzyżujących się gałęzi (cięcia pielęgnacyjne i formujące oraz stymulujące do rozkrzewiania się sadzonek), Krzewy należy ciąć co roku w celu uformowania dobrze rozkrzewionej formy (uwzględniając ich porę kwitnienia),

- usuwaniu przekwitłych kwiatostanów; martwych części roślin

- wymianę roślin zniszczonych, zdewastowanych, chorych, ukradzionych - w okresie gwarancyjnym Wykonawca zapewnia pełne uzupełnianie nasadzeń, które zostały zakwalifikowane jako nieudane na koszt własny. Uzupełnienia należy wykonywać każdorazowo po stwierdzeniu takiej potrzeby w czasie przeglądu,

- przygotowanie roślin na okres zimowy.

6.8 Nasadzenia drzew i krzewów.

Materiał roślinny użyty do nasadzeń, a także sadzonki do uzupełnienia w okresie pielęgnacji nie powinny posiadać następujących wad:

a) uszkodzeń mechanicznych części nadziemnej i korzeni,

b) śladów żerowania szkodników,

c) oznak chorobowych,

d) odrostów poniżej miejsca szczepienia,

e) martwic i pęknięć kory oraz zmarszczeń kory,

f) uszkodzeń przewodnika i pąka szczytowego,

g) przesuszeń systemu korzeniowego,

h) uszkodzeń bryły korzeniowej.

Przy sadzeniu nowych roślin należy przestrzegać następujących zaleceń:

a) najkorzystniejszą porą sadzenia jest jesień lub wiosna,

b) dołki pod nowe rośliny powinny być zaprawione ziemią roślinną,

c) roślina w miejscu sadzenia powinna znaleźć się do 5 cm głębiej niż rosła w szkółce,

d) korzenie złamane i uszkodzone należy przed sadzeniem przyciąć,

e) korzenie zasypywać sypką ziemią i prawidłowo ubić,

f) do drzewek w formie piennej wykonać stelaże z 2 lub 3 palików.

Drzewa należy sadzić z pełną zaprawą dołów o średnicy od 0,7 do 1,0 m, wykonać stelaż, a następnie wykonać mulczowanie mis.

Sadzenie krzewów powinno odbywać się w dołkach do 30 cm głębokości.

Ponadto:

1. Drzewa i krzewy powinny być poddane systematycznej i kompleksowej pielęgnacji w okresie gwarancji.

2. Misy wokół drzew powinny być utrzymane tj.: wygrabianie liści i innych zanieczyszczeń z mis, odchwaszczanie i utrzymywanie ich prawidłowego kształtu, zbieranie chwastów i innych zanieczyszczeń, nawożenie drzew powinno odbywać się 2-krotnie w sezonie (1 raz wiosną nawozem długodziałającym, otoczkowanym, maksymalnie do końca kwietnia i 1 raz jesienią maksymalnie do połowy września, nawozem jesiennym bez zawartości azotu). Nawóz powinien być zgodny z zalecanymi dawkami i zostać przedstawiony do zaakceptowania na żądanie Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku.

3. Wygląd młodych drzew powinien być regularnie poprawiany przez przycinanie złamanych, chorych, przemarzniętych lub krzyżujących się gałęzi oraz wykonywanie cięć formujących;

4. Odrosty (korzeniowych i piennych) powinny być regularnie usuwane przy użyciu noży    ogrodniczych, sekatorów, nożyc lub piły - miejsca cięć muszą być gładkie, a nie      poszarpane;

5. Ściółkowania należy dokonać zaraz po posadzeniu roślin i w miarę upływu czasu i potrzeb je uzupełniać. Do ściółkowania najlepiej użyć kory z drzew iglastych lub zrębki drzewne (rozdrobnione gałęzie i drewno). Grubość warstwy ściółki powinna wynosić około 5 cm i posiadać w miarę grubą, ale jednolitą frakcje;

6. Regularne podlewanie – powinno być dostosowane do warunków atmosferycznych. Podlewania należy wykonywać we wczesnych godzinach porannych lub wieczornych oraz powinno być prowadzone w sposób zapewniający przesiąknięcie bryły korzeniowej – dla jednej sztuki drzewa należy użyć minimum 50 litrów wody. Woda do podlewania powinna być wolna od szkodliwych zanieczyszczeń chemicznych (np. woda studzienna, wodociągowa, rzadziej ze stawów, rzek oraz deszczówkę).

7. Regularne kontrolowaniu pod kątem wystąpienia chorób lub szkodników, 
a    ewentualne porażenie należy usuwać za pomocą odpowiednich środków ochrony      roślin w konsultacji z Miejskim Zarządem Dróg w Płocku;

8. Wymiana egzemplarzy drzew w przypadku, gdy:

a. drzewa nie wznowią wegetacji po zimie lub obumrą w trakcie sezonu wegetacyjnego, b. zostaną zniszczone, skradzione lub będą w złej kondycji zdrowotnej;

9. wymiana, uzupełnienie i poprawianie stelaży przy drzewach oraz taśm mocujących, 
na bieżąco według potrzeb;