| ZP/08/2022 Załącznik nr 5b do SWZ |
| --- |
| Dotyczy postępowania na: „Dostawa sprzętu w celu stworzenia środowiska backupu o wysokiej dostępności oraz zapewnienia mechanizmów weryfikacji poprawności i odtworzenia kopii dla NZOZ Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu sp. z o.o.”, nr post. ZP/08/2022 |
| OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – CZĘŚĆ 2 |
| Pakiet nr 2: ZESTAW NAS + SWITCH |
| Zadanie nr 1 | NAS |
| Nazwa |  |
| Model |  |
| Producent |  |
| Kraj pochodzenia |  |
| Rok produkcji (nie starszy niż 2022 rok) |  |
| Lp. | Opis wymaganych informacji, parametrów technicznych i właściwości użytkowych | Wartość wymagana/ graniczna | Opisać parametry oferowane (opisać / podać oferowany parametr / warunek) | W przypadku różnic parametru oferowanego od wymaganego podać podstawę jego dopuszczenia do zaoferowania, znak pisma: pytanie Nr __ |
|  | Parametr | Charakterystyka (wymagania minimalne) |  |  |  |
| 1. | Procesor | Czterordzeniowy processor AnnapurnaLabs Alpine AL324 ARM Cortex-A57 1,7GHz, 64-bitowy | TAK |  |  |
| 2. | Obudowa | Rack 2U o wymiarach 89(H) x 482(W) x 534(D) mm wraz z kompletem szyn teleskopowych | TAK |  |  |
| 3. | Ilość slotów RAM | 1x Long-DIMM DDR4 | TAK |  |  |
| 4. | Pamięć RAM | 4GB UDIMM DDR4, z możliwością rozbudowy do 16GB | TAK |  |  |
| 5. | Pamięć Flash | 512 MB | TAK |  |  |
| 6. | Ilość obsługiwanych dysków | 8 dysków 2.5"/3.5" SATA3 Hot Swap o maksymalnej pojemności 18TB każdy | TAK |  |  |
| 7. | Ilość dysków zamontowanych | 4 dyski SATA 6Gb/s, 256 cache, 7200RPM, o pojemności co najmniej 10TB każdy, znajdujących się na liście dysków kompatybilnych, gwarancja 60 miesięcy, o współczynniku MTBF równym 2,000,000 | TAK |  |  |
| 8. | Interfejsy sieciowe | 2 x Port 2,5 Gigabit (2,5G/1G/100M), 2 x 10 GbE SFP+ | TAK |  |  |
| 9. | Porty | 4x USB 3.2 Gen 1, 1 x PCIe Gen 2x2 | TAK |  |  |
| 10. | Wskaźniki LED | HDD 1-8, stan, LAN, Power, USB | TAK |  |  |
| 11. | Obsługa RAID | Pojedynczy dysk, JBOD, RAID 0,1,5,5+Spare,6,6+Spare,10,10+Spare, 50/60 | TAK |  |  |
| 12. | Funkcje RAID | Możliwość zwiększania pojemności i migracja między poziomami RAID online. Przywracanie RAID. | TAK |  |  |
| 13. | Szyfrowanie | Możliwość szyfrowania folderów współdzielonych oraz całych woluminów kluczem AES 256 bitów. Mechanizm szyfrowania z akceleracją sprzętową. | TAK |  |  |
| 14. | System Operacyjny | Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows Server 2008R2/2012/2012R2/2016/2019, Apple Mac OS 10.10+, Linux & UNIX | TAK |  |  |
| 15. | Stacja monitoringu | Obsługa do 16 kamer IP (8 darmowych [QVR PRO]) | TAK |  |  |
| 16. | Protokoły | CIFS, AFP, NFS, FTP, WebDAV, iSCSI, Telnet, SSH, SNMP | TAK |  |  |
| 17. | Usługi | Serwer pocztowy, Stacja monitoringu, Windows ACL, Serwer wydruku, Serwer WWW, Serwer plików, Manager plików przez WWW, Obsługa paczek QPKG, Funkcja Virtual Disk umożliwiająca zwiększenie pojemności serwera przy pomocy protokołu iSCSI, Replikacja w czasie rzeczywistym, Klient LDAP, Serwer Syslog, Migawki wolumenów, Obsługa kontenerów (LXC – Docker), Serwer VPN | TAK |  |  |
| 18. | Zarządzanie dyskami | SMART, sprawdzanie złych sektorów | TAK |  |  |
| 19. | Rozszerzenie | Możliwość rozszerzenia o maksymalnie 16 zatok | TAK |  |  |
| 20. | Język GUI | Polski, Angielski | TAK |  |  |
| 21. | Gwarancja | Gwarancja 36 miesiące | TAK |  |  |
| 22. | Waga | Netto: max 9,5kg, Brutto: max 15,5kg | TAK |  |  |
| 23. | Pobór mocy | Typowy: 56,5 (max) | TAK |  |  |
| 24. | System plików | Dyski wewnętrzne EXT4. Dyski zewnętrzne EXT3, EXT4, NTFS, FAT32, HFS+ oraz exFAT | TAK |  |  |
| 25. | iSCSI | Obsługa MPIO, MC/S i SPC-3 Persistent Reservation | TAK |  |  |
| 26. | Liczba kont użytkowników | 4096 | TAK |  |  |
| 27. | Liczba grup | 512 | TAK |  |  |
| 28. | Liczba udziałów | 512 | TAK |  |  |
| 29. | Max ilość połączeń | 700 | TAK |  |  |
| 30. | Zasilanie | 250 W PSU, 100–240 V | TAK |  |  |
| 31. | Wentylatory | Minimum 2, o wymiarach co najmniej 70mm | TAK |  |  |
| 32. | UPS | Obsługa sieciowych awaryjnych zasilaczy UPS | TAK |  |  |
| Zadanie nr 2 | SWITCH |
| Nazwa |  |
| Model |  |
| Producent |  |
| Kraj pochodzenia |  |
| Rok produkcji (nie starszy niż 2022 rok) |  |
| Lp. | Opis wymaganych informacji, parametrów technicznych i właściwości użytkowych | Wartość wymagana/ graniczna | Opisać parametry oferowane (opisać / podać oferowany parametr / warunek) | W przypadku różnic parametru oferowanego od wymaganego podać podstawę jego dopuszczenia do zaoferowania, znak pisma: pytanie Nr __ |
|  | Parametr | Charakterystyka (wymagania minimalne) |  |  |  |
| 33. | Zgodność | Pełna kompatybilność w zakresie działania z oferowanym urządzeniem NAS | TAK |  |  |
| 34. | Typ zarządzania | Zarządzanie sieciowe | TAK |  |  |
| 35. | Liczba portów | 12 w tym: 4x 10GbE SFP+ 8x Combo 10GbE | TAK |  |  |
| 36. | Gniazdo zarządzania | 1 x 1GbE RJ45 | TAK |  |  |
| 37. | Zasilacz | Zasilacz wewnętrzny | TAK |  |  |
| 38. | Maks. Zużycie energii | 70W | TAK |  |  |
| 39. | Typ zasilania wejściowego | AC, 100-240 VAC, 50/60 Hz | TAK |  |  |
| 40. | Tabela z adresami MAC | 32K | TAK |  |  |
| 41. | Łączna przepustowość nieblokująca | 120 Gb/s | TAK |  |  |
| 42. | Zdolność przełączania | 240 Gb/s | TAK |  |  |
| 43. | Interfejs zarządzania | Sieć WEB | TAK |  |  |
| 44. | Konsola | RS232 | TAK |  |  |
| 45. | Wentylator | 40 x 40mm (12V) | TAK |  |  |
| 46. | Obsługiwane normy | • IEEE 802.3 Ethernet • IEEE 802.3u 100BASE-T • IEEE 802.3ab 1000BASE-T • IEEE 802.3bz 2,5G/5GBase-T • IEEE 802.3an 10G BASE-T • IEEE 802.3z 1000BASE-SX/LX • IEEE 802.3ae 10G Fiber • IEEE 802.3x Kontrola przepływu Full-Duplex • IEEE 802.1Q Tagowanie VLAN • IEEE 802.1w RSTP • IEEE 802.3ad LACP • IEEE 802.1AB LLDP • IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet • (Klasa usługi IEEE 802.1p) | TAK |  |  |
| 47. | Wskaźniki LED | Na port: Prędkość/połączenie/aktywność Na system: Zasilanie/stan | TAK |  |  |
| 48. | Wymiary | max 46,65 mm (W) x 285 mm (S), 236,6 mm (G) | TAK |  |  |
| 49. | Waga | max 2,2 kg (netto) | TAK |  |  |
| 50. | Ramki Jumbo | 9K | TAK |  |  |
| 51. | Gwarancja | 24 m-ce producenta | TAK |  |  |

UWAGI:

- Parametry określone jako „TAK” są warunkami granicznymi, których niespełnienie skutkuje odrzuceniem oferty z wyłączeniem pozycji, gdzie Zamawiający dopuścił odpowiedź „NIE”.

- Oświadczam, że zaoferowany sprzęt jest fabrycznie nowy, nieużywany, nierekondycjonowany.

- Oświadczam, że w/w oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych inwestycji, z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych.