Załącznik nr 1 do SIWZ

„Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na remont części  budynku nr 3 (hali sportowej) w kompleksie wojskowym przy ulicy Warszawskiej 10 w Bydgoszczy”

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont części budynku nr 3 (hali sportowej) w kompleksie wojskowym przy ulicy Warszawskiej 10 w Bydgoszczy”.

Stan istniejący:

Budynek nr 3 w którym umiejscowiona jest hala sportowa ma powierzchnię użytkową około 1161,00m² oraz kubaturę 8338m³. Jest to obiekt w pewnej części dwukondygnacyjny. Sama hala sportowa zajmuje prawą część (jednokondygnacyjną) budynku a pomieszczenie ma 566m² powierzchni użytkowej oraz wysokość 6,30m. Poziom posadzki znajduje się około 1,0m poniżej terenu zewnętrznego. Wejście do hali dwoma drzwiami z wewnętrznego ciągu komunikacyjnego. Wyjście na zewnątrz na wypadek nagłej ewakuacji  - dwoje drzwi                      w ścianie podłużnej budynku z różnicą poziomu progu drzwi a posadzką około 1,50m.

Konstrukcja budynku : ściany murowane z cegły klinkierowej, posadzka  wykonana                 z  parkietową o dużym stopniu zużycia technicznego (częściowo odklejona od podłoża (luźną)), wykończenie ścian tynk cementowo-wapienny, instalacja centralnego ogrzewania spawana, o znacznym stopniu zużycia, instalacja elektryczna częściowo wymieniona, sufit podwieszany: arkusze sklejki mocowane do stalowych stelaży, które z kolei łączone są systemowymi łącznikami z drewnianą konstrukcją więźby dachowej (drewnianego stelażu (rusztu) pomiędzy dźwigarami). Na izolacji z folii ułożona jest termoizolacja z wełny mineralnej, dach dwuspadowy kryty papą termozgrzewalną, ślusarka okienna.

Dokumentacja powinna zawierać rozwiązania mające na celu:

- zmianę  istniejącego  wykończenia   sufitu   z   zachowaniem rozwiązania konstrukcyjnego dachu oraz możliwość montażu szyn jezdnych do podwieszania lin gimnastycznych na wysokości 6 m, montażu dwóch koszy na wysięgnikach opuszczanych teleskopowo nad boiskiem głównym do koszykówki,

- odtworzenie termoizolacji stropodachu,

- zabezpieczenie   grzybobójcze  i  pożarowe  drewnianych  elementów więźby dachowej (dźwigarów drewnianych, drewnianych belek tworzących ruszt sufitu, desek pokrycia dachu),

- remont wentylacji grawitacyjnej oraz miejscowej wentylacji  mechanicznej 
w hali oraz w holu i pomieszczeniach przyległych,

- poprawę   warunków   technicznych  i   funkcjonalnych   związanych   z   nagłą

ewakuacją użytkowników hali sportowej (różnica poziomu posadzki w hali względem terenu), nie jest wykluczona dobudowa elementów wyjścia

- wymianę instalacji elektrycznej (w tym uzyskanie właściwego naświetlenia) oraz gniazd wtykowych dedykowanych 230 V (zasilanie ZPA),

- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej z maksymalnym zachowaniem istniejącej formy,

- wymianę części instalacji wodociągowej,

- wykonanie nowej nawierzchni podłogi (sportowa, legarowana, poliuretanowa) zgodnie z PN/EN 149042. W hali prowadzone będą zajęcia sportowe (piłka nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa, badminton, tenis, koszykówka, gimnastyka, siłownia). Podłoga powinna zawierać wydzielone linie dla boisk do ww. gier sportowych, jak również jej konstrukcja powinna być wzmocniona na powierzchni około 30 m2 (pas o szerokości około 2 m na całej szerokości hali w rejonie ściany szczytowej (na potrzeby siłowni),

- roboty malarsko-tynkarskie ścian (przewidzieć montaż węzłów na ścianach przeznaczonych do mocowania drążków gimnastycznych przyściennych),

- wymianę instalacji c.o. (rozpatrzyć możliwość zmiany sposobu ogrzewania hali sportowej np. powietrzem wentylacyjnym za pomocą aparatów grzewczo-wentylacyjnych z komorą podmieszania świeżego powietrza ) co zapewni dodatkowo wymianę powietrza wymaganą dla tego typu obiektów.

- wymianę tablicy wyników na elektroniczną w pełni obrazującą aktualne wyniki gier (w tym zegar),

- ogólną poprawę warunków do uprawiania zajęć sportowych.

Zaproponowane rozwiązania dokumentacyjne (nowej obudowy sufitu) powinny dodatkowo uwzględniać:

- poprawę warunków izolacyjności stropodachu,

- wytrzymałość, na działania mechaniczne (przypadkowe uderzenia piłki używanej do rożnych zespołowych gier  (siatkówka, koszykówka, piłka nożna),

- elastyczność (zachowanie kształtu),

- pochłanianie dźwięku,

- reakcję na ogień (właściwa klasa odporności),

- odporność na wilgotność, zabrudzenia.

Poprawa warunków nagłej ewakuacji z hali:

- w przypadku rozwiązań technicznych ograniczonych do wnętrza budynku nie mogą one ograniczać warunków eksploatacji hali, nie być w kolizji                      z prowadzonymi na obiekcie zajęciami sportowymi, spełniać przepisy bhp                i ppoż.

- w przypadku zaprojektowania wyjść z poziomu hali na zewnątrz wymagających robót poza obrysem budynku (wykopy, ścianki, schody,   zejścia, zadaszenie) niezbędne będzie: wystąpienie o uzyskanie przez Projektanta decyzji o lokalizacji celu publicznego i wykonanie mapy do celów projektowych.

### Uwarunkowania:

- Hala sportowa (budynek nr 3). Obiekt zlokalizowany jest na terenie zamkniętym i ujęty w Ewidencji Miejskiego Konserwatora Zabytków.

- Rozwiązania dokumentacyjne z uwagi na ujęcie budynku w ewidencji Konserwatora Zabytków muszą  być uzgodnione z Miejskim Konserwatorem Zabytków.

- Uzgodnienia sanitarno-higieniczne, bhp oraz ppoż.

- Wymagania ogólne:

## Zakres prac projektowych do wykonania w ramach zamówienia.

Na  etapie  opracowywania  dokumentacji  technicznej  wykonawca  zobowiązany  jest  do:

- analizy i weryfikacji założeń odnośnie projektowanego remontu,

- przeprowadzenia inwentaryzacji budowlanej obiektu oraz pozostałych instalacji do celów projektowych,

- wykonanie projektu budowlanego i projektów wykonawczych dla poszczególnych branż,

- opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót poszczególnych branż,

- opracowanie przedmiarów robót poszczególnych branż,

- opracowanie kosztorysów inwestorskich poszczególnych branż,

- opracowanie planu BIOZ,

- uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszystkich wymaganych prawem uzgodnień, decyzji i ekspertyz,

- uzgodnienia projektowanych rozwiązań z :

-  Zamawiającym,

-  użytkownikiem,

-  rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych,

-  rzeczoznawcą do spraw BHP,

-  Zarządcą  (Rejonowy Zarząd Infrastruktury  w Bydgoszczy).

Uwaga: Wytworzona dokumentacja projektowo – kosztorysowa: JAWNA

  - Przewidywany czas realizacji.

min. 130 – max. 150 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy

## Forma opracowania dokumentacji projektowej.

2.3.1.   Projekt budowlano, wykonawczy:

Powinien być opracowany w takiej formie i zakresie żeby:

- spełniał postanowienia: decyzji Nr 321/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 28.11.2003r., (Dz. Urz. Ministra Obrony narodowej Nr 18 poz. 198, z późn. zm.) rozporządzenia MSWiA z dnia 02.12.2015r.) w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. poz. 2117) oraz decyzji Nr 44/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie wprowadzenia do użytku „Instrukcji o ochronie przeciwpożarowej w resorcie obrony narodowej”;

- zawierał informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

- na jego podstawie można było uzyskać, wszystkie niezbędne opinie, uzgodnienia, pozwolenia władz i instytucji;

- zawierał wszystkie rysunki, opisy, schematy niezbędne Wykonawcy do wykonania wszystkich robót i wyrobów objętych projektem;

- dla rozwiązań typowych należy powołać się na PN lub powszechnie znane katalogi wykonania wyrobów,

- dla rozwiązań nietypowych należy załączyć schematy i rysunki wykonawcze – warsztatowe, opracowane przez projektanta,

- dla wyrobów przeznaczonych do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym należy sporządzić indywidualną dokumentację techniczną wyrobu, w  rozumieniu  przepisów art. 10 ustawy – Prawo Budowlane oraz  Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r.  w  sprawie   aprobat   technicznych   oraz   jednostek   organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz.U.2014 , poz. 1040)

- był zgodny: z aktualnymi przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2017r. poz. 1332), decyzją Nr 28/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 03.03.98r. w sprawie zasad i zakresu prowadzenia prac typizacyjnych w budownictwie służącym obronności Państwa, realizowanym na terenie zamkniętym oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25.04.2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz.462 z późn. zm.).

- jednoznacznie określał założenia wyjściowe do kosztorysowania w postaci danych technicznych, technologicznych oraz organizacyjnych mających wpływ na wysokość wartości kosztorysowych pozycji robót;

2.3.2.  Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót:

Należy opracować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia                  2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013r. poz. 1129). Powinna ona zawierać m.in.:

- zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, obejmujące       w szczególności wymagania dotyczące parametrów i właściwości materiałów;

- wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót oraz określenia zakresu prac, które powinny być ujęte             w cenach poszczególnych pozycji przedmiaru;

- założenia wyjściowe do kosztorysowania w postaci danych technicznych, technologicznych i organizacyjnych mających wpływ na wartość kosztorysu inwestorskiego;

W szczególności dotyczy to pozycji robót kalkulowanych indywidualnie lub, w których zastosowano materiały, technologię wykonania nowe lub mało znane i nie rozpowszechnione w budownictwie lub stosowane na podstawie aprobat technicznych.

    - Przedmiary robót:

Powinien być opracowany w takiej formie, żeby na jego podstawie ubiegający się o wykonanie robót mogli sporządzić kosztorys ofertowy oraz spełniać poniższe wymagania:

Przedmiar robót winien obejmować:

- Stronę tytułową, która zawiera:

- nazwę obiektu lub robót z podaniem lokalizacji,

- nazwę i adres Zamawiającego,

- nazwę i adres jednostki projektowej oraz imiona i nazwiska, z określeniem funkcji osób, które sporządziły przedmiar oraz ich podpisy,

- datę opracowania.

- Ogólną charakterystykę obiektu lub robót, zawierającą krótki opis techniczny wraz        z istotnymi parametrami, które określają wielkość obiektu lub robót oraz wskazują sposób i technologię wykonania poszczególnych robót;

- Wykaz pozycji robót opracowany przed wykonaniem robót na podstawie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót zawierający:          nr pozycji robót, nakłady rzeczowe (rodzaj i nr katalogu, tablicy i kolumny), jednostkę miary, opis robót w kolejności technologicznej ich wykonania, całkowitą ilość jednostek przedmiarowych pozycji robót;

- podanie numeru katalogu nakładów rzeczowych dla poszczególnych pozycji robót powinno odpowiadać pod względem ilości i rodzaju nakładów rzeczowych, charakteru robót, jednostki miary oraz organizacji i technologii wykonania robót,

- w przypadku stosowania materiałów zamiennych w stosunku do wyszczególnionych w układach tablicy katalogu nakładów rzeczowych należy   w opisie robót zamieścić ich pełną nazwę i parametry techniczno – jakościowe oraz komentarz „analogia”,

- dla pozycji robót, na które nie opracowano tablic katalogu nakładów rzeczowych należy opracować indywidualne ustalenia nakładów. Tak opracowane pozycje robót należy oznaczyć „kalkulacja indywidualna”.

- Wykaz, z podaniem ilości jednostek, wszystkich przeznaczonych do wbudowania         w obiekcie budowlanym, niezbędnych do wykonania zamówienia:

- maszyn i urządzeń,

- wyrobów budowlanych przeznaczonych do jednostkowego stosowania,

- materiałów i surowców.

2.3.4. Kosztorys inwestorski:

- Kosztorys inwestorski należy sporządzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. nr 130 poz. 1389) oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 17 styczna 2001r. w sprawie kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych oraz czynników produkcji dla potrzeb sporządzania kosztorysów inwestorskich        (Dz. U. nr 3 poz. 22);

- Kosztorys inwestorski powinien w pierwszej kolejności być opracowany metodą uproszczoną z wykorzystaniem cen jednostkowych robót podanych w załączniku nr 2 do wyżej wspomnianego MSWiA (dodatkowo należy w nim ująć podatek VAT). Zawartość kosztorysu inwestorskiego zgodna z § 2 pkt 8 rozporządzenia z dnia                 26 lutego 1999r.;

Uwaga:

Wszystkie elementy dokumentacji projektowej przekazywane Zamawiającemu powinny być oprawione   w sztywne i trwałe oprawy.

Dodatkowo na płycie CD w programie Auto CAD, Specyfikację techniczną wykonania                   i odbioru robót budowlanych w edytorze Microsoft Word, przedmiary, kosztorysy                      w programie Norma  (w rozszerzeniu ”ath”).

- Załączniki:

Dokumentacja fotograficzna istniejącego obiektu.

OPIS DO FOTOGRAFII

nr 1 i 2	zdjęcie elewacji frontowej obiektu. Układ ślusarki okiennej oraz drzwi, dwoje drzwi jednoskrzydłowych – wyjście ewakuacyjne niespełniające przepisów ppoż. I bhp, wymaga nowego rozwiązania zaakceptowanego przez rzeczoznawców bhp i ppoż.;

nr 3 	widok ściany podłużnej (frontowej) od wewnątrz z drzwiami ewakuacyjnymi wymagającymi przeprojektowania;

nr 4  	ściany bocznej, drzwi połączone korytarzem z wejściem głównym do budynku;

nr 5  	widok ogólny hali sportowej ze wskazaniem na sufit i podłogę;

nr 6 - 8 	widok drewnianej więźby dachowej hali.

# Text boxes

1

2

3

4

5

6

7

8