Załącznik nr 1 do SWZ

Nr sprawy: KP-272-PNK-72/2023

Opis przedmiotu zamówienia

| Skaner 3D | 1 sztuka |
| --- | --- |
| Specyfikacja | Skaner ręczny Hybrydowa technologia skanowania: światło niebieskie LED i niebieski laser Szybkość skanowania do min 1 200 000 pkt/s Zakres pojedynczego skanu nie mniej niż 420 x 400 mm Odległość punktowa nie mniej niż: szybkie skanowanie: 0,25-3 mm, Skanowanie laserem: 0,05 – 3 mm Kamera: tak Formaty pliku co najmniej : STL, OBJ, PLY, P3, 3MF Łączność min: USB 3.0 Skanowanie z dokładnością nie mniej niż 0,04 mm Skanowanie w kolorze Skanowanie na zewnątrz Waga nie większa niż 0,8 kg |
| Gwarancja | Min. 24 miesiące |