OPIS PrzedmiotU zamówienia

Dostawy 12 (dwunastu) fabrycznie nowych autobusów przegubowych
 zasilanych olejem napędowym

- Aranżacja wnętrza, użyte materiały i ich kolorystyka muszą być takie same we wszystkich autobusach.

- Wykonawca przy odbiorze autobusów musi dostarczyć wszystkie wymagane aktualnymi przepisami dokumenty umożliwiające ich zarejestrowanie.

- Poniższe elementy łańcucha napędowego:

- silnik,

- skrzynia biegów,

- most napędowy,

powinny być zunifikowane (elementy traktowane rozłącznie) w następujący sposób: we wszystkich autobusach wyprodukowane przez jednego producenta, i jednego typu

- Autobusy winny spełniać następujące parametry techniczne, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty:

Autobusy przegubowe

| 1. | Wymiary zewnętrzne i pojemność autobusu |
| --- | --- |
| 1.1. | Długość całkowita | 17.900 – 18.200 mm |
| 1.2. | Szerokość całkowita | max 2.550 mm |
| 1.3. | Wysokość całkowita | max 3.250 mm |
| 1.4. | Ilość miejsc dla pasażerów | Min. 135 pasażerów, w tym minimalna ilość miejsc siedzących dla pasażerów 40. |
| 2. | Nadwozie | Konstrukcja nadwozia oraz poszycia z materiałów odpornych na korozję lub ze stali o podwyższonej jakości zabezpieczonej przed korozją. |
| 3. | Przedział pasażerski |
| 3.1 | Przebieg i pokrycie podłogi | Niska podłoga na całej długości autobusu, bez stopni poprzecznych wewnątrz pojazdu (z wyjątkiem stopni umożliwiających zajęcie miejsca w ostatnim rzędzie siedzeń autobusu) oraz bez stopni we wszystkich drzwiach autobusu; Wysokość podłogi na progach drzwi nie może przekraczać 340 mm; Podłoga pokryta wykładziną antypoślizgową wszystkie złącza zgrzewane (kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym). |
| 3.2 | Ściany autobusu | Ściany boczne wykonane z płyt jednostronnie powlekanych, wodoodpornych, łatwo zmywalnych, trudno palnych (kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym). |
| 3.3 | Drzwi | Czworo drzwi dwuskrzydłowych o szerokości nie mniejszej niż 1200mm, otwieranych do wewnątrz, wyposażonych w mechanizm automatycznego powrotnego otwierania w przypadku, gdy drzwi napotkają opór w momencie ich zamykania (system sterowania drzwiami elektroniczny, a rewers elektropneumatyczny). System sterowania musi zapewniać możliwość ponownego otwierania drzwi przez kierowcę po uaktywnieniu przez niego funkcji zamykania; System sterowania autorewersem nie może samoczynnie inicjować ponownego zamknięcia drzwi; Pierwsze skrzydło drzwi przednich wyposażone w szybę ogrzewaną lub szybę podwójną, Sterowanie otwieraniem skrzydeł drzwi przednich od wewnątrz z pulpitu kierowcy niezależne. Od zewnątrz skrzydło lewe otwierane przez pasażera przy pomocy „ciepłego guzika”, skrzydło prawe przez kierowcę przyciskiem technicznym. Pierwsze skrzydło drzwi przednich musi być wyposażone w zamek na klucz z zewnątrz pojazdu, a pozostałe zapewniać możliwość ryglowania od wewnątrz; Kierowca musi mieć możliwość indywidualnego otwierania/zamykania wybranych przez siebie drzwi za pośrednictwem przycisków na tablicy rozdzielczej oraz możliwość jednoczesnego otwierania /zamykania wszystkich drzwi za pośrednictwem jednego przycisku umieszczonego na desce rozdzielczej. W takim trybie kierowca musi mieć możliwość wyłączenia fotokomórek lub innych systemów analizujących obecność pasażera wewnątrz pojazdu w pobliżu drzwi uniemożliwiających zamknięcie drzwi;. Sterowanie drzwi musi posiadać blokadę (z możliwością dezaktywacji przez kierowcę w sytuacjach awaryjnych), uniemożliwiającą ich otwarcie podczas jazdy autobusu po przekroczeniu 3 km/h, Układ drzwi 2-2-2-2. System otwierania drzwi musi być wyposażony w tzw. „ciepły guzik” spełniający wymogi określone w § 13 załącznika nr 4 do SWZ. . |
| 3.4. | Siedzenia pasażerskie | Siedzenia pasażerskie, odporne na ścieranie i zabrudzenia; Szkielety z tworzywa sztucznego wyklejone wykładziną tapicerowaną nie palną z możliwością demontażu i montażu; Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym. |
| 3.5. | Oświetlenie wnętrza | Oświetlenie przedziału pasażerskiego diodowe, wymienne źródła światła; W obrębie podestu przy kabinie kierowcy i nad pierwszymi drzwiami światła górne zabezpieczone przed oślepianiem kierowcy; Łatwa dostępność obsługowa. |
| 3.6. | Wnętrze | Po lewej stronie autobusu na wysokości drugich drzwi miejsce na wózek inwalidzki o wymiarach nie mniejszych niż 1900 x 700 mm oraz na wysokości trzecich drzwi miejsce na wózek dziecięcy o wymiarach nie mniejszych niż 1300 x 700 mm. Mocowanie pasażera na wózku inwalidzkim musi zapewniać jego bezpieczny przewóz, a zastosowany system mocowania umożliwiać samodzielne zabezpieczenie przez pasażera bez konieczności montażu dodatkowych elementów przez obsługę pojazdu. Rampa dla wózków inwalidzkich odkładana ręcznie w drugich drzwiach; Minimalna liczba miejsc siedzących dostępnych z poziomu niskiej podłogi – 14; Śmietniczka przy każdych drzwiach. |
| 4. | Silnik | Silnik o zapłonie samoczynnym, chłodzony cieczą, o pojemności skokowej od 9.000 cm3 do 12.500 cm3, spełniający normę EURO 6; Moc silnika min. 250 KW; Max moment obrotowy min. 1500Nm Wyposażony w system automatycznego uzupełniania oleju w silniku z funkcją kontrolno-pomiarową rejestrującą zdarzenia i sytuacje awaryjne np. brak oleju w zbiorniku dolewek, podgrzewacz rozruchu i podgrzewany filtr paliwa; Komora silnika wyposażona w automatyczne urządzenie gaśnicze. Zalecany system bezciśnieniowy, do którego Zamawiający otrzyma autoryzację serwisowania. |
| 5. | Skrzynia biegów | Automatyczna, ze zintegrowanym reatarderem. |
| 6. | Układ pneumatyczny |
| 6.1. | Przewody układu | W strefie gorącej wykonane ze stali nierdzewnej, w pozostałych strefach sztywne z tworzywa o dużej wytrzymałości. |
| 6.2. | Wyposażenie układu pneumatycznego | Osuszacz powietrza; Separator wody; Łatwo dostępne złącza do testowania oraz łatwy dostęp do odwadniaczy z uchwytem (np. kółka); |
| 7. | Instalacja wodna | Wykonana z materiału odpornego na korozję, w strefie gorącej z metalu, pozostałe z tworzywa, w izolacji. |
| 8. | Układ ogrzewania | System ogrzewania przedziału pasażerskiego oraz indywidualne ogrzewanie stanowiska kierowcy, sterowane termostatem; Jedno urządzenie dodatkowe podgrzewania cieczy o mocy min. 30 kW zasilane z centralnego zbiornika paliwa autobusu, podłączone do rejestracji komputera pokładowego; Rury grzewcze z metali kolorowych lub stali nierdzewnej termoizolowane. Spełniający wymogi określone w § 10 załącznika nr 4 do SWZ. |
| 9. | Układ klimatyzacji | Czynnik chłodniczy R 134a, W miejscu łatwo dostępnym w komorze silnika zamontowane odpowiednie szybkozłącze kątowe umożliwiające podłączenie urządzenia do obsługi klimatyzacji, Spełniający wymogi określone w § 10 załącznika nr 4 do SWZ. |
| 10. | Układ wentylacji | Spełniający wymogi określone w § 10 załącznika nr 4 do SWZ. |
| 11. | Informacja dla pasażerów, kasowniki | Tablice powinny być automatycznie wyłączane przez sterownik z programowalnym czasem zwłoki liczonej od chwili wyłączenia silnika. Ustawienie początkowe czasu wyłączenia 15 min. Komputer pokładowy łatwo demontowany umożliwiający: kontakt radiowy z dowolnego punktu zajezdni z serwerem Zamawiającego oraz w przypadkach awarii systemu radiowej transmisji danych przekazywanie rejestrów i programowanie za pomocą łatwo dostępnego złącza USB, rejestrację pracy autobusu: pomiar zużycia paliwa z dokładnością +/- 3% umożliwiający przypisanie zużycia do danego kierowcy w czasie, odczyt stanu paliwa w zbiorniku z możliwością definiowania częstotliwości pomiaru w przedziale od 1 do 60 minut co minutę (dla rejestracji przy włączonym zapłonie i w czasie podtrzymania napięcia przy wyłączonym zapłonie), zapis obrotów silnika, w szczególności jazdy poza ekonomicznym zakresem obrotów, pracy na biegu jałowym, nadmierne hamowanie oraz przyspieszenia, jazda na biegu neutralnym, efektywny czas pracy ogrzewania (czas pobierania paliwa przez ogrzewanie) i klimatyzacji przestrzeni pasażerskiej oraz ich odczyt za pomocą dostarczonego oprogramowania. Po każdorazowym włączeniu zapłonu, każdy spadek poziomu paliwa o więcej niż 1% objętości zbiornika musi być komunikowany w chwili ponownego włączenia zapłonu oraz rejestrowany w systemie. sterujący systemem zapowiadania przystanków, sterujący tablicami, sterujący kasownikami. Komputer pokładowy musi posiadać moduł generowania aktywności urządzeń kasujących w pojazdach spełniający wymogi określone w § 2 Załącznika nr 4 do SWZ. Komputer pokładowy musi posiadać funkcję autodiagnostyki Systemu bezprzewodowego, dostępu do internetu (wi-fi) określoną w § 11 Załącznika nr 4 do SWZ. Komputer pokładowy musi posiadać funkcję nawigacji liniowej opisanej w Załączniku nr 7 do SWZ. Usytuowanie komputera pokładowego do uzgodnienia z Zamawiającym. Poprawność funkcjonowania SIP, nawigacji liniowej, komunikacji radiowej komputera pokładowego z serwerem Zamawiającego oraz rejestracja parametrów pracy autobusu podlegać będą ocenie zgodności z wymogami Zamawiającego w testach na liniach komunikacyjnych i w zajezdni z wykorzystaniem autobusów z pierwszej dostawy w okresie 10 dni. W przypadku niespełnienia wymagań Zamawiającego kolejne dostawy będą wstrzymane do czasu usunięcia uwag Zamawiającego. Kasowniki elektroniczne zunifikowane z posiadanymi przez Zamawiającego z wyświetlaczem czasu rzeczywistego na bilety jednorazowe i wieloprzejazdowe z zamkiem śrubowym jako zabezpieczenie przed kradzieżą (szczegółowe rozmieszczenie i specyfikacja kodu kasującego w uzgodnieniu z Zamawiającym); Możliwość niezależnego ustawiania poziomu głośności zapowiedzi głośników zew. i wew., w przedziałach czasowych (definiowanych przez Zamawiającego) z blokadą dostępu poprzez uprawnienia serwisowe niedostępnych dla kierowcy. Ustawienie początkowe poziomu głośności w uzgodnieniu z Zamawiającym. Spełniające wymogi określone w § 2, § 6 i § 7 załącznika nr 4 do SWZ. |
| 12. | P Stanowisko kierowcy P kierowcy Stanowisko kierowcy | Wydzielona kabina w pełni zabudowana na pełnej szerokości autobusu oddzielająca pierwsze skrzydło pierwszych drzwi od przestrzeni pasażerskiej wyposażona w okienko do sprzedaży biletów z półką na pieniądze. Wyjście kierowcy z kabiny musi być zapewnione zarówno od strony przestrzeni pasażerskiej, jak też przez pierwsze skrzydło pierwszych drzwi. Prześwit pomiędzy górną krawędzią drzwi kabiny, a sufitem nie może być większy niż 25 cm. Elementy zabudowy kabiny nie mogą zasłaniać widoczności w lustrze wewnętrznym. Drzwi pomiędzy kabiną kierowcy, a przedziałem pasażerskim od podłogi do wysokości półki na pieniądze nieprzezroczyste; Schowki: na bilety i dokumenty pojazdu oraz rzeczy osobiste kierowcy; Pierwsze skrzydło pierwszych drzwi i schowek na rzeczy osobiste kierowcy oraz drzwi od kabiny kierowcy do przestrzeni pasażerskiej zamykane na klucze patentowe; Klimatyzacja kabiny; Siedzenie (fotel) kierowcy: elastyczne zawieszenie, wielostopniowa regulacja, obrotowe wyposażone w zagłówek i podłokietniki, podgrzewane; Kierownica regulowana w dwóch płaszczyznach. Niezależna dodatkowa nagrzewnica regulowana termostatem; Natężenie oświetlenia kabiny regulowane przez kierowcę, płynnie lub min. 3-stopniowe; Śmietniczka; Gniazdo zapalniczki 12V min. 15A umieszczone w zasięgu kierowcy; Gniazdo USB 5V, min. 2,5A umieszczone w zasięgu kierowcy na bocznym pulpicie; Uchwyt do mocowania rozkładu jazdy formatu A5 na desce z oświetleniem (LED) zasilanym z instalacji elektrycznej autobusu, umieszczony na elastycznym wysięgniku; Wieszak na ubranie umieszczony na ścianie za fotelem kierowcy; Uchwyt (podstawka) umożliwiające bezpieczne (bez zagrożenia dla urządzeń sterujących) postawienie/zawieszenie typowego kubka o pojemności ok. 0,5l; Radioodbiornik samochodowy: max. moc wyjściowa min. 4x50W, 2 kanałowe przedwzmacniacze – sterowniki do zewnętrznych wzmacniaczy stereo, odtwarzanie plików mp3 i wma przez gniazdo USB z przodu radioodbiornika, odrębna przetwornica napięcia 24V/12V, 16A dla wyjścia 12V (w przypadku zastosowania radioodbiornika zasilanego napięciem 24V, przetwornica nie jest wymagana), dodatkowe mocowanie uniemożliwiające szybki demontaż radioodbiornika; Sygnał z radioodbiornika powinien być podawany na min. 2 głośniki dwuzakresowe zainstalowane w kabinie kierowcy, o mocy nie mniejszej niż moc wyjściowa radioodbiornika. Instalacja do montażu radiotelefonu z wyprowadzoną kostką połączeniową typu OK.-2 - żeńska, odrębna przetwornica 24/12V 18A dla wyjścia 12V, oraz antena niskoprofilowa typ 3086/4 na częstotliwość 410-470 MHz, przewód antenowy RG213 zakończony wtykiem UC-1 oraz montaż radiotelefonu dostarczonego przez Zamawiającego. Miejsce montażu do uzgodnienia z Zamawiającym; Instalacja zasilania (24V) pod komputer pokładowy ITS w uzgodnieniu z Zamawiającym; Przystosowanie autobusów do montażu zestawu ITS, o którym mowa w § 3 załącznika nr 4 do SWZ, Przycisk monostabilny do rozłączania zasilania routera wi-fi przez kierowcę usytuowany na bocznym pulpicie po lewej stronie; Przycisk sterujący (niezależnie od działania wyłącznika głównego instalacji elektrycznej autobusu) elektrycznie wyłącznikiem następujących odbiorników prądu: tablic informacyjnych zewnętrznych i wewnętrznych, oświetlenia wnętrza przestrzeni pasażerskiej, sterowania drzwiami za wyjątkiem przedniego skrzydła I drzwi realizowanego przez kierowcę. Lusterka zewnętrzne z prawej i lewej strony pojazdu ogrzewane, z możliwością łatwego demontażu przez kierowcę, sterowane elektrycznie z kabiny kierowcy. Lusterko lewe musi być tak skonstruowane i zamontowane aby nie pozostawała wolna przestrzeń pomiędzy lustrem, a bokiem autobusu, która mogłaby powodować oślepianie kierowcy. Zamawiający zaleca podłączenie elektryczne lusterek poprzez osobną wtyczkę wyprowadzoną poza konstrukcję lustra; Dodatkowe lusterko zewnętrzne ułatwiające podjazd pod krawężnik. Zamawiający zaleca zintegrowane lusterko ułatwiające podjazd pod krawężnik w jednej obudowie z lusterkiem zewnętrznym prawym, w takim przypadku musi być ono ogrzewane. Okno kierowcy przesuwne lub opuszczane; Zabezpieczenie przeciwsłoneczne: żaluzje przeciwsłoneczne regulowane: na szybie przedniej do 2/3 wysokości – 1 szt. i na oknach po stronie lewej na całej długości nie powodującej ograniczenia widoczności w lusterkach wstecznych– 1 szt., osłona (daszek) przeciwsłoneczna z regulacją położenia pomiędzy słupkiem przednim lewym, a żaluzją na szybie czołowej. Zagospodarowanie przestrzeni kabiny, miejsca montażu poszczególnych elementów wyposażenia (w szczególności: schowków, lusterek wewnętrznych, elementów sterujących i gniazd) do uzgodnienia z Zamawiającym. |
| 13. | Układ hamulcowy | Hamulec zasadniczy dwuobwodowy, pneumatyczny, wyposażony w ABS i ASR; Hamulec postojowy – pneumatycznie uruchamiany hamulec sprężynowy działający bezpośrednio na tylne koła; Hamulec przystankowy – automatycznie uruchamiany przy otwarciu drzwi. |
| 14. | Ogumienie | Bezdętkowe, typu miejskiego, ze wzmocnionym płaszczem bocznym, zapewniające przebieg minimum 150.000 km; Do każdego autobusu ogumione koło zapasowe. |
| 15. | Kolorystyka zewnętrzna | Spełniająca wymagania określone w § 1 załącznika nr 4 do SWZ Szczegółowy plan malowania wymaga akceptacji Zamawiającego. |
| 16. | Pokrywa wlewu paliwa | Zamykana na klucz. |
| 17 | Układ wyboczenia | Zastosowane sterowanie elektroniczne układu wyboczenia powinno gwarantować płynność skrętu. W pokrywie przegubu zastosować dostęp serwisowo-obsługowy o wymiarach minimum 100 cm x 50 cm. Konstrukcja maskownicy przegubu powinna zapewniać szybki i dobry dostęp serwisowy, charakteryzujący się możliwością łatwego demontażu pokrywy przegubu w warunkach warsztatowych. |
| 18. | Układ centralnego smarowania | W przypadku gdy wymagana jest obsługa smarowania: agregat pompujący zasilany elektrycznie, układ wyposażony w sterownik elektroniczny, z pamięcią i możliwością regulacji częstotliwości smarowania oraz złącze wraz z przewodem do uzupełniania smarem zbiorniczka, dostępne z kanału naprawczego. Dopuszcza się rozwiązanie polegające na uzupełnianiu smaru w centralnym układzie poprzez oryginalne złącze przy agregacie pod warunkiem, że jest ono dostępne z kanału naprawczego. |
| 19. | Zawieszenie | Pneumatyczne z elektronicznym system regulacji wysokości zawieszenia i ciśnienia w miechach (ECS) z możliwością wykonywania tzw. przyklęku przed otwarciem drzwi. |
| 20. | Układ kierowniczy | W pełni hydrauliczny ze wspomaganiem. |
| 21. | Zbiornik paliwa | Pojemność min. 300 dcm3. |
| 22. | Układ elektryczny, akumulatory | Zastosowany system identyfikacji przewodów, końcówek, złączy itp. jednoznaczny, identyczny dla całej dostawy, zgodny z opisem w dostarczonym schemacie instalacji elektrycznej; Przyłącze do rozruchu silnika umożliwiające wykorzystanie zewnętrznego źródła prądu. Akumulatory zamontowane będą w wysuwanej obudowie na łożyskowanych rolkach zabezpieczone przed samoczynnym wysuwaniem się. Alternatory i akumulatory (min. 2szt. o pojemności min. 240Ah) dostosowane do zapotrzebowania na energię elektryczną w ciężkich, zimowych warunkach atmosferycznych z uwzględnieniem prawidłowego funkcjonowania wszystkich układów i wyposażenia dodatkowego w zamawianej kompletacji autobusu, zgodne z bilansem energii producenta pojazdu. |
| 23. | Wyposażenie dodatkowe | Zaczepy holownicze z przodu i tyłu pojazdu; Sygnalizacja przystanków „na żądanie” spełniająca wymogi określone w § 5 załącznika nr 4 do SWZ; Porty USB spełniające wymogi określone w § 14 załącznika nr 4 do SWZ; Monitoring wizyjny zasilany 24V DC, spełniający wymogi określone w § 9 załącznika nr 4 do SWZ. Wszystkie kamery za wyjątkiem bocznej montowane wewnątrz autobusu. Miejsce montażu i schemat pola widzenia kamer wymaga akceptacji Zamawiającego. System automatycznego zliczania pasażerów spełniający wymogi określone w § 15 załącznika nr 4 do SWZ; System bezprzewodowego dostępu do internetu (wi-fi) spełniający wymogi określone w § 11 załącznika nr 4 do SWZ; Wykonanie instalacji elektrycznej i zapewnienie możliwości zamontowania biletomatu mobilnego wraz z komponentami dodatkowymi, określonymi w § 12 załącznika nr 4 do SWZ i Załączniku nr 4a. Usytuowanie urządzeń do uzgodnienia z Zamawiającym. Wykonawca udziela zgody na montaż/demontaż urządzeń o parametrach określonych w § 12 i na zasadach określonych w załącznikach nr 4 i 4a do SWZ. Wyposażenie autobusu w dwie gaśnice z zaworem dźwigniowym, stałociśnieniowe z proszkiem ABC o ładunku 6 kg oraz ich montaż w miejscu łatwo dostępnym dla kierowcy, w dostarczonych przez Wykonawcę uchwytach; Wyposażenie autobusu w uchwyty na chorągiewki określone w § 1 załącznika nr 4 do SWZ; Dodatkowe dyski wymienne o identycznych parametrach jak zamontowane w rejestratorze wraz z kieszenią przenośną, jako zapas dla dysków wbudowanych w system monitoringu, po 2 szt. do każdego zamawianego autobusu; Urządzenie (komputer przenośny w obudowie w wykonaniu przemysłowym) wraz z kompletnym oprogramowaniem i złączami do odczytywania i zapisywania nagrań monitoringu oraz danych z komputera pokładowego opisanych w pkt 11 tabeli, wraz z pierwszą dostawą autobusów; Dwa przewody min. 20m z wtyczką do przyłącza zewnętrznego źródła prądu do rozruchu silnika, z drugiej strony zakończone zaciskami akumulatorowymi plus i minus, wraz z pierwszą dostawą autobusów; Zapasowy kompletny router/modem wi-fi tożsamy z zamontowanymi w autobusach – 1 szt; Montaż 4 szt. ramek wewnętrznej informacji pasażerskiej (format A3) dostarczonych przez Zamawiającego. Uchwyty przed przednią szybę do montażu tablicy informacyjnej awaryjnej z numerem linii tzw. „deski”. Miejsce montażu i wymiary uchwytów do uzgodnienia z Zamawiającym. |
| 24. | Emisja zanieczyszczeń i zużycie energii (zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 10.05.2011r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych – Dz.U. z 2011r. Nr 96, poz. 559) | Zamawiający wymaga aby oferowany autobus charakteryzował się następującymi maksymalnymi poziomami emisji zanieczyszczeń (wg testu WHTC): emisja tlenku węgla CO: 4,0 g/kWh, emisja węglowodorów THC: 0,16 g/kWh emisja tlenków azotu NOx : 0,46 g/kWh, emisja cząstek stałych PM: 0,01 g/kWh tj. spełniał co najmniej normę EURO 6, oraz emisją CO2 maksymalnie 1400g/km Emisja CO2 zostanie obliczona wg wzoru: Zużycie paliwa wg SORT 2 [l] Emisja CO2 [g/km] = -------------------------------------------- x 2600 * [g/l] 100 [km] * przyjęty wskaźnik emisji CO2 na litr paliwa Zamawiający wymaga aby oferowany autobus charakteryzował się zużyciem energii maksymalnie 15.500.000 MJ dla przebiegu pojazdu 800.000 km. Zużycie energii zostanie obliczone ze wzoru: Emax = Z (l/100 km) x 36 MJ/l x 800.000 km gdzie: Z (l/100 km) zużycie oleju napędowego autobusu według testu SORT 2 36 MJ/l wartość energetyczna oleju napędowego 800.000 km przebieg pojazdu podczas całego cyklu użytkowania autobusu |