| Wymagania szczegółowe przy wykonywaniu prac na wysokości |  |
| --- | --- |
| Cel wymagań |
| Celem wymagań jest zapoznanie pracowników z bezpiecznymi sposobami wykonywania prac na wysokości ponad 1m w sposób technicznie poprawny oraz zapewniający bezpieczeństwo życia, zdrowia, mienia i środowiska. |
| Przedmiot i zakres wymagań |
| Przedmiotem wymagań są techniczne sposoby wykonania prac na wysokości określenie środków materialnych i zasady organizacji pracy niebezpiecznej. |
| Opis postępowania |
| Wymagania ogólne Prace niebezpieczne na wysokości należy prowadzić w sposób technicznie poprawny w zespole co najmniej dwuosobowym pod nadzorem osoby wyznaczonej. Pracownicy wyznaczeni do prac na wysokości powyżej 1 m winni posiadać aktualne zaświadczenie badań lekarskich dopuszczające do prac na wysokości. Pracownicy budujący i rozbierający rusztowania winne się legitymować odpowiednimi zaświadczeniami w zakresie ustawiania i demontażu rusztowań. Użytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez uprawnione osoby. Drabiny przenośne użyte do prac powinny spełniać wymagania Polskich Norm i być w stanie nieuszkodzonym bez śladów pęknięć na szczeblach i podłużnicach. Prace na drabinie przystawnej wymaga uczestnictwa dwóch pracowników z których jeden jest osobą asekurującą i zabezpieczającą przed przemieszczaniem się drabiny. Drabina przystawna ustawiona powinna być pod kątem 65( do 75( w stosunku do podłoża i wsparta na belce stabilizującej i zabezpieczającej przed przesuwaniem. Wysokość drabiny powinna być tak dobrana by wystawała minimum 0,75m nad poziomem na który stanowi komunikację pionową. Drabiny rozstawne podlegają tym samym wymogom co drabiny przystawne z tym, że segmenty muszą być spięte łańcuchem lub taśmą ograniczającą jej rozstaw. Drabiny wykorzystywane są głównie przy pracach malarskich, konserwacji i montażu urządzeń do wysokości 2m, dopuszczalne jest wykonywanie prac z drabin na wysokości powyżej 2m do 4m (w przypadkach gdy niemożliwe jest ustawienie rusztowań), w tym przypadku pracownicy winni stosować ochrony indywidualne przed upadkiem z wysokości. Budowa rusztowań i ustawianie drabin w pobliżu czynnych linii energetycznych jest dozwolona pod warunkiem, gdy odległość mierzona w poziomie, skrajnych przewodów od konstrukcji wynosi, co najmniej: 3 m od linii o napięciu znamionowym do 1 kV, 5 m od linii do 15 kV, 10 m od linii do 30 kV, 15 m od linii do 110 kV, 30 m od linii powyżej 110 kV. |
| W przypadku nie zachowania w/w warunków konieczne jest opracowanie szczegółowej instrukcji bezpiecznego wykonywania prac. Czynności przygotowawcze Prace na wysokości mogą być wykonywane z konstrukcji ( rusztowań) typowych i nietypowych doraźnie konstruowanych do konkretnych potrzeb. Rusztowania typowe winny posiadać fabryczną instrukcję montażu i ocenę zgodności. Konstrukcje nietypowe należy montować zgodnie z opracowanym projektem. Przed przestąpieniem do montażu rusztowania należy wyznaczyć miejsce i określić strefę bezpieczeństwa przejmując, że stanowi 10% wysokości rusztowania i nie może być mniejsza niż 6 m. Jej granice należy ogrodzić i oznakować tablicami z informacją o pracach na wysokości i zakazie wstępu. Jeżeli prace mają się odbywać bez wstrzymania komunikacji pieszej to nad przejściem należy wykonać daszek zabezpieczający o dostatecznej wytrzymałości na przebicie spadającymi przedmiotami. Daszek należy umieścić na wysokości 2,4 m z pochyleniem w stronę ściany (zagrożenia), a jego szerokość winna być większa o 1 m od szerokości przejścia. Wyznaczony teren należy oczyścić z niepotrzebnych przedmiotów, konstrukcji i gruzu, a miejsce postawienia rusztowania, drabiny należy wyrównać i utwardzić zapewniając stabilność konstrukcji i drabiny. Elementy i materiały użyte do ustawienia rusztowania winny być nieuszkodzone, bez korozji, pęknięć i innych mechanicznych odkształceń. Grubość drewna winna odpowiadać założeniom konstrukcyjnym rusztowania wynikającym z obliczeń i zakładanych obciążeń. Rusztowanie stawiane przy konstrukcjach, budynkach winno być z nimi zespalane uchwytami konstrukcyjnymi. W zależności od materiału i podstawy pierwsze zamocowanie winno być na wysokości od 3 do 5 m. Należy przewidzieć sposób dostarczania materiałów na pomost roboczy. Jeśli będą dostarczane za pomocą zblocza (wyciągu ręcznego lub mechanicznego) to należy uwzględnić punkt zaczepienia o odpowiedniej wytrzymałości i stabilności. Rusztowanie wolnostojące wznoszone na wysokość ponad 5 m powinno posiadać odciągi linowe z każdego narożnika zakotwiczone w ziemi. Rusztowanie powinno zapewniać możliwość poruszania się w pionie i ewentualnie w poziomie. Poruszanie się po konstrukcji rusztowania wchodzenie i wnoszenie materiałów jest zabronione. Platforma robocza winna zapewniać swobodę poruszania się i złożenia niezbędnej ilości materiałów i narzędzi, Nie wolno dopuszczać do przeciążenia konstrukcji. Platforma powinna być zabezpieczona poręczami stałymi o wysokości 1,10 m od podłogi listwami krawędziowymi o wysokości 0,15 m a przestrzeń między poręczami a krawężnikiem winna posiadać wypełnienie uniemożliwiające wypadnięcie człowieka. Rusztowanie z rur stalowych należy uziemiać i wykonać pomiar kontrolny, szczególnie jeśli będą wykonywane prace spawalnicze, elektronarzędziami itp. Po zakończeniu montażu rusztowania należy dokonać odbioru zwracając szczególną uwagę na jego stabilność i wytrzymałość. Rozpoczęcie prac Prace montażowe rusztowania i prace na wysokości nie mogą być prowadzone w niesprzyjających warunkach atmosferycznych tj. po zmroku, jeśli nie ma dostatecznego oświetlenia, w czasie gęstej mgły, oblodzenia i intensywnych opałów, zwłaszcza śniegu, podczas burzy i wiatru ponad 10m/sek. Pracownicy do prac na wysokości winni być wyposażeni w ubrania robocze i odpowiedni sprzęt ochronny indywidualnej i pomocniczy (hełmy, torby monterskie). Jeśli praca na pomoście jest związana z koniecznością wychylania się poza bariery ograniczające, pracownicy winni być wyposażeni w szelki bezpieczeństwa i przypięci do trwałych elementów konstrukcyjnych. Zrzucenie narzędzi i materiałów jest niedozwolone. Do tego celu może służyć winda lub specjalne koryta ślizgowe. Prace spawalnicze na rusztowaniu mogą być prowadzone pod warunkiem: usytuowania urządzeń spawalniczych w sposób nie stwarzający zagrożenia komunikacyjnego i zabezpieczenia go przed spadającymi kawałkami żużla, poprowadzenia przewodów elektrycznych i węży zasilających w sposób nie zagrażający osobom pracującym i jednocześnie bez narażenia na przecięcie, przepalenie lub przygniecenie, w miarę możliwości stanowisko spawania elektrycznego winno być osłonięte i nie narażać osób na działanie łuku elektrycznego, usunięcia ze strefy odprysków wszelkich palnych przedmiotów i materiałów, wyposażenia stanowiska w podręczny sprzęt przeciwpożarowy. zabezpieczenia urządzeń i instalacji przed negatywnym wpływem procesu spawania Zakończenie prac lub przerwanie Przerwanie prac na wysokości na dłuższy czas winno być poprzedzone: usunięciem wszystkich materiałów, narzędzi i sprzętu z konstrukcji rusztowania i drabiny, zabezpieczeniem wejścia na rusztowanie przed wejściem osób niepowołanych, pozostawieniem ogrodzenia i tablic ostrzegawczych w obszarze strefy zagrożenia, umieszczenia oświetlenia rusztowania, drabiny, o ile jego konstrukcja znajduje się w strefie komunikacji, zwłaszcza samochodowej. Po przerwie w pracy rusztowania spowodowanej: niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi jak: silny wiatr, opady atmosferyczne, przerwą roboczą trwającą dłużej niż 10dni, rusztowanie musi być sprawdzone pod względem sprawności technicznej odebrane przez uprawnione osoby. Zakończenie prac na wysokości jest związane z usunięciem materiałów i sprzętu z rusztowania i zdemontowania go. Demontaż rusztowania należy wykonywać w odwrotnej kolejności do montażu. Wykaz sprzętu, narzędzi i środków niezbędnych do wykonania prac Sprzęt, narzędzia i materiały pomocnicze: rusztowania i drabiny posiadające oceny zgodności, urządzenia do transportu pionowego (dźwigi, wysięgniki koszowe, krążki), sprzęt oświetleniowy, narzędzia ślusarskie (młotki, cęgi, klucze, itp.), Środki ochrony, sprzęt bhp i ppoż. indywidualne środki łączności, ubrania robocze, rękawice i środki ochrony indywidualnej, apteczka pierwszej pomocy, podręczny sprzęt przeciwpożarowy, bariery ogrodzeniowe, taśmy, znaki ostrzegawcze i informacyjne, światła ostrzegawcze. Szczegółowy wykaz sprzętu, narzędzi, materiałów pomocniczych oraz środków ochrony indywidualnej, sprzętu bhp i ppoż. powinna sporządzić osoba odpowiedzialna po zapoznaniu się z rodzajem i zakresem prac. |
| Podstawa prawna |
| Protokół dopuszczenia rusztowania do użytkowania stanowiący integralną część niniejszego opracowania. |
| Podstawa prawna |
| Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (j.t. Dz. U. 2003 Nr 169 poz.1650), Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U 2013 poz. 492) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010 Nr 109 poz.719) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40 poz.470 z dnia 19.05.2000r). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U Nr 47 poz. 401 z dnia 19.03.2003r). Rozporządzenie Ministra Gospodarki , Pracy i Polityki Społecznej z dnia23 grudnia 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji i magazynowaniu gazów, napełnianiu zbiorników gazami oraz używaniu i magazynowaniu karbidu (Dz. U. 2004 Nr 7 poz. 59). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z dnia 10.07.2003r). |

| PROTOKÓŁ z dopuszczenia rusztowania do użytkowania |  |
| --- | --- |
| Miejsce ustawienia rusztowania |
| Niniejszym stwierdzam, że rusztowanie typu: |
| ustawione jest zgodnie ze sztuką budowlaną i spełnia wymogi określone przepisami o budowie (ustawianiu) rusztowań*, instrukcji fabrycznej* i nadaje się do użytkowania. |
| Niniejszym stwierdzam, że rusztowanie typu: |
| zostało sprawdzone pod względem sprawności technicznej: po przejściu niesprzyjających warunków atmosferycznych jak: silnym wietrze*, opadach atmosferycznych*, po przerwie roboczej trwającej dłuższej niż 10 dni*. i spełnia wymogi określone przepisami o budowie (ustawianiu) rusztowań i nadaje się do dalszego użytkowania. |
| Podpisy osób biorących udział w dopuszczeniu: |
| Przedstawiciel pracowników ustawiających rusztowanie lub dokonujący sprawdzenia po przerwie w pracach, oraz niekorzystnych warunkach atmosferycznych : |
| imię i nazwisko | podpis |
| Przedstawiciel pracowników podejmujących prace na rusztowaniu: |
| imię i nazwisko | podpis |
| Nadzór techniczny nad w/w pracownikami: |
| imię i nazwisko | podpis |
| Miejsce i data |

* właściwe zakreślić.