PARAMETRY  TECHNICZNE  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

Uwaga:

- Wykonawca ma obowiązek podać w kolumnie nr 3 wszystkie wymagane parametry oraz podać nazwę i typ oferowanych systemów i podzespołów, wyposażenia.

- W przypadku, gdy zamawiający określił wymagane parametry techniczne sprzętu poprzez podanie ich zakresu – górnej lub dolnej granicy przedziału wartości, w którym winny się one mieścić, wykonawca będzie zobowiązany do określenia oferowanego parametru poprzez podanie konkretnych wartości

- Nie dopuszcza się możliwości potwierdzenia oferowanych parametrów słowem „TAK”.

| ZADANIE NR 1. | APARAT USG OGÓLNODIAGNOSTYCZNY 2 szt. |
| --- | --- |
| Nazwa parametru technicznego | Parametry wymagane przez Zamawiającego | Oferowane parametry, modele/typy (wypełnia Wykonawca poprzez pełny opis oferowanych parametrów, nie dopuszcza się potwierdzenia parametrów słowem „Tak) |
| 1. | 2. | 3. |
| Opis urządzenia | Weterynaryjny aparat ultrasonograficzny stacjonarny, z fizyczną klawiaturą alfanumeryczną odporną na zachlapania, bądź zabezpieczoną dedykowaną nakładką ochronną, Minimum z 8 poziomową regulacją TGC, za pomocą fizycznych suwaków, Waga nie wyższa niż 70 kg i wymiarach gwarantujących mobilność - nie większych niż: głębokość 82 cm, szerokość 64 cm, z możliwością regulacji wysokości wraz z monitorem do minimum 170 cm, wyposażony w 4 koła skrętne, każde z niezależnym hamulcem, Monitor wykonany w technologii LED, rozdzielczości minimum 1920x1080 i wymiarze przekątnej nie mniejszej niż 21,5”, zamontowany na ramieniu umożliwiającym regulację położenia monitora minimum w 4 płaszczyznach, Wbudowany ekran dotykowy o przekątnej nie mniejszej niż 13”, pozwalający na łatwą regulację podstawowych parametrów aparatu oraz obsługujący gesty operatora |  |
| Specyfikacja techniczna aparatu | Cyfrowy beamformer o minimum 300000 systemowych kanałach przetwarzających, Maksymalna ilość możliwych do uzyskania klatek na sekundę minimum 1700 fps, Głębokość obrazowania w minimalnym zakresie 1-30 cm, Możliwość ustawienia do minimum 6 punktów skupienia wiązki ultradźwiękowej (Focus), Minimalny zakres częstotliwości obsługiwanych głowic 2-18 MHz, Minimum 256 poziomowa skala szarości systemowy zakres dynamiki minimum 260 dB |  |
| Porty i uchwyty dla głowic | Minimum 4 aktywne porty głowic obrazowych, Minimum 5 koszyczków umożliwiających bezpieczne odłożenie głowic w przypadku ich nieużywania, Możliwość demontażu koszyczków w celu dezynfekcji, Zintegrowany podgrzewacz do żelu ultrasonograficznego |  |
| Archiwizacja danych | System archiwizacji danych na dysku SSD o minimalnej pojemności 500 GB. Możliwość eksportu danych z aparatu na nośniki zewnętrzne w formacie DICOM oraz w formatach zgodnych z systemami Windows (posiadanym przez zamawiającego) oraz MacOS, Możliwość zapisywania pętli cine oraz obrazów statycznych w trybie live oraz w trybie obrazu zamrożonego, Możliwość regulacji prędkości odtwarzania zapisanych pętli cine w zakresie od minimum 0,2x do 4x |  |
| Wbudowane aplikacje | Aplikacje do badań jamy brzusznej, badań w rozrodzie, badań ortopedycznych, naczyniowych i kardiologicznych wraz z dedykowanymi pakietami pomiarowymi |  |
| Tryby obrazowania | B-mode, M-mode, Color M-mode, Power doppler, kierunkowy Power doppler, PW doppler, CW Doppler, Zawarte w pakiecie zaawansowane tryby obrazowania, minimum: elastografia typu strain, obrazowanie kontrastowe, doppler tkankowy, m-mode anatomiczny z możliwością aktywacji z zamrożonej bądź zapisanej w pamięci urządzenia pętli w trybie B, obrazowanie 3D/4D, specjalny tryb obrazowania przepływów niezależny od dopplera, umożliwiający uwidocznienie drobnych naczyń w trybie B-mode |  |
| Funkcje wspomagające obrazowanie | Moduł redukcji szumów i artefaktów typu speckle reduction – możliwość ustawienia minimum 5 poziomów redukcji, Moduł obrazowania harmonicznego z inwersją fazy, Moduł obrazowania w skrzyżowanych ultradźwiękach typu Compound imaging, Obrazowanie trapezowe w tym obrazowanie trapezowe z włączonym trybem compound imaging, Zapisywanie danych w aparacie w formacie danych surowych (RAW data) umożliwiającym zmianę parametrów zamrożonych i zapisanych w archiwum obrazów i pętli Cine w minimalnym zakresie: wzmocnienia, filtru speckle reduction, mapy szarości oraz koloryzacji w trybie B, wzmocnienia, prędkości przesuwu (Sweep), mapy szarości i koloryzacji oraz układu prezentacji obrazu B+M w trybie M, wzmocnienia, mapy szarości i koloryzacji, prędkości przesuwu (Sweep), pozycji linii bazowej (Baseline), układu prezentacji obrazu B+PW, B+CW w trybach dopplera spektralnego, wzmocnienia, koloryzacji mapy, pozycji linii bazowej w trybach dopplera kolorowego i power dopplera Zoom minimum 60-krotny |  |
| Regulacja i parametry obrazowania w trybie B | Minimum 4-poziomowa regulacja gęstości linii obrazowych, Minimum 8 stopniowa regulacja trybu persystencji, Minimum 3 stopniowa regulacja trybu wzmocnienia 3obrazowania krawędzi narządów, Minimum 9 map koloryzacji trybu B oraz minimum 6 rodzajów map szarości, Możliwość wyboru minimum 4 częstotliwości pracy dla każdej z głowic obrazowych |  |
| Regulacja i parametry obrazowania w trybach dopplerowskich | Tryb CFM: inwersja koloru, redukcja artefaktu błysku podczas poruszania się pacjenta w trakcie badania – możliwość wyboru minimum 5 poziomów redukcji, funkcja niezależna od filtra ściennego (wall filter) regulacja PRF w zakresie minimum 0,3-25 KHz, minimum. 4 poziomowa regulacja filtra ściennego, mapy kolorów – minimum 20 możliwość minimum 3-stopniowej regulacji przezroczystości mapy koloru. Tryb PW: minimum 8 rodzajów skali szarości, możliwość regulacji PRF w zakresie minimum 0,3-25 kHz, możliwość projekcji trybu B+PW: minimum 3 wertykalne, minimum 2 horyzontalne oraz możliwość prezentacji samego spektrum przepływu, zakres częstotliwości pracy w trybie dopplera PW minimum 2-10 MHz, minimum 7 stopniowa możliwość regulacji przesuwu (sweep speed), możliwość regulacji szerokości bramki dopplerowskiej minimum w zakresie 1-16 mm, możliwość pracy w trybie symultanicznym B+PW oraz B+CFM+PW, automatyczna analiza widma przepływu w trybie live oraz na obrazach zamrożonych i zapisanych w archiwum. Tryb CW: minimum 8 rodzajów skali szarości, maksymalna mierzalna prędkość przepływu minimum ± 6 m/s bez podnoszenia bądź opuszczania baseline |  |
| Głowice | Głowica elektroniczna typu microconvex o częstotliwości w zakresie minimum 5-10 MHz, pole widzenia minimum 120 stopni i promieniu krzywizny max 12 mm- szt. 2 (po 1 szt. do każdego zestawu), |  |
|  | Oferowany typ: |  |
|  | Głowica elektroniczna typu convex o częstotliwości w zakresie minimum 2-5 MHz, promieniu krzywizny max 60 mm, pole widzenia minimum 55 stopni - szt. 2 (po 1 szt. do każdego zestawu), |  |
|  | Oferowany typ: |  |
|  | Głowica elektroniczna liniowa o częstotliwości w zakresie minimum 5-13 MHz, minimum 192-elementowa i długości stopki poniżej 48 mm - szt. 2 (po 1 szt. do każdego zestawu), |  |
|  | Oferowany typ: |  |
|  | Głowica elektroniczna liniowa typu hokej o zakresie częstotliwości minimum 7-18 MHz, do badań małych zwierząt laboratoryjnych, małych stawów i badań śródoperacyjnych, minimum. 160-elementowa - szt. 2 (po 1 szt. do każdego zestawu), |  |
|  | Oferowany typ: |  |
|  | Głowica kardiologiczna typu phased array o zakresie częstotliwości minimum 5-12 MHz do badań kardiologicznych małych zwierząt laboratoryjnych - szt. 2 (po 1 szt. do każdego zestawu), |  |
|  | Oferowany typ: |  |
|  | Głowica elektroniczna kardiologiczna typu phased array o częstotliwości w zakresie minimum 2-4 MHz i polu obrazowania minimum120 stopni - szt. 2 (po 1 szt. do każdego zestawu) |  |
|  | Oferowany typ: |  |
| Możliwości rozbudowy w przyszłości o dodatkową głowicę | Głowica elektroniczna liniowa endorektalna do badań w rozrodzie dużych zwierząt, minimum 128-elementowa, długość stopki minimum 65 mm, o zakresie częstotliwości minimum 4-10 MHz |  |
| Oferowany typ/model/ wersja, producent- aparatu USG |  |

| ZADANIE NR 2. | ECHOKARDIOGRAF 1 szt. |
| --- | --- |
| Nazwa parametru technicznego | Parametry wymagane przez Zamawiającego | Oferowane parametry, modele/typy (wypełnia Wykonawca poprzez pełny opis oferowanych parametrów, nie dopuszcza się potwierdzenia parametrów słowem „Tak) |
| 1. | 2. | 3. |
| Jednostka główna | Zakres częstotliwości pracy minimum 1,0 – 21,0 MHz, Technologia cyfrowa, Monitor wykonany w technologii LCD o rozdzielczość minimum 1920 x 1080, wielkość ekranu minimum 21 cala, Ilość kanałów przetwarzania: minimum 8 800 000, Możliwość regulacji położenia i wysokości monitora niezależnie od panelu sterowania, Możliwość regulacji wysokości panelu sterowania niezależnie od korpusu aparatu, minimum 15 cm, Możliwość obracania panelu starowania niezależnie od korpusu aparatu, Możliwość nagrywania i odtwarzania dynamicznego obrazów (tzw. Cine loop) Ekran dotykowy LCD o przekątnej minimum 13” z regulacja pochylania, Podświetlana klawiatura alfanumeryczna, wysuwana spod panelu sterowania, Zintegrowany z aparatem system archiwizacji obrazów na dysku twardym z możliwością eksportowania na nośniki przenośne, Transmisja danych i obrazów w sieci komputerowej wg standardu Dicom 3.0 z Worklist, Print, S,Torage Service Class, Zintegrowany dysk twardy SSD o pojemności minimum 500 GB, Drukarka termiczna (video) czarno – biała, Fabryczny preinstalowany system antywirusowy na dysku twardym aparatu zwiększający bezpieczeństwo danych, Dedykowany, wbudowany w aparat podgrzewacz żelu z trójstopniową regulacją temperatury, | Ad. 14. : typ/model, producent ……… |
| Tryby pracy (obrazowania) | Tryb 2D (B-mode): maksymalna głębokość penetracji 40 cm, zakres bezstratnego powiększania obrazu rzeczywistego, minimum 10x, zakres bezstratnego powiększania obrazu zamrożonego, a także obrazu z pamięci Cine, minimum 10 x, zakres dynamiki systemu, minimum 334 dB, częstotliwość odświeżania obrazu minimum 2104 obrazów/s, technologia optymalizująca obraz w trybie B-mode na poziomie preprocessingu. technologia obrazowania „nakładanego” przestrzennego wielokierunkowego (compounding) z możliwością wyboru powyżej 11 kierunków sterowania liniami obrazowymi, optymalizacja obrazowania poprzez dostosowanie prędkości ultradźwięków, tryb obrazowania z poprawą rozdzielczości kontrastowej poprzez eliminację szumów plamek obrazów (speckle reduction), Tryb M: możliwość stosowania funkcji Zoom w trybie M, anatomiczny tryb M, Tryb spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD): minimalna mierzona prędkość przepływu , max 0,2 cm/s, maksymalna mierzona prędkość przepływu minimum 944 cm/s, zakres regulacji wielkość bramki Dopplerowskiej, minimum : 0,05 – 2,0 cm, kąt korekcji kąta bramki Dopplerowskiej, minimum: 0 do ± 89o, technologia automatycznie optymalizująca parametry spektrum przepływu. Tryb Doppler Kolorowy (CD): minimalna mierzona prędkość przepływu:, max 0,05 cm/s, maksymalna mierzona prędkość przepływu, minimum 490 cm/s, Tryb angiologiczny (Doppler mocy), Tryb Doppler Ciągły sterowany z głowic sektorowych |  |
| Obrazowanie harmoniczne | Obrazowanie harmoniczne na wszystkich zaoferowanych głowicach, Wykorzystanie techniki inwersji fazy |  |
| Oprogramowanie pomiarowe wraz z pakietem obliczeniowym | Oprogramowanie aplikacyjne i pomiarowe: małe narządy, naczyniowe, kardiologiczne, TCD, Liczba par kursorów pomiarowych: minimum 25, Pakiet obliczeń automatycznych dla Dopplera (automatyczny obrys spektrum), Automatyczny obrys spektrum Dopplera w czasie rzeczywistym oraz na obrazie zamrożonym wraz z pakietem obliczeniowym, Pakiet echokardiografii wysiłkowej – stress echo wbudowany w aparat |  |
| Głowica liniowa wieloczęstotliwościowa do badań naczyniowych, małych narządów, ortopedycznych - szt.1. | Zakres częstotliwości pracy przetwornika minimum 4,8 – 13,6 MHz, Głowica elektroniczna wykonana w technologii głowicy wielorzędowej (minimum. 3 rzędy kryształów) lub w technologii zastępującej wielorzędową (zapewniającą jednocześnie ogniskowanie zarówno w płaszczyźnie obrazowania jak i w płaszczyźnie grubości warstwy skanowanej), Liczba elementów 380, Szerokość pola skanowania 38 mm (±1 mm), Maksymalna głębokość obrazowania, minimum 8 cm, Praca w trybie II harmonicznej, Praca w trybie elastografii Shear Wave Obrazowanie trapezowe |  |
|  | Oferowany typ: |  |
| Głowica sektorowa elektroniczna „phased array” wieloczęstotliwościowa do badań kardiologicznych i transkranialnych. Głowica wykonana w technologii „single crystal” – szt. 1. | Zakres częstotliwości pracy przetwornika minimum 1,1 – 4,9 MHz, Liczba elementów minimum 96, Minimum 3 przełączalne częstotliwości pracy dla trybu 2D (B – mode) - wymienić [MHz], Minimum 3 przełączalne częstotliwości harmoniczne THI dla trybu 2D (B – mode) - wymienić [MHz] Minimum 2 przełączalne częstotliwości pracy dla trybu Color Doppler - wymienić [MHz] Minimum 2 przełączalne częstotliwości pracy dla trybu PW Doppler - wymienić [MHz] Maksymalna głębokość penetracji, minimum 30 cm, Praca w trybie II harmonicznej, Praca w trybie Dopplera ciągłego CWD | Ad.3): przełączalne częstotliwości pracy dla trybu 2D (B – mode: ……………………. Ad. 4): przełączalne częstotliwości harmoniczne THI dla trybu 2D (B – mode):……………………………….. Ad. 5): przełączalne częstotliwości pracy dla trybu Color Doppler ……………………. Ad. 6): przełączalne częstotliwości pracy dla trybu PW Doppler …………………… |
|  | Oferowany typ: |  |
| Głowica wektorowa elektroniczna wieloczęstotliwościowa do badań przezciemiączkowych, pediatrycznych i kardiologicznych- szt.1. | Zakres częstotliwości pracy przetwornika minimum: 2,1 – 8,3 MHz, Liczba elementów minimum 128, Minimum 3 przełączalne częstotliwości pracy dla trybu 2D (B – mode) - wymienić [MHz]] Minimum 3 przełączalne częstotliwości harmoniczne THI dla trybu 2D (B – mode) - wymienić [MHz] Minimum 2 przełączalne częstotliwości pracy dla trybu Color Doppler - wymienić [MHz] Minimum 2 przełączalne częstotliwości pracy dla trybu PW Doppler - wymienić [MHz] Częstotliwość pracy dla trybu CW -podać [MHz] Maksymalna głębokość penetracji, minimum 24 cm, Praca w trybie II harmonicznej Praca w trybie Dopplera ciągłego CWD | Ad.3): przełączalne częstotliwości pracy dla trybu 2D (B – mode): ……………………. Ad. 4): przełączalne częstotliwości harmoniczne THI dla trybu 2D (B – mode):……………………………….. Ad. 5): przełączalne częstotliwości pracy dla trybu Color Doppler ……………………. Ad. 6): przełączalne częstotliwości pracy dla trybu PW Doppler …………………… Ad. 7): częstotliwość pracy dla trybu CW: ………………………… |
|  | Oferowany typ: |  |
| Głowica sektorowa przezprzełykowa „phased array” wieloczęstotliwościowa wielopłaszczyznowa do badań przezprzełykowych – szt.1. | Zakres częstotliwości pracy przetwornika minimum: 3,0 – 7,0 MHz, Głębokość obrazowania minimum 240 mm, Kąt pola skanowania minimum 90 stopni, Maksymalne wymiary czoła głowicy: 14,8 x 11,6 mm |  |
|  | Oferowany typ: |  |
| Możliwości rozbudowy systemu w przyszłości | Zintegrowane oprogramowanie do automatycznej detekcji wsierdzia i obliczenia frakcji wyrzutowej, Praca ze środkami kontrastującymi w trybie niskiego i wysokiego indeksu mechanicznego, Elastografia akustyczna, moduł określający sztywność tkanek na podstawie analizy prędkości fali poprzecznej – SW Shear Wave. Możliwość uzyskania wyników pomiarowych wyrażonych w [kPa] i [m/s] , |  |
| Oferowany typ/model/ wersja, producent- echokardiografu: |  |

| ZADANIE NR 3. | CYFROWY APARAT RTG 1 szt. |
| --- | --- |
| Nazwa parametru technicznego | Parametry wymagane przez Zamawiającego | Oferowane parametry, modele/typy (wypełnia Wykonawca poprzez pełny opis oferowanych parametrów, nie dopuszcza się potwierdzenia parametrów słowem „Tak) |
| 1. | 2. | 3. |
| CYFROWY APARAT RTG |
| W zestawie | Stół i lampa RTG, Detektor cyfrowy, Oprogramowanie, Stacja robocza |  |
| Generator RTG | Moc generatora minimum 32 kW, Zakres wartości kV minimum: 40-125 kV, Zakres mAs minimum: 0,6-250 mAs, Zakres mA minimum: 10-320 mA |  |
| Lampa RTG | Lampa dwuogniskowa o ogniskowej: 1,0 mm oraz 2,0 mm, Czas ekspozycji minimum: 0,001-2 s |  |
| Pływający stół | Pływający stół w minimum czterech kierunkach, Wymiary blatu minimum 71x150 cm SID 100 cm, Wysokość stołu max. 89 cm, Przyciski nożne zwalniające blokadę stołu oraz przycisk nożny do wywoływania ekspozycji |  |
| Detektor cyfrowy | Detektor bezprzewodowy w technologii CsI w rozmiarze minimum 43x43 cm, Zakres kV dla detektorów 40-150 kV, Automatyczna detekcja ekspozycji, Czas transferu pełnego obrazu do stacji technika w trybie bezprzewodowym < 4 sek., Rozmiar pojedynczego piksela dla obu detektorów ≤ 140 µm, Rozdzielczość bitowa przetwornika 16 bit, Ilość pikseli detektora minimum 3072x3072, Rozproszone obciążenie detektora minimum 380 kg, Waga detektora max 3,5 kg, Punktowe obciążenie detektora minimum 150 kg, Detektor wyposażony w minimum 1 zapasową baterię, Czas pracy detektora na jednym ładowaniu minimum 5 h, Wyświetlacz OLED na detektorze pokazujący status detektora, minimalny poziom naładowania, wł./wył., moc sygnału Wi-Fi, Wbudowana w detektor pamięć umożliwiająca przechowanie zdjęć w przypadku obrazowania poza zasięgiem sieci Wi-Fi – minimum 200 obrazów Zabezpieczenie detektora przed pyłem i zalaniem klasy minimum IP 67, Możliwość ciągłego ładowania detektora zamontowanego w aparacie RTG, |  |
| Oprogramowanie do sterowania, zbierania danych i przetwarzania obrazów | Oprogramowanie wyposażone w następujące funkcje: odrzucanie ekspozycji: powiększanie/pomniejszanie, zmiana okna W/L, szkło powiększające, przycięcia (maski): kwadratowe, eliptyczne, dowolne, negatyw/pozytyw, obracanie obrazu (90° lewo/prawo, dowolny obrót), przerzucanie horyzontalne i wertykalne, pokazywanie obrazu w trybie rzeczywistym, dopasowanie do ekranu, linijka, kątomierz, rysowanie strzałki, kwadratu, elipsy, koła, wprowadzanie adnotacji predefiniowanych oraz dowolnych, obliczanie ROI (min, max, avg, std, obszar w mm^2), modyfikacja adnotacji predefiniowanych, ukrywanie i usuwanie adnotacji, wysyłanie badania do wielu miejsc docelowych jednocześnie, łączenie kilku obrazów (stitching) z korektą manualną (min. 4 obrazy), odrzucenie obrazu z wybraniem powodu odrzucenia (artefakt, pozycjonowanie, poruszone, niewłaściwa technika, niewłaściwe przetworzenie, brak marker, inne), zamknięcie jednego lub wszystkich otwartych badań, przenoszenie obrazu do innego badania (przeklejanie), tworzenie kopii obrazu, ręczne i automatyczne usuwanie kratki (poziomej i pionowej), ustawianie rozstawu pikseli obrazu, otwieranie obrazu w trybie full-screen, resetowanie obrazu, nagrywanie obrazów na nośnik wybierany przez użytkownika wraz z przeznaczoną do nich darmową przeglądarką (pojedyncze obrazy lub wszystkie), statystyka obrazów odrzuconych, oprogramowanie umożliwiające archiwizację wykonanych obrazów: funkcjonalność wielozadaniowego portalu uruchamianego w przeglądarce www dająca możliwości podglądu obrazu, jego dystrybucji, wykonania pomiarów, prowadzenia czatów grupowych. Oprogramowanie zainstalowane na stacji roboczej/technika (komputer stacjonarny + monitor) |  |
|  | Oferowany typ/model/ wersja, producent |  |
| Stacja robocza/technika | Stacja robocza/technika: Komputer stacjonarny o konfiguracji przewidzianym przez producenta RTG do niezawodnej pracy aparatu i oprogramowania, Monitor: minimum 21”, o rozdzielczości minimum 1 mln pikseli |  |
|  | Ad. 1 – oferowana konfiguracja komputera stacjonarnego (typ/ model procesora, wielkość pamięci RAM, HDD, złącza, rodzaj i wersja systemu operacyjnego): |  |
|  | Ad. 2.- Oferowany typ/model/wersja monitora, wielkość ekranu monitora ): |  |
| Tryby ekspozycji | Możliwość otwarcia kilku badań w trybie ekspozycji (min. 3), Możliwość otwarcia kilku badań w trybie przeglądarki (min. 3) |  |
| Oferowany typ/model/ wersja, producent - cyfrowy aparat RTG: |  |

| ZADANIE NR 4. | APARAT USG OGÓLNODIAGNOSTYCZNY 1 szt. |
| --- | --- |
| Nazwa parametru technicznego | Parametry wymagane przez Zamawiającego | Oferowane parametry, modele/typy (wypełnia Wykonawca poprzez pełny opis oferowanych parametrów, nie dopuszcza się potwierdzenia parametrów słowem „Tak) |
| 1. | 2. | 3. |
| Jednostka główna | Kliniczny, cyfrowy, aparat ultrasonograficzny ogólnodiagnostyczny z kolorowym Dopplerem |  |
|  | Przetwornik cyfrowy: minimum 12-bitowy |  |
|  | Zakres częstotliwości: minimum 1,0 – 21,0 MHz |  |
|  | Waga aparatu : max. 130 kg |  |
|  | Dynamika systemu: minimum 382 dB |  |
|  | Technologia cyfrowa |  |
|  | Ilość cyfrowych kanałów nadawczo-odbiorczych : minimum 11 000 000 |  |
|  | Ilość fizycznych kanałów przetwarzania RX: minimum 192 |  |
|  | Złącza głowic bezpinowe |  |
|  | Ilość niezależnych gniazd obrazowych przełączanych elektronicznie: minimum 4 |  |
|  | Ilość niezależnych gniazd nieobrazowych przełączanych elektronicznie : minimum 1 |  |
|  | Monitor z matrycą OLED, wielkość ekranu minimum 22 cale |  |
|  | Możliwość regulacji położenia monitora niezależnie od panelu sterowania. |  |
|  | Panel sterowania: Ekran dotykowy Full HD umożliwiający obsługę aparatu o przekątnej minimum 15”, Możliwość regulacji położenia panelu sterowania minimum +/- 90 stopni, Panel sterowania z regulacją wysokości, minimum 22 cm, Możliwość regulacji kąta nachylenia panelu dotykowego |  |
|  | Możliwość nagrywania i odtwarzania dynamicznego obrazów (tzw. Cine loop) |  |
|  | Zintegrowany z aparatem system archiwizacji obrazów na dysku twardym z możliwością eksportowania na nośniki przenośne. |  |
|  | Transmisja danych i obrazów w sieci komputerowej wg standardu DICOM 3.0 (Dicom Storage, Print, Worklist) z możliwością połączenia przez łącze bezprzewodowe Wi-Fi, wraz z możliwością tworzenia raportów strukturalnych (SR) w aplikacjach: Vascular, OB./GYN, Cardiac |  |
|  | Zintegrowany dysk HDD lub dyski SSD Łączna pojemność dysków: minimum 900 GB |  |
|  | Klawiatura alfanumeryczna wysuwana spod panelu sterowania. |  |
|  | Podstawa jezdna z czterema obrotowymi kołami z możliwością blokowania każdego z kół oraz blokadą kierunku jazdy |  |
|  | Wbudowany w aparat , podgrzewacz żelu |  |
|  | Drukarka termiczna (video) czarno – biała | Oferowany typ/model/wersja, producent: …………………………………….. |
|  | Możliwość wyboru głowicy na ekranie dotykowym i za pomocą gestu |  |
|  | Fabrycznie zainstalowane zasilanie bateryjne pozwalające na wprowadzenie systemu w stan uśpienia, a następnie wybudzenie go w czasie 30 sek. |  |
|  | Ilość manipulatorów, takich jak: przyciski, potencjometry, suwaki umieszczonych na konsoli aparatu ograniczona do maksymalnie 30 sztuk z wyłączeniem suwaków TGC (maksymalnie 8 sztuk). |  |
|  | Tryb przeglądania umożliwiający przenoszenie zarchiwizowanych danych obrazowych pacjenta do aparatu USG (poprzez zewnętrzny dysk twardy HDD, pamięć typu flash USB, płyta CD/DVD, sieć PACS) uzyskanych w innych technikach diagnostyki obrazowej: z tomografii komputerowej CT, rezonansu magnetycznego MRI, mammografu, innego aparatu USG i jednoczesnym wyświetlaniu obok w czasie rzeczywistym obrazu USG. |  |
|  | Zintegrowanie oprogramowanie umożliwiające nagrywanie badania w czasie rzeczywistym na zewnętrzny nośnik |  |
|  | Obrazowanie panoramiczne z Dopplerem w czasie rzeczywistym z możliwością cofnięcia w czasie akwizycji. |  |
|  | Poziom hałasu włączonego systemu: max. 39 dB |  |
|  | Minimum 4 porty USB 3.0 |  |
|  | Wbudowana karta sieciowa Ethernet 10/100/1000 Mbps |  |
| Tryb 2D (B-mode) | Maksymalna głębokości penetracji: minimum 53 cm |  |
|  | Powiększanie zamrożonych obrazów, obrazów w trybie sekwencji filmowej (cine) oraz obrazów w czasie rzeczywistym |  |
|  | Zapis sekwencji filmowej (CINE): minimum 330 sekund |  |
|  | Dynamiczne ogniskowanie nadawania w całym zakresie głębokości - jednocześnie |  |
|  | Zastosowanie technologii automatycznie optymalizującej obraz w trybie B oraz parametry Dopplera pulsacyjnego za pomocą jednego przycisku. |  |
|  | Zastosowanie technologii obrazowania „nakładanego” przestrzennego wielokierunkowego (compounding) |  |
|  | Zastosowanie technologii pozwalającej na otrzymanie minimum 3 obrazów w czasie rzeczywistym o zróżnicowanym kontraście i różnych parametrach obrazowych |  |
|  | Zastosowanie technologii eliminującej efekt przepływu w naczyniach celem optymalizacji wizualizacji naczyń. |  |
|  | Tryb obrazowania z poprawą rozdzielczości kontrastowej poprzez eliminację szumów plamek obrazów (speckle reduction) |  |
|  | Regulacja TGC dostępna na panelu sterowania realizowana za pomocą fizycznych suwaków: minimum 8 |  |
| Tryb M | Anatomiczny tryb M |  |
| Tryb spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD) | Podać wielkość bramki Dopplerowskiej: od max. 1 do minimum 30 mm |  |
|  | Kąt korekcji kąta bramki Dopplerowskiej : minimum 0 – do +/- 89( |  |
| Tryb Doppler Kolorowy (CD) | Regulacji uchylności pola Dopplera Kolorowego |  |
| Tryb angiologiczny (Doppler mocy) | Doppler mocy (Power Doppler) kierunkowy |  |
| Obrazowanie harmoniczne | Obrazowanie harmoniczne na wszystkich zaoferowanych głowicach |  |
| Tryb Doppler | Ciągły |  |
| Tryb Triplex | 2D + PWD + CD |  |
| Wbudowane oprogramowanie | Oprogramowanie aplikacyjne i pomiarowe zawierające minimum poniższe aplikacje: brzuszne, małe narządy, naczyniowe, |  |
|  | Pakiet obliczeń automatycznych dla Dopplera (automatyczny obrys spektrum) |  |
|  | Tryb obrazowania Fuzja obrazów, Nakładanie obrazów z CT/MR oraz USG w czasie rzeczywistym z możliwością wizualizacji przepływów w trybie Dopplera kolorowego, Metody dopasowywania obrazów minimum: ręczna, punkt do punktu, jednoprzyciskowa automatyczna |  |
|  | Zastosowanie biopsji cienkoigłowej pod kontrolą fuzji – tracking igły biopsyjnej wraz z wyświetlaniem toru biopsyjnego na nałożonych obrazach CT/USG w czasie rzeczywistym |  |
|  | Zestaw startowy do nawigacji współpracujący z aparatem |  |
| Głowica liniowa wieloczęstotliwościowa do badań dopplerowskich i małych narządów – szt. 1. | Zakres częstotliwości pracy przetwornika, minimum: 3,0MHz (+/-0,5MHz) – 10,0 MHz (+/-0,5 MHz) Długość czoła głowicy 40 mm (+/-2 mm) Liczba elementów : minimum. 380 Możliwość pracy z przystawką biopsyjną |  |
|  | Oferowany typ: |  |
| Głowica konweksowa wieloczęstotliwościowa do badań jamy brzusznej. Głowica wykonana w technologii „single crystal” - szt. 1. | Zakres częstotliwości pracy przetwornika, minimum: 1,0 MHz (+/-0,5 MHz) – 6,0 MHz (+/-0,5MHz), Kąt pola skanowania (widzenia): minimum: 71(, Liczba elementów minimum 170, Możliwość pracy z przystawką biopsyjną |  |
|  | Oferowany typ: |  |
| Głowica liniowa wieloczęstotliwościowa do badań powierzchownych i małych narządów typu „Hockey stick” - szt. 1 | Zakres częstotliwości pracy przetwornika, minimum: 5,0MHz (+/-0,5MHz) – 21,0 MHz (+/-0,5 MHz) Długość czoła głowicy: 30 mm. (+/- 2mm.), Liczba elementów minimum. 192, Możliwość pracy z przystawką biopsyjną |  |
|  | Oferowany typ: |  |
| Głowica mikrokonweksowa wieloczęstotliwościowa - szt. 1 | Zakres częstotliwości pracy przetwornika, minimum: 2,5 MHz (+/-0,5 MHz) – 10,5 MHz (+/-0,5MHz), Liczba elementów minimum. 192, Kąt pola skanowania (widzenia) , minimum 100( |  |
|  | Oferowany typ: |  |
| Głowica sektorowa elektroniczna „phased array” wieloczęstotliwościowa do badań kardiologicznych – szt.1. | Zakres częstotliwości pracy przetwornika, minimum: 5,0MHz (+/-0,5MHz) – 21,0 MHz (+/-0,5 MHz), Liczba elementów minimum 128, Praca w trybie II harmonicznej Praca w trybie Dopplera ciągłego CWD |  |
|  | Oferowany typ: |  |
| Możliwości rozbudowy systemu w przyszłości | Tryb pracy ze środkami kontrastującymi. |  |
|  | Obrazowanie elastografii uciskowej typu „strain” |  |
|  | Tryb elastografii akustycznej wykorzystujący metodę fali poprzecznej, wraz z pakietem pomiarowym wyświetlającym wyniki w kPa i m/s. Możliwość wykonywania pomiarów na głębokości min. 13 cm |  |
|  | Możliwość automatycznego wykonania serii pomiarów metodą elastografii fali poprzecznej. Min. 10 pomiarów jednocześnie. | Tak, opisać |
|  | Zaawansowana technologia pozwalająca na automatyczne obliczanie frakcji stłuszczenia wątroby |  |
|  | Oprogramowanie do szyfrowania danych pacjentów |  |
| Oferowany typ/model/ wersja, producent - aparatu USG: |  |

- Jestem świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 §1 Kodeksu karnego. Jednocześnie oświadczam, że wszystkie informacje podane we wskazanych wyżej oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. Prawdziwość powyższych informacji stwierdzam podpisem.