Załącznik nr 1 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn:

„Poprawa gospodarki wodno- ściekowej na terenie Gminy Świętajno poprzez rozbudowę

sieci wodociągowych i kanalizacyjnych”

Zamawiający dokonuje podziału zamówienia na dwie części:

- Część I – obejmująca zadania:

- Rozbudowa sieci wodociągowej na dz. Nr 598, 595/14, 595/15, 610/4 w Piasutnie,

- Rozbudowa sieci wodociągowej na działkach nr 211,194, ob. Jerutki,

- Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Juranda w Spychowie,

- Rozbudowa sieci wodociągowej na dz. nr 394/7, 394/10, 394/11, 25/1, 16/1 obręb Kolonia.

- Część II - obejmująca zadania:

- Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy ul. Juranda w Spychowie,

- Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na dz. 620 w Piasutnie,

- Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na działkach 586, 560, 595/37 ob. Piasutno.

Przedmiotowe zadanie dotyczy kompleksowego rozwiązania gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Świętajno. W ramach inwestycji wykonane zostaną następujące zadania:

- Rozbudowa sieci wodociągowej na działkach nr 598, 595/14, 595/15, 610/4 w Piasutnie - zakres obejmuję wykonanie sieci wodociągowej z rur PE100 o długości 916,25 mb oraz wyposażenie sieci w zasuwy odcinające DN80 i hydranty naziemne;

- Rozbudowa sieci wodociągowej na działkach nr 178/4, 182, 219/6, 209/8, 209/10, 209/12, 231/2, 208/10, 238/12, 238/10 ul. Juranda w Spychowie - zakres obejmuje rozbudowę sieci wodociągowej na odcinku 759 mb z rur PE100 SDR17 PN10 o średnicy dn160. Ponadto planowane jest wykonanie przecisku sterowanego o długości 18,6 mb pod drogą gminną oraz 30,0 mb pod rzeką "Spychowska Struga";

- Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na działce 620 w Piasutnie - zakres obejmuję rozbudowę sieci wodociągowej na odcinku 106 mb z rur PVC90 PN10 oraz sieci kanalizacyjnej z rur PVC200 o długości 66 mb;

- Rozbudowa sieci wodociągowej na dz. nr 394/7, 394/10, 394/11, 25/1, 16/1 obręb Kolonia - zadanie obejmuje rozbudowę sieci wodociągowej od długości 540,16 mb z rur PVC90 PN10 poprzez włączenie się do istniejącej sieci.

- Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr 586, 560, 595/37 w miejscowości Piasutno zadanie obejmuje rozbudowę sieci kanalizacyjnej na odcinku o długości 175 mb z rur PVC 200 oraz urządzenia zaliczane do sieci z rur PVC160 o długości 16 mb;

- Rozbudowa sieci wodociągowej na dz. nr 211, 194, 1/3, 21, 35, 2/1, 193 w miejscowości Jerutki zadanie obejmuje rozbudowę sieci wodociągowej na odcinku o długości 1666,50 mb z rur PVC SDR17 PN10 o średnicy 110 mm oraz włączenie do istniejącej sieci.

- Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy ulicy Juranda w Spychowie - Pierwsza część zadania obejmuje rozbudowę sieci wodociągowej na odcinku o długości 194,10 z rur PE 100 SDR17 PN10 o średnicy dn 110x6,6 mm. Ponadto planowane jest wykonanie przecisku sterowanego o długości 10,8 mb pod drogą gminną i długości 17,4 mb pod drogą krajową. Druga część zadania obejmuje rozbudowę sieci kanalizacyjnej na odcinku o długości 126,00 z rur PCV dn200x5,9 mm oraz przykanaliki z rur PCV dn160x4,7 mm (kanalizacja grawitacyjna), a także z rur PE100 SDR 17 o średnicy 90x5,4 mm (sieć tłoczna);

Przedmiot zamówienie dofinansowany jest ze środków zewnętrznych, pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (wstępna promesa NR Edycja6PGR/2023/4667/PolskiLad).

Szczegółowy opis robót zawiera dokumentacje projektowe, przedmiary robót, STWIOR oraz harmonogram rzeczowo-finansowy.