Mikroskopy biologiczne studenckie	- 2 szt.

Model/typ

Producent/kraj

Rok produkcji

PARAMETRY TECHNICZNE

| Minimalne funkcje, parametry techniczne i warunki wymagane | Proszę o potwierdzenie parametrów sprzętu |
| --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe wyprodukowane nie wcześniej niż w 2023 r. |  |
|  | statyw mikroskopu ażurowy, umożliwiający prowadzącemu zajęcia kontrolę pracy studenta vis a vis, z uchwytem do łatwego przenoszenia |  |
|  | głowica binokularowa obrotowa 360°; rozstaw okularów min. 48 – 75 mm; ergonomiczne pochylenie tubusów 30° |  |
|  | okulary o powiększeniu 16x |  |
|  | regulacja dioptryjna w jednym z tubusów |  |
|  | kondensor N.A. 1,25 z przesłoną irysową, regulacją wysokości za pomocą pokrętła i odchylanym uchwytem na filtry |  |
|  | rewolwer czterogniazdowy, cofnięty w kierunku statywu mikroskopu |  |
|  | obiektywy 4x, 10x, 40x |  |
|  | okulary, obiektywy, kondensor oraz dostęp do źródła światła zabezpieczone przed demontażem bez użycia narzędzi |  |
|  | stolik dwuwarstwowy z klasycznym zębatkowym mechanizmem przesuwu, wykonany z metalu, o wymiarach min. 140 mm x 130 mm |  |
|  | uchwyt stolika mieszczący dwa preparaty jednocześnie; zakres przesuwu x, y min. 75 mm x 50 mm umożliwiający ogląd całej powierzchni dwu preparatów |  |
|  | blokada górnego położenia stolika regulowana za pomocą klucza, zabezpieczająca przed uszkodzeniem oglądanego preparatu |  |
|  | symetryczny mechanizm ruchu makro/mikro o dokładności mikro 0,002 mm, z regulacją siły obrotu śruby makro |  |
|  | oświetlenie LED min. 3W; regulacja siły światła umieszczona ergonomicznie z boku statywu, po stronie przeciwnej niż pokrętła przesuwu x, y stolika |  |
|  | zasilacz zewnętrzny odłączany |  |
|  | pokrowiec antystatyczny |  |
|  | Dodatkowe akcesoria w wyposażeniu: wzorzec miary na szkiełku z podziałką wertykalną i horyzontalną 1mm/100 (działka 10µm), wzorcem długości 10mm z działką 0,1 mm oraz wzorcami punktowymi: 0,15mm i 0,07mm 1 szt. zestawy kluczy do okularów, kondensora, głowicy – dla wszystkich mikroskopów |  |
|  | Minimalne możliwości rozbudowy: - okulary z siatką, podziałką, wskaźnikiem - okulary o powiększeniu: 15x, 16x, 20x - obiektywy 20x, 100x Kamera mikroskopowa dla wersji trinokularowej |  |
|  | deklaracja CE IVD dla wyrobu medycznego dla obu typów mikroskopów |  |

………………………

Podpis Wykonawcy