Opis przedmiotu zamówienia - akredytowane analizy chemiczne i biologiczne dla potrzeb oczyszczalni ścieków w Miliczu, Sułowie i Żmigrodzie w latach 2021 - 2022.

- Przedmiotem zamówienia jest usługa poboru i badania  ścieku surowego i oczyszczonego na Oczyszczalni ścieków w Miliczu, Sułowie i Żmigrodzie, osadu komunalnego oraz wody powierzchniowej powyżej i poniżej wylotu ścieków w latach 2021 - 2022. Ponadto w zakres umowy wchodzić będzie przeprowadzenie analiz wraz z poborem wód opadowych/ roztopowych z terenu miasta Milicz i Żmigród, a także analiza osadu ściekowego oraz gleby wraz z ustaleniem dopuszczalnej dawki osadu pod kątem rolniczego lub przyrodniczego wykorzystania. Przeprowadzenie poboru i badań odbywać się będzie wg niżej opisanego zakresu i harmonogramu.

- zakres badań dla Oczyszczalni ścieków w Miliczu:

| Nr procedury | Opis badania |
| --- | --- |
| I | Badanie ścieków surowych i oczyszczonych 12 razy w roku w zakresie: odczyn, temperatura, BZT5, ChZT, zawiesina ogólna, azot ogólny, fosfor ogólny. |
| II | Badanie osadu 3 razy w roku w zakresie: odczyn, sucha masa, substancja organiczna, fosfor ogólny, wapń, magnez, zawartość azotu amonowego, zawartość azotu ogólnego, kadm, miedź, nikiel, ołów, cynk, rtęć, chrom, obecność Salmonella sp., obecność specyficznego DNA Salmonella sp., liczba Ascaris sp., liczba Trichuris sp., liczba Toxocara sp. |
| III | Badanie wody z rzeki Baryczy poniżej i powyżej wylotu ścieków 1 raz w roku w zakresie: odczyn, BZT5, ChZT, zawiesina ogólna, azot ogólny, fosfor ogólny. |
| IV | Badanie gleby wraz z ustaleniem dopuszczalnej dawki osadu pod kątem rolniczego lub przyrodniczego wykorzystania - należy przyjąć areał gleby wynoszący 60 ha. W zakres badań wchodzi: gleba (ilość próbek w roku- 12) w zakresie: odczyn, sucha masa, fosfor przyswajalny jako P2O5, ołów, chrom, miedź, nikiel, cynk, rtęć, kadm |

- zakres badań dla Oczyszczalni ścieków w Sułowie:

| Nr procedury | Opis badania |
| --- | --- |
| V | Badanie ścieków surowych i oczyszczonych 4 razy w roku w zakresie: odczyn, temperatura, BZT5, ChZT, zawiesina ogólna. |
| II | Badanie osadu 3 razy w roku w zakresie: odczyn, sucha masa, substancja organiczna, fosfor ogólny, wapń, magnez, zawartość azotu amonowego, zawartość azotu ogólnego, kadm, miedź, nikiel, ołów, cynk, rtęć, chrom, obecność Salmonella sp., obecność specyficznego DNA Salmonella sp., liczba Ascaris sp., liczba Trichuris sp., liczba Toxocara sp. |
| III | Badanie wody z rzeki Baryczy poniżej i powyżej wylotu ścieków 1 raz w roku w zakresie: odczyn, BZT5, ChZT, zawiesina ogólna, azot ogólny, fosfor ogólny. |

- zakres badań dla Oczyszczalni ścieków w Żmigrodzie:

| Nr procedury | Opis badania |
| --- | --- |
| I | Badanie ścieków surowych i oczyszczonych 12 razy w roku w zakresie: odczyn, temperatura, BZT5, ChZT, zawiesina ogólna, azot ogólny, fosfor ogólny. |
| II | Badanie osadu 3 razy w roku w zakresie: odczyn, sucha masa, substancja organiczna, fosfor ogólny, wapń, magnez, zawartość azotu amonowego, zawartość azotu ogólnego, kadm, miedź, nikiel, ołów, cynk, rtęć, chrom, obecność Salmonella sp., obecność specyficznego DNA Salmonella sp., liczba Ascaris sp., liczba Trichuris sp., liczba Toxocara sp. |
| III | Badanie wody z rzeki Sąsiecznicy poniżej i powyżej wylotu ścieków 1 raz w roku w zakresie: odczyn, BZT5, ChZT, zawiesina ogólna, azot ogólny, fosfor ogólny. |

- zakres badań wód opadowych/ roztopowych dla miasta Milicz i Żmigród:

| Nr procedury | Opis badania |
| --- | --- |
| VI | Badanie wód opadowych/ roztopowych dla miasta Milicz 2 razy w roku w zakresie: zawiesina ogólna, węglowodory ropopochodne (indeks oleju mineralnego) |
| VII | Badanie wód opadowych/ roztopowych dla miasta Żmigródna ogólna, węglowodory ropopochodne (indeks oleju mineralnego) 2 razy w roku w zakresie: zawiesina ogólna, węglowodory ropopochodne (indeks oleju mineralnego) |

- roczny harmonogram poboru próbek ścieku surowego, oczyszczonego, osadu oraz wód powierzchniowych powyżej i poniżej wylotu ścieków w latach 2021 - 2022:

| Badania | Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oczyszczalnia ścieków Milicz |
| Ścieki surowe | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Ścieki oczyszczone | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Osad |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  |
| Barycz poniżej i powyżej wylotu ścieków |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |
| Oczyszczalnia ścieków Sułów |
| Ścieki surowe |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x |
| Ścieki oczyszczone |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x |
| Osad |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  |
| Barycz poniżej i powyżej wylotu ścieków |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |
| Oczyszczalnia ścieków Żmigród |
| Ścieki surowe | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Ścieki oczyszczone | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Osad |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  |
| Sąsiecznica poniżej i powyżej wylotu ścieków |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |

- roczny harmonogram poboru wód opadowych/ roztopowych na terenie miasta Milicz i Żmigród w latach 2021 - 2022:

| Miejsce poboru próbek | Termin poboru próbek |
| --- | --- |
|  | Wiosna | Jesień |
| Miasto Milicz |
| z części obszaru zlewni C do kanału Młynówka Milicka w km 3+ 260 wylotem WC4 przy ul. Wojska Polskiego w Miliczu, rz. d. 104,65 m n.p.m., lokalizacja geograficzna wylotu (współrzędne GPS): 51,528121 17,279287 | x | x |
| ze zlewni pozostałej części miasta do kanału Młynówka Milicka w km 1+020 wylotem W5 przy ul. Sułowskiej w Miliczu , rz. d. 101,99 m n.p.m. lokalizacja geograficzna wylotu (współrzędne GPS) : 51,527550 17,270386 | x | x |
| Miasto Żmigród |
| Q130 = 686,4 dm3/s przy natężeniu q= 130 dm3/s/ha wylotem WB1 przy ul. Rybackiej w Żmigrodzie (teren Spółdzielni Mieszkaniowej) do cieku Sąsiecznica w km 1+810, współrzędne GPS (51º28'09.258" 16º54'17.563") | x | x |
| Q130= 421,1 dm3/s przy natężeniu q= 130 dm3/s/ha wylotem WB3 przy ul. Poznańskiej w Żmigrodzie (teren Hotelik „Barycz”) do kanału Sowina w km 1+160, współrzędne GPS (51º28'26.822" 16º54'36.734") | x | x |
| Q130= 323,7 dm3/s przy natężeniu g=130 dm3/s/ha wylotem WB4 przy ul. Poznańskiej w Żmigrodzie (parking przy MZGK) do kanału Sowina w km 1+ 080, współrzędne GPS (51º28'30.000" 16º54'33.200") | x | x |
| Q130= 343,3 dm3/s przy natężeniu q=130 dm3/s/ha wylotem WC3 przy ul. Zielonej w Żmigrodzie do cieku Sąsiecznica w km 2+ 175, współrzędne GPS (51º28'05.866" 16º54'34.523") | x | x |

- harmonogram poboru gleby wraz z ustaleniem dopuszczalnej dawki osadu pod kątem rolniczego lub przyrodniczego wykorzystania.

Pobór próbek oraz badania gleby pod katem rolniczego/ przyrodniczego wykorzystania osadu ściekowego na areale do 60 ha (tj. 12 próbek gleby rocznie), a także dobór dawki i sporządzenie stosownej instrukcji dawkowania zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. 2015 poz. 257) odbywać się będzie po wcześniejszym ustaleniu z Kierownikiem Oczyszczalni ścieków w Miliczu.

- Miejscem pobierania prób będzie:

- Oczyszczalnia ścieków w Miliczu, 56-300 Milicz, ul. Sułowska 1

oraz Miasto Milicz odnośnie wód opadowych/ roztopowych,

- Oczyszczalnia ścieków Sułów, 56-300 Sułów, ul. Łąkowa 56,

- Oczyszczalnia ścieków  w Żmigrodzie, 55-140 Żmigród, ul. Wiejska 29

oraz miasto Żmigród odnośnie wód opadowych/ roztopowych.

- Badania jak i pobór próbek zgodnie z Prawem Ochrony Środowiska (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 627) winny być wykonywane przez jednostki akredytowane bądź też certyfikowane jednostki badawcze. Wykonawca wraz z formularzem ofertowym winien przedstawić Zamawiającemu certyfikat akredytacji laboratorium.

- Potwierdzeniem wykonania usługi będzie dostarczenie do siedziby Zamawiającego wyników analiz pobranych prób (sprawozdania) w terminie do 14 dni roboczych liczonych od dnia poboru prób. W przypadku wyników analiz gleby i osadów wraz z ustaleniem dopuszczalnej dawki osadu pod kątem ich rolniczego lub przyrodniczego wykorzystania w terminie do 20 dni roboczych liczonych od dnia poboru prób.

- W przypadku zmniejszenia/ zwiększenia zakresu zamówienia, jego wartość zostanie pomniejszona/ powiększona w oparciu o ceny jednostkowe przedstawione w ofercie.

- Badania wykraczające poza zakres umowy mogą być wykonywane przez Wykonawcę po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu przez Zamawiającego i potwierdzeniu na piśmie zakresu badań (fax, e-mail) przy zastosowaniu cen jednostkowych określonych w formularzu ofertowym.

- Wykonawca po dostarczeniu do Zamawiającego wyników analiz, wystawi fakturę VAT za przeprowadzone w ostatnim miesiącu badania.

- Zapłata za usługę dokonywana będzie bezgotówkowo, przelewem bankowym na rachunek Wykonawcy w terminie 21 dni od doręczenia Zamawiającemu Faktury VAT.

- Informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela:

- dla Oczyszczalni Ścieków w Miliczu i Sułowie

Ireneusz Rura, tel. 71 38 41 719,

e-mail: os.milicz@pgkdolinabaryczy.pl

- dla Oczyszczalni Ścieków w Żmigrodzie

Karol Ciupak, tel. 71 38 53 552,

e-mail: os.zmigrod@pgkdolinabaryczy.pl

- Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i opłaty związane z wykonaniem usługi, w tym koszty dojazdu do miejsca poboru prób, koszty poboru prób, koszty transportu czy koszty wykonania i przesłania wyników analiz. Cena ta pozostanie niezmienna przez cały okres wykonywania usługi.