1) Bujak Konik - montaż w miejscowości Bełcz Mały (w miejscu wskazanym przez Zamawiającego przy świetlicy wiejskiej)

Bujak - Konik- urządzenie kołyszące - korpus z uchwytami dla rąk i podparciem dla nóg, przytwierdzony do sprężyny stalowej 20x200x400mm. Bujak mocowany do gruntu kotwą stalową. Korpus wykonany z płyty HDPE barwionej w pełnej masie, co daje całkowitą odporność na odbarwienia i promieniowanie UV. Elementy łączące tj. śruby itp. wykonane ze stali nierdzewnej.
Dane techniczne:
 długość: minimum107cm
 szerokość: minimum 26 cm
 wysokość: minimum 84 cm
 wysokość siedziska: minimum 50 cm
 wysokość swobodnego upadku: minimum 50 cm
 minimalna strefa upadku: 404 x 322 cm
 normy bezpieczeństwa EN 1176-1, EN 1176-6
 liczba użytkowników : 1
 przedział wiekowy: 3-6 lat.
Materiały: elementy metalowe ze stali potrójnie zabezpieczonej antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe, chromianowanie i malowanie proszkowe powłoką poliestrową zapewniające dużą odporność na działanie warunków atmosferycznych, odbarwienia w promieniach UV, korpus bujaka z płyty PE-HD odporny na odbarwienia i promieniowanie UV.
Zabezpieczenia: stal cynkowana, chromianowana i malowana proszkowo powłoką poliestrową.  śruby ze stali nierdzewne

2) Huśtawka ważka - montaż w miejscowości Bełcz Mały (w miejscu wskazanym przez Zamawiającego)
Huśtawka wagowa przeznaczona dla dwóch osób w wieku od 3 lat. Siedziska gumowe z wkładem aluminiowym umieszczone na ruchomej konstrukcji. Elementy nośne ze stali potrójnie zabezpieczonej antykorozyjnie.
Dane techniczne:
-długość: minimum 260 cm
-szerokość: minimum 40 cm
-wysokość: minimum 80 cm
-wysokość swobodnego upadku: minimum120 cm
- minimalne wymiary strefy upadku: 560 x 310 cm
Normy bezpieczeństwa EN 1176-1; EN 1176-6
Materiały: elementy metalowe ze stali potrójnie zabezpieczonej antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe, chromianowanie i malowanie proszkowe powłoką poliestrową zapewniające dużą odporność na działanie warunków atmosferycznych, odbarwienia w promieniach UV, elementy wykończeniowe (siedziska) gumowe z wkładem aluminiowym.
Zabezpieczenia: stal cynkowana, chromianowana i malowana proszkowo powłoką poliestrową, śruby ze stali nierdzewnej.

3) Orbitrek - montaż w miejscowości Bełcz Mały (w miejscu wskazanym przez Zamawiającego)
Dane techniczne:
Wymiary urządzenia:
-długość: minimum 1322 mm,
-szerokość: minimum 540 mm,
-wysokość: minimum 1550 mm.

Minimalne wymiary strefy bezpieczeństwa: 354 cm x 433 cm.

Materiał: urządzenie wykonane z wysokiej jakości stali spawalniczej S 355 (bezszwowej na elementy gięte) i S 235 (na elementy proste), dwukrotnie malowane proszkowo farbami poliestrowymi. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez śrutowanie i cynkowanie. Stopnice wykonane z blachy aluminiowej, ryflowanej o grubości 3 mm.

Elementy konstrukcyjne: główny słup konstrukcyjny urządzenia o średnicy 90 mm, grubość ścianki 3,6 mm. W pozostałych elementach grubość ścianek jest nie mniejsza niż 3 mm.

Montaż: mocowanie do fundamentu betonowych (wylewanych na miejscu), osadzonych 10 cm poniżej poziomu terenu. Daje to możliwość zastosowania pod urządzeniami różnego rodzaju nawierzchni np. trawiastej, różnego rodzaju nawierzchni bezpiecznej, z kostki brukowej itp.

Wykonanie w oparciu o normy: PN-EN 16630:2015, PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009 oraz Znak Bezpieczeństwa „B”.

Kolory: Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez śrutowanie i cynkowanie. Stopnice z blachy aluminiowej, ryflowanej o grubości 3 mm. Śruby osłonięte zaślepkami. Kolorystyka urządzeń szaro - żółta.
4) Wioślarz pojedynczy - montaż w miejscowości Bełcz Mały (w miejscu wskazanym przez Zamawiającego)
Wykonany z grubej stali z rur o średnicy 24,0-76,1mm. Wszystkie części metalowe cynkowane i malowane proszkowymi farbami poliestrowymi. Kolorystyka szaro - żółta.
Dane techniczne:
-długość: minimum 140 cm,
-szerokość: minimum 100 cm ,
-wysokość: minimum 83 cm ,
Waga: 100 kg ,
Minimalna przestrzeń: 390 x 440 cm,
Normy bezpieczeństwa: PN-EN 1176-1:2009; DIN 79000:2012
Materiały: elementy metalowe wykonane ze stali cynkowanej malowanej proszkowo. Zabezpieczenia: stal cynkowana malowana proszkowo.

5) Wyciskanie siedząc - montaż w miejscowości Bełcz Mały (w miejscu wskazanym przez Zamawiającego)
Wymiary urządzenia:
-długość: minimum 960 mm,
-szerokość: minimum 670 mm,
-wysokość:minimum 1920 mm.
Minimalne wymiary strefy bezpieczeństwa: 396 cm x 367 cm.
Materiał: urządzenie wykonane z wysokiej jakości stali spawalniczej S 355 (bezszwowej na elementy gięte) i S 235 (na elementy proste), dwukrotnie malowane proszkowo farbami poliestrowymi. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez śrutowanie i cynkowanie. Siedzisko w standardzie wykonane z tworzywa HDPE w kolorze żółtym, z otworami ułatwiającymi odpływ wody.
Elementy konstrukcyjne: Konstrukcję nośną w urządzeniach serii fitness stanowi pylon. Pylon to element konstrukcyjny w postaci tablicy z instrukcją użytkowania, do którego w dowolnych konfiguracjach mocuje się urządzenia. Urządzenia mogą być mocowane z obu stron tablicy. Główna rura konstrukcyjna pylonu o średnicy 90 mm, grubość ścianki 3,6 mm. W pozostałych elementach grubość ścianek jest nie mniejsza niż 3 mm.
Montaż: mocowanie do fundamentu betonowych (wylewanych na miejscu), osadzonych 10 cm poniżej poziomu terenu. Daje to możliwość zastosowania pod urządzeniami różnego rodzaju nawierzchni np. trawiastej, różnego rodzaju nawierzchni bezpiecznej, z kostki brukowej itp.
Kolory: Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez śrutowanie i cynkowanie. Stopnice z blachy aluminiowej, ryflowanej o grubości 3 mm. Śruby osłonięte zaślepkami. Kolorystyka urządzeń szaro - żółta.
Maksymalny ciężar użytkownika: 150 kg