Narciarz podwójny - montaż w miejscowości Kamień Górowski (w miejscu wskazanym przez Zamawiającego)

Wymiary urządzenia:

- długość: minimum 1450 mm,
-szerokość: minimum 540 mm,
- wysokość: minimum 1390 mm.
Minimalne wymiary strefy bezpieczeństwa: 445 cm x 354 cm.
Dopuszczalna waga użytkownika: 150 kg
Materiał: urządzenie wykonane z wysokiej jakości stali spawalniczej S 355 (bezszwowej na elementy gięte) i S 235 (na elementy proste), dwukrotnie malowane proszkowo farbami epoksydowymi i poliestrowymi. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez śrutowanie i cynkowanie.
Stopnice wykonane z blachy aluminiowej, ryflowanej o grubości 3 mm.
Elementy konstrukcyjne: główny słup konstrukcyjny urządzenia o średnicy 140 mm, grubość ścianki 3,6 mm.
Montaż: mocowanie do fundamentów betonowych (wylewanych na miejscu), osadzonych 10 cm poniżej poziomu terenu. Daje to możliwość zastosowania pod urządzeniami różnego rodzaju nawierzchni: trawiastej, różnego typu nawierzchni bezpiecznej, z kostki brukowej itp.
Normy wykonania: PN-EN 16630:2015-06. Wyrób oznaczony znakiem bezpieczeństwa "B".