OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - zmieniony 22.09.2023 r.

Remont drogi powiatowej nr 2647G Sławęcin - Obrowo na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2645G do granicy powiatu chojnickiego.

Zadanie jest realizowane przy dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania remontowe.

Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w SWZ, Dokumentacji projektowej na, którą udzielono  zaświadczenia NR AB.6743.898.2023  z dnia 24 sierpnia   2023 r. oraz Projektowanych Postanowieniach Umownych stanowiących załącznik do SWZ.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest remont drogi powiatowej nr 2647G Sławęcin - Obrowo na odcinku od skrzyżowania z DP 2645G do granicy powiatu chojnickiego KM 0+044,79 do 2+723. Długość rozpatrywanego odcinka L=2,678 km.

Droga położona jest na poziomie przylegającego terenu lub w niskim nasypie, w niewielkim procencie długości w wykopie. Jednakże prawie na całej długości posiada wysokie pobocza, które utrudniają odpływ wód opadowych, co wpływa na przyspieszoną degradację konstrukcji. Drogę otaczają pola uprawne. Analizowany odcinek ma długość około 2,7 km. Zinwentaryzowano kilka wjazdów do gospodarstw. Stwierdzono liczne pęknięcia nawierzchni. Przede wszystkim były to spękania siatkowe i blokowe, wynikające z braku nośności, o genezie zmęczeniowej. Występowały także spękania prostopadłe do osi jezdni jak i wzdłuż osi jezdni. Odnotowano lokalne wykruszenia oraz liczne łaty i naprawy lokalne mieszankami mineralno- asfaltowymi. Na części drogi wykonano już remonty poprzez ułożenie nakładek z mieszanek mineralno-asfaltowych. Droga podzielona jest na odcinki o stosunkowo nowej nawierzchni, na których wykonano nakładkę na całej szerokości drogi lub na jednym pasie. Podczas wizji stwierdzono, że wykonane nakładki, uległy już zniszczeniu. Charakteryzują się licznymi spękaniami, przede wszystkim siatkowymi, które wskazują na brak nośności drogi. Powyższy fakt skłania do stwierdzenia trudnych warunków gruntowych, niskiej nośności podłoża i zaproponowania przebudowy drogi łącznie z podbudowami, tak aby uzyskać trwały efekt naprawy.

Jezdnia:

- warstwa ścieralna AC11S KR 3-4  – 4 cm

- warstwa wiążąca AC16W KR 3-4 – 8 cm

- warstwa podbudowy z mieszanki cementowo-emulsyjnej MCE – 15 cm wraz z doziarnieniem kruszywem C90/3 i/lub destruktem bitumicznym w ilości do 30%

- istniejąca nawierzchnia/podbudowa

Zjazd:

- mieszanka niezwiązana 0/31,5 z kruszywem C90/3 – 15 cm,  ewentualnie destrukt bitumiczny

- istniejące podłoże/zjazd

Zjazd bitumiczny:

- warstwa ścieralna AC11S KR 3-4  – średnio 5 cm

- istniejące podłoże/zjazd

## Pobocza

Przewiduje się wykonanie poboczy o szerokości 0,75 m wzdłuż całej drogi. Pobocza wykonać z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 z kruszywem C90/3. Opcjonalnie dopuszcza się wykonanie poboczy z destruktu bitumicznego.

- Przy przejściach dla pieszych należy wykonać pas ostrzegawczy PO, pas prowadzący PP oraz pole uwagi PU z  płytek ostrzegawczych oraz informacyjnych polimerobetonowych (płytki bąbelkowe i ryflowane).

- Na czas realizacji inwestycji Wykonawca sporządzi projekt tymczasowej organizacji ruchu. Przed wprowadzeniem czasowej organizacji ruchu projekt musi być zaopiniowany w odpowiednich jednostkach samorządowych i policji.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia dojazdu mieszkańcom do posesji położonych przy budowanej drodze w trakcie realizacji zadania. W przypadku konieczności całkowitego zamknięcia danego odcinka drogi, należy uwzględnić to w projekcie tymczasowej organizacji ruchu, wyznaczyć objazdy oraz na bieżąco informować o utrudnieniach mieszkańców.

- Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego utrzymywania przejezdności przejętego placu budowy, tj. zakresu drogi objętego przedmiotem zamówienia.

- W przypadku wyznaczenia objazdów na czas wykonywania robót, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania odpowiednich uzgodnień z poszczególnymi zarządcami dróg oraz utrzymywania wyznaczonych objazdów na swój koszt.

- Wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawi Zamawiającemu harmonogram rzeczowo – finansowy oraz kosztorys ofertowy szczegółowy  sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r ( Dz.U.2021.2458 z dnia 29.12.2021).

- Zamawiający informuje, iż w związku z tym, że Wykonawca składa ofertę z ceną określoną ryczałtowo - złożony przez wykonawcę kosztorys ofertowy stanowi jedynie uzasadnienie merytoryczne oferowanej kwoty wynagrodzenia ryczałtowego.

- Zastosowane materiały i urządzenia winny odpowiadać deklaracjom zgodności z Polskimi Normami, atestami i aprobatami technicznymi. Podane w niniejszej SWZ, oraz załącznikach do niej nazwy własne (pochodzenie, producent, itd.) mają jedynie charakter pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów, produktów, urządzeń czy wyposażenia. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych. Produkt równoważny to taki, który ma te same cechy funkcjonalne, co wskazany w dokumentacji konkretny z nazwy lub pochodzenia produkt. Jego jakość nie może być gorsza od jakości określonego w specyfikacji i dokumentacji budowlanej produktu oraz powinien mieć parametry nie gorsze niż wskazany produkt. W miejscu gdzie Zamawiający dokonuje opisu przedmiotu zamówienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 Ustawy PZP, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.