Stolik legvan LGTS1x 4 szt.

Model/typ

Producent/kraj

Rok produkcji

PARAMETRY TECHNICZNE

| Minimalne funkcje, parametry techniczne i warunki wymagane | Proszę o potwierdzenie parametrów sprzętu |
| --- | --- |
|  | Stolik fabrycznie nowy wyprodukowany nie wcześniej niż w 2023 r. |  |
|  | Wymagane wymiary : • Szerokość – 1300 mm • Głębokość – 700 mm • Wysokość całkowita – 410 mm |  |
|  | Stelaż wykonany z rury średnicy 22 mm o kształcie płozy |  |
|  | Stelaż składa się tylko z dwóch odcinków symetrycznie ugiętej rury |  |
|  | Stelaż posiada dwie płozy na skraju blatu |  |
|  | Proste odcinki rury pod blatem stanowią jego wzmocnienie |  |
|  | Stelaż malowany proszkowo |  |
|  | Płozy posiadają plastikowe ślizgi zabezpieczające podłogę |  |
|  | Blat z płyta wiórowej trzywarstwowa o grubości 18 mm pokryta obustronnie melaminą w kolorze do uzgodnienia . Gęstość płyty minimum 620 kg/m3, klasa higieniczności E1. W przypadku płyt równoważnych Oferent zobowiązany jest załączyć próbki do oferty celem akceptacji przez Zamawiającego. |  |
|  | Blaty są oklejone obrzeżem PVC o grubości 2mm w kolorze płyty |  |
|  | Blat z zaokrąglonymi narożnikami |  |
|  | Blat posiada otwory montażowe do śrub wykończone metalowymi okuciami (mufy) |  |
|  | Kształt stolika wraz ze stelażem musi nawiązywać wzorniczo do ofertowanych kanap |  |
|  | Dokument potwierdzający, wystawiony przez niezależne laboratorium wyniki badań zgodności z normą EN 16139:2013_07 ,PN EN 1728:2012 , PN EN 1022:2007 , PN-EN 1730:2013_04 , PN-EN 12521:2009 , PN EN 1022:2007 w zakresie wymagań wytrzymałościowych i bezpiecznych rozwiązań konstrukcyjnych (proszę dołączyć do oferty) |  |

………………………

Podpis Wykonawcy