Załącznik nr 1.7 do SWZ

na dostawę urządzeń medycznych

Nr sprawy Szp/FZ–52/2021

Zadanie 7

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia:  Lampa operacyjna  – 1szt.

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | OPIS PARAMETRÓW OFEROWANYCH* (należy dokładnie opisać oferowane parametry oraz podać ewentualne zakresy) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Dwukopułowa lampa operacyjna bezcieniowa mocowana do sufitu za pomocą podkonstrukcji dystansowej. Zawiesie posiadające osłonę zakrywającą płytę stropową i wszystkie przyłącza elektryczne. Czasze oświetleniowe monolityczne ze źródłem światła w postaci diod LED. |  |
|  | Kopuła główna |
|  | Lekka konstrukcja ułatwiająca manewrowanie i pozycjonowanie lampy. |  |
|  | Lampa o budowie monolitycznej, przeznaczona do współpracy z nawiewem laminarnym. |  |
|  | Lampa wyposażona tylko w białe diody LED - 54 szt. |  |
|  | Pobór mocy przez kopułę - 50 W. |  |
|  | Powierzchnia lampy łatwa do utrzymania w czystości: gładka, bez widocznych śrub i nitów, wykonana z materiałów odpornych na działanie środków dezynfekujących. |  |
|  | Średnica zewnętrzna kopuły max. 64 cm. |  |
|  | Pozycjonowanie lampy za pomocą wymiennego, sterylizowanego uchwytu centralnego oraz dwóch uchwytów brudnych umieszczonych na obwodzie kopuły. |  |
|  | Płynna regulacja średnicy pola operacyjnego realizowana mechanicznie za pomocą sterylizowanego, wymiennego uchwytu umieszczonego w centralnej części czaszy lampy. |  |
|  | Średnica pola roboczego d10-d50: 21 cm – 10,5cm |  |
|  | Natężenie oświetlenia w odległości 1m - 160 000 luksów |  |
|  | Natężenie światła regulowane w zakresie min. 25÷100% za pomocą panelu umieszczonego przy kopule. Sterowanie elektroniczne realizowane w min. 10.stopniach |  |
|  | Stała temperatura barwowa na poziomie 4400 K |  |
|  | Współczynnik odwzorowania barw (Ra) nie mniejszy niż 96 |  |
|  | Kopuła zamocowana na podwójnym ramieniu o zasięgu min. 165 cm |  |
|  | Możliwość obrotu ramienia stałego o min. 360° wokół mocowania głównego. |  |
|  | Wyłącznik lampy umieszczony na panelu przy ramieniu lampy. |  |
|  | Żywotność układu świetlnego – min 40 000 godzin |  |
|  | Stopień ochrony obudowy IP 43 |  |
|  | Gwarancja nie mniej niż 24 m-ce. |  |
|  | Lampa wpisana do rejestru wyrobów medycznych |  |
|  | Kopuła satelitarna |
|  | Lekka konstrukcja ułatwiająca manewrowanie i pozycjonowanie lampy. |  |
|  | Lampa o budowie monolitycznej, przeznaczona do współpracy z nawiewem laminarnym. |  |
|  | Lampa wyposażona tylko w białe diody LED - 54 szt. |  |
|  | Pobór mocy przez kopułę - 50 W. |  |
|  | Powierzchnia lampy łatwa do utrzymania w czystości: gładka, bez widocznych śrub i nitów, wykonana z materiałów odpornych na działanie środków dezynfekujących. |  |
|  | Średnica zewnętrzna kopuły max. 64 cm. |  |
|  | Pozycjonowanie lampy za pomocą wymiennego, sterylizowanego uchwytu centralnego oraz dwóch uchwytów brudnych umieszczonych na obwodzie kopuły. |  |
|  | Płynna regulacja średnicy pola operacyjnego realizowana mechanicznie za pomocą sterylizowanego, wymiennego uchwytu umieszczonego w centralnej części czaszy lampy. |  |
|  | Średnica pola roboczego d10-d50: 21 cm – 10,5cm |  |
|  | Natężenie oświetlenia w odległości 1m - 160 000 luksów |  |
|  | Natężenie światła regulowane w zakresie min. 25÷100% za pomocą panelu umieszczonego przy kopule. Sterowanie elektroniczne realizowane w min. 10 stopniach |  |
|  | Stała temperatura barwowa na poziomie 4400 K |  |
|  | Współczynnik odwzorowania barw (Ra) nie mniejszy niż 96 |  |
|  | Kopuła zamocowana na podwójnym ramieniu o zasięgu min. 165 cm |  |
|  | Możliwość obrotu ramienia stałego o min. 360° wokół mocowania głównego. |  |
|  | Wyłącznik lampy umieszczony na panelu przy ramieniu lampy. |  |
|  | Żywotność układu świetlnego – min 40 000 godzin |  |
|  | Stopień ochrony obudowy IP 43 |  |
|  | Gwarancja 24 m-ce. |  |
|  | Lampa wpisana do rejestru wyrobów medycznych |  |
|  | Czasze lamp przystosowane do zasilania głównego i awaryjnego 230V, |  |
|  | Automatyczne przełączanie na zasilanie awaryjne |  |
|  | Montaż lampy w Sali Cięć Cesarskich |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i  podać ewentualne zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.