Część 1. Dostawa i instalacja aparatury stanowiącej linię do analizy materiału zwierzęcego techniką parafinową.

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry oferowane* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(ExF) |
| 1. | Mikroskop stereoskopowy: zoom 6:1; zakres powiększeń 5x – 30x; odległość robocza minimum 122 mm; kąt widzenia 38°; pole widzenia max. 46 mm; wysoka głębia ostrości; powłoka antystatyczna; zintegrowane okulary 10x/23 z korekcją dioptryjną i muszlami ocznymi; oświetlacz pierścieniowy LED kompatybilny z układem optycznym, żywotność minimum 40 000 godz.; temperatura barwowa minimum 5600 K; dyfuzor w celu redukcji refleksów; zasilacz 100 V – 240 V; statyw przegubowy z uchwytem mocującym; serwis gwarancyjny i pogwarancyjny realizowany na terenie RP; szkolenie w zakresie obsługi urządzenia. |  | sztuka | 1 |  |  |
| 2. | Procesor tkankowy z oprzyrządowaniem i wyposażeniem Procesor tkankowy o budowie karuzelowej posiadający system kontroli emisji oparów. Urządzenie sterowane mikroprocesorowo, wyposażone w wyświetlacz LCD oraz klawiaturę. Minimum 12 stacji łączenie z parafiniarkami. Minimum 3 stacje parafinowe (parafiniarki) wykonane z metalu, pokryte wewnątrz teflonem. Zakres regulacji temperatury parafiny: minimum od 45°C do 65°C, dodatkowe zabezpieczenie przed przegrzaniem. 9 stacji przeznaczonych na pojemniki z odczynnikami. Pojemniki na odczynniki w całości wykonane ze szkła, przeźroczyste, z uchwytami oraz widoczną z zewnątrz podziałką. Odporne na rozpuszczalniki oraz mycie w zmywarkach. Pojemność robocza pojedynczego pojemnika na odczynniki minimum 1,8 l. Dwa aluminiowe koszyki na preparaty po maksimum 100 kasetek każdy. Przeprowadzenie jednocześnie maksimum 200 kasetek z preparatami. Możliwość zapamiętania minimum 9 niezależnych programów. Możliwość regulacji czasu infiltracji w pojedynczej stacji od 5 minut do 99 godzin i 59 minut. Możliwość uruchomienia urządzenia z opóźnionym startem – czas opóźnienia minimum 9 dni. Blokada elektroniczna przycisków sterujących w celu zabezpieczenia przed przypadkową zmianą parametrów programu. Funkcja agitacji z możliwością wyłączenia. Pamięć pozwalająca na powrót do przerwanego procesu po zaniku napięcia zasilania. W przypadku zaniku zasilania urządzenie musi posiadać możliwość wyjęcia kasetek z preparatami bez konieczności mechanicznego demontowania elementów. W przypadku zaniku zasilania urządzenie musi samoistnie zabezpieczać preparaty przed wyschnięciem poprzez zanurzenie ich w bieżącym odczynniku. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek awarii urządzenie musi sygnalizować usterkę za pomocą kodu liczbowo-cyfrowego opisanego w instrukcji użytkowania pozwalającego na identyfikację konkretnego błędu. Możliwość monitorowania na bieżąco na wyświetlaczu parametrów pracy urządzenia takich jak numer aktualnej stacji oraz czas infiltracji. System odciągu oparów wyposażony w wymienny filtr węglowy oraz przewód odprowadzający przefiltrowane powietrze do zewnętrznej wentylacji. Urządzenie musi posiadać zintegrowany system próżniowy, umożliwiający zmianę ciśnienia o min. 500 hPa. Urządzenie musi posiadać osłonę pozwalającą na zamknięcie powierzchni roboczej urządzenia zabezpieczając przed wydostaniem się oparów do pomieszczenia. Awaryjny wyłącznik bezpieczeństwa zatrzymujący całkowicie urządzenie. Klawisz STOP w panelu sterowania. Funkcja zabezpieczająca przed mieszaniem się odczynników. Czas ociekania maksimum 60 sekund. Zabezpieczenie przed włożeniem koszyczka do pojemników ze zbyt gorącą lub zastygniętą parafiną. 2 zapasowe pojemniki szklane na odczynniki. Certyfikat CE IVD (dołączony do dostawy). Maksymalne wymiary urządzenia: średnica kopuły do 820 mm, średnica podstawy do 620 mm, wysokość do 800 mm. Waga: min. 60 kg. Szkolenie w zakresie obsługi urządzenia. |  | sztuka | 1 |  |  |
| 3. | Centrala do zatapiania bloczków parafinowych ze stacją grzewczą i zimną z wyposażeniem Dwumodułowa stacja do zatapiania w parafinie. Urządzenie musi składać się z dystrybutora parafiny z urządzeniem grzewczym oraz płyty chłodzącej. Urządzenie sterowane mikroprocesorowo. Pojemność zbiornika na parafinę maksimum 4 l. Urządzenie wyposażone w wyświetlacz LCD o przekątnej co najmniej 5,7 cala, ze zintegrowaną klawiaturą dotykową. Przepływ parafiny musi być uruchamiany ręcznie, za pomocą przechylanego przełącznika o regulowanej wysokości. Precyzyjna regulacja strumienia przepływu parafiny. Wyjmowane tacki na parafinę. Duża, podgrzewana powierzchnia pracy ze zintegrowanym punktem schładzania przeznaczonym także do pracy z dużymi kasetkami. Tace na kasetki i foremki wyjmowane i zamieniane miejscami, pojemność maksimum 1,7 l każda, ok. 75 kasetek. Wyjmowany, ogrzewany uchwyt na minimum 6 par szczypiec, dostępny z obu stron. Oświetlenie LED sterowane poprzez panel sterowania urządzenia Urządzenie wyposażone w szkło powiększające 2x, integralne z modułami. Zakres temperatury tac na kasetki i foremki, powierzchni roboczej, uchwytu na szczypce i zbiornika na parafinę regulowany od minimum 50°C do 75°C w krokach co 1°C. Możliwość programowania rozpoczęcia i zakończenia czasu pracy i dnia roboczego. Możliwość programowania tygodniowego cyklu pracy urządzenia (automatyczne włączanie, wyłączanie urządzenia). Funkcja zwiększenia grzania umożliwiająca szybsze topienie parafiny. Moduł chłodzący musi posiadać funkcję adaptacji do warunków otoczenia i zapewniać stabilną temperaturę pracy wynoszącą maksimum –6°C Powierzchnia chłodząca musi pomieścić minimum 65 bloczków. Możliwość wykorzystania zimnej płyty jako urządzenia niezależnego od centrum do zatapiania. Brak połączeń elektrycznych i mechanicznych pomiędzy centrum do zatapiania a zimną płytą. Certyfikat CE (musi być dołączony do dostawy) Wymiary modułu grzewczego: wysokość do 390 mm, szerokość do 560 mm, głębokość do 640 mm, Waga: min. 27 kg. Wymiary modułu chłodzącego: wysokość do 390 mm, szerokość do 400 mm, głębokość do 640 mm, waga: min. 32 kg. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny realizowany na terenie RP. Szkolenie w zakresie obsługi urządzenia. |  | sztuka | 1 |  |  |
| 4. | Pęseta elektryczna z regulacją temperatury pracy Elektryczna, podgrzewana pęseta do przenoszenia i ustawiania tkanek. Wyposażona w diodę LED wskazującą gotowość urządzenia. Regulacja zakresu temperatury pęsety minimum 55°C – 70°C. Wymagana możliwość integracji z centralą do zatapiania bloczków parafinowych. Szkolenie w zakresie obsługi urządzenia. |  | sztuka | 1 |  |  |
| 5. | Płyta grzewcza Płyta grzewcza do suszenia ciętych skrawków tkankowych parafinowych. Wyświetlacz LED. Precyzyjna regulacja temperatury w zakresie od temperatury otoczenia do 75°C (skok regulacji nie większy niż 0,5 stopnia). Ostrzeżenie diodą LED powyżej temperatury pracy 44°C. Możliwość umieszczenia minimum 48 szkiełek. Anodyzowana powierzchnia płyty pokryta specjalną odporną na zadrapania warstwą. Wymiary zewnętrzne urządzenia: maximum 350 x 310 x 100 mm. Certyfikat CE (musi być dołączony do dostawy) Szkolenie w zakresie obsługi urządzenia. |  | Sztuka | 2 |  |  |
| 6. | Mikrotom rotacyjny półautomatyczny z oprzyrządowaniem i dodatkowym uniwersalnym uchwytem Mikrotom rotacyjny o napędzie ręcznym, umożliwiającym cięcie ręczne przy użyciu koła zamachowego, z elektromechanicznym przesuwem głowicy z preparatem do nożyka. Budowa mikrotomu oparta na bezobsługowych prowadnicach krzyżowych (łożyskach krzyżowo-liniowych). Regulowany przez użytkownika system równoważenia siły kompensujący siłę odśrodkową powstającą w czasie cięcia, zapewniający lekkie działanie koła napędowego. Brak konieczności stosowania przeciwwagi w kole zamachowym. Urządzenie wyposażone w uchwyt na nożyki oraz uchwyt na kasetki z preparatem. System uchwytów i zacisków zapewniający stabilne i precyzyjne umocowanie preparatu. System precyzyjnej orientacji przestrzennej preparatu ze wskazaniem położenia 0/0° oraz wskazaniami zmian co 2°. Zintegrowana linijka w podstawie. Mocowanie preparatu w uchwycie z możliwością precyzyjnej regulacji w płaszczyźnie X i Y o kąt co najmniej 8°. System szybkiej wymiany uchwytów. Możliwość pracy w dwóch trybach: cięcia i trymowania. Zakres grubości cięcia: od 0,5 µm do 100 µm w krokach: od 0,5 - 5,0 µm w krokach co 0,5 µm; od 5,0 - 20,0 µm w krokach co 1,0 µm; od 20,0 - 60,0 µm w krokach co 5,0 µm; od 60,0 - 100,0 µm w krokach co 10 µm. Zakres funkcji trymowania z regulacją od 1,0 µm do 600,0 µm w krokach: od 1,0 - 10,0µm w krokach co 1,0 µm; od 10,0-20,0 µm w krokach co 2,0 µm; od 20,0-50,0 µm w krokach co 5,0 µm; od 50,0-100,0 µm w krokach co 10,0 µm; od 100,0-600,0 µm w krokach co 50,0 µm. Funkcja retrakcji z regulacją wartości w zakresie co najmniej 5-100 µm w skokach co 5 µm, z możliwością całkowitego wyłączenia. Poziomy zakres ruchu głowicy min. 24 mm. Zakres pionowego przesuwu głowicy: max. 70 mm. Możliwość pracy w trybie mikrotomu manualnego – ergonomicznie umiejscowione koło przesuwu zgrubnego z możliwością dowolnego wyboru kierunku obrotu. Zakres cięcia minimum 60 mm. Maksymalny rozmiar preparatu 55 x 50 x 30 mm. Sterowane mikroprocesorowo, elektromechaniczne podprowadzanie preparatu z dwiema różnymi prędkościami 300 µm/s oraz 800 µm/s. Funkcja szybkiego powrotu głowicy w pozycję początkową z prędkością co najmniej 1800 µm/s (czas powrotu maksymalnie 14 sekund). Zewnętrzny panel sterowania z możliwością umieszczenia po dowolnej stronie mikrotomu, wyposażony w wyświetlacz LED. Wyświetlacz LED na urządzeniu. Wartości regulowane przez panel sterowania: grubość trymowania i skrawania, wartość retrakcji, ruch głowicy. Funkcja pamięci umożliwiająca szybki powrót do poprzedniej pozycji głowicy w stosunku do noża System ostrzegania o osiągnięciu końca zakresu wysuwu poziomego – sygnalizacja dźwiękowa. Antystatyczna taca na ścinki o pojemności co najmniej 1400 ml, zapewniająca łatwe czyszczenie i zapobiegająca przyleganiu parafiny. Duża powierzchnia górna z wyjmowaną tacką. Uchwyt na nożyki mikrotomowe na ostrza zarówno nisko i wysokoprofilowe, wyposażony w osłonę ostrza koloru czerwonego. Możliwość przesuwu uchwytu na nożyki w osi wschód-zachód (co najmniej trzy pozycje) oraz w osi północ-południe (co najmniej 24 mm). Regulacja kąta nachylenia noża w zakresie od 0° do 10°. Urządzenie musi być wyposażone w dwa niezależne systemy blokowania koła zamachowego umożliwiające zatrzymanie koła w dowolnej pozycji. Na wyposażeniu urządzenia uchwyt imadełkowy o wymiarach od 49-50 x do 54-55 mm. Certyfikat CE IVD (musi być dołączony do dostawy). Maksymalne wymiary urządzenia: szerokość do 480 mm; głębokość do 620 mm; wysokość do 300 mm. Waga co najmniej 31 kg. Certyfikat CE (musi być dołączony do dostawy). Szkolenie w zakresie obsługi urządzenia. |  | sztuka | 1 |  |  |
| 7. | Kriostat rotacyjny Kriostat wolnostojący z wbudowanym mikrotomem. Urządzenie przeznaczone do przygotowywania zamrożonych skrawków do zastosowań biologicznych i medycznych. Komora kriostatu wykonana ze spawanej bezszwowo stali, nieposiadająca trudno dostępnych rogów, łatwa w czyszczeniu i dezynfekcji, posiadająca własne oświetlenie. Komora kriostatu zamykana podgrzewanym, rozsuwanym oknem, umieszczonym w górnej części obudowy. Urządzenie posiadające koło napędowe służące do cięcia ręcznego z możliwością jego blokady w dwóch pozycjach. Zakres temperatury komory kriostatu: min.: -30°C do 0°C, regulowany w skokach co 1°C (dla temperatury otoczenia 20°C). Czas schładzania komory kriostatu do -30°C max. 6 godzin. Półka szybkiego zamrażania -35°C, przy temp. komory -30°C przeznaczona na min. 10 podstawków z preparatami. Automatyczne odszranianie gorącym gazem. Co najmniej 1 automatyczny cykl odszraniania w ciągu doby. Funkcja ręcznego rozmrażania komory i półki szybkiego zamrażania. Urządzenie musi posiadać czujnik ostrzegający użytkownika o trwającym procesie rozmrażania. Automatyczna funkcja rozmrażania programowana całodobowo. Mikrotom posiadający system zaciskowy składający się z jednej dźwigni służącej do mocowania podstawka z preparatem. Możliwość płynnej regulacji grubości cięcia w zakresie od 2 μm do 60 μm w skokach: od 2,0 μm – 5,0 μm co 0,5 μm, od 5,0 μm – 20 μm co 1,0 μm, od 20,0 μm – 60 μm co 5,0 μm. Zakres ruchu pionowego głowicy do 59,5 mm Zakres ruchu poziomego głowicy do 26 mm Prędkość wstępnego dosuwu preparatu: wolna i szybka (600 μm/s i 900 μm/s). Możliwość krokowego podprowadzania preparatu z krokiem co 20 µm. Wzrokowy wskaźnik osiągnięcia końca lub początku zakresu wysuwu głowicy. Zmiana przestrzennego położenia głowicy z preparatem w osi X i Y o co najmniej 8° z możliwością obrotu o 360°. System precyzyjnej orientacji przestrzennej głowicy ze wskazaniami zmian położenia co 2° oraz wskaźnikiem położenia 0/0°. Panel sterowania wyposażony w przyciski pokryte folią, chroniące przed zanieczyszczeniami. Opis funkcji przycisków w postaci piktogramów. Możliwość zablokowania wszystkich funkcji kriostatu za pomocą jednego przycisku (zabezpieczenie przed przypadkową zmianą parametrów programu). Aktualne parametry programów (temperatura wewnątrz komory, temperatura głowicy, aktualny czas, czas rozmrażania,) czytelne, pokazane na wyświetlaczach diodowych. Waga urządzenia minimum 130 kg (waga liczona z wyposażeniem fabrycznym niezbędnym do prawidłowej pracy urządzenia). Wymiary urządzenia nie większe niż: szerokość: max. 730 mm, głębokość: max. 730 mm, wysokość: max. 1200 mm. Certyfikat CE (musi być dołączony do dostawy). Szkolenie w zakresie obsługi urządzenia. |  | sztuka | 1 |  |  |
| 8. | Barwiarka do barwień rutynowych z wyposażeniem Programowany aparat do barwienia histologicznego i cytologicznego sterowany mikroprocesorowo z wyświetlaczem LCD. Całkowita ilość stacji maksimum 26. 18 stacji odczynnikowych, pojemność stacji nie większa niż 450 ml. 5 stacji myjących z regulacją strumienia wody. 1 stacja załadowcza i wyjściowa umożliwiająca załadowanie i rozładowanie barwiarki bez konieczności otwierania pokrywy osłaniającej przed emisją oparów. Regulacja temperatury stacji grzewczej w zakresie 30-65°C. Koszyczki na szkiełka o pojemności minimum 30 sztuk. Możliwość doboru elementów (adaptorów) umożliwiających korzystanie z koszyczków na preparaty różnych producentów. Zintegrowany, łatwy w obsłudze panel sterowania dający możliwość wprowadzenia i zapamiętania minimum 15 programów pracy (składających się z minimum 25 kroków), w których można sterować min: kolejnością stacji, czasem barwienia preparatu w poszczególnym pojemniku oraz czasem okresowych ruchów (agitacji) szkiełek podczas barwienia. Możliwość uruchomienia min. 11 programów równocześnie. Możliwość regulacji czasu inkubacji w każdej stacji w zakresie od 0 sekund do 99 minut i 59 sekund. Urządzenie musi posiadać regulowaną funkcję agitacji. Urządzenie musi posiadać filtr z aktywnym węglem który zatrzymuje opary ksylenu. Możliwość późniejszej pełnej integracji elektroniczno-mechanicznej z urządzeniem do automatycznego nakrywania szkiełek mikroskopowych – kompletny system barwienia i nakrywania. Urządzenie musi być kompatybilne do pełnej integracji elektroniczno-mechanicznej z urządzeniem do automatycznego nakrywania szkiełek mikroskopowych– kompletny system barwienia i nakrywania Urządzenie musi komunikować się z modułem nakrywającym w celu przekazywania koszyczków ze szkiełkami. Wydajność urządzenia rzędu 200-400 szkiełek/godzinę przy barwieniu rutynowym Wydajność urządzenia rzędu 650 szkiełek/godzinę przy szybkich programach. Wymiary nie większe niż: szerokość: 1090 mm; głębokość: 670 mm; wysokość: 960 mm. Waga urządzenia nieprzekraczająca 70 kg. System do automatycznego nakrywania szkiełek po barwieniu: Automat do zamykania preparatów tkanek, komórek lub rozmazów na szkiełkach mikroskopowych przy użyciu różnych preparatów do zamykania. Wydajność urządzenia minimum 360-400 szkiełek na godzinę (1 szkiełko na ok. 9 sekund). Urządzenie wyposażone w stację transferową służącą do automatycznej komunikacji oraz integracji mechanicznej i elektronicznej z barwiarką histologiczną w celu pobierania koszyków ze szkiełkami. Możliwość nakrywania szkiełek niezależnie, z pominięciem barwienia w module barwiącym. Urządzenie musi pracować z dostępnymi na rynku mediami do zaklejania. Urządzenie musi mieć możliwość precyzyjnej regulacji objętości dozowanego medium. Urządzenie musi posiadać możliwość precyzyjnej korekcji położenia ścieżki medium na szkiełku podstawowym w osiach X i Y za pomocą menu urządzenia. Wyświetlanie informacji o ewentualnych błędach i usterkach. Urządzenie musi posiadać możliwość detekcji i pomijania uszkodzonych szkiełek nakrywkowych, bez konieczności przerywania procesu nakrywania. Detekcja uszkodzonych szkiełek musi odbywać się na drodze testu mechanicznego, co minimalizuje awaryjność pracy układu poprzez wyeliminowanie złączy optyczno-elektronicznych. Urządzenie musi być wyposażone w system informujący użytkownika o konieczności uzupełniania szkiełek nakrywkowych z pewnym możliwym do zaprogramowania wyprzedzeniem. (np. 20 szkiełek przed osiągnięciem fizycznego końca magazynka szkiełek nakrywkowych urządzenie informuje o konieczności jego uzupełnienia). Pojemność butelki na medium minimum 250 ml. Urządzenie musi posiadać system pochłaniania oparów wyposażony w filtr węglowy z możliwością podłączenia do zewnętrznej wentylacji. Możliwość stosowania szkiełek nakrywkowych różnych rozmiarów: 22-24 mm x 40-60 mm. Wymiary nie większe niż: szerokość: 420 mm; głębokość: 550 mm; wysokość: 980 mm. Waga: minimum 57kg. Certyfikat CE (musi być załączony do dostawy). Szkolenie w zakresie obsługi urządzenia. |  | sztuka | 1 |  |  |
| 9. | Łaźnia wodna Łaźnia wodna parafinowa flotacyjna do rozpłaszczania i suszenia ciętych skrawków tkankowych parafinowych o mocy nominalnej 350 VA. Wyświetlacz LED. Precyzyjna regulacja temperatury w zakresie od temperatury otoczenia do 75°C (skok regulacji nie gorszy niż 0,5 stopnia). Ostrzeżenie diodą LED powyżej temperatury pracy 44°C. Pojemność wanienki max. 2 l. Anodyzowana powierzchnia wanienki pokryta specjalną odporną na zadrapania warstwą. Wymiary wewnętrzne wanienki: maksimum 230 x 180 x 50 mm. Wymiary zewnętrzne urządzenia: maksimum 350 x 310 x 100 mm. Certyfikat CE (musi być załączony do dostawy). Szkolenie w zakresie obsługi urządzenia. |  | Sztuka | 2 |  |  |
| Wymogi wspólne dla części 1: Termin dostawy i instalacji – maks. 6 tygodni od daty podpisania umowy. Gwarancja: minimum 24 miesiące. Wszystkie urządzenia wchodzące w skład zestawu powinny być dostarczone do Zamawiającego i zainstalowane we wskazanych miejscach na koszt Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany do przeszkolenia personelu z zakresu obsługi i konserwacji urządzeń. |
| Razem wartość brutto |  |

| Lp. | Nazwa urządzenia | Producent | Model | Rok produkcji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mikroskop stereoskopowy |  |  |  |
|  | Procesor tkankowy |  |  |  |
|  | Centrala do zatapiania bloczków parafinowych ze stacją grzewczą i zimną |  |  |  |
|  | Pęseta elektryczna z regulacją temperatury pracy |  |  |  |
|  | Płyta grzewcza |  |  |  |
|  | Mikrotom rotacyjny półautomatyczny z oprzyrządowaniem i dodatkowym uniwersalnym uchwytem |  |  |  |
|  | Kriostat rotacyjny |  |  |  |
|  | Barwiarka do barwień rutynowych |  |  |  |
|  | Łaźnia wodna |  |  |  |

Kwalifikowany podpis elektroniczny : …………………….…………

Część 2. Dostawa i instalacja mikroskopów świetlnych.

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry oferowane* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(ExF) |
| 1. | Mikroskop świetlny badawczy z kamerą cyfrową Mikroskop świetlny badawczy z kamerą cyfrową, automatycznym rewolwerem obiektywowym, pełnym oprzyrządowaniem i oprogramowaniem do analizy obrazu wyników badań histopatologicznych i immunohistochemicznych. Optyka najwyższej klasy: planapochromatyczna, powiększenia 4/10/20/40/60/100x z oprzyrządowaniem Baza mikroskopu: Stabilna baza mikroskopu badawczego w układzie prostym Połączony z bazą za pomocą kabla o długości 2 m (+/-10%) moduł do sterowania osią Z (współosiowa śruba mikro i makro) oraz do zmiany intensywności oświetlenia przechodzącego, zmiany obiektywów oraz obsługi kamery cyfrowej. Zmotoryzowana oś Z; minimalny krok w osi Z: 0,01 mikrometra; maksymalna prędkość zmiany położenia rewolweru w osi Z: 5 mm/sek. Oświetlenie: Oświetlacz światła przechodzącego LED. Oświetlenie wg systemu Koehlera. Optyka: W systemie korekcji do nieskończoności. Długość optyczna obiektywów 45 mm. Kondensor: Zmotoryzowany kondensor ośmiopozycyjny ze zmotoryzowanym polaryzatorem. Kondensor wyposażony w zmotoryzowaną uchylną soczewkę dla pracy z obiektywem 2x, apertura kondensora z soczewką NA=0,9. Zmiana pozycji kondensora z poziomu oprogramowania, z poziomu modułu z pokrętłami ogniskowania oraz z poziomu dołączonego do zestawu ciekłokrystalicznego dotykowego kolorowego wyświetlacza. Wymienny uchwyt rewolwerowy: Zmotoryzowany uchwyt rewolwerowy na 7 obiektywów. Zmiana obiektywu z poziomu oprogramowania, z poziomu modułu z pokrętłami ogniskowania oraz z poziomu dołączonego do zestawu ciekłokrystalicznego dotykowego kolorowego wyświetlacza. Stolik zmotoryzowany: Motoryzacja w osiach x/y, stolik ultrasoniczny, zakres przesuwu 76x52 mm (+/-10%), z uchwytem na dwa preparaty mikroskopowe o wymiarach 75x25 mm, szybkość przesuwu stolika 30 mm/sek (+/-10%) . Stolik obsługiwany w poziomu dołączonego do zestawu joysticka oraz z poziomu oprogramowania. Nasadka okularowa: Trinokularowa, szerokopolowa o numerze pola FN=22. zmienny kąt nachylenia 5-35 stopni, z regulacją rozstawu okularów w zakresie co najmniej 50-76 mm. Trójstopniowy dzielnik światła pomiędzy okulary i kamerę cyfrową. Okulary: Z osłonkami gumowymi, powiększenie 10x. Numer pola min. 22. Obiektywy o długości optycznej 45 mm: typ / powiększenie / aparatura / minimalna wymagana odległość robocza (WD): Planarny 2x / 0,06 / WD 5,8 mm. Plan-apochromatyczny 4x / 0,16 / WD 13 mm Plan-apochromatyczny 10x / 0,40 / WD 3,1 mm. Plan-apochromatyczny 20x / 0,75 / WD 0,6 mm. Plan-apochromatyczny 40x / 0,95 / WD 0,18 mm, regulowana korekcja na szkiełko nakrywkowe 0,11-0,23 mm. Plan-fluorytowy 60x / 0,90 / WD 0,2 mm, regulowana korekcja na szkiełko nakrywkowe 0,11-0,23 mm. Plan-apochromatyczny 100x / 1,40 / WD 0,13 mm, obiektyw imersyjny. Kamera kolorowa: Typ matrycy: kolorowa matryca CMOS. Wielkość matrycy: 1/2,3 cala. Maksymalna rozdzielczość: 4 912 x 3 684 pikseli (tryb 4:3); 3 840 x 2 160 pikseli (tryb 4K Ultra HD 16:9); 1 920 x 1 080 pikseli (tryb Full HD 16:9). Konwersja analogowo-cyfrowa: 12 bit. Czas akwizycji: od 22 mikrosekund do 1 s. Szybkość odświeżania podglądu „na żywo”: 10,5 fps dla rozdzielczości 4 912 x 3 684 pikseli (4:3); 23,6 fps dla rozdzielczości 2 456 x 1 842 pikseli (4:3); 45 fps dla rozdzielczości 1 224 x 920 pikseli (4:3); 14 fps dla rozdzielczości 4 912 x 2 762 pikseli (16:9); 25 fps dla rozdzielczości 3 840 x 2 160 pikseli (4K UHD 16:9); 31 fps dla rozdzielczości 1 920 x 1 080 pikseli (Full HD 16:9); 59 fps dla rozdzielczości 1 224 x 688 pikseli (16:9). Złącze: USB 3.0. Oprogramowanie sterujące pracą kamery: Podgląd obrazów na żywo na ekranie monitora. Wykonywanie zdjęć. Nagrywanie sekwencji wideo (format AVI). Wyświetlanie parametrów mikrofotografii. Nawigacja po mikrofotografii. Możliwość edycji warstwy z pomiarami, opisami lub warstw obrazów. Manualny oraz automatyczny tryb doboru parametrów akwizycji obrazu. Możliwość składania wielu obrazów mikroskopowych typu RGB w jeden obraz wielowymiarowy. Dodawanie notatek (tekst, strzałki, itp.). Tryb galerii (wyświetla miniatury fotografii). Możliwość podglądu wielu zdjęć jednocześnie. Możliwość ustawienia wyglądu: wielkość i położenie okien, ilość i rozmieszczenie ikon. Zapis zdjęć wielu formatach m.in. TIFF, JPG, BMP, PNG, VSI. Możliwość rozbudowy oprogramowania. Umożliwia odwracanie, odbicie lustrzane, zmianę wielkości i przycinanie obrazów. Zmiana kontrastu, filtry wygładzające i wyostrzające, redukcja szumów oraz korekcja tła (automatyczna detekcja i usunięcie efektu winietingu). Zmiana głębi kolorów (bit-depth). Wykonywanie pomiarów (zliczanie, odległość, obwód, średnica, pole powierzchni, kąty, wieloboki, elipsy), prosta statystyka oraz eksport wyników pomiarów do Excela. Opcja powiększonej głębi ostrości uzyskiwana przez oprogramowanie poprzez ekstrakcję ostrych fragmentów obrazu z wielu płaszczyzn preparatu. Zmotoryzowany proces powiększonej głębi ostrości (wykonywanie jednego obrazu o powiększonej głębi ostrości lub stosu zdjęć wykonanych na różnych głębokościach preparatu). Moduł do automatycznego łączenia zdjęć w osi x/y tworzący obraz dużego obszaru. Redukcja szumów w obrazie na żywo (dla obrazów w skali szarości). Operacje arytmetyczne i logiczne na obrazach. Detekcja brzegów, projekcje stosu zdjęć (minimum, maksimum, średnia w czasie, długość fali, Z). Prosta wizualizacja 3D. Automatyczne tworzenie raportów, w pełni edytowalne, oraz ich eksport do MS Word (wymagany Office), możliwość tworzenia raportów zawierających zdjęcia oraz wyniki analiz, tworzenie własnych form raportów. Analiza fazowa: na podstawie wybranego algorytmu progowania wykonywana jest analiza faz na mikrofotografii lub na jej wybranym fragmencie; oblicza pole powierzchni fazy oraz frakcję zajmowaną przez fazę w stosunku do całego pola widzenia. Zaawansowana analiza obiektów na mikrofotografii, ich zliczanie, klasyfikacja na grupy (co najmniej 10 grup) pod względem wielkości, średnicy, intensywności barwy, jasności obiektu oraz kształtu. Możliwość utworzenia prostego interfejsu składającego się z szeregu przycisków odpowiadających zdefiniowanym funkcjom; funkcja pomocna przy rutynowych i powtarzalnych procedurach. Możliwość tworzenia i edycji makr umożliwiających automatyzację procesów. Komputer stacjonarny i monitor o minimalnych parametrach: Procesor pozwalający na bezproblemową obróbkę zdjęć powstałych ze składania wielu obrazów cyfrowych pojedynczych pól widzenia mikroskopu. Karta graficzna 4 GB. Dysk twardy 1 TB. Pamięć 32 GB. Interfejsy: USB 3.0, HDMI, DisplayPort Najnowszy system komputerowy dający możliwość podłączania się do domeny opartej na Windows Serwer 2016. Kompatybilny z MsOffice 2019 Monitor 4K o przekątnej 27 cali. Wyposażenie uzupełniające: Kabel zasilający, pokrowiec ochronny. |  | zestaw | 1 |  |  |
| 2. | Mikroskop świetlny laboratoryjno-badawczy do rutynowej pracy laboratorium badawczego Mikroskop świetlny laboratoryjno-badawczy do rutynowej pracy laboratorium badawczego, z kamerą cyforwą z optyką wysokiej klasy – planfluorytową, powiększenia 4/10/20/40/60/100x z automatycznym odczytem powiększenia przez ramowanie, możliwość wykonywania manualnych pomiarów, rewolwer obiektywowy kodowany, z oprzyrządowaniem Baza mikroskopu: Ergonomiczny statyw z nisko położonymi pokrętłami: regulacji siły światła, przesuwu preparatów. Współosiowa śruba mikro/makro do ustawiania ostrości. Wbudowana regulacja siły nacisku dla śruby makro. Wbudowany pierścień blokady położenia stolika (wysokości). Minimalna działka odczytu na śrubie mikrometrycznej 1 mikrometr. Oświetlenie: Oświetlacz światła przechodzącego LED. Oświetlenie wg systemu Koehlera. Wbudowany w przedniej części mikroskopu regulator siły światła. Optyka: W systemie korekcji do nieskończoności. Długość optyczna obiektywów 45 mm (+/-10%). Rewolwer: Wymienny, zmotoryzowany uchwyt rewolwerowy na 7 obiektywów. Stolik mechaniczny: Bezkrawędziowy, z mechanizmem rolkowym przesuwu bez szyny zębatkowej. O trwałej powłoce ceramicznej z uchwytem na dwa preparaty. Z możliwością obrotu w płaszczyźnie poziomej w zakresie co najmniej 250 stopni. Prawostronne pokrętło przesuwu preparatów dla osi x, y. Regulacja siły nacisku dla obu osi, zakres przesuwu co najmniej 76x52 mm. Mechanizm przesuwu stolika w osi Z: zakres przesuwu – minimum 25 mm; przesuw zgrubny – 15 mm/obrót; przesuw dokładny – 100 mikrometrów/obrót; dokładność ustawienia 1 mikrometr. Nasadka binokularowa: Szerokopolowa o numerze pola FN=22. O regolowanym kącie nachylenia w zakresie 5-35 stopni. Z regulacją rozstawu okularów w zakresie 50-76 mm. Pośredni element optyczny dzielący światło na kamerę i okulary, dwupozycyjny: 0/100, 80/20. Okulary: Z osłonkami gumowymi, powiększenie 10x (+/- 10%). Numer pola min. FN=22. Korekcja dioptryjna w zakresie min. -5/+5 dioptrii dla każdego oka (regulacja na okularze lub na nasadce okularowej). Kondensor: Kondensor Abbego, apertura numeryczna NA=1,1. Obiektywy o długości optycznej 45mm, wymagane: typ / powiększenie / apertura / odległość robocza (WD): Plan-Fluorytowy 4x / 0,13 / WD 17 mm. Plan-Fluorytowy 10x / 0,30 / WD 10 mm. Plan-Fluorytowy 20x / 0,50 / WD 2,1 mm. Plan-Fluorytowy 40x / 0,75 / WD 0,51 mm. Plan-Fluorytowy 60x / 0,90 / WD 0,2 mm, regulowana korekcja na szkiełko nakrywkowe 0,11-0,23 mm. Plan-Achromatyczny 100x / 1,25 / WD 0,13 mm (obiektyw imersyjny). Kamera kolorowa: Typ matrycy: kolorowa matryca CMOS. Wielkość matrycy: 1 / 2,3 cala. Maksymalna rozdzielczość: 4 912 x 3 684 pikseli (tryb 4:3); 3 840 x 2 160 pikseli (tryb 4K Ultra HD 16:9); 1 920 x 1 080 pikseli (tryb Full HD 16:9). Konwersja analogowo-cyfrowa: 12 bit. Czas akwizycji: od 22 mikrosekund do 1 s. Szybkość odświeżania podglądu „na żywo”: 10,5 fps dla rozdzielczości 4 912 x 3 684 pikseli (4:3); 23,6 fps dla rozdzielczości 2 456 x 1 842 pikseli (4:3); 45 fps dla rozdzielczości 1 224 x 920 pikseli (4:3); 14 fps dla rozdzielczości 4 912 x 2 762 pikseli (16:9); 25 fps dla rozdzielczości 3 840 x 2 160 pikseli (4K UHD 16:9); 31 fps dla rozdzielczości 1 920 x 1 080 pikseli (Full HD 16:9); 59 fps dla rozdzielczości 1 224 x 688 pikseli (16:9). Złącze: USB 3.0. Oprogramowanie umożliwiające: Podgląd obrazów na żywo na ekranie monitora. Wykonywanie zdjęć. Nagrywanie sekwencji video (format AVI). Wyświetlanie parametrów mikrofotografii. Kalibracja fotografii przed i po wykonaniu zdjęcia. Możliwość edycji warstwy z pomiarami, opisami lub warstw obrazów. Manualny oraz automatyczny tryb doboru parametrów akwizycji obrazu. Możliwość składania wielu obrazów mikroskopowych typu RGB w jeden obraz wielowymiarowy. Dodawanie notatek (tekst, strzałki, itp.). Tryb galerii (wyświetla miniatury fotografii). Możliwość podglądu wielu zdjęć jednocześnie. Możliwość ustawienia wyglądu: wielkość i położenie okien, ilość i rozmieszczenie ikon. Zapis zdjęć wielu formatach m.in. TIFF, JPG, BMP, PNG, VSI. Możliwość zmiany obiektywu w drodze optycznej (zmotoryzowany rewolwer) z poziomu oprogramowania oraz z poziomu dołączonego do zestawu panelu z programowalnymi przyciskami. Możliwość rozbudowy oprogramowania. Komputer i monitor: Procesor osiągający w benchmarku Passmark CPU Mark minimum 9 390 punkty. http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php Pamięć RAM 8 GB. Napęd optyczny DVD/RW. Najnowszy system komputerowy dający możliwość podłączania się do domeny opartej na Windows Serwer 2016. Kompatybilny z MsOffice 2019 Mysz i klawiatura. Do jednego zestawu jeden monitor 4K o przekątnej minimum 27 cali Do drugiego zestawu jeden monitor 4K o przekątnej minimum 32 cali Wyposażenie uzupełniające: kabel zasilający, pokrowiec ochronny. |  | zestaw | 2 |  |  |
| 3. | Mikroskop świetlny laboratoryjno-badawczy z zestawem obiektywów planachromatycznych Mikroskop świetlny laboratoryjno-badawczy, z zestawem obiektywów planachromatycznych, z kamerą cyfrową, z pełnym oprzyrządowaniem i oprogramowaniem do podglądu na żywo i możliwością wykonywania zdjęć i archiwizacji a także prostych pomiarów. Baza mikroskopu: Ergonomiczny statyw z nisko położonymi pokrętłami: regulacji siły światła, przesuwu preparatów. Współosiowa śruba mikro/makro do ustawiania ostrości. Wbudowana regulacja siły nacisku dla śruby makro. Wbudowany pierścień blokady położenia stolika (wysokości). Minimalna działka odczytu na śrubie mikrometrycznej 1 mikrometr. Oświetlenie: Oświetlacz światła przechodzącego LED. Oświetlenie wg systemu Koehlera. Wbudowany w przedniej części mikroskopu regulator siły światła. Optyka: W systemie korekcji do nieskończoności. Długość optyczna obiektywów 45 mm (+/-10%). Rewolwer: Wymienny uchwyt rewolwerowy na minimum 7 obiektywów. Stolik mechaniczny: Bezkrawędziowy, z mechanizmem rolkowym przesuwu bez szyny zębatkowej. O trwałej powłoce ceramicznej z uchwytem na dwa preparaty. Z możliwością obrotu w płaszczyźnie poziomej w zakresie co najmniej 250 stopni. Prawostronne pokrętło przesuwu preparatów dla osi x, y. Regulacja siły nacisku dla obu osi, zakres przesuwu co najmniej 76x52 mm. Mechanizm przesuwu stolika w osi Z: zakres przesuwu – minimum 25 mm; przesuw zgrubny – 15 mm/obrót; przesuw dokładny – 100 mikrometrów/obrót; dokładność ustawienia 1 mikrometr. Nasadka binokularowa: Szerokopolowa o numerze pola FN=22. O regolowanym kącie nachylenia w zakresie 5-35 stopni. Z regulacją rozstawu okularów w zakresie 50-76 mm. Pośredni element optyczny dzielący światło na kamerę i okulary, dwupozycyjny: 0/100, 80/20. Okulary: Z osłonkami gumowymi powiększenie 10x (+/-10%). Numer pola min. FN=22. Korekcja dioptryjna w zakresie min. -5/+5 dioptrii dla każdego oka (regulacja na okularze lub na nasadce okularowej). Kondensor: Kondensor z soczewką uchylną do stosowania z obiektywami od powiększenia 2x. Obiektywy o długości optycznej 45mm, wymagane: typ / powiększenie / apertura / odległość robocza (WD): Planarny 2x / 0,06 / WD 5,8 mm. Plan-achromatyczny 4x / 0,10 / WD 18,5 mm. Plan-achromatyczny 10x / 0,25 / WD 10,6 mm. Plan-achromatyczny 20x / 0,40 / WD 1,2 mm. Plan-achromatyczny 40x / 0,65 / WD 0,6 mm. Plan-achromatyczny 60x / 0,80 / WD 0,2 mm. Plan achromatyczny 100x / 1,25 / WD 0,13 mm (obiektyw imersyjny). Kolorowa kamera cyfrowa do mikroskopu: Rozdzielczość 2560 x 1920 pixel. Binning 2x. Zakres dynamiki 12 bit. Zakres czasu ekspozycji od 35 mikrosekund do 2,5 s. Czas odświeżania 15 fps przy maksymalnej rozdzielczości, 32 fps przy rozdzielczości 1920x1080 (Full HD) oraz 71 fps przy rozdzielczości 960x540. Mocowanie na gwint typu c. Automatyczny balans bieli. Połączenie z komputerem za pomocą portu USB 3.0. Oprogramowanie umożliwiające: Podgląd obrazów na żywo na ekranie monitora. Wykonywanie zdjęć. Nagrywanie sekwencji video (format AVI). Wyświetlanie parametrów mikrofotografii. Kalibracja fotografii przed i po wykonaniu zdjęcia. Możliwość edycji warstwy z pomiarami, opisami lub warstw obrazów. Manualny oraz automatyczny tryb doboru parametrów akwizycji obrazu. Możliwość składania wielu obrazów mikroskopowych typu RGB w jeden obraz wielowymiarowy. Dodawanie notatek (tekst, strzałki, itp.). Tryb galerii (wyświetla miniatury fotografii). Możliwość podglądu wielu zdjęć jednocześnie. Możliwość ustawienia wyglądu: wielkość i położenie okien, ilość i rozmieszczenie ikon. Zapis zdjęć wielu formatach m.in. TIFF, JPG, BMP, PNG, VSI. Możliwość rozbudowy oprogramowania> Komputer i monitor: .Procesor osiągający w benchmarku Passmark CPU Mark minimum 9 390 punkty. http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php Pamięć RAM 8 GB. Napęd optyczny DVD/RW. Najnowszy system komputerowy dający możliwość podłączania się do domeny opartej na Windows Serwer 2016. Kompatybilny z MsOffice 2019 Mysz i klawiatura. Monitor FullHD o przekątnej 27 cali. Wyposażenie uzupełniające: kabel zasilający, pokrowiec ochronny. |  | zestaw | 1 |  |  |
| Wymagania ogólne: Mikroskopy, kamery i oprogramowanie do obsługi kamer cyfrowych pochodzą od jednego producenta Mikroskopy posiadają certyfikat CE I Okres gwarancji co najmniej 24 miesiące Szkolenie w zakresie obsługi urządzenia Wymagania dotyczące prac instalacyjnych: wszystkie urządzenia powinny być dostarczone do Zamawiającego i zainstalowane we wskazanych przez Zamawiającego miejscach. Dostawa urządzeń odbywa się na koszt dostawcy. Dostawca zobowiązany jest do dokładnego przeszkolenia personelu z zakresu obsługi i konserwacji urządzeń. |
| Razem wartość brutto |  |

| Lp. | Nazwa urządzenia | Producent | Model | Rok produkcji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mikroskop świetlny badawczy kamera cyfrowa komputer stacjonarny Monitor |  |  |  |
|  | Mikroskop świetlny laboratoryjno-badawczy do rutynowej pracy laboratorium badawczego Kamera cyfrowa Komputer Monitor |  |  |  |
|  | Mikroskop świetlny laboratoryjno-badawczy z zestawem obiektywów planachromatycznych Kolorowa kamera cyfrowa Komputer Monitor |  |  |  |

Kwalifikowany podpis elektroniczny : …………………….…………