SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

CZĘŚĆ OGÓLNA.

NAZWA ZAMÓWIENIA

Częściowa wymiana stolarki okiennej z PCV wraz z robotami towarzyszącymi w obiekcie dydaktycznym nr 1  Politechniki Morskiej w Szczecinie przy ul. Willowej 2 w Szczecinie

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót budowlanych jest określenie zakresu i sposobu wykonania robót budowlanych, a także określenie wymagań jakościowych odnośnie stosowanych materiałów i wyrobów przy realizacji zamówienia, jak również, jakości wykonania robót związanych z realizacją zadania pn. „Częściowa wymiana stolarki okiennej z PCV wraz z robotami towarzyszącymi w obiekcie dydaktycznym nr 1  Politechniki Morskiej w Szczecinie przy ul. Willowej 2 w Szczecinie”

OKREŚLENIE ZAMÓWIENIA WG. WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV).

- 44221000-5 Okna, drzwi i podobne elementy,

- 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej,

- 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH

Przedmiotem zamówienia jest wymiana stolarki okiennej z PVC wraz z podokiennikami  oraz jej montaż według następującego wykazu:

WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ – PARTER POM. NR 28

1) Okno O2-2 – 1550x2250 mm x 4szt – okna PVC

2) Podokienniki Pw2-2 – 1610x450mm x 4 szt. - parapety wewnętrzne PVC komorowe, białe z wykończeniami bocznymi

3) Podokienniki Pz2-2 – 1610x450mm x 4 szt. – parapety zewnętrzne z blachy tytanowo-cynkowej o gr. min. 0,7 mm

WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ – PARTER AULA

1) Okno O2-7 – 1800x2250 mm x 4szt – okna PVC

2) Podokienniki Pw2-7 – 1860x450mm x 4 szt. - parapety wewnętrzne PVC komorowe, białe z wykończeniami bocznymi

3) Podokienniki Pz2-2 – 1860x450mm x 4 szt. – parapety zewnętrzne z blachy tytanowo-cynkowej o gr. min. 0,7 mm

WYMIANA STOLARKI OKIENNE – I PIĘTRO POM. NR 126

1) Okno O3-3 – 1800x2000 mm x 1szt – okna PVC

2) Podokienniki Pw3-3 – 1860x450mm x 1 szt. - parapety wewnętrzne PVC komorowe, białe z wykończeniami bocznymi

3) Podokienniki Pz3-3 – 1860x450mm x 1 szt. – parapety zewnętrzne z blachy tytanowo-cynkowej o gr. min. 0,7 mm

UWAGA!

Podane wymiary należy traktować jako szacunkowe, przed realizacją Wykonawca zobowiązany jest do samodzielnego wykonania pomiarów bezpośrednio na budynku.

PRACE TOWARZYSZĄCE

Wymiana stolarki okiennej wymaga wykonania robót towarzyszących w postaci:

- Zabezpieczenie pomieszczeń folią malarską na całej powierzchni podłogi,

- demontaż i wywiezienie zdemontowanej stolarki okiennej, parapetów wewnętrznych 
i zewnętrznych

- przygotowaniu ościeży do montażu stolarki okiennej,

- Montaż nowej stolarki okiennej

- montaż nowych parapetów zewnętrznych z blachy tytanowo cynkowej – zachowując wymiary zgodnie z istniejącymi, nowo wmontowanymi parapetami

- montażu parapetów wewnętrznych komorowych PVC z zastosowaniem po obu stronach zakończeń – parapet w kolorze białym,

- wykonanie obróbek tynkarsko - murarskich ościeży po wymianie stolarki, parapetów wewnętrznych i zewnętrznych;

- ubytki w ościeżach zewnętrznych, połączenie ościeży zewnętrznej z ramą okna należy uzupełnić masą butylową w kolorze zbliżonym do koloru elewacji

Dodatkowo po wykonaniu prac montażowych całą powierzchnie ścian, na których wymieniana była stolarka okienna należy odmalować farbą akrylową na kolor uzgodniony z Zamawiającym.

UWAGA!

Wymieniana stolarka okienna musi spełniać wszystkie wymagania, jakie są jej stawiane 
w niniejszej specyfikacji technicznej.

Prace remontowe objęte niniejszą specyfikacją należy wykonać w wysokim standardzie jakościowym. Prace będą wykonywane w czynnym budynku. W związku z powyższym należy założyć większe nakłady na utrzymywanie czystości przy robotach wyburzeniowych i po zakończeniu dnia pracy, jak i zabezpieczyć szczelnie miejsca pracy.

Transport materiałów budowlanych i elementów rozbiórkowych będzie mógł się odbywać wyłącznie wyznaczoną przez Zamawiającego drogą komunikacyjną.

Wszelkie „nazwy własne” dotyczące materiałów i urządzeń zawarte w dokumentach do zapytania należy traktować, jako jedne z możliwych, co oznacza możliwość zastosowania materiałów i urządzeń zamiennych (w tym technologii) innych producentów o równoważnych lub wyższych parametrach, cechach i właściwościach.

Całość wymienianej stolarki okiennej należy wyposażyć w nawiewniki ciśnieniowe – jedna sztuka na jedno okno. Podział i sposób otwierania okien dopasować do stanu istniejącego, na budynku. Podane wymiary w Specyfikacji Technicznej oraz dokumentacji rysunkowej są przybliżone. Wykonawca zobowiązany jest do samodzielnego wykonania pomiarów bezpośrednio na budynku, przed wyprodukowaniem stolarki okiennej.

Ze względu na kontynuację wymiany stolarki okiennej w budynku PM, Wykonawca wykona nowe okna zgodnie z oknami zamontowanymi w elewacji budynku, także nawiewniki zostaną zamontowane na skrzydłach okiennych zgodnie z istniejącymi.

Niedopuszczalna jest:

- inna wysokość poprzeczki względem nowo zamontowanych okien,

- inne wymiary słupków i poprzeczek,

- inne listwy okapników,

- wypełnienie innym  gazem szlachetnym przestrzeni miedzy szybowej.

MONTAŻ STOLARKI OKIENNEJ PVC

Zamawiający informuje, że stolarka okienna będzie wymieniana w poszczególnych pomieszczeniach w Budynku Dydaktycznym nr 1 Politechniki Morskiej w związku z powyższym Wykonawca jest zobowiązany do bieżącego informowania o postępie prac oraz do bieżącego utrzymania czystości. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia pomieszczeń folią ochronną na całej powierzchni oraz sprzętu znajdującego się w remontowanych pomieszczeniach.

Przed wykonaniem umowy Zamawiający obliguje Wykonawcę do wykonania przedmiaru wymienianej stolarki okiennej przez przedstawiciela firmy wykonawczej. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli w trakcie produkcji stolarki okiennej. Po dostarczeniu stolarki okiennej na miejsce montażu Wykonawca zgłosi w formie pisemnej gotowość odbioru dostarczonej stolarki. Dopiero po bezusterkowym odbiorze przez Zamawiającego, Wykonawca przystąpi do montażu jej w otworach okiennych. Nie spełnienie tego warunku jest równoznaczne z przerwaniem robót oraz demontażem nowej stolarki okiennej i ponownym zgłoszeniem pisemnym do odbioru.

Przy wykonywaniu ww. przedmiarów należy uwzględnić szerokość parapetów wewnętrznych zachowując zasadę wystawania parapetu względem muru minimum 60 mm oraz wmurowania na bokach na głębokość 30 mm na każda stronę. Podane wymiary w Specyfikacji Technicznej są przybliżone. Wykonawca zobowiązany jest do samodzielnego wykonania pomiarów bezpośrednio na budynku, przed wyprodukowaniem elementów.

Okna powinny być dostarczone na budowę w stanie ostatecznie wykończonym. Podczas transportu i składowania na budowie nie powinny doznawać uszkodzeń i odkształceń.

WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW WBUDOWANYCH – WYMAGANIA MATERIAŁOWE STOLARKI OKIENNEJ

- Parametry techniczne stolarki okiennej:

- Rama stolarki okiennej z PVC,

- Kolor biały,

- szklone szybą zespoloną z wypełnieniem przestrzeni pomiędzy szybami argonem,

- szyba w zespoleniu musi być szybą pokrytą powłokami niskoemisyjnymi,

- okno o współczynniku min. U w( 1,1 W/(m2K),

- wszystkie skrzydła wyposażone w okucia obwiedniowe, rozwierno-uchylne z możliwością uchylania okna w 3 stopniach położenia skrzydła,

- okucia umożliwiające mikrowentylację,

- okucia umożliwiające blokadę obrotu klamki,

- zawiasy okienne, ocynkowane z nakładką z białego PVC,

- klamki okienne wykonane z metalu, powlekane tworzywem w kolorze białym,

- klamki wyposażone w mechanizm blokujący uniemożliwiający jej otwarcie i manipulację od zewnętrznej strony okna poprzez przesunięcie okucia obwiedniowego,

- klamki wyposażone w mechanizm sygnalizujący prawidłową pracę klamki,

- ramę okienną dostosować do montażu parapetu wewnętrznego i zewnętrznego, wcięcie na głębokość od 5-10 mm

- nawiewniki ciśnieniowe – jedna sztuka na jedno okno,

- silikon w kolorze białym, silikonowanie pod katem 45° w stosunku do powierzchni szyby

WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW

Wszystkie materiały zastosowane do realizacji zamówienia muszą posiadać aktualne i obowiązujące deklaracje właściwości użytkowych, krajową ocenę techniczną lub dokumenty równorzędne, stwierdzające przydatność do stosowania w budownictwie i powinny być przedłożone Zamawiającemu przed ich zastosowaniem.

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy, zgodnie z ustawą Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r, stosować wyroby budowlane, które zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są właściwie oznaczone:

- wyroby budowlane, dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, krajowych ocen technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych – w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji,

- wyroby budowlane, dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklaracji właściwości użytkowych z Polską Normą lub z aprobatą techniczną mające istotny wpływ na spełnienie, co najmniej jednego z wymagań podstawowych – w odniesieniu do wyrobów nieobjętych certyfikacją na znak bezpieczeństwa,

- wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów niemających istotnego wpływu na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, będącym załącznikiem do rozporządzenia,

- wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z krajową oceną techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi.

AKCEPTOWANIE UŻYTYCH MATERIAŁÓW

Wszystkie roboty Wykonawca zrealizuje z materiałów własnych (zakupionych przez siebie). Materiały przewidziane do wbudowania w ramach niniejszego zamówienia powinny odpowiadać wymaganiom obowiązujących norm technicznych, deklaracji właściwości użytkowych, krajowej oceny technicznej, świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie, świadectw higienicznych i innych określonych w ustawie Prawo Budowlane.

Przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące wbudowanych materiałów z podaniem źródła wytwarzania i odpowiednimi świadectwami badania, jakości w celu ich zatwierdzenia przez Zamawiającego. Zatwierdzenia wszystkich materiałów odbywają się na podstawie druków zatwierdzenia materiałów, które dostarczy Zamawiający na etapie realizacji umowy lub na życzenie Wykonawcy.

Zatwierdzenie jednego materiału z danego źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób uniemożliwiający zmianę ich właściwości technicznych lub uszkodzenie.

MATERIAŁY NIEODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. Wbudowanie materiałów bez akceptacji Zamawiającego Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, roboty wykonane z materiałów niezaakceptowanych przez Inwestora nie zostaną odebrane.

UWAGA!

Przed realizacją zamówienia Wykonawca dokona samodzielnego przedmiaru wymienianej stolarki okiennej. Podane wymiary stolarki okiennej, parapetu wewnętrznego i zewnętrznego są podane w przybliżeniu. Przedmiary należy wykonywać ze szczególną starannością z uwzględnieniem szerokości i wysokości otworów okiennych względem węgarków. Ze względu na znajomość wcześniej wymienianych okien należy przyjąć, że wszystkie otwory okienne należy pomierzyć osobno. Rama okienna po zamontowaniu w otworze okiennym ma wypełniać obwód z 15 milimetrowym odstępem od węgarka ze względu na kontynuacje wymiany stolarki okiennej należy zastosować profile PVC takie jak zamontowane są w sąsiednich oknach wraz z podziałem skrzydeł okiennych. Stolarka PVC jest kontynuacją wymiany stolarki na elewacji budynku w tym celu Wykonawca zastosuje profile ram i skrzydeł okiennych zbliżone do istniejących nowo zamontowanych.

ROZWIĄZANIA RÓWNOWAŻNE

Gdziekolwiek w dokumentach zamówienia powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i zatwierdzenia. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Przez równoważny należy rozumieć materiał, sprzęt, wyposażenie o parametrach, jakości wykonania, technologii wykonania niegorszych niż w opisie przedmiotu zamówienia określonym w SWZ. Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (przedstawić parametry techniczne oferowanego produktu itp.). Zamawiający informuje, że Wykonawca, który zaoferuje rozwiązania równoważne opisanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego produkt spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. Zaoferowany przedmiot zamówienia powinien spełniać minimalne wymagania Zamawiającego określone w  opisie przedmiotu zamówienia lub posiadać lepsze parametry. Jeżeli Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazał w SWZ lub załącznikach do SWZ jakikolwiek znak towarowy, patent lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje materiały, produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, lub opisał przedmiot zamówienia poprzez odniesienie do norm polskich, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych - należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje te produkty lub usługi, normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych. Zamawiający poprzez pojęcie „równoważny” rozumie tyle, co mający równą wartość, równe znaczenie. Oznacza to, że produkt lub rozwiązanie techniczne opisane przez Zamawiającego nie musi mieć cech identyczności, nie muszą one być takie same. Wykazanie równoważności nie polega na dowodzeniu, że zaoferowany produkt jest lepszy, czy że nie jest gorszy niż ten, którego wymaga Zamawiający, ale że umożliwia uzyskanie efektu założonego przez Zamawiającego za pomocą innych rozwiązań technicznych. Zamawiający oceniając, czy podane przez Wykonawcę rozwiązania są równoważne będzie porównywał parametry opisane w opisie przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego i wskazane przez Wykonawcę. Podane parametry są parametrami minimalnymi. Oferenci mogą zaproponować urządzenia, materiały, produkty o wyższych wartościach z lepszymi funkcjami i możliwościami

- WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

  - OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami ST oraz poleceniami Zamawiającego.

DECYZJE I POLECENIA ZAMAWIAJACEGO

Zamawiający upoważniony jest do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych.

Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót oparte będą na wymaganiach sformułowanych w umowie, na załączonych rysunkach, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, sztuce budowlanej i innych normach oraz instrukcjach.

W przypadku opóźnień w realizacji budowy stwarzających zagrożenie dla finalnego zakończenia robót, Inwestor ma prawo do podjęcia odpowiednich kroków prawnych zawartych w obowiązującej umowie, zmierzających do prawidłowego ukończenia prac.

INFORMACJE O TERENIE BUDOWY

OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE PROWADZONYCH PRAC

W trakcie prowadzenia prac należy zwracać szczególną uwagę na zabezpieczenie posadzek, narożników ścian. Prace należy prowadzić tylko po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym.

Należy zadbać o ład i porządek w miejscu wykonywania prac oraz w jego otoczeniu. Wszystkie prace związane z wykonaniem prac zabezpieczających powinny zostać ujęte w cenie jednostkowej robocizny. Bezpośrednio po zakończeniu w danym miejscu prac rozbiórkowych i montażowych należy wykonać prace porządkowe, w celu nie rozprzestrzeniania się brudu i kurzu po obiekcie. Do obowiązków Wykonawcy należy zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac przed osobami postronnymi poprzez odgrodzenie go taśmami ostrzegawczymi w kolorze biało – czerwonym i zamontowaniu tablic ostrzegawczych i pracy na wysokości.

Transport materiałów rozbiórkowych jak i wbudowanych musi odbywać się poprzez trasy wyznaczone przez Kierownika obiektu. Odpady budowlane należy gromadzić w specjalnie przystosowanych do tego celu pojemnikach i na bieżąco usuwać. W przypadku szkód powstałych podczas prac transportowych Wykonawca będzie zobowiązany do ich naprawy. Wykonawca robót odpowiedzialny jest, za jakość ich wykonania oraz ich zgodność ze Specyfikacją Techniczną, Normami oraz przepisami Prawa Budowlanego i sztuką budowlaną.

OCHRONA I UTRZYMANIE ROBÓT

Od chwili przejęcia od Inwestora placu budowy Wykonawca odpowiedzialny jest za ochronę robót i mienia Zamawiającego. Do obowiązków Wykonawcy należy utrzymanie wykonanych robót do czasu zakończenia odbioru końcowego robót.

Jeżeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiającego  powinien rozpocząć roboty „utrzymaniowe”, jednak nie później niż w 24 godziny od wezwania pod rygorem wstrzymania robót z winy Wykonawcy.

ZGODNOŚĆ ROBÓT ZE SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ

Specyfikacja Techniczna (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiającego stanowią o zamówionym zakresie i są integralną częścią umowy, a wymagania w nich zawarte są obowiązujące dla Wykonawcy.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały winny być zgodne ze ST.

W przypadku, gdy roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne ze ST i wpłynie to na zmianę parametrów wykonanych elementów budowli, to takie materiały winny być niezwłocznie zastąpione innymi a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY

Inwestor przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie ustalonym w umowie.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zaplecza dla swoich potrzeb w miejscu wskazanym przez Zamawiającego – na swój koszt.

Od tego dnia Wykonawca przejmuje pełną odpowiedzialność za przekazane pomieszczenia i teren aż do dnia odbioru robót.

ZABEZPIECZENIE PLAC BUDOWY

Wykonawca wykona na własny koszt wydzielenie i zabezpieczenie miejsc, w którym będą prowadzone prace oraz zabezpieczenie ciągów komunikacyjnych i utrzymanie miejsc prowadzonych prac w należytym stanie czystości.

ZABEZPIECZENIE INTERESÓW OSÓB TRZECICH

    - Stosowanie się do ustaleń prawa i innych przepisów.

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą w stosunku do Zamawiającego oraz osób trzecich z tytułu szkód wyrządzonych przy realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest stosować wszystkie powszechnie obowiązujące normy oraz przepisy, które są w jakikolwiek sposób związane z realizacją robót. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie ww. przepisów. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych lub innych praw własności i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszystkich wymagań prawnych dotyczących wykorzystania opatentowanych rozwiązań projektowych, urządzeń, materiałów lub metod.

Jeśli nie dotrzymanie ww. wymagań spowoduje następstwa finansowe lub prawne to w całości obciążą one Wykonawcę.

    - Ochrona własności publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej lub prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej lub publicznej to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność.

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń znajdujących się w remontowanych pomieszczeniach. Wykonawca zapewni w czasie trwania robót właściwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń.

    - Ochrona środowiska.

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy ochrony środowiska naturalnego. Stosowany sprzęt nie może powodować zniszczeń w środowisku naturalnym.

Opłaty i kary za przekroczenie norm określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążają Wykonawcę.

Wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robót a wynikające z zaniedbań w czasie realizacji robót obciążają Wykonawcę.

    - Ochrona przeciwpożarowa.

Wykonawca będzie przestrzegał przepisy ochrony przeciwpożarowej. Na terenie budowy Wykonawca rozmieści sprzęt przeciwpożarowy zgodnie z odpowiednimi przepisami.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jego działalnością.

Wykonawca odpowiadać będzie za straty spowodowane przez pożar wywołany przez osoby trzecie i powstały w wyniku zaniedbań w zabezpieczaniu budowy i materiałów niebezpiecznych.

    - Bezpieczeństwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robót Wykonawca przestrzegać będzie przepisów BHP. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby prace były wykonywane przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje zawodowe oraz posiadających aktualne badania lekarskie i przeszkolenie w zakresie BHP – szczególnie przy pracach na wysokości i przy środkach szkodliwych dla zdrowia.

Wykonawca zapewni wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne, sprzęt ochrony osobistej oraz odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Zamawiający bezwzględnie będzie wymagał od Wykonawcy przestrzegania przez jego pracowników stosowania środków ochrony osobistej tj: hełmy ochronne, obuwie robocze, odzież robocza.

Wykonawca powinien wyznaczyć i oznakować strefy niebezpiecznie oraz odpowiednio je ogrodzić.

Wykonawca z chwilą przejęcia terenu i pomieszczeń, na których prowadzone będą prace bierze na siebie pełną odpowiedzialność za prowadzenie prac zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami BHP

ODBIÓR ROBÓT

Rodzaje odbiorów

- odbiór końcowy,

- odbiór ostateczny.

  - Odbiór końcowy

Odbiór końcowy polega na końcowej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. Komisja odbiorowa dokona oceny jakościowej oraz zgodności wykonanych robót ze Specyfikacją Techniczną.

  - Odbiór ostateczny

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej.

  - Dokumenty odbioru końcowego

Do odbioru końcowego robót Wykonawca przedstawi następujące dokumenty:

- atesty, certyfikaty i deklaracje właściwości użytkowych na wbudowane materiały,

- Atesty jakościowe na wbudowane materiały,

- Inne dokumenty wymagane przez Inwestora,

- Karta odpadów na materiały rozbiórkowe (budowlane).

Dokumentacja odbiorowa powinna być spięta, posiadać ponumerowane strony z załączonym spisem zawartości, przekazana Zamawiającemu w dwóch egzemplarzach.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu, na jakość wykonanych robót i będzie gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Specyfikacji Technicznej.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie jednostkowej robót, do których sprzęt ten jest przeznaczony.

Koszty transportu sprzętu nie podlegają oddzielnej opłacie. Zastosowany sprzęt (np. wyciągi i windy budowlane) – podlegający przepisom o dozorze technicznym – powinien posiadać aktualne dokumenty dopuszczające go do eksploatacji. Wyżej wymieniony sprzęt powinien mieć trwały i wyraźny napis określający jego parametry techniczne (nośność, dopuszczalny udźwig itp.). Do obsługi sprzętu należy zatrudniać osoby posiadające ku temu stosowne uprawnienia. Narzędzia używane na budowie powinny być przystosowane do wykonywania danego rodzaju robót i kontrolowane zgodnie z instrukcją producenta. Zabrania się stosowania sprzętu lub narzędzi wyeksploatowanych, uszkodzonych. Zabrania się stosowania sprzętu i urządzeń bez uwidocznionej nazwy producenta. Zastosowane środki i urządzenia transportowe powinny być przystosowane do transportu danego rodzaju materiałów.

PRZEPISY ZWIĄZANE

Normy

PN-EN 1191:2002 Okna i drzwi - Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie – Metoda badania / lub normy równoważne

PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi - Przepuszczalność powietrza - Klasyfikacja / lub normy równoważne

PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi - Wodoszczelność - Klasyfikacja / lub normy równoważne

PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi - Odporność na obciążenie wiatrem - Klasyfikacja / lub normy równoważne

PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi - Odporność na obciążenie wiatrem – Metoda badania / lub normy równoważne

PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwałość mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja / lub normy równoważne

PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi - Przepuszczalność powietrza - Metoda badania / lub normy równoważne

PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi - Wodoszczelność - Metoda badania / lub normy równoważne

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport / lub normy równoważne

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia / lub normy równoważne

PN-88/B-10085 Okna i drzwi z drewna, materiałów drewnopodobnych i tworzyw sztucznych. Wymagania i badania / lub normy równoważne

PN-88/B-10085 Okna i drzwi z drewna, materiałów drewnopodobnych i tworzyw sztucznych. Zmiana 2 / lub normy równoważne