Pakiet nr 2 poz. 1

AIT RESPIRATOR STACJONARNY  z pomiarem kalorymetrii pośredniej ( 1 szt.)

Producent ……………………. Model ………………………… typ (jeżeli dotyczy) ………     Rok produkcji …………

| Lp. | Parametry Techniczne | Parametr wymagany | Odpowiedź oferenta |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Respirator do terapii niewydolności oddechowej różnego pochodzenia do stosowania w warunkach intensywnej terapii. | Tak |  |
|  | Respirator przeznaczony dla pacjentów dorosłych i dzieci o masie od 4 kg | Tak |  |
|  | Respirator wyposażony w pojedynczy, podstawowy, kolorowy ekran LCD min. 15" regulowany niezależnie od obudowy respiratora | Tak |  |
|  | Zasilanie powietrzem z centralnego źródła sprężonego gazu od 3,0 bar do 6,0 bar | Tak |  |
|  | Zasilanie w tlen z centralnego źródła sprężonego gazu od 3,0 bar do 6,0 bar. | Tak |  |
|  | Możliwość prowadzenia wentylacji awaryjnie przy zasilaniu jednym gazem: powietrzem lub tlenem. | Tak |  |
|  | Zasilanie sieciowe 230 V, 50-60 Hz ± 10% Respirator musi być przystosowany do standardowego zasilania sieciowego w Polsce. | Tak |  |
|  | Wentylacja wspomagana/kontrolowana CMV/ Assist–IPPV. | Tak |  |
|  | Zsynchronizowana przerywana wentylacja obowiązkowa SIMV. | Tak |  |
|  | Wentylacja SPONTANICZNA. | Tak |  |
|  | PEEP/CPAP. | Tak |  |
|  | Wentylacja na dwóch poziomach ciśnienia typu BiPAP, Bi-Level, DuoPAP i APRV | Tak |  |
|  | Wentylacja na dwóch poziomach ciśnienia typu BiPAP, Bi-Level, DuoPAP z gwarantowaną objętością | Tak |  |
|  | Wentylacja nieinwazyjna NIV. | Tak |  |
|  | Wdech manualny. | Tak |  |
|  | Wentylacja zabezpieczająca przy bezdechu. z regulacją stężenia tlenu oraz możliwością wyboru trybu wentylacji rezerwowej | Tak |  |
|  | Mozliwość wyboru trybu wentylacji rezerwowej VCV, PCV, PRVC, Bilevel | Tak |  |
|  | Oddech kontrolowany objętością VCV. | Tak |  |
|  | Oddech kontrolowany ciśnieniem PCV. | Tak |  |
|  | Oddech kontrolowany ciśnieniem z docelową objętością typu PRVC, AutoFlow, APV, VC+. | Tak |  |
|  | Oddech spontaniczny wspomagany ciśnieniem PSV/ASB. | Tak |  |
|  | Oddech spontaniczny wspomagany objętością VS. | Tak |  |
|  | Automatyczna kompensacja oporu przepływu rurki dotchawiczej lub tracheotomijnej - typu ATC, TC, TRC. | Tak |  |
|  | Automatyczna próba oddechu spontanicznego pacjenta z kryterium zatrzymania próby: regulowanymi alarmami osiąganej przez pacjenta wentylacji minutowej i realizowanej ilości oddechów pacjenta. | Tak |  |
|  | Pomiar czynnościowej pojemności zalegającej, pomocnej w diagnozie stanu pacjenta jak i postępowaniu w przypadku chorób płuc o podłożu zaporowym jak i restrykcyjnym. Pomiar przy pomocy modułu kompatybilnego z respiratorem- parametry sterowane z poziomu respiratora i wyświetlane na ekranie respiratora | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o pomiar ciśnienia wewnątrztchawiczego pomocnego w diagnozie stanu pacjenta jak i postępowaniu w przypadku chorób płuc o podłożu zaporowym jak i restrykcyjnym. | Tak |  |
|  | Pomiar i prezentację parametru VCO2- wytwarzania dwutlenku węgla, VO2- zużycia tlenu, RQ- wskaźnika oddechowego, EE- pomiaru wydatku energetycznego u chorego we wstrząsie wielonarządowym, pomiar VO2 przy pomocy czujnika paramagnetycznego. Pomiar przy pomocy modułu kompatybilnego z respiratorem - wyświetlanie danych (VCO2, VO2, RQ, EE) na ekranie respiratora | Tak |  |
|  | Częstość oddechów min.: 5-120/min | Tak |  |
|  | Objętość pojedynczego oddechu min.: 20-1800ml | Tak |  |
|  | Szczytowy przepływ wdechowy dla oddechów wymuszonych objętościowo-kontrolowanych min.6-120 l/min. | Tak |  |
|  | Sterowanie cyklem oddechowym za pomocą regulowanego stosunku wdechu do wydechu I: E w zakresie od min. 1:9 do 4:1 konfigurowalnym podczas wentylacji pacjenta dostosowującym stosunek trwania wdechu do wydechu do sytuacji klinicznej. | Tak |  |
|  | Ciśnienie wdechowe PCV min.: 5-80cmH2O | Tak |  |
|  | Ciśnienie wspomagania PSV/ASB. min. 0-60cmH2O | Tak |  |
|  | Ciśnienie PEEP/CPAP min. do 45 cmH2O | Tak |  |
|  | Wysoki poziom ciśnienia przy BIPAP, BILEVEL, DuoPAP, APRV min.: 5-50 cmH2O | Tak |  |
|  | Niski poziom ciśnienia przy BIPAP, BILEVEL, DuoPAP, APRV min.: do 30 cmH2O | Tak |  |
|  | Możliwość wspomagania oddechu spontanicznego ciśnieniem PSV na obu poziomach ciśnienia przy BIPAP, BILEVEL, APRV | Tak |  |
|  | Czas plateau min. od 0,0 sekund do 6,0 sekund | Tak |  |
|  | Czas wdechu regulowany w zakresie min. od 0,25 do 11 ,0 sekund. | Tak |  |
|  | Czas wysokiego poziomu ciśnienia. min. 0,5 sekundy do 15 sekund | Tak |  |
|  | Regulowane procentowe kryterium zakończenia fazy wdechowej w trybie PSV/ASB w zakresie minimum 10– 70% | Tak |  |
|  | Regulowany przepływowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta min. od 1,0 l/min do 9,0 l/min. | Tak |  |
|  | Regulowany ciśnieniowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta min. - 1,0 do – 10,0 cmH2O. | Tak |  |
|  | Przepływ bazowy regulowany ręcznie w zakresie min. 2-8 L/min | Tak |  |
|  | Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej regulowane płynnie. Respirator wyposażony w pneumatyczno-elektroniczny mieszalnik gazów kontrolowany mikroprocesorowo pozwalający na zmianę wdechowego stężenia tlenu w zakresie 21% do 100%, co 1%. Stężenie tlenu regulowane także w trybie wentylacji rezerwowej. | Tak |  |
|  | Manualne przedłużenie fazy wdechowej. minimum do 12 sekund. | Tak |  |
|  | Manualne przedłużenie fazy wydechowej. minimum do 15 sekund. | Tak |  |
|  | Automatyczna kompensacja przecieków możliwa w trybach inwazyjnych i nieinwazyjnych wentylacji. | Tak |  |
|  | Graficzna prezentacja ciśnienia, przepływu, objętości w funkcji czasu. Co najmniej 3 krzywe jednocześnie na ekranie | Tak |  |
|  | Możliwość zatrzymania krzywych prezentowanych na monitorze w dowolnym momencie w celu ich analizy. | Tak |  |
|  | Graficzna prezentacja pętli ciśnienie-objętość i przepływ–objętość. | Tak |  |
|  | Prezentacja na ekranie trendów graficznych i tabelarycznych min. 72-godzinnych. | Tak |  |
|  | Integralny pomiar stężenia tlenu. Pomiar realizowany za pomocą niezużywalnego czujnika (nie galwanicznego) co ogranicza koszty użytkowania i eksploatacji. | Tak |  |
|  | Pomiar całkowitej częstości oddychania. | Tak |  |
|  | Pomiar objętości pojedynczego oddechu. | Tak |  |
|  | Pomiar całkowitej objętości wentylacji minutowej. | Tak |  |
|  | Pomiar objętości spontanicznej wentylacji minutowej. | Tak |  |
|  | Pomiar ciśnienia szczytowego. | Tak |  |
|  | Pomiar średniego ciśnienia w układzie oddechowym. | Tak |  |
|  | Pomiar ciśnienia plateau. | Tak |  |
|  | Pomiar ciśnienia PEEP/CPAP. | Tak |  |
|  | Pomiar ciśnienia AutoPEEP | Tak |  |
|  | Pomiar podatności statycznej płuc pacjenta. | Tak |  |
|  | Pomiar oporó wdechowych płuc pacjenta. | Tak |  |
|  | Pomiar indeksu dyszenia RSB/SBI (f/Vt). | Tak |  |
|  | Pomiar NIF/MIP maksymalnego ciśnienia wdechowego, negatywnej siły wdechowej. | Tak |  |
|  | Pomiar P0,1 ciśnienia okluzji po 100ms. | Tak |  |
|  | Hierarchia alarmów w zależności od ważności. | Tak |  |
|  | Alarm zaniku zasilania sieciowego. | Tak |  |
|  | Alarm zaniku zasilania bateryjnego. | Tak |  |
|  | Alarm niskiego ciśnienia tlenu. | Tak |  |
|  | Alarm niskiego ciśnienia powietrza. | Tak |  |
|  | Alarm za niskiego lub zbyt wysokiego stężenia tlenu w ramieniu wdechowym. | Tak |  |
|  | Alarm wysokiej całkowitej objętości minutowej. | Tak |  |
|  | Alarm niskiej całkowitej objętości minutowej. | Tak |  |
|  | Alarm wysokiego ciśnienia. | Tak |  |
|  | Alarm niskiego ciśnienia wdechowego lub rozłączenia układu oddechowego. | Tak |  |
|  | Alarm wysokiej częstości oddechów. | Tak |  |
|  | Alarm wysokiej objętości oddechowej. | Tak |  |
|  | Alarm niskiej objętości oddechowej. | Tak |  |
|  | Alarm niskiej częstości oddechów i bezdechu. | Tak |  |
|  | Pamięć alarmów z komentarzem. | Tak |  |
|  | Zabezpieczenie przed przypadkową zmiana parametrów wentylacji | Tak |  |
|  | W przypadku zmiany trybu i parametrów wentylacji, możliwość łatwego powrotu do poprzednich nastawień | Tak |  |
|  | Wstępne ustawienia parametrów wentylacji na podstawie wagi pacjenta IBW, płci oraz wzrostu pacjenta | Tak |  |
|  | Funkcja autotestu sprawdzającego poprawność działania i szczelność układu oddechowego wykonywany automatycznie lub na żądanie użytkownika | Tak |  |
|  | Nebulizator, obsługa poprzez menu respiratora, elektronicznie sterowany mikropompa. Nebulizator nie wymagający zewnętrznego przepływu gazów do napędu | Tak |  |
|  | Respirator ma być wyposażony w 5 kompletnych układów oddechowych jednorazowych | Tak |  |
|  | Respirator stacjonarny wyposażony w podstawę jezdną, co najmniej dwa koła z blokadą. | Tak |  |
|  | Obsługa respiratora w języku polskim: menu przycisków, komunikaty ekranowe | Tak |  |