Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Pakiet nr 1

Unit stomatologiczny

| Lp | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany i oceniany | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nazwa i typ | podać |  |
| 2 | Nazwa i typ urządzenia | podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 4 | Rok produkcji ( Urządzenie fabrycznie nowe) | 2020 |  |
| 5 | Zamawiana ilość | 6 |  |
| 6 | Miejsce dostawy | Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna |  |
|  | WYMAGANIA OGÓLNE | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |
| 1 | Unit stomatologiczny, w którego skład wchodzą: - konsola lekarska z klawiaturą sterującą, - panel asysty , - fotel pacjenta, - sterownik nożny, - blok spluwaczki, - lampa zabiegowa. | Tak |  |
| 2 | Zasilanie sieciowe 230V± 10%, częstotliwość 50/60 Hz | Tak |  |
| 3 | Sterowanie unitu: elektryczne. | Tak |  |
|  | Konsola lekarska |  |  |
| 4 | Konsola lekarska na ramieniu pantograficznym wychodzącym z bloku spluwaczki, z bardzo szerokim zakresem ruchu, umożliwiające pracę od tyłu i z boku pacjenta, wyposażona w pneumatyczny hamulec. | Tak |  |
| 5 | Podkładka sylikonowa pod narzędzia | Tak |  |
| 6 | Tacka na ruchomym uchwycie, umieszczona pod konsolą, wykonana ze stali nierdzewnej lub aluminium, o wymiarach min. 29cm x 37 cm. | Tak |  |
| 7 | Zdejmowana osłona uchwytu stolika lekarza z możliwością sterylizacji w autoklawie | Tak |  |
| 8 | Klawiatura sterująca membranowa : - ruchami fotela - spłukiwanie miski - napełnianie wodą kubka pacjenta - przełączenie obrotów mikrosilnika prawe/lewe - regulacja ilości obrotów mikrosilnika i mocy skalera - możliwość włączenia i wyłączenia oświetlenia w końcówkach ze światłem - możliwość włączenia/wyłączenia sprayu w końcówkach - indywidualna regulacja wody dla każdej końcówki | Tak |  |
| 9 | Minimum 5 rękawów na wysięgnikach „od góry”: - rękaw skalera, - rękaw turbinowy ze światłem (system Midwest), - rękaw mikrosilnika ze światłem wyposażony w mikrosilnik elektryczny bezszczotkowy ze światłem LED, - dmuchawka 3 funkcyjna prosta ze zdejmowaną osłoną zewnętrzną do sterylizacji w autoklawie, - moduł do podłączenia innej końcówki (jeden, bez sprayu wodno-powietrznego). | Tak |  |
| 10 | Kątnica 1:1 ze światłem LED w mikrosilniku i wewnętrznym min. 3 punktowym sprayem wodno-powietrznym (1 szt. do każdego unitu), z zaworem antyretrakcyjnym | Tak Podać typ końcówki |  |
| 11 | Kątnica 1:5 ze światłem LED w mikrosilniku (1 szt. do każdego unitu). z zaworem antyretrakcyjnym - z wewnętrznym chłodzeniem - z min. 3 punktowym sprayem wodno-powietrznym | Tak Podać typ końcówki |  |
| 13 | Turbina (1 szt. do każdego unitu): - ze światłem LED (system MIDWEST), - z łożyskami ceramicznymi - moc w zakresie minimum 17-20W, - prędkość maksymalna w zakresie minimum 390 tys obr/min. - z zaworem antyretrakcyjnym - z min. 3 punktowym sprayem wodnopowietrznym | Tak Podać typ końcówki |  |
| 14 | Skaler piezoelektryczny (1 szt. do każdego unitu): - wbudowany, - odłączalna rękojeść do sterylizacji w autoklawie, - min po 3 tipy do każdego unitu - klucz dynamometryczny do każdego unitu | Tak |  |
| 16 | Ramiona końcówek bez blokad w pozycji aktywnej. | Tak |  |
| 17 | Sterownik nożny przewodowy z dźwignią |  |  |
|  | Jeden sterownik nożny przewodowy z dźwignią do wszystkich n/w funkcji.(do każdego unitu) Funkcje sterownika nożnego: - sterowanie fotelem, - uruchamianie końcówek, - funkcja przedmuchu, - płynna regulacja obrotów mikrosilnika i mocy skalera, - przełączanie kierunku obrotów mikrosilnika, - włączanie i wyłączanie sprayu w końcówkach, - napełnianie kubka i opłukiwanie misy. | Tak |  |
| 18 | Blok spluwaczki |  |  |
|  | - zawieszony na podstawie fotela, - wyposażony w system suchy ssący, - misa spluwaczki ceramiczna lub szklana z możliwością łatwego demontażu, obrotowa, - zamknięty układ wody destylowanej do chłodzenia mikrosilnika, turbiny, skalera i strzykawko-dmuchawki znajdujących się na stoliku lekarza oraz do strzykawko-dmuchawki na panelu asysty (butla zamontowana wewnątrz bloku spluwaczki), -uchwyt na chusteczki higieniczne, -system dezynfekcji rękawów narzędziowych. | Tak |  |
| 19 | Ramie asysty |  |  |
|  | - na ramieniu pantograficznym wychodzącym z bloku spluwaczki, zintegrowanym z ruchami fotela góra-dół, z co najmniej 3 gniazdami na narzędzia: - dwa rękawy systemu ssącego (mały i duży) - dmuchawka 3 funkcyjna metalowa, kątowa z wymienną dyszą. - Klawiatura membranowa z funkcją sterowania: ruchami fotela, napełnianiem kubka, spłukiwaniem misy. | Tak |  |
| 20 | Fotel pacjenta |  |  |
|  | - wyłącznik bezpieczeństwa w postawie fotela , - zsynchronizowany ruch siedziska z oparciem (powodującym podniesienie nóg pacjenta przy rozkładaniu oparcia), - zagłówek z możliwością zmiany położenia, z regulacją wysokości i pochylenia w min. dwóch płaszczyznach, - kształt fotela umożliwiający bardzo bliskie podejście do pacjenta niezależnie od modelu pracy lekarza i asysty, - bezszwowa tapicerka fotela (możliwość wyboru koloru), - podłokietnik lewy, - długość fotela z oparciem w pozycji poziomej max 2,30 m, - szerokość oparcia fotela w najszerszym miejscu max 0,55 m -nośność fotela min. 200 kg -łatwo zmywalna przezierna, osłona fotela na obuwie pacjenta w dystalnej części fotela | Tak |  |
| 21 | Lampa LED |  |  |
|  | Lampa: - na ramieniu pantograficznym wychodzącym z bloku spluwaczki, zintegrowanym z ruchami fotela góra-dół, - płynna regulacja natężeniem światła w zakresie min 8 000-35 000 LUX - regulacja głowicy w trzech płaszczyznach, - zdejmowana osłona uchwytu głowicy z możliwością sterylizacji w autoklawie. | Tak |  |
| 22 | Wyposażenie dodatkowe zestawu |  |  |
| 23 | System odprowadzania nadmiaru olejów konserwujących z rękawów i końcówek do oddzielnego zbiornika (filtr oleju powietrza powrotnego – przepracowanego z instrumentów). | Tak |  |
| 24 | - Pompa ssąca jednostanowiskowa pracująca w systemie suchym w obudowie wygłuszającej - tłumik z filtrem bakteriologicznym - głośność < 47 dB - wydajność min.1000 l.min | Tak |  |
| 25 | Krzesełko lekarza: - metalowa podstawa - regulowana wysokość - tapicerka w kolorze fotela | Tak |  |
|  | Asystor 4-szufladowy na kółkach w kolorze unitu | Tak |  |
| 28 | Wymagania ogólne |  |  |
| 29 | W ramach dostawy Wykonawca dokona pełnej instalacji i konfiguracji wszystkich zaoferowanych urządzeń. | Tak |  |
| 30 | Wykonawca wykona w uzgodnieniu z Zamawiającym podłączenia sprzętu do wszystkich niezbędnych mediów potrzebnych do prawidłowej pracy sprzętu. | Tak |  |
| 31 | Wykonawca potwierdza, że urządzenia mogą być zainstalowane w Wojewódzkiej Poradni Stomatologicznej | Tak |  |
| 32 | Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym wykona demontaż starych unitów oraz zutylizuje je zgodnie z przepisami. Po utylizacji Wykonawca dostarczy Zamawiającemu do Działu Aparatury Medycznej kartę odpadu potwierdzającą utylizację unitów. | Tak |  |

| Pakiet nr 1.1 | Unit stomatologiczny typ I (4 szt) zgodnie z powyższym OPZ | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pakiet nr 1.2 | Unit stomatologiczny typ II (1 szt) zgodnie z powyższym OPZ dodatkowo wyposażony w: - separator amalgamatu (zgodny z obowiązującym prawem w tym zakresie) | TAK |  |
| Pakiet nr 1.3 | Unit stomatologiczny typ III (1 szt) zgodnie z powyższym OPZ dodatkowo wyposażony w: - kątnicę 1:1 (dodatkowo 1 szt) ze światłem LED w mikrosilniku i wewnętrznym min. 3 punktowym sprayem wodno-powietrznym , z zaworem antyretrakcyjnym -turbinę (dodatkowo 1 szt) - ze światłem LED (system MIDWEST), - z łożyskami ceramicznymi - moc w zakresie minimum 17-20W, - prędkość maksymalna w zakresie minimum 390 tys obr/min. - z zaworem antyretrakcyjnym - z min. 3 punktowym sprayem wodnopowietrznym - prostnicę 1:1 bez światła z wewnętrznym sprayem wodnopowietrznym, - rekaw wyposażony w kauter (1 sztuka) (rękojeść + moduł + min 2 końcówki), | TAK |  |

………………….....................................................................

(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Pakiet nr 2

Mikroskop stomatologiczny

| Lp | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany i oceniany | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nazwa i typ | podać |  |
| 2 | Nazwa i typ urządzenia | podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 4 | Rok produkcji ( Urządzenie fabrycznie nowe) | 2020 |  |
| 5 | Zamawiana ilość | 1 |  |
| 6 | Miejsce dostawy | Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna |  |
|  | WYMAGANIA OGÓLNE | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |
| 1 | Mikroskop stomatologiczny umożliwiający dokładne diagnozowanie oraz wykonywanie precyzyjnego leczenia schorzeń stomatologicznych. | Tak |  |
| 2 | Zasilanie 230V/ 50-60 Hz, | Tak |  |
| 3 | Głowica bez wentylatora, | Tak |  |
| 4 | Uchylność binokularu 0-180 stopni | Tak |  |
| 5 | Zintegrowany obiektyw o zmiennej ogniskowej, w zakresie min. 200- 430 mm | Tak, podać |  |
| 6 | Światło LED minimum 50 tys Lux | Tak |  |
| 7 | Powiększenie okularu w zakresie 12,5x | Tak |  |
| 8 | 5-cio lub 6-cio stopniowe powiększenie | Tak, podać |  |
| 9 | Filtry: biały i żółty, | Tak |  |
| 10 | Mikroskop na statywie jezdnym, z możliwością blokowania ustawienia, | Tak |  |
| 11 | Możliwość rozbudowy. | Tak |  |

………………….....................................................................

(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik nr 1B do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Pakiet nr 3 Zadanie 1

Aparat RTG do zdjęć wewnątrzustnych  ze stanowiskiem przeglądowym

| Lp | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany i oceniany | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nazwa i typ | podać |  |
| 2 | Nazwa i typ urządzenia | podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 4 | Rok produkcji ( Urządzenie fabrycznie nowe) | Taki sam jak rok złożenia zamówienia lub rok wcześniejszy |  |
| 5 | Zamawiana ilość | 2 |  |
| 6 | Miejsce dostawy | Copernicus PL Sp. z o.o. |  |
|  | WYMAGANIA OGÓLNE | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |
| 1 | Aparat rentgenowski do wykonywana zdjęć wewnątrzustnych. | TAK |  |
| 2 | Urządzenie przystosowane do pracy z dowolnym systemem radiografii cyfrowej w szczególności z radiowizjografią (RVG). | TAK |  |
| 3 | Zasilanie 120-240V ± 10%; 50/60 Hz | TAK |  |
| 4 | Napięcia anodowe do wyboru 60 i 70kV | TAK |  |
| 5 | Natężenie prądu min. 6 mA | TAK, podać |  |
| 6 | Generator stałoprądowy wysokiej częstotliwości | TAK |  |
| 7 | Ognisko 0,4 mm | TAK |  |
| 8 | Filtracja całkowita: 2,5 mm Al (przy 70 kV) | TAK |  |
| 9 | Regulowany czas ekspozycji w zakresie minimum 0,01-3 s. | TAK |  |
| 10 | Aparat umieszczony na ramieniu pantograficznym nożycowym, z bardzo szerokim zakresem ruchu. Możliwość regulacji wysokości, płynność i precyzyjne dotarcie głowicy do każdego pożądanego miejsca. | TAK |  |
| 11 | Cyfrowy wyświetlacz parametrów | TAK |  |
| 12 | Wewnętrzna kontrola mikroprocesorowa | TAK |  |
| 13 | Panel sterowania: możliwość wyboru parametrów za pomocą przycisków (zmiana czasu, napięcia, dawki) | TAK |  |
| 14 | Sygnalizacja błędów – wizualna lub dźwiękowa | TAK |  |
| 15 | Montaż ścienny | TAK |  |
| 16 | Menu w języku polskim | TAK |  |
|  | Stanowisko przeglądowe |  |  |
| 17 | Komputer przystosowany do pracy z RVG, zapewniający stabilną i ciągłą obsługę. | TAK, podać |  |
| 18 | Monitor : - rozdzielczość min. 0,7 MP - robocza przekątna ekranu min. 37,5 cm - luminacja min. 100 cd/m2 - kontrast min. 100/1 | TAK, podać |  |
| 19 | Oprogramowanie w języku polskim do obsługi systemu RVG pozwalające na wyświetlanie i archiwizowanie badań. | TAK |  |
| 20 | Import i eksport zdjęć do wielu powszechnie używanych formatów. | TAK |  |
| 21 | W zestawie router | TAK |  |
| Wymagania ogólne |
| 22 | W ramach dostawy Wykonawca dokona pełnej instalacji i konfiguracji wszystkich zaoferowanych urządzeń, jak również przeprowadzi wszelkie niezbędne testy odbiorcze, akceptacyjne i specjalistyczne w celu umożliwienia rozpoczęcia użytkowania urządzeń. | Tak |  |
| 23 | Wykonawca potwierdza, że urządzenia mogą być zainstalowane w Wojewódzkiej Poradni Stomatologicznej bez konieczności przeprowadzenia dodatkowych prac adaptacyjnych po stronie Zamawiającego. | Tak |  |
| 24 | W przypadku konieczności wykonania projektu osłon stałych Wykonawca wykona projekt. | Tak, podać |  |

Pakiet nr 3 Zadanie 2

System radiowizjografii (RVG)

| Lp | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany i oceniany | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nazwa i typ | podać |  |
| 2 | Nazwa i typ urządzenia | podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 4 | Rok produkcji ( Urządzenie fabrycznie nowe) | Taki sam jak rok złożenia zamówienia lub rok wcześniejszy |  |
| 5 | Zamawiana ilość | 4 |  |
| 6 | Miejsce dostawy | Copernicus PL Sp. z o.o. |  |
|  | WYMAGANIA OGÓLNE | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |
| 1 | System RVG bezpośredniej – natychmiastowe otrzymywanie i wyświetlanie obrazu na monitorze połączonego komputera. Połączenie sensora z komputerem: bezprzewodowe (WiFi) | TAK |  |
| 2 | Rozdzielczość rzeczywista min 28 lp/mm. | TAK |  |
| 3 | Rozmiar piksela uzyskanego obrazu max 15 μm. | TAK |  |
| 4 | Sensor z wymiennym przewodem (który w przypadku uszkodzenia, użytkownik możne samodzielnie wymienić) | TAK |  |
| 5 | Wymiary zewnętrzne czujnika 38 x 25x7 mm ± 2 mm. | TAK |  |
| 6 | Osłonki jednorazowe w rozmiarze zamawianych sensorów (2000 szt) | TAK |  |
| 7 | Zestaw do pozycjonowania. | TAK |  |
| 8 | Fartuch jednostronny zabezpieczający przód, boki, łopatki. Zapięcie fartucha z przodu na zatrzaskowe klamry. Wykonane z lekkiego materiału ochronnego.Równoważnik osłabienia promieniowania: 0,5 mmPb | TAK |  |
| Wymagania ogólne |
| 9 | W ramach dostawy Wykonawca dokona pełnej instalacji i konfiguracji wszystkich zaoferowanych urządzeń, jak również przeprowadzi wszelkie niezbędne testy odbiorcze, akceptacyjne i specjalistyczne w celu umożliwienia rozpoczęcia użytkowania urządzeń. | Tak |  |

………………….....................................................................

(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Pakiet nr 4

Aparat do kriochirurgii

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Punktacja | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać | Bez punktacji |  |
| 2 | Nazwa i typ | podać | Bez punktacji |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać | Bez punktacji |  |
| 4 | Rok produkcji (urządzenie fabrycznie nowe) | 2020 | Bez punktacji |  |
| 5 | Zamawiana ilość | 1 szt. | Bez punktacji |  |
| 6 | Miejsce instalacji | Oddział Dermatologii szpital św. Wojciecha | Bez punktacji |  |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
|  |  | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Punktacja bez punktacji | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |
| 1 | Aparat nieelektryczny, | TAK |  |  |
| 2 | Możliwość pracy przy użyciu dwóch czynników chłodzących N20 i CO2 | TAK, |  |  |
| 3 | Ciśnienie robocze w zakresie 3,5 do 5,5 MPa | TAK |  |  |
| 4 | Miernik ciśnienia gazu w sondzie | TAK |  |  |
| 5 | Regulacja ciśnienia gazu w sondzie | TAK |  |  |
| 6 | Sterownik nożny | TAK |  |  |
|  | URZĄDZENIE WYPOSARŻONE W : |  |  |  |
|  | -Wózek do transportu aparatu i butli z czynnikiem chłodzącym |  |  |  |
|  | - sondę natryskową |  |  |  |
|  | - sondę uniwersalną o średnicy 6 mm |  |  |  |
|  | - sondę lekko wypukłą o średnicy 5,5 mm |  |  |  |

………………………………….…………………………………

( podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik nr 1B do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Pakiet nr 5

Przenośny aparat do elektroterapii z biofeedbackiem

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać |  |
| 2 | Nazwa i typ | podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 4 | Rok produkcji (urządzenie fabrycznie nowe) | 2020 |  |
| 5 | Zamawiana ilość | 1 szt. |  |
| 6 | Miejsce instalacji | Zakład Rehabilitacji ul. Powstańców Warszawskich |  |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
| 1 | Mikroprocesorowa konstrukcja elektroniczna aparatu z autotestem sprawności urządzenia | Tak |  |
| 2 | 2 osobne kanały do elektroterapii, mogące działać niezależnie | Tak |  |
| 3 | Przy zabiegach elektroterapii możliwość jednoczesnego leczenia dwóch wskazań różnymi terapiami | Tak |  |
| 4 | Automatyczne określanie reobazy, chronaksji, krzywej I/t, pomiar współczynnika akomodacji | Tak |  |
| 5 | Funkcjonalność, czyli leczenia poprzez: Cel terapii min. 23 Wskazania min. 85 Programy diagnostyczne min.6 | Tak |  |
| 6 | Tryb pracy CC i CV(stałe natężenie, stałe napięcie) | Tak |  |
| 7 | Auto test kabli i elektrod | Tak |  |
| 8 | Współpraca z aparatami do terapii podciśnieniowej | Tak |  |
| 9 | Możliwość swobodnej modyfikacji parametrów prądu: Częstotliwości Kształtu Czas trwania i przerwy impulsu Polaryzacji | Tak |  |
| 10 | Graficzne przedstawienie wykresów poszczególnych prądów a w programach sekwencyjnych poszczególnych faz zabiegowych | Tak |  |
| 11 | Wybór pożądanego typ zabiegu z menu poprzez wybór rodzaju prądu, jednostki chorobowej lub poprzez wybór konkretnego numeru programu | Tak |  |
| 12 | Wyświetlacz ciekłokrystaliczny z możliwością regulacji kontrastu | Tak |  |
| 13 | Aparat z funkcją EMG feedback oraz feedback’u ciśnieniowego - 2 - kanały EMG feedback. - Niezależne określanie osiągniętego pułapu (automatycznie lub ręcznie): można określić wartość pułapu osiągniętego przez pacjenta na kanale A jak również na kanale B. - Funkcja Skan służąca do określenia i zapisu max., min. oraz wartości średniej z dokonanego pomiaru. - Sygnał dźwiękowy (regulowany) po osiągnięciu wartości docelowej. - Tryb funkcji stymulacji i relaksacji. Feedback ciśnieniowy: - Jeden kanał feedback'u ciśnieniowego w mmHg. | Tak |  |
| 14 | Aparat wyposażony w: Przewód zasilający Sondę dopochwową Sondę doodbytniczą Kabel do elektrody EMG Kabel do EMG nieotrzymania moczu Waginalną sondę ciśnieniową Oprogramowanie Elektrody gumowe i metalowe w min. 3 rozmiarach Stolik lub wózek pod urządzenie z szufladą do przechowywania akcesoriów | Tak |  |

……………………………………………………

Podpis uprawomocnionego przedstawiciela

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Pakiet nr 6                                                                      Szyna do ćwiczeń biernych kończyny dolnej

| Lp | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Punktacja | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać | Bez punktacji |  |
| 2 | Nazwa i typ | podać | Bez punktacji |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać | Bez punktacji |  |
| 4 | Rok produkcji (urządzenie fabrycznie nowe) | 2020 | Bez punktacji |  |
| 5 | Zamawiana ilość | 1 szt. | Bez punktacji |  |
| 6 | Miejsce instalacji | Oddział Chirurgii Urazowo – ortopedycznej, Nowe Ogrody | Bez punktacji |  |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
|  |  | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Punktacja bez punktacji | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |
| 1 | Niezależne sterowanie urządzeniem przy pomocy panelu głównego lub pilota | TAK |  |  |
| 2 | Możliwość ustawienia czasu pracy urządzenia | TAK, |  |  |
| 3 | Możliwość ustawienia kąta zgięcia oraz wyprostu w zakresie od -50 do 120 0 | TAK |  |  |
| 4 | Możliwość ustawienia kontroli momentu obrotowego | TAK |  |  |
| 5 | Możliwość zmiany kierunku ruchu w trakcie ćwiczeń | TAK |  |  |
| 6 | Urządzenie wyposażone w wyłącznik awaryjny | TAK |  |  |
| 7 | Urządzenie wyposażone w dedykowany wózek do transportu urządzenia | TAK |  |  |

………………………………….…………………………………

( podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Pakiet nr 7

Aparat do wspomagania oddechu BIPAP

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Punktacja | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać | Bez punktacji |  |
| 2 | Nazwa i typ | podać | Bez punktacji |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać | Bez punktacji |  |
| 4 | Rok produkcji (urządzenie fabrycznie nowe) | 2020 lub nowsze w przypadku zamówienia w kolejnym roku kalendarzowym | Bez punktacji |  |
| 5 | Zamawiana ilość | 10 szt. | Bez punktacji |  |
| 6 | Miejsce instalacji | Zespół Długoterminowej Opieki Domowej | Bez punktacji |  |
|  | Wymagania ogólne | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Punktacja | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |
| 1 | Aparat do prowadzenia wentylacji inwazyjnej i nieinwazyjnej w warunkach terapii domowej i szpitalnej. | Tak |  |  |
| 2 | Menu w języku polskim | Tak |  |  |
| 3 | Możliwość stosowania różnych typów obwodów min. jednorurowy przeciekowy | Tak |  |  |
| 4 | Możliwość stosowania z obwodami oddechowymi o średnicy: 15 i 22 mm | Tak |  |  |
| 5 | Maksymalna waga aparatu 3,5 kg | Tak |  |  |
| 6 | Aparat do wentylacji dorosłych i dzieci od wagi min. 10 kg | Tak |  |  |
| 7 | Aparat wyposażony w kolorowy ekran | Tak |  |  |
| 8 | Zintegrowane zasilanie bateryjne litowo-jonowe umożliwiające pracę respiratora przy w pełni naładowanej baterii przez co najmniej 6 godzin. Wskaźnik naładowania baterii na ekranie respiratora | Tak |  |  |
| 9 | Dwa poziomy dostępu do menu użytkownika: pacjenta (ograniczony) i kliniczny (pełny) | Tak |  |  |
| 10 | Możliwość ustawienia blokady przycisków | Tak |  |  |
| 11 | Możliwość doposażenia aparatu w szpitalny wózek jezdny, torbę podróżną przystosowaną również do mocowania na wózku inwalidzkim. | Tak |  |  |
| 12 | Respirator przystosowany okresowo do pracy ciągłej. | Tak |  |  |
| 13 | Możliwość użytkowania aparatu przez pacjenta w samolocie podczas podroży | Tak |  |  |
| 14 | Dostępne tryby pracy objętościowo- i ciśnieniowo-zmienne: CPAP, S, T, S/T, PC | Tak |  |  |
| 15 | Możliwość zastosowania trybów objętościowo-zmiennych i ciśnieniowo-zmiennych zarówno w układzie jednorurowym przeciekowym i jednorurowym z zastawką. | Tak |  |  |
| 16 | Aparat wyposażony w regulowane wyzwalacze wdechu i wydechu | Tak |  |  |
| 17 | Regulacja częstości oddechu w zakresie min. 0-40 odd/min | Tak |  |  |
| 18 | Programowalne parametry wentylacji: - częstość oddechów kontrolowanych w zakresie min.: 0- 40 oddech./min; - ciśnienie EPAP w zakresie min. 4 cmH20 - 20 cmH2; - ciśnienie IPAP w zakresie min. 4 cmH20 - 40 cmH2; | Tak |  |  |
| 19 | Objętość oddechowa nastawiana w minimalnym zakresie 300 ml -1500 ml | Tak |  |  |
| 20 | Automatyczny algorytm kompensujący zmienne przecieki | Tak |  |  |
| 21 | Automatyczny system wyzwalaczy wdechu i wydechu pod wpływem spontanicznego oddechu pacjenta: opisać | Tak, opisać |  |  |
| 22 | Regulowany czas wdechu min. 0,5 do 3 sekund | Tak |  |  |
|  | Monitorowanie | Tak |  |  |
| 23 | Wskaźnik ciśnienia aktualnego | Tak |  |  |
| 24 | Pomiar przecieków | Tak |  |  |
| 25 | Pomiar wskaźnika I:E | Tak |  |  |
| 26 | Wskaźnik oddechów inicjowanych przez pacjenta | Tak |  |  |
| 27 | Możliwość podłączenia zintegrowanego pulsoksymetru | Tak |  |  |
| 28 | Szczegółowe dane dotyczące pracy aparatu i wentylacji w ciągu ostatnich 7 dni do pobrania przy użyciu PC z zainstalowanym dedykowanym oprogramowaniem | Tak |  |  |
| 29 | Oprogramowanie do analizy danych dostępne dla użytkownika bezpłatnie | Tak |  |  |
| 30 | Alarmy: Respirator wyposażony w system alarmów zawierających min. n/w alarmy: Braku zasilania; Wysokiej lub niskiej częstości oddechów; Bezdechu; Wysokiego oraz niskiego poziomu ciśnienia (w trybie objętościowozmiennym) lub regulacji poziomu ciśnienia; Niskiej wentylacji minutowej (w trybie objętościowozmiennym); Niskiego poziomu naładowania baterii; Rozłączenia obwodu pacjenta; Niskich przecieków powietrza w obwodzie pacjenta. | Tak |  |  |
| 31 | Alarmy o różnych priorytetach | Tak |  |  |
| 32 | Możliwość wyciszenia alarmów na 2 minuty | Tak |  |  |
| 33 | Dostępny ekran z podglądem ostatnich 20 alarmów | Tak |  |  |
| 34 | Możliwość rozbudowy o dodatkowe zewnętrzne baterie w przypadku, gdy zasilanie z wewnętrznych baterii aparatu zapewni mniej niż 10 godzin nieprzerwanej pracy. | Tak |  |  |
| 35 | Możliwości podłączenia nawilżacza z podgrzewaczem lub filtra typu HME | Tak |  |  |
| 36 | Poza akumulatorem brak elementów eksploatacyjnych podlegających cyklicznym wymianom w trakcie okresu eksploatacji | Tak |  |  |
| 37 | Wraz z respiratorem układ startowy składający się co najmniej z: 1) Filtry wlotowe – 5 szt. 2) Układ oddechowy przeciekowy – 10 szt. 3) Układ oddechowy bez przecieku – 10 szt. | Tak |  |  |
| 38 | Respirator wyposażony w funkcję automatycznej regulacji wspomagania ciśnienia | Podać | Tak – 1 pkt Nie – 0 pkt |  |

………………………………….…………………………………

(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Pakiet nr 8

Respirator transportowy typ I

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać |  |
| 2 | Nazwa i typ | podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 4 | Rok produkcji (urządzenie fabrycznie nowe) | 2020 lub nowsze w przypadku zamówienia w kolejnym roku kalendarzowym |  |
| 5 | Zamawiana ilość | 5 szt. |  |
| 6 | Miejsce instalacji | Zespół Długoterminowej Opieki Domowej |  |
|  | Wymagania ogólne | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |
| 1 | Respirator turbinowy do prowadzenia wentylacji inwazyjnej i nieinwazyjnej w warunkach terapii domowej i szpitalnej | Tak |  |
| 2 | Menu w języku polskim | Tak |  |
| 3 | Możliwość stosowania różnych typów obwodów min. jednorurowy przeciekowy, jednorurowy z zastawką | Tak |  |
| 4 | Możliwość stosowania z obwodami oddechowymi o średnicy: 15 i 22 mm | Tak |  |
| 5 | Aparat do wentylacji dorosłych i dzieci od wagi min. 5 kg | Tak |  |
| 6 | Możliwość zaprogramowania min. 2 programów terapeutycznych | Tak |  |
| 7 | Wymiary max szer.300 mm x dług. 340 mm x wys. 250 mm | Tak |  |
| 8 | Aparat wyposażony w kolorowy ekran o przekątnej min. 5.5 cala | Tak |  |
| 9 | Łatwy dostęp do menu konfiguracji i ustawień, monitorowania, alarmów i informacji z poziomu monitora aparatu poprzez przyciski znajdujące się na przednim panelu lub za pomocą ekranu dotykowego | Tak |  |
| 10 | Możliwość ustawienia blokady przycisków | Tak |  |
| 11 | Dwa poziomy dostępu do menu użytkownika: pacjenta (ograniczony) i kliniczny (pełny) | Tak |  |
| 12 | Możliwość doposażenia aparatu w szpitalny wózek jezdny, torbę podróżną przystosowaną również do mocowania na wózku inwalidzkim | Tak |  |
| 13 | Respirator przystosowany do pracy ciągłej | Tak |  |
| 14 | Możliwość użytkowania aparatu przez pacjenta w samolocie podczas podroży | Tak |  |
| 15 | Dostępne tryby pracy objętościowo- i ciśnieniowo-zmienne: CPAP S T ST PC ACV CV PC-SIMV SIMV | Tak |  |
| 16 | Możliwość zastosowania trybów objętościowo-zmiennych i ciśnieniowo-zmiennych min w układzie jednorurowym przeciekowym oraz jednorurowym z zastawką | Tak |  |
| 17 | Dostępne tryby pracy hybrydowej z docelową objętością: PS z minimalną częstością oddechów i funkcją zapewnienia docelowej objętości TV PS z automatyczną minimalną częstością oddechów i zapewnieniem docelowej objętości TV lub docelowej minutowej wentylacji pęcherzykowej (MVA) oraz jednoczesnym automatycznym dostosowaniem ciśnienia PEEP | Tak |  |
| 18 | Możliwość zastosowania trybu z docelową objętością TV przy użyciu obwodu przeciekowego u pacjentów z zaostrzeniem przewlekłej niewydolności oddechowej. | Tak |  |
| 19 | Regulowane wyzwalacze wdechu - czułość triggera min. od 1 do 9 litrów/min. | Tak |  |
| 20 | Regulowane wyzwalacze wydechu – czułość min. od 10 do 90% wartości szczytowego przepływu | Tak |  |
| 21 | Regulacja częstości oddechu w zakresie 5- 45odd/min. | Tak |  |
| 22 | Programowalne parametry wentylacji: - częstość oddechów kontrolowanych w zakresie min.: 5- 45 odd/min; - ciśnienie EPAP w zakresie 4 cmH20 - 20 cmH20 - ciśnienie wdechowe w zakresie min :4 cmH20 - 45 cmH20; | Tak |  |
| 23 | Objętość oddechowa nastawiana (Vt): 50 -2000 ml | Tak |  |
| 24 | Automatyczny algorytm kompensujący zmienne przecieki: opisać | Tak |  |
| 25 | Automatyczny system wyzwalaczy wdechu i wydechu pod wpływem spontanicznego oddechu pacjenta: opisać | Tak |  |
| 26 | Możliwość zaprogramowania westchnięć | Tak |  |
| 27 | Kontrola czasu narastania ciśnienia wdechowego: min. 6 progów | Tak |  |
| 28 | Regulowany czas wdechu min. 0,3 do 4 sekund | Tak |  |
| 29 | Monitorowanie | Tak |  |
| 30 | Krzywe oddechowe: ciśnienie i przepływ w czasie rzeczywistym | Tak |  |
| 31 | Wskaźnik ciśnienia aktualnego oraz średniego | Tak |  |
| 32 | Pomiar przecieków | Tak |  |
| 33 | Cyfrowy wskaźnik ciśnienia szczytowego | Tak |  |
| 34 | Pomiar wskaźnika I:E | Tak |  |
| 35 | Wskaźnik oddechów inicjowanych przez pacjenta | Tak |  |
| 36 | Możliwość podłączenia zintegrowanego pulsoksymetru | Tak |  |
| 37 | Szczegółowe dane dotyczące pracy aparatu i wentylacji w ciągu ostatnich 7 dni do pobrania przy użyciu PC z zainstalowanym dedykowanym oprogramowaniem | Tak |  |
| 38 | Oprogramowanie do analizy danych dostępne dla użytkownika bezpłatnie | Tak |  |
| 39 | Alarmy: Respirator wyposażony w system alarmów: Braku zasilania; Wysokiej i niskiej częstości oddechów; Bezdechu; Wysokiego oraz niskiego poziomu ciśnienia (w trybie objętościowozmiennym); Niskiej oraz wysokiej wentylacji minutowej (w trybie objętościowozmiennym); Niskiego poziomu naładowania baterii; Rozłączenia obwodu pacjenta; Niskich przecieków powietrza w obwodzie pacjenta. | Tak |  |
| 40 | Alarmy o różnych priorytetach | Tak |  |
| 41 | Możliwość wyciszenia alarmów na 2 minuty | Tak |  |
| 42 | Dostępny ekran z podglądem ostatnich 20 alarmów | Tak |  |
| 43 | Zintegrowane zasilanie bateryjne litowo-jonowe umożliwiające pracę respiratora przy w pełni naładowanej baterii przez co najmniej 6 godzin. Wskaźnik naładowania baterii na ekranie respiratora | Tak |  |
| 44 | Możliwość rozbudowy o dodatkowe zewnętrzne baterie | Tak |  |
| 45 | Możliwości podłączenia nawilżacza z podgrzewaczem lub filtra typu HME | Tak |  |
| 46 | Serwis turbiny nie częściej niż co min. 17 500 godzin pracy turbiny | Tak |  |
| 47 | Wraz z każdym respiratorem zostanie dostarczony zestaw startowy składający się co najmniej z 10 układów oddechowych | Tak |  |

………………………………….…………………………………

(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)