ZAŁĄCZNIK NR 2

Znak sprawy: FZ.38.56.2024.TK

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ).

Nazwa zadania: Oczyszczenie dwóch komór WKF-z zlokalizowanych na terenie Oczyszczalni Ścieków w Toruniu z osadu, piasku oraz włóknin, a także wszelkich innych znajdujących się w zbiornikach zanieczyszczeń wraz z mobilnym odwodnieniem urobku i przeglądem wnętrza zbiorników (wraz z ich kopułami).

Schemat blokowy realizacji zadania.

- Całkowite oczyszczenie dwóch komór WKF-z (pojemność czynna każdej komory fermentacyjnej zamkniętej wynosi 6000 m3) w ich całej kubaturze wraz z wydobyciem z nich urobku od wysokości dolnej części włazów bocznych do dna zbiornika.

- Homogenizacja wydobytego urobku.

- Mobilne odwodnienie urobku do poziomu 16 % sm.

Założenia oraz warunki współpracy:

- Opróżnienie zbiornika do dolnej części włazów bocznych zbiornika leży po stronie Zamawiającego.

- Zalegający na dnie zbiorników osad, piasek, włókniny, a także wszelkie inne zanieczyszczenia muszą być wydobyte przez sprzęt specjalistyczny Wykonawcy.

- Szacowana ilość urobku wynosi około 500 m3  na każdy zbiornik.

- Rozlicznie ilości odwodnionego osadu i wydobytego urobku nastąpi na podstawie:

• Wskazań przepływomierza elektromagnetycznego – np. mobilna prasa filtracyjna,

• Ładowarki próżniowej – waga najazdowa u Zamawiającego lub na aucie.

- Zamawiający wskaże miejsce zdeponowania wydobytego, zhomogenizowanego i odwodnionego urobku.

- Utylizacja zanieczyszczeń, które nie będą podlegać procesowi odwodnienia leży po stronie Zamawiającego.

- Piasek i włókniny nie będą kierowane do odwodnienia.

- Woda użyta do czyszczenia zbiornika i rozbijania zalegających zanieczyszczeń z dna zbiornika zostanie opomiarowana i odliczona od wartości końcowej.

Warunki techniczne:

- Energia elektryczna, do odwadniania - miejsce przyłączenia wskaże Zamawiający.  Koszt zużytej energii ponosi Zamawiający.

- Woda użyta do procesu odwadniania opomiarowana - miejsce podłączenia wskaże Zamawiający. Koszt zużytej wody ponosi Zamawiający.

Termin wykonania:

- Wymagany termin wykonania usługi:

-  WKFZ  nr 1   do dnia 31.05.2024r.

-  WKFZ  nr 2   do dnia 30.09.2024r.

- Termin rozpoczęcia zostanie ustalony z Zamawiającym w momencie podpisania umowy.

- Czas trwania usługi 5 do 10 dni dla WKF – z.

Wymagania dla Wykonawcy:

- Posiadanie sprzętu specjalistycznego do oczyszczenia zbiorników, usunięcia z nich urobku, homogenizacji urobku oraz jego odwodnienia.

- Uprawnienia do prowadzenia prac alpinistycznych (np. w celu usunięcia włóknin z mieszadeł oraz przeglądu kopuł zbiorników).

- Wykonawca z uwagi na specyfikę prac szczególnie niebezpiecznych zobowiązany jest do sporządzenia BIOZ  (Plan bezpieczeństwa i ochrony pracy) oraz wystawienia polecenia na prace niebezpieczne            w zakresie prac wewnątrz komór WKF-z na piśmie.